## Slide 1
تنظيف البيئة
وتطهيرها وإدارة النفايات
B6.2 الوقاية من العدوى ومكافحتها
اسم المتحدث

## Slide 2: مقدمة
هذا المورد التعليمي جزءٌ من حزمة التدريب المتقدم لفِرَق الاستجابة السريعة، المُوجَّه خصيصًا لأعضاء فريق الاستجابة السريعة.
استنادًا إلى نهج التصدي لجميع الأخطار، يهدف البرنامج إلى تزويد أعضاء فريق الاستجابة السريعة بالمعارف، والمهارات، والمواقف والأدوات المتقدمة اللازمة للكشف المبكر عن أي حدث من أحداث الصحة العامة والاستجابة له بفعالية.
تُعدُّ حزمة التدريب المُتقدم لفِرَق الاستجابة السريعة أحد مكونات برنامج تدريب فِرَق الاستجابة السريعة.

## Slide 3: ملاحظات إلى المُيسِّرين:
تأكد من استعراض محتوى العرض التقديمي، وقرِّر إذا كنت تحتاج إلى استخدام المحتوى كاملًا أم لا، بناءً على السياق، واحتياجات التعلُّم المستهدفة في هذا المجال المحدد من المحتوى، والوقت المتاح لهذا العرض التقديمي.
في هذا العرض التقديمي، قد تجد شرائح إضافية تحتوي على ملاحظات إلى المُيسِّرين: قد تحتاج إلى استكمال المحتوى و/أو تعديله بما يتناسب مع المعلومات المتعلقة ببلدك.

## Slide 4: أهداف التعلُّم
بنهاية هذه الوحدة التدريبية، سيكون بمقدوركم:
شرح أهمية تنظيف البيئة وتطهيرها، والفرق بينهما.
تحديد معدات الوقاية الشخصية اللازمة لتنفيذ التنظيف والتطهير بطريقة مأمونة.
شرح كيفية تنفيذ الإجراءات الروتينية للتنظيف والتطهير في موقع الرعاية الصحية.
وصف الاستراتيجيات الملائمة لإدارة النفايات، ويشمل ذلك فصل النفايات ونقلها والتخلص منها.

## Slide 5: عناصر العرض
تنظيف البيئة وتطهيرها
المواد المُستخدمة في تنظيف البيئة وتطهيرها
إدارة النفايات
التخلص من النفايات
المراجع والمبادئ التوجيهية
موارد تدريبية إضافية
اختبار نهاية الوحدة التدريبية

## Slide 6
1. تنظيف البيئة وتطهيرها

## Slide 7
يجب تطبيق الاحتياطات القياسية في جميع المواقف مع جميع المرضى، سواء ظهرت عليهم الأعراض أو العدوى أم لم تظهر، وتكتسي تلك الاحتياطات أهمية خاصة، إذ إن المظاهر الأولية في بعض الأمراض المعدية لا تكون محددة.
الاحتياطات القياسية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية
تذكير: الاحتياطات القياسية
Notes: تُشكل الاحتياطات القياسية الأساس لجميع الاحتياطات. وهذا تذكيرٌ بأنها لا تقتصر فقط على المرضى المصابين بأمراضٍ معدية، ولكنها تُطبق على جميع التعاملات مع المرضى.

## Slide 8
يكتسب تنظيف البيئة وتطهيرها أهميةً لأن الميكروبات قد تظل على قيد الحياة:
على المعدات الطبية (مثل، الأدوات) إلى أن تُنَظَّف وتُطَهَّر.
على الأسطح (مثل الأرضيات والمناضد).
على الملابس ومعدات الوقاية الشخصية.
في سوائل الجسم (مثل الدم، واللعاب، والقيء).
  ← يُزيل كلٌّ من التنظيف والتطهير الميكروبات، مما يساعد على منع انتقال العدوى إلى المرضى عن طريق ملامسة الأيدي للمعدات الطبية.
المرجع:
KKW, Tsang OTY, Yip CCY, et al. Consistent detection of 2019 novel coronavirus in saliva. Clinical Infectious Diseases, ciaa149. February 12, 2020. DOI: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa149/5734265
تنظيف البيئة وتطهيرها:
ما أهمية ذلك؟

## Slide 9
إزالة التلوث هي عملية إزالة الأوساخ والميكروبات المُمرضة من مختلف الأجسام، مثل الأجهزة الطبية، بحيث يكون من المأمون مناولتها، سواء شمل ذلك مزيدًا من المعالجة (التعقيم)، أو الاستخدام، أو التخلص.
تتألف عملية إزالة التلوث من ثلاثة أجزاء، ألا وهي: التنظيف، والتطهير، والتعقيم.
التنظيف هو إزالة الأوساخ، والركام، والمواد العضوية لجعل الشيء مقبولًا من الناحية الجمالية.
التطهير هو إزالة جميع المُمرضات. ولكن قد يتبقى بعض الأبواغ.
التعقيم هو إزالة جميع الكائنات الحية، ومنها الأبواغ.
ما المقصود بإزالة التلوث؟

## Slide 10
يمكن أن يسفر التنظيف والتطهير غير الكافيَيْن عن انتشار العدوى إلى:
المرضى.
عمال النظافة.
الزوار.
العاملين الصحيين.
المجتمع المحلي.
يجب على عمال النظافة دائمًا أن:
يرتدوا معدات الوقاية الشخصية.
يتبعوا الإجراءات بعناية.
يكونوا مُدربين على تقنيات التنظيف الملائمة، ويتبعوا تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.
المخاطر في أثناء تنظيف البيئة وتطهيرها

## Slide 11
يجب أن ننظف دائمًا قبل التطهير لأن التنظيف يقضي على التلوث بشكلٍ عام.
المواد العضوية (مثل سوائل الجسم):
  تحييد الكلور (وقف قدرته على قتل الكائنات الحية).
  منع الكلور من الوصول إلى الكائنات الحية.
تذكَّر: ينبغي بشدة الجمع بين التنظيف والتطهير في إطار برنامج إزالة التلوث. فالمنظفات تحتوي على خصائص مُنظِّفة تزيل الأوساخ والمواد العضوية (أي سوائل الجسم)، بينما تحتوي المُطهِّرات على المكونات النشطة التي تزيل الميكروبات.
التنظيف والتطهير

## Slide 12
يجب دائمًا إزالة بواقي الكلور لأنه:
يؤدي إلى تآكل المعدات والأسطح المعدنية وتلفها.
يقلل من عمر البلاستيك والقطن.
يكون سامًّا للجلد والأغشية المُخاطية، عند استخدامه بكميات كبيرة.
هل نحتاج دائمًا إلى إزالة بقايا الكلور؟
Notes: .

## Slide 13
لا يلزم تطهير الأسطح والمعدات التي لا تلامس مباشرة المرضى أو إفرازاتهم.
ينبغي تنظيف الأسطح على نحو يحول دون توليد الرذاذ.
تُقلل عملية التنظيف وحدها إلى حدٍّ كبيرٍ من العبء الحيوي للميكروبات.
عندما تكون هناك حاجة للتطهير، ينبغي التأكد من إجراء التنظيف قبل التطهير. ولا يمكن تطهير المواد والأسطح إذا لم تُنظف أولًا من المواد العضوية (مثل إفراغات المريض، وإفرازاته، والأتربة، والأوساخ).
هل نحتاج دائمًا إلى تنظيف جميع الأسطح وتطهيرها؟
Notes: .

## Slide 14
2. المواد المُستخدمة في تنظيف البيئة وتطهيرها

## Slide 15: المواد المُستخدمة في تنظيف البيئة وتطهيرها
تشمل المواد المُستخدمة في تنظيف البيئة وتطهيرها الآتي:
معدات الوقاية الشخصية المناسبة وفقًا لتقييم المخاطر
  قفازات، كمامة، نظارات واقية، واقي الأغشية المخاطية، رداءً واقيًا، أحذية طويلة الساق، وما إلى ذلك (انظر الوحدة التدريبية 6.1).
الماء والصابون.
مادة ماصة (قماشًا، منشفة ورقية).
دلوًا، ممسحة، قماشًا.
مُطهِّرًا.
  محلول الكلور/ إيثيل الكحول بتركيز 70%.
سلة النفايات العامة.
سلة النفايات الطبية.

## Slide 16
يحتوي المحلول القوي (0.5%) على تركيز أعلى من الكلور المحتوي على الهيبوكلوريت السريع التطاير، ويمكن أن يُستخدم في تطهير الأرضيات، والأسطح، والمعدات الطبية، وأغطية الفراش، واليدين في أثناء ارتداء القفازات.
Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?healthtopics=b6bd35a3-cf4f-4851-8e80-85cb0068335b&publishingoffices=aeebab07-3d0c-4a24-b6ef-7c11b7139e43&healthtopics-hidden=true&publishingoffices-hidden=true
المحلول الخفيف (0.05%) هو محلول أقل حدة من الكلور المحتوي على الهيبوكلوريت السريع التطاير، ويمكن أن يُستخدم في غسل اليدين العاريتين حيث لا تتوافر أو يتعذر استخدام طرق أخرى، مثل الصابون والماء الجاري أو المُطهِّر الكحولي الخاص بفرك اليدين.
استخدام محلول الكلور بتركيز 0.5% و0.05%

## Slide 17
من أجل تنظيف الأسطح العامة، يجب عليك فعل الآتي:
استخدم مناشف تُستعمل مرةً واحدةً أو ممسحةً مبللةً بالماء والصابون لمسح الأسطح.
تأكد من إزالة كل التراب/ الركام الظاهر.
اهتم اهتمامًا خاصًّا بالأسطح التي تُلمس كثيرًا، مثل مفاتيح الإضاءة، والأسرَّة، والحواسيب، والمعدات المتنقلة.
لا تحاول تجفيف الأسطح، إذ إن ذلك قد يؤثر على وقت التلامس اللازم للتطهير.
تخلص من مواد التنظيف المستعملة في سلة النفايات العامة.
تنظيف الأسطح العامة (الأرضيات، والجدران، والمناضد، وما إلى ذلك)

## Slide 18
ارتدِ معدات الوقاية الشخصية المناسبة (قفازات، معدات وقاية العينين وقناعًا طبيًّا، رداءً واقيًا، أحذية طويلة الساق، وما إلى ذلك).
طهِّر جميع الأسطح بمسحها بمناشف تُستعمل مرةً واحدةً أو ممسحة مبللة بمُطهِّر مُعتمَد.
ينبغي أن يظل المُطهِّر المُعتمَد رطبًا على السطح لفترة التلامس المطلوبة.
امسح السطح بقطعة قماش مبللة بالماء.
تخلص من المناشف في سلة النفايات الطبية.
للتنظيف بعد المرضى، كما هو الحال في الأجنحة العامة، ينبغي عليك فعل الآتي:
تطهير الأسطح
Notes: إذا كانت هناك مُفْرَغات على الأسطح (مثل البياضات أو الأرضية)، ينبغي إزالتها بحرص باستخدام المناشف والتخلص منها فورًا بطريقة مأمونة في المرحاض. وإذا كانت المناشف من النوع الذي يُستعمل مرةً واحدةً، ينبغي التعامل معها على أنها نفايات مُعدية؛ أما إذا كانت المناشف قابلة للاستعمال أكثر من مرة، ينبغي التعامل معها على أنها بياضات مُتسخة. ثم ينبغي تنظيف المنطقة وتطهيرها (مثلًا باستخدام محلول الكلور الحر بتركيز (0.5%) وفقًا للإرشادات المنشورة بشأن إجراءات التنظيف والتطهير عند انسكاب سوائل الجسم.

## Slide 19
ارتدِ معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
ضع محلولًا مُطهرًا على المواد المُستخدمة لامتصاص الانسكاب وتنظيفه.
غطِّ الانسكاب بمادة ماصة (قماش، ورق، مسحوق ماص، وما إلى ذلك).
امسح جميع المُفْرَغات الظاهرة.
تخلص من أي مواد في سلة النفايات الطبية.
نظِّف السطح وطهِّره.
WHO Practical Guidelines for Infection Control in Health Care Facilities 2004
http://www.wpro.who.int/publications/docs/practical_guidelines_infection_control.pdf.
فور مسح الانسكاب الظاهر، من المهم تنظيف السطح وتطهيره مرة أخرى، إذ قد لا يكون المُطهِّر لامس السطح كله في المرة الأولى، ويتوقف ذلك على مقدار المادة المنسكبة وكثافتها.
لتطهير الأسطح من الانسكابات، ينبغي عليك فعل الآتي:
تطهير الأسطح من الانسكابات

## Slide 20
لا تضع المحاليل مباشرةً على سوائل الجسم المُنسكبة (قد يتسبب ذلك في تناثر الانسكاب أو انتشاره).
بدلًا من ذلك، ضع المحاليل (مثل محلول الكلور القوي بتركيز (0.5%) على المناشف، ثم استخدم هذه المناشف الرطبة في التطهير.
لا تغمس أبدًا منشفةً متسخةً في دلو مليء بالكلور: إذ إن ذلك سيلوث المحلول ويجعله أقل فاعلية.
استخدم دائمًا محلول الكلور الذي حُضِّر في اليوم نفسه.
لا تستخدم الممسحات مع انسكابات سوائل الجسم حتى:
  يُزال الركام الظاهر للعين.
  يُطهَّر السطح بعد إزالة التلوث.
لتطهير الانسكابات على الأسطح، تذكَّر الآتي:
نقاط مهمة يجب تذكرها عند التعامل مع الانسكابات

## Slide 21
لماذا يجب عدم رش المناطق السريرية المشغولة أو الخالية بالمطهر؟
  قد تكون هذه الممارسة خطيرة، ودون فائدة مثبتة في مكافحة الأمراض.
  إذا لم يُنظَّف السطح قبل الرش، فقد لا يعمل المُطهِّر في وجود مواد عضوية والدم/ سوائل الجسم.
  يخلق الاستخدام المفرط للرش بيئةً رطبةً، وهي -ناهيك عن كونها غير مناسبة - قد تكون خطيرة لأنها زلقة وتستغرق وقتًا أطول لتجف، لا سيَّما في البيئة الرطبة.
  لا يُوصى برش الأشخاص الذين يرتدون معدات الوقاية الشخصية أو ملابسهم العادية، أو لتطهير الغرف تطهيرًا روتينيًّا.
  في سياق فاشيات مرض فيروس الإيبولا، قد يكون الرش مقبولًا في الأماكن المفتوحة وفي بعض البيئات المجتمعية بوصفه الخيار المُجدي الوحيد - مثل إزالة التلوث من منازل ضحايا فيروس مرض الإيبولا بواسطة فريق الدفن.
رش الأسطح

## Slide 22
3. إدارة النفايات

## Slide 23
«تشمل نفايات الرعاية الصحية جميع النفايات المتولدة عن منشآت الرعاية الصحية، والمرافق البحثية، والمختبرات ذات الصلة بالإجراءات الطبية».
تشمل أنواع نفايات الرعاية الصحية الآتي:
الأدوات الحادة
النفايات غير المعدية غير الحادة
النفايات المعدية غير الحادة
النفايات الخطرة
WHO. Safe management of wastes from health care activities. 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259491/1/WHO-FWC-WSH-17.05-eng.pdf?ua=1/.
هناك استراتيجيات مختلفة لإدارة أنواع النفايات المختلفة.
أنواع النفايات

## Slide 24
ينبغي فصل النفايات عند نقطة توليدها، حتى يتيح ذلك مناولتها بصورة سليمة ومأمونة.
ومن الناحية المثالية، لا ينبغي تخزين النفايات أكثر من 24 ساعة قبل إعدامها.
ينبغي جمع جميع النفايات الصلبة، وغير الحادة، والمُعدية، باستخدام أكياس النفايات المانعة للتسرب في صناديق مغطاة.
جمع النفايات

## Slide 25
افصِل النفايات حيث تتولد.
لا تضع مُطلقًا النفايات المعدية في سلة النفايات العامة.
ضَع دائمًا النفايات الحادة في حاوية الأدوات الحادة.
لا تضع مُطلقًا النفايات الكيميائية في سلة النفايات العامة.
افصِل الأجزاء البشرية عن جميع النفايات الأخرى.
لفصل النفايات، يجب فِعل الآتي:
فصل النفايات

## Slide 26
الأدوات الحادة هي الأدوات التي يمكن أن تسبب
قطوعًا أو جروحًا وخْزية.
وينبغي التخلص منها في صناديق صلبة الجوانب مخصصة للمَخاطِر البَيولوجية.
WHO. Safe management of wastes from health care activities. 2014. http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/wastemanag/en/.
الإبر والمحاقن المستعملة.
المشارط الجراحية المستعملة.
الأواني الزجاجية المكسورة الملوثة.
الشرائح الزجاجية الملوثة.
المقصات التي تُستعمل مرةً واحدةً.
تشمل الأمثلة على النفايات الحادة الآتي:
أمثلة على النفايات الحادة

## Slide 27
بقايا الطعام.
قشور الفاكهة، مثل الموز.
الورق/ المناشف الورقية.
الأكياس البلاستيكية أو الورقية.
الأغلفة الجراحية.
ضع في الاعتبار إمكانية إعادة تدوير النفايات العامة، متى أمكن.
تشمل الأمثلة على النفايات العامة (أي غير الخطرة) الآتي:
أمثلة على النفايات العامة (أي غير الخطرة)

## Slide 28
WHO. Safe management of wastes from health care activities. 2014. http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/wastemanag/en/.
المواد الملطخة بالدم.
الأنسجة/ الأعضاء البشرية.
المسحات/ الضمادات الكحولية المُستخدمة.
النفايات من أجنحة العزل.
معدات الوقاية الشخصية الملوثة التي تُستعمل مرةً واحدةً.
المُفرغات (يمكن التخلص منها مباشرة في المرحاض).
تشمل الأمثلة على النفايات المعدية الآتي:
أمثلة على النفايات المعدية

## Slide 29
القيء.
البراز.
الدم.
البلغم.
اللعاب.
القيح.
ماء الغسيل الملوث.
تشمل الأمثلة على النفايات المُعدية السائلة الآتي:
أمثلة على النفايات المُعدية السائلة

## Slide 30
  أحذية طويلة الساق
  مئزرًا (مريلة)
  رداءً واقيًا طويل الأكمام
  قفازات سميكة
  كمامة
  نظارات واقية أو واقي الوجه (توفر النظارات الواقية حمايةً أكبر من القناع المفتوح من أسفل، للوقاية من تناثر السائل الذي قد يأتي من الجهة السفلى عند سكب النفايات السائلة من الدلو).
  نظِّف يديك دائمًا قبل ارتداء معدات الوقاية الشخصية وبعد خلعها بالطريقة الصحيحة.
ملاحظة مهمة: تجنب تناثر الرذاذ عند التخلص من النفايات المُعدية السائلة.
عند مناولة النفايات المُعدية، ارتدِ مجموعةً كاملةً من معدات الوقاية الشخصية، تشمل:
معدات الوقاية الشخصية المُستخدمة في إدارة النفايات

## Slide 31
نظِّف يديك قبل ارتداء معدات الوقاية الشخصية وبعد خلعها بالطريقة الصحيحة.
واقيات الوجه
أقنعة
النظارات الواقية
مئزر(مريلة)
رداء واقٍ طويل الأكمام
أحذية طويلة الساق
قفازات
معدات الوقاية الشخصية المُستخدمة في إدارة النفايات

## Slide 32
4. التخلص من النفايات

## Slide 33
ينبغي وضع النفايات في حفرة مخصصة ذات عمق مناسب (مثلًا: مترين أو 7 أقدام تقريبًا) وتُملأ حتى عمق 1-1.5 متر (أو 3-5 أقدام تقريبًا).
ينبغي أن يخضع الدخول إلى المنطقة المخصصة لمعالجة النفايات والتخلص منها نهائيًّا للرقابة، للحيلولة دون دخول الحيوانات، أو العاملين غير المُدرَّبين، أو الأطفال.
بعد كل مرة تُوضع فيها حمولة النفايات في الحفرة، يتعين تغطيتها بطبقة من التربة يتراوح عمقها من 10 سنتيمترات - 15سنتيمترًا.
التخلص من النفايات

## Slide 34
يجب إسناد المسؤوليات وتخصيص الموارد البشرية والمادية الكافية للتخلص من هذه النفايات بطريقة مأمونة.
لا توجد بيِّنة على أن المخالطة البشرية المباشرة دون وقاية في أثناء مناولة نفايات الرعاية الصحية قد أدت إلى انتقال فيروس كوفيد-19.
ينبغي جمع جميع نفايات الرعاية الصحية المتولدة في أثناء تقديم الرعاية بطريقة مأمونة في حاويات وأكياس مُخصصة لذلك الغرض، ومعالجتها، ومن ثَمَّ التخلص منها و/ أو معالجتها بطريقة مأمونة، ويُفضَّل أن يكون ذلك في الموقع.
في حالة نقل النفايات خارج الموقع، فمن المهم معرفة مكان وكيفية معالجتها وإعدامها.
اعتبارات مهمة بشأن التخلص من النفايات:
التخلص من النفايات

## Slide 35
ينبغي دفن المشيمة والعينات التشريحية في حفرة منفصلة.
يمكن التخلص من النفايات، مثل البراز، والبول، والقيء، والنفايات السائلة الناتجة عن الغسيل في المجاري الصحية، أو في حفر المراحيض المخصصة للمرضى.
ثم ينبغي تنظيف المنطقة وتطهيرها (مثلًا باستخدام محلول الكلور بتركيز (0.5%) وفقًا للمبادئ التوجيهية بشأن إجراءات التنظيف والتطهير عند انسكاب سوائل الجسم.
ينبغي اتخاذ الاحتياطات القياسية لمنع تلوث البيئة بالبراز والبول.
اعتبارات مهمة بشأن التخلص من النفايات:
التخلص من النفايات

## Slide 36
النفايات المُعدية بخلاف النفايات البلاستيكية.
النفايات البيولوجية.
النفايات الحادة.
النفايات الصيدلانية (بكميات صغيرة).
النفايات الكيميائية (بكميات صغيرة).
المرجع:
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/safe-management-of-waste-summary/en/
النفايات التي ينبغي ترميدها في درجة حرارة مرتفعة هي:
التخلص من النفايات، الترميد على درجة حرارة مرتفعة (أكثر من 1000 درجة مئوية)

## Slide 37
تنظيف البيئة، وتطهيرها، وإدارة النفايات عناصر أساسيةٌ لوقف انتقال المرض.
يجب على العاملين المشاركين في تنظيف البيئة وتطهيرها استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة واتباع الإجراءات التشغيلية المعيارية.
ينبغي أن يكون تدريب الموظفين وتوفير الإمدادات منتظمًا وروتينيًّا.
الرسائل الرئيسية

## Slide 38
5. المراجع والمبادئ التوجيهية

## Slide 39
Rapid Guidance on the Decommissioning of Ebola Care Facilities. WHO, 2015
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/160198/WHO_EVD_Guidance_Strategy_15.1_eng.pdf?sequence=1
Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings, with Focus on Ebola. WHO, 2014
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130596/1/WHO_HIS_SDS_2014.4_eng.pdf?ua=1&ua=1&ua=1
WHO Practical Guidelines for Infection Control in Health Care Facilities 2004
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206946/9290222387_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
WHO. Safe management of wastes from health care activities. 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259491/1/WHO-FWC-WSH-17.05-eng.pdf?ua=1/
Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19
https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19.
المراجع والمبادئ التوجيهية

## Slide 40
6. موارد تعلُّم إضافية

## Slide 41
Standard precautions:
Waste management online course
https://openwho.org/courses/IPC-WM-EN
موارد تعلُّم إضافية

## Slide 42
شكرًا لكم

## Slide 43
إخلاء المسؤولية
منصة منظمة الصحة العالمية للتعلُّم في مجال الأمن الصِّحيِّ - مواد تدريبية
حقوق هذه المواد التدريبية محفوظة لصالح منظمة الصحة العالمية بموجب حق المؤلف (© منظمة الصحة العالمية 2022). جميع الحقوق محفوظة.
يخضع استخدامك لهذه المواد إلى «شروط الاستخدام - منصة منظمة الصحة العالمية للتعلُّم في مجال الأمن الصِّحيِّ، مواد تدريبية»، التي قبلتها عند تنزيلها، وهي متاحة على منصة التعلُّم في مجال الأمن الصِّحيِّ على الرابط الآتي: (https://extranet.who.int/hslp).
إذا أحدثت تغييرات في محتويات هذه المواد أو عدَّلتها أو ترجمتها أو نقَّحتها بأي طريقة أخرى، فعليك أن تُوضِّح أن المنظمة ليس لها علاقة من قريبٍ أو بعيدٍ بهذه التعديلات، ولا يجوز أن تستخدم اسم المنظمة أو شعارها في هذه المواد المُعدَّلة.
وإذا أحدثت تغييرات في محتويات هذه المواد أو عدَّلتها أو ترجمتها أو نقَّحتها بأي طريقة أخرى، فعليك أن تُفصح عن مصدر المواد من خلال الإسناد الآتي: «هذه المواد التدريبية هي نسخة معدلة من «برنامج التدريب المتقدم لفِرَق الاستجابة السريعة» (متاح على الرابط الآتي: https://extranet.who.int/hslp/)، وحقوقها محفوظة لصالح منظمة الصحة العالمية بموجب حق المؤلف (© منظمة الصحة العالمية، 2022)، ومُستخدمة بتصريح من منظمة الصحة العالمية. وتُخلي منظمة الصحة العالمية مسؤوليتها تمامًا عن أي تعديلات أو تنقيحات على المواد الخاصة بها المحمية بموجب حق المؤلف».
وعلاوةً على ذلك، يُرجَى إخطار المنظمة بأي تعديلات قد تطرأ على هذه المواد التي تستخدمها علانيةً، لأغراض حفظ السجلات ومواصلة التطوير، عن طريق إرسال رسالة على عنوان البريد الإلكتروني التالي:ihrhrt@who.int .