## Slide 1
خطوات ارتداء معدات الوقاية الشخصية، وتشمل البذلة الواقية
اتخذت منظمة الصحة العالمية كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المنشور. ولكن المواد المنشورة تُوزَّع دون أي ضمان من أي نوع، سواء أكان صريحًا أو ضمنيًّا. ومن ثمَّ تقع على القارئ مسؤولية تفسير المواد الواردة واستعمالها. ومنظمة الصحة العالمية ليست مسؤولة بأي حال عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.
1 انزع جميع الأشياء الشخصية (مجوهرات، ساعات، هواتف محمولة، أقلام، وغيرها)
انتقل إلى المنطقة النظيفة عند مدخل وحدة العزل.
بالفحص الظاهري، تأكد من أن جميع مقاسات مجموعة معدات الوقاية الشخصية صحيحة وأنها ذات جودة ملائمة.
نفذ إجراءات ارتداء معدات الوقاية الشخصية
تحت إرشاد وتوجيه
مراقب مُدرَّب (أحد الزملاء).
7 ارتدِ القفازات (قفازات النتريل للفحص)
8 ارتدِ
البذلة الواقية.2
2 ارتدِ زي العمل (سكرابز) والأحذية المطاطية الطويلة الساق1 في غرفة تبديل الملابس.
9 ارتدِ كمامة الوجه.
12 ارتدِ مئزرًا مقاومًا للماء وغير قابل للاستعمال مرةً أخرى
(إذا لم يكن متوافرًا، استخدم مئزرًا شديد التحمل ومقاومًا للماء وقابلًا للاستعمال مرة أخرى).
13 ارتدِ زوجًا ثانيًا من القفازات (يُفضل بأساور طويلة) تغطي أسورة المئزر.
10 ضع واقي الوجه أو النظارات الواقية.
11 ارتدِ غطاء الرأس والرقبة الجراحي الذي يغطي الرقبة وجانبي الرأس (يُفضل مع واقي الوجه) أو غطاء للرأس.
إذا كانت الأحذية الطويلة الساق غير متوافرة، استخدم أحذية مغلقة (أحذية دون رباط وتغطي بالكامل الجزء العلوي من القدم والكاحل) وغطاء للحذاء (لا ينزلق ويُفضل أن يكون غير منفذ للسوائل).
لا تستخدم شريطًا لاصقًا للصق القفازات. إذا كانت القفازات أو أكمام البذلة الواقية ليست طويلة بما فيه الكفاية، أحدث ثقبًا لإصبع الإبهام (أو الإصبع الوُسْطى) في كُم البذلة الواقية لضمان عدم تعرض الساعد للتلوث عند الإتيان بحركات واسعة. ويوجد في بعض موديلات البذلة الواقية فتحات للأصابع متصلة بالأكمام.
أو
أو
أ
ب
ج
هـ
و
د
6 نظِّف يديك.
WHO/HIS/SDS/2015.2
© WORLD HEALTH ORGANIZATION 2015
2