## Slide 1
خطوات ارتداء معدات الوقاية الشخصية، وتشمل الرداء الواقي
اتخذت منظمة الصحة العالمية كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المنشور. ولكن المواد المنشورة تُوزَّع دون أي ضمان من أي نوع، سواء أكان صريحًا أو ضمنيًّا. ومن ثمَّ تقع على القارئ مسؤولية تفسير المواد واستعمالها. ومنظمة الصحة العالمية ليست مسؤولة بأي حال عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.
1 انزع جميع الأشياء الشخصية (مجوهرات، ساعات، هواتف محمولة، أقلام، وغيرها).
انتقل إلى المنطقة النظيفة عند مدخل وحدة العزل.
بالفحص الظاهري، تأكد من أن جميع مقاسات مجموعة معدات الوقاية الشخصية صحيحة وأنها ذات جودة ملائمة.
نفذ إجراءات ارتداء معدات الوقاية الشخصية
تحت إرشاد وتوجيه
مراقب مُدرَّب (أحد الزملاء).
7 ارتدِ القفازات (قفازات فحص النتريل)
8 ارتدِ رداءً واقيًا غير قابل للاستعمال مرةً أخرى
مصنوعًا من قماش
مُختبر من حيث مقاومة نفاد الدم أو سوائل الجسم
أو الممرضات المنقولة عن طريق الدم.
9 ارتدِ كمامة الوجه.
2 ارتدِ زي العمل (سكرابز) والأحذية المطاطية الطويلة الساق1 في غرفة تبديل الملابس.
12
ارتدِ مئزرًا مقاومًا للماء وغير قابل للاستعمال مرةً أخرى
(إذا لم يكن متوافرًا، استخدم مئزرًا شديد التحمل ومقاومًا للماء وقابلًا للاستعمال مرة أخرى).
13 ارتدِ زوجًا ثانيًا من القفازات (يُفضل بأساور طويلة) تغطي أسورة المئزر.
10 ضع واقي الوجه أو النظارات الواقية.
11 ارتدِ غطاء الرأس والرقبة الجراحي الذي يغطي الرقبة وجانبي الرأس (يُفضل مع واقي الوجه) أو غطاء للرأس.
1 إذا كانت الأحذية الطويلة الساق غير متوافرة، استخدم أحذية مغلقة (أحذية دون رباط وتغطي بالكامل الجزء العلوي من القدم والكاحل) وغطاء للحذاء (لا ينزلق ويُفضل أن يكون غير منفذ للسوائل).
6 نظِّف يديك .
أو
أو
أ
ب
ج
هـ
و
د
WHO/HIS/SDS/2015.1
© WORLD HEALTH ORGANIZATION 2015