## Slide 1: كيفية تحضير محلول الكلور بتركيز 0.5% و0.05%
B6.3b الوقاية من العدوى ومكافحتها
اسم المتحدث

## Slide 2
هذا المورد التعليمي جزءٌ من حزمة التدريب المتقدم لفِرَق الاستجابة السريعة، المُوجَّه خصيصًا لأعضاء فريق الاستجابة السريعة.
استنادًا إلى نهج التصدي لجميع الأخطار، يهدف البرنامج إلى تزويد أعضاء فريق الاستجابة السريعة بالمعارف، والمهارات، والمواقف والأدوات المتقدمة اللازمة للكشف المبكر عن أي حدث من أحداث الصحة العامة والاستجابة له بفعالية.
تُعدُّ حزمة التدريب المُتقدم لفِرَق الاستجابة السريعة أحد مكونات برنامج تدريب فِرَق الاستجابة السريعة.
مقدمة

## Slide 3
بنهاية هذه الجلسة، سيكون بمقدوركم:
فهم متى يُستخدم محلول الكلور.
فهم متي يُستخدم محلول الكلور الخفيف، ومتي يُستخدم محلول الكلور القوي.
الإلمام بعملية مزج محلول الكلور بتركيزات مختلفة.
أهداف التعلُّم
Notes: اطبع وثائق PDF باللغة المناسبة من على هذا الموقع الإلكتروني: https://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/mixing-chlorine-solutions.html

## Slide 4
يحتوي المحلول القوي (0.5%) على تركيز أعلى من الكلور المحتوي على الهيبوكلوريت السريع التطاير، ويمكن أن يُستخدم في تطهير الأرضيات، والأسطح، والمعدات الطبية، وأغطية الفراش، واليدين في أثناء ارتداء القفازات.
Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the context of COVID-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?healthtopics=b6bd35a3-cf4f-4851-8e80-85cb0068335b&publishingoffices=aeebab07-3d0c-4a24-b6ef-7c11b7139e43&healthtopics-hidden=true&publishingoffices-hidden=true
المحلول الخفيف (0.05%) هو أقل حدة من الكلور المحتوي على الهيبوكلوريت السريع التطاير، ويمكن أن يُستخدم في غسل اليدين العاريتين حيث لا تتوافر أو يتعذر استخدام طرق أخرى، مثل الصابون والماء الجاري أو المُطهِّر الكحولي لليدين.
استخدام محلول الكلور بتركيز 0.5% و0.05%

## Slide 5: ما ينبغي معرفته
انتظر 30 دقيقة قبل استخدام أي محلول كلور مصنوع من مسحوق.
من المهم مراعاة التخزين السليم. وينبغي نقل محاليل الكلور، حسب استخدامها، في زجاجات بها رشاشات أو موزعات بها صنبور.
ينبغي توسيم محاليل الكلور حسب قوة تركيزها على النحو الصحيح. ضع لصاقة توسيم عليها (0.5%) للتركيز القوي، و(0.05%) للتركيز الخفيف.

## Slide 6: ما ينبغي معرفته
لا تعمل محاليل الكلور بالكفاءة نفسها عند استخدامها على الأسطح الشديدة الاتساخ. نظِّف الأسطح أولًا، ثم طهِّرها.
احتفظ بمحلول الكلور بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
تفقد محاليل الكلور قوتها بمرور الوقت، ومن ثم يجب تحضير كمية جديدة من المحلول كل يوم.

## Slide 7
المصدر:
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/cleaning-hand-washing-with-chlorine-powder.pdf

## Slide 8
المصدر:
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/chlorine-solution-liquid-mild.pdf

## Slide 9
شكرًا لكم

## Slide 10
إخلاء المسؤولية
منصة منظمة الصحة العالمية للتعلُّم في مجال الأمن الصِّحيِّ - مواد تدريبية
حقوق هذه المواد التدريبية محفوظة لصالح منظمة الصحة العالمية بموجب حق المؤلف (© منظمة الصحة العالمية 2022). جميع الحقوق محفوظة.
يخضع استخدامك لهذه المواد إلى «شروط الاستخدام - منصة منظمة الصحة العالمية للتعلُّم في مجال الأمن الصِّحيِّ، مواد تدريبية»، التي قبلتها عند تنزيلها، وهي متاحة على منصة التعلُّم في مجال الأمن الصِّحيِّ على الرابط الآتي: (https://extranet.who.int/hslp).
إذا أحدثت تغييرات في محتويات هذه المواد أو عدَّلتها أو ترجمتها أو نقَّحتها بأي طريقة أخرى، فعليك أن تُوضِّح أن المنظمة ليس لها علاقة من قريبٍ أو بعيدٍ بهذه التعديلات، ولا يجوز أن تستخدم اسم المنظمة أو شعارها في هذه المواد المُعدَّلة.
وإذا أحدثت تغييرات في محتويات هذه المواد أو عدَّلتها أو ترجمتها أو نقَّحتها بأي طريقة أخرى، فعليك أن تُفصح عن مصدر المواد من خلال الإسناد الآتي: «هذه المواد التدريبية هي نسخة معدلة من «برنامج التدريب المتقدم لفِرَق الاستجابة السريعة» (متاح على الرابط الآتي: https://extranet.who.int/hslp/)، وحقوقها محفوظة لصالح منظمة الصحة العالمية بموجب حق المؤلف (© منظمة الصحة العالمية، 2022)، ومُستخدمة بتصريح من منظمة الصحة العالمية. وتُخلي منظمة الصحة العالمية مسؤوليتها تمامًا عن أي تعديلات أو تنقيحات على المواد الخاصة بها المحمية بموجب حق المؤلف».
وعلاوةً على ذلك، يُرجَى إخطار المنظمة بأي تعديلات قد تطرأ على هذه المواد التي تستخدمها علانيةً، لأغراض حفظ السجلات ومواصلة التطوير، عن طريق إرسال رسالة على عنوان البريد الإلكتروني التالي:ihrhrt@who.int .