## Slide 1: إدارة العينات المختبرية
B7.1
اسم المتحدث

## Slide 2: مقدمة
هذا المورد التعليمي جزءٌ من حزمة التدريب المتقدم لفِرَق الاستجابة السريعة، المُوجَّه خصيصًا لأعضاء فريق الاستجابة السريعة.
استنادًا إلى نهج التصدي لجميع الأخطار، يهدف البرنامج إلى تزويد أعضاء فريق الاستجابة السريعة بالمعارف، والمهارات، والمواقف والأدوات المتقدمة اللازمة للكشف المبكر عن أي حدث من أحداث الصحة العامة والاستجابة له بفعالية.
تُعدُّ حزمة التدريب المُتقدم لفِرَق الاستجابة السريعة أحد مكونات برنامج تدريب فِرَق الاستجابة السريعة.

## Slide 3: ملاحظات إلى المُيسِّرين:
بعض الشرائح في هذا العرض التقديمي مخفية. تأكد من استعراض محتوى العرض التقديمي، وقرِّر إذا كنت تحتاج إلى استخدام المحتوى كاملًا أم لا، بناءً على السياق، واحتياجات التعلُّم المستهدفة في هذا المجال المحدد من المحتوى، والوقت المتاح لهذا العرض التقديمي.
توصية: لا تعرض أكثر من 15 إلى 20 شريحة خلال 30 دقيقة، و30 إلى 40 شريحة خلال 60 دقيقة.
في هذا العرض التقديمي، قد تجد شرائح إضافية تحتوي على ملاحظات إلى المُيسِّرين: قد تحتاج إلى استكمال المحتوى و/أو تعديله بما يتناسب مع المعلومات المتعلقة ببلدك.

## Slide 4
بنهاية هذه الوحدة التدريبية، سيكون بمقدوركم:
تحديد الإجراءات الرئيسية الواجب اتخاذها قبل جمع عينة مختبرية من حالةٍ مُشتبه فيها.
تحديد نوع العينة الواجب جمعها من حالةٍ مشتبه فيها.
توضيح إجراءات إدارة العينة.
جمع العينات المختبرية، مع اتخاذ التدابير المناسبة للوقاية من العدوى ومكافحتها.
التنفيذ السليم لإجراءات إزالة التلوث وإدارة النفايات بعد جمع العينات.
تحضير العينات بطريقة سليمة لنقلها.
أهداف التعلُّم

## Slide 5: عناصر العرض
    النظام الوطني لإدارة العينات المختبرية.
    ما يتعين عليك معرفته قبل أن تتوجه إلى الميدان.
    ما العينات التي ينبغي جمعها؟
    خطوات جمع العينات .
    نقل العينات.
    التوثيق‬.
    تخزين العينات - توصيات عامة.
    أنشطة قائمة على سيناريوهات.
    المراجع والمبادئ التوجيهية.
    موارد تدريبية إضافية.
صورة مأخوذة من: Outlook India

## Slide 6
1. النظام الوطني لإدارة العينات المختبرية

## Slide 7
ضع هنا وصف النظام الوطني لإدارة العينات المختبرية
النظام الوطني لإدارة العينات المختبرية

## Slide 8
2. ما يتعين عليك معرفته قبل أن تتوجه إلى الميدان

## Slide 9
تحديد سبب حدث الصحة العامة وحجمه.
تحديد أنواع العينات المطلوبة لتأكيد سبب الفاشية.
تحديد المسؤول عن العينات المختبرية من بين أعضاء فريق الاستقصاء:
  هل ستحتاج إلى شخص لديه خبرة في أخذ عينات من الدم أو السائل الأنفي البلعومي أو السائل الدماغي النخاعي أو العينات الحيوانية أو البيئية؟
  مَنْ في فريق الاستقصاء سيتولى جمع المعدات الضرورية، وحاويات العينات، ومستنبتات النقل ولوازم التعبئة والنقل؟
تحديد مختبرات الإحالة:
  قد يكون مختبرًا وطنيًّا، أو مختبرًا دوليًّا، أو مختبرًا حيوانيًّا أو بيئيًّا.
  هل ستُجرى اختبارات ميدانية/ اختبارات التشخيص السريع أم لا؟
في مرحلة التخطيط، ينبغي:
ما يتعين لك معرفته قبل أن تتوجه إلى الميدان

## Slide 10
3. ما العينات التي ينبغي جمعها؟

## Slide 11: لماذا من الضروري التواصل مع المختبر قبل جمع العينة؟
في بعض الحالات، ستعرف نوع العينة التي ستأخذها قبل أن تنطلق إلى الميدان؛ بينما في حالات أخرى، لا تقرر نوع العينة إلا بعد أن تحصل على مزيدٍ من المعلومات.
من المهم التواصل مع مختبر الإحالة للأسباب الآتية:
  معرفة الفحوص التي سيجريها المختبر.
  التعرف من المختبر على الشروط الخاصة بالعينة (مثل حجمها، ودرجة حرارة نقلها، وتوسيمها، وغير ذلك).
  إبلاغ المختبر بأنواع وأعداد العينات المرسَلة، والموعد المتوقع أو المواعيد المتوقعة لتسليمها.

## Slide 12
استخدم المتلازمات الآتية للمساعدة في تحديد نوع العينات التي يمكن جمعها:
  متلازمة الإسهال الحاد.
  متلازمة الحُمَّى النَّزْفية الحادة.
  متلازمة اليرقان الحادة.
  المتلازمة التنفسية الحادة.
  المتلازمة العصبية الحادة.
  المتلازمة الجلدية الحادة.
  متلازمة العين الحادة.
  المتلازمة الجهازية الحادة.
تأكد من وجود عضو في الفريق مُدرَّب على تقنيات جمع العينات المطلوبة.
ينبغي، متى أمكن، أخذ العينات قبل معالجة المريض بالمضادات الحيوية.
ما العينات التي ينبغي جمعها؟ (1)
Notes: ملاحظات إلى الميسِّرين: يمكن أن يسترشد فريق الاستجابة السريعة بنهج المتلازمات في تحديد أكثر أنواع العينات ملاءمةً وفقًا للبيانات المتاحة. ولكن وجود إحدى المتلازمات لا يستبعد المتلازمات الأخرى. وينطبق هذا بصفة خاصة على «المتلازمة الجهازية الحادة».

## Slide 13
متلازمة الإسهال الحاد
حمى متلازمة الزُّحار، براز دموي و/ أو مخاطي
براز
دم
انظر متلازمة الحُمَّى النَّزْفية الحادة
المظاهر السريرية، سوابق مرضية، السياق الوبائي، حالة التطعيم ...
يجب جمع العينة قبل إعطاء أي مضاد حيوي/ علاج مضاد للفطريات
عملية جمع العينة، والحاوية، ومُستنبت النقل، ودرجة الحرارة في أثناء التخزين، والنقل، والتأخر قبل التحليل، وغير ذلك هي أمورٌ قد تختلف وفقًا لأنواع المُمرضات والاختبارات التي تُجرى. يستطيع المختبر أن يمدك بهذه المعلومات.
إسهال دون حرارة، عدد كبير من مرات تبرز الإسهال المائي
بداية حالة الإسهال الحاد، والاعتلال الوخيم، وعدم وجود عامل مؤهِّب معروف

## Slide 14
متلازمة الحُمَّى النَّزْفية الحادة
المُمرض المُشتبه فيه:
الفيروسات الرملية (لاسا، لوجو، شابير، غواناريتو، جونين، ماتْشوبو، سابيا)
الفيروسات البُنياوية (الفيروسة النيروبية، الفيروسات الفاصدة، فيروس هانتا)
الفيروسات الخيطية (فيروس الإيبولا و فيروس ماربورغ)
الفيروسات الخيطية (الحمى الصفراء، حمى الضنك، حُمَّى أو مسك، مرض غابة كياسانور النَّزْفيَّة)
الملاريا
الحُمَّى الراجعة
وغير ذلك
الدم الشَّعري
تشخيص سريع متى أمكن
دم وريدي
الدم الكامل في أنبوب مغلف بحمض إيثيلِين ثُنائِيِّ الأمين
النقل والتخزين في حرارة 2-8 درجات مئوية
مسحة فموية أو أنفية
النقل والتخزين في حرارة 2-8 درجات مئوية
يمكن جمع عينات الدم
لا
نعم
يلزم إجراء اختبار أكثر حساسية و/ أو تحديدًا
/!\ يلزم تطبيق الحد الأقصى من الاحتياطات في أثناء جمع العينة وتخزينها ونقلها
بداية حادة للحمى لمدة تقل عن 3 أسابيع وأي عرضين من الأعراض الآتية: | 
دم في البراز أي أعراض نزفية أخرى | طفح نزفي أو فرفري الرُّعَاف نفث الدم
 | وغياب العوامل المؤهِّبة المعروفة

## Slide 15
متلازمة اليرقان الحادة
بداية حادة لليرقان
و
اعتلال وخيم
و
غياب العوامل المؤهِّبة المعروفة
المُمرض المشتبه فيه:
التهاب الكبد A وE
الملاريا
الحمى النزفية الفيروسية
حمى التيفود
داء البريميات
متلازمة الإنتان
وغيرها
الدم
مزرعة الدم*
المصل
الدم الشَّعري
انظر متلازمة الحمى النزفية الحادة
عينة من وسط تدفق البول*
*يجب جمع العينة قبل العلاج بأي مضادات حيوية
المظاهر السريرية، سوابق مرضية، السياق الوبائي، حالة التطعيم ...
عملية جمع العينة، والحاوية، ومُستنبت النقل، ودرجة الحرارة في أثناء التخزين، والنقل، والتأخر قبل التحليل، وغير ذلك هي أمورٌ قد تختلف وفقًا لأنواع المُمرضات والاختبارات التي تُجرى. يستطيع المختبر أن يمدك بهذه المعلومات.

## Slide 16
المتلازمة العصبية الحادة
اختلال الوظيفة العصبية الحاد مع عرض أو أكثر مما يأتي:
تدهور الوظيفة الذهنية
شلل حاد
اختلاجات
علامات على التهيج الذهني
حركات لا إرادية
أعراض عصبية أخرى
و
اعتلال وخيم
و
غياب العوامل المؤهِّبة المعروفة
متلازمة غيان – باريه وشلل الأطفال
التهاب الدماغ البكتيري*، أو الفيروسي، أو الفطري، أو الطفيلي
داء الكلب
المظاهر السريرية، سوابق مرضية، السياق الوبائي، حالة التطعيم ...
البراز
الدم
مَسْحَة حَلْقِيَّة
السائل الدماغي النخاعي
اللعاب
*يجب جمع العينة قبل العلاج بالمضادات الحيوية/ مضادات الطفيليات
عملية جمع العينة، الحاوية، مُستنبت النقل، درجة الحرارة أثناء التخزين، والنقل، التأخر قبل التحليل، وغير ذلك هي أمورٌ قد تختلف وفقًا لأنواع المُمرضات والاختبارات التي تُجرى. يستطيع المختبر أن يمدك بهذه المعلومات.
Notes: ملاحظات إلى المُيسِّرين: عادة ما يُغفل داء الكلب، في حين أنه ينبغي النظر إليه بجدية في حالة المتلازمة العصبية الحادة في المناطق المتوطن بها داء الكلب.

## Slide 17
المتلازمة التنفسية الحادة
بداية حادة للسعال أو الضائقة التنفسية
و اعتلال وخيم
و
غياب العوامل المؤهِّبة المعروفة
عدوى فيروسية:
سارس
الإنفلونزا
فيروس مخْلَوي تنفسي
فيروس هانتا
متلازمة رئوية
وغير ذلك
عدوى الجهاز التنفسي العلوي:
الشاهوق
الدفتيريا
العقديات
التهاب البلعوم والحمى القرمزية
وغير ذلك
الالتهاب الرئوي الذي قد يسبب وباء:
الطاعون الرئوي
الفيلقية
الجمرة الخبيثة التنفسية
وغير ذلك
عينة المسالك التنفسية العلوية
عينة المسالك التنفسية السفلية
المظاهر السريرية، سوابق مرضية، السياق الوبائي، حالة التطعيم ...
الدم
* يجب جمع العينة قبل أي علاج بالمضادات الحيوية
البول
البراز
عملية جمع العينة، والحاوية، ومُستنبت النقل، ودرجة الحرارة في أثناء التخزين، والنقل، والتأخر قبل التحليل، وغير ذلك هي أمورٌ قد تختلف وفقًا لأنواع المُمرضات والاختبارات التي تُجرى. يستطيع المختبر أن يمدك بهذه المعلومات.
عدوى جرثومية*

## Slide 18
المتلازمة الجلدية الحادة
اعتلال حموي حاد مع طفح أو مظاهر جلدية
و
غياب العوامل المؤهِّبة المعروفة
الجدري المائي
جدري القردة
وغير ذلك
الحصبة
الحصبة الألمانية
التيفوس
وغير ذلك
الجمرة الخبيثة الجلدية*
وغير ذلك
الدم
البول
مسحة الجهاز التنفسي العلوي
آفات جلدية
المظاهر السريرية، سوابق مرضية، السياق الوبائي، حالة التطعيم ...
* يجب جمع العينة قبل أي علاج بالمضادات الحيوية
الحصبة والحصبة الألمانية
عملية جمع العينة، والحاوية، ومُستنبت النقل، ودرجة الحرارة في أثناء التخزين، والنقل، والتأخر قبل التحليل، وغير ذلك هي أمورٌ قد تختلف وفقًا لأنواع المُمرضات والاختبارات التي تُجرى. يستطيع المختبر أن يمدك بهذه المعلومات.

## Slide 19
متلازمة العين الحادة
بداية حادة لالتهاب الملتحمة مع أو دون نزف تحت الملتحمة
و
غياب العوامل المؤهِّبة المعروفة
الأمراض المشتبه فيها:
وباء التهاب القرنية والملتحمة الناجم عن الفيروسات الغدية
الملتحمة النزفية
وغير ذلك
الدم
أنبوب + مادة تسريع تجلط الدَّم + مادة هلامية فاصلة النقل والتخزين عند درجة حرارة 2-8 درجات مئوية أو درجة الحرارة المحيطة <48 ساعة
مسحة الجهاز التنفسي العلوي
مستنبت النقل الفيروسي
المظاهر السريرية، سوابق مرضية، السياق الوبائي، حالة التطعيم ...
مسحة الملتحمة
مستنبت النقل الفيروسي

## Slide 20
المتلازمة «الجهازية» الحادة
الفيروسات
الحمى النزفية الفيروسية
داء الشيكونغونيا
فيروس ONNV
فيروس زيكا
فيروس هانتا
فيروس غرب النسل
التيفوس
سارس
وغير ذلك
بكتيريا*
الكُوكسيلَّة
داء البروسيلات
داء البريميات
داء الرِّيكتسيات
داء السَّلْمونيلاَت وحمى التيفود
الطاعون
الجمرة الخبيثة
داء البورليات وغير ذلك
الطفيليات الأوالية*
المثقبية البروسية
الملاريا
داء الليشمانيات
وغير ذلك
اعتلال حموي حاد يتصف بظهور أعراض من مختلف أجهزة الجسم، مع ثلاثة أعراض أو أكثر مما يأتي:
و
غياب العوامل المؤهِّبة المعروفة
البراز
البول
عينة جلدية
الدم
عينة تنفسية
المظاهر السريرية، سوابق مرضية، السياق الوبائي، حالة التطعيم ...
*يجب جمع العينة قبل العلاج بالمضادات الحيوية/ مضادات الطفيليات
عملية جمع العينة، الحاوية، مُستنبت النقل، درجة الحرارة في أثناء التخزين، والنقل، التأخر قبل التحليل، وغير ذلك هي أمورٌ قد تختلف وفقًا لأنواع المُمرضات والاختبارات التي تُجرى. يستطيع المختبر أن يمدك بهذه المعلومات.
فقدان الشهية والوزن الغثيان والقيء الإسهال آلام في البطن | التعرق والقشعريرة الصداع الألم المفصلي، والألم العضلي، وألم الظهر الطفح الجلدي
Notes: ملاحظات إلى المُيسِّرين: أنواع العينات المذكورة هنا سهلة الجمع إلى حدٍ ما.
ولكن قد يلزم جمع عينات أخرى تؤخذ بإجراءات باضعة، مثل السائل النخاعي. على سبيل المثال، ارجع إلى مخطط تدفق المتلازمة العصبية الحادة إذا كانت السوابق السريرية والسياق الوبائي يدلان على عدوى عصبية.

## Slide 21: ما العينات التي يجب جمعها - ملخص
تذكر: إذا لم تكن متأكدًا، اسأل المختبر!
الإسهال |  | مسحة الملتحمة
الحمى النزفية |  | البراز
اليرقان |  | عينة الجهاز التنفسي
العصبية |  | الدم
التنفسية |  | اللعاب
الجلدية |  | السائل الدماغي النخاعي
العين |  | البول
الجهازية |  | مسحة من الآفات أو القشرة

## Slide 22
العينات التي ينبغي جمعها - ملخص

## Slide 23
4. خطوات جمع العينات

## Slide 24
احمِ نفسك: ارتدِ معدات الوقاية الشخصية الملائمة وفقًا لتقييم المخاطر.
استعِد: ضع بطاقات توسيم على الحاويات والاستمارات وجمِّع كل المعدات والمواد اللازمة قبل التعامل مع المريض.
اجمَع العينة: استخدم تقنية التعقيم واتخذ احتياطات السلامة.
انقُل العينة: جهِّز حاوية العينات للنقل.
نظِّف: تولَّ إدارة النفايات، والانسكابات، وحالات التعرض العَرَضي.
جمع العينات ونقلها

## Slide 25
اغسِل
يديك قبل كل ملامسة للمريض وبعدها، وبين كل مريضٍ وآخر.
الحد الأدنى للتوصية هو ارتداء معدات الوقاية الشخصية العامة وتشمل القفازات، والرداء الواقي، وواقي العينين
ارتدِ معدات الوقاية الشخصية بالكامل، في حالة الاشتباه على سبيل المثال في وجود حمى نزفية فيروسية أو إنفلونزا جائحة.
الرسومات مأخوذة من: الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
احمِ نفسك
Notes: ملاحظات إلى المُيسِّرين: يجب أن يعتمد مستوى معدات الوقاية الشخصية على تقييم مخاطر النشاط الجاري تنفيذه وطريقة انتقال العدوى بالمُمرض المُشتبه فيه. أشِّر إلى الشرائح التالية.

## Slide 26
لتحديد مستوى معدات الوقاية الشخصية التي ستوفر لك الحماية الكافية:
احمِ نفسك
متلازمة
طريقة انتقال العدوى والنشاط الذي يتم تنفيذه
خطر قليل
خطر مرتفع
خطر
متوسط
Notes: لتحديد مستوى معدات الوقاية الشخصية التي توفر وقايةً كافيةً لمرتديها، ينبغي مراعاة الآتي: المتلازمة، وطريقة انتقال العدوى، والنشاط الجاري تنفيذه.

## Slide 27
ينبغي أن يكون مستوى الحماية الذي توفره معدات الوقاية الشخصية مناسبًا للمُمْرض والنشاط الجاري تنفيذه.
توصيات بشأن الحد الأدنى من معدات الوقاية الشخصية:
المُمرضات المنقولة عن طريق الدم/ سوائل الجسم:
  مخاطر منخفضة: القفازات، والرداء الواقي والنظارات الواقية.
  مخاطر متوسطة: القفازات، والرداء الواقي، وواقي الوجه.
  مخاطر مرتفعة: قفازات مزدوجة، والرداء الواقي، ومعدات الوقاية الكاملة للجهاز التنفسي، والأحذية الطويلة الساق.
المُمرضات المنقولة بالهواء:
  مخاطر منخفضة: القفازات، والرداء الواقي والنظارات الواقية، ومعدات الوقاية الجزئية للجهاز التنفسي*.
  مخاطر متوسطة: القفازات، والرداء الواقي، والنظارات الواقية، ومعدات الوقاية الكاملة للجهاز التنفسي**.
  مخاطر مرتفعة: قفازات مزدوجة، والرداء الواقي، ومعدات الوقاية الكاملة للجهاز التنفسي.
المُمرضات المنقولة بالنواقل:
  استخدِم معدات الوقاية الشخصية الملائمة للمُمرضات المنقولة عن طريق الدم/ سوائل الجسم.
  ينبغي أيضًا استخدام طاردٍ للحشرات.
*معدات الوقاية الجزئية للجهاز التنفسي = القناع الجراحي
**معدات الوقاية الكاملة للجهاز التنفسي = كمامات N95 وواقي الوجه، أو نظام جهاز التنفس الكهربي المنقي للهواء (PAPR).
مستويات معدات الوقاية الشخصية
احمِ نفسك
Notes: ملاحظات إلى المُيسِّرين: قد تنشأ بعض المخاطر عن النشاط الجاري تنفيذه.
اقتراح بإجراء مناقشة جماعية أو تمرين: اعرض بعض الأمثلة (الممرض والنشاط) لبعض الفئات المعرضة للخطر في سياق استقصاء الفاشية الذي يجريه فريق الاستجابة السريعة في الميدان، وناقش إذا كانت توصيات معدات الوقاية الشخصية مناسبة أم لا.

## Slide 28
معدات الوقاية الشخصية العامة
معدات الوقاية الشخصية الكاملة
المُمرضات المنقولة عن طريق الدم
المُمرضات المنقولة بالهواء
كمامات N95
قفازات مزدوجة
واقي الوجه
نظام جهاز التنفس الكهربي المنقي للهواء (PAPR)
أحذية طويلة الساق
قفازات
رداء واقٍ
واقي العينين (نظارات واقية للعينين)
الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
G.Pellegrini, CDC
G.Pellegrini, CDC
مستويات معدات الوقاية الشخصية
احمِ نفسك
Notes: ملاحظات إلى المُيسِّرين:
فكِّر مع المشاركين فيما يجب عمله في حالة عدم توافر معدات الوقاية الشخصية الكافية.
مستويات الحماية في الصورتين على اليمين متساوية.

## Slide 29
لضمان وقاية الجهاز التنفسي، يمكنك أن تستخدم:
الأقنعة الجراحية
  تحمي مرتديها من انتقال العدوى عن طريق قُطيرات الرذاذ.
  لا تحمي مرتديها من عوامل الرذاذ المتطاير في الهواء.
  لا يمكن إعادة استعمالها.
كمامات N95
  يجب أن يتأكد المستخدم من إحكام الكمامة على وجهه (اختبار الملاءمة) وأن يكون حليق الذقن (عُرضة للتغيير بناءً على توافر الموارد لاختبار الملاءمة والممارسات الثقافية).
  تقلل الرطوبةُ والبلل من كفاءتها.
  لا يمكن إعادة استعمالها.
  يصعُب ارتداؤها لفترات طويلة (أكثر من ساعتين).
ملاحظة: لا يوفر أيٌّ من هذين النظامين الوقاية من الغازات أو الأبخرة الكيميائية السامة.
وقاية الجهاز التنفسي
احمِ نفسك
Notes: ملاحظة: تُحدَّث الإرشادات التقنية للمنظمة بشأن كوفيد- 19 باستمرار، لذا يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمنظمة للاطلاع على أحدث الإرشادات قبل تقديم هذا التدريب.

## Slide 30
قدِّم نفسك للمريض واشرح ما ستفعله وأسباب ذلك.
حفظ السجلات أمرٌ بالغ الأهمية.
  اجمع معلومات وبائية عن المريض واستخدمها في ملء استمارة استقصاء الحالة أو الاستمارة الوطنية الموحدة للطلب.
  ضع بطاقات توسيم على الاستمارة والحاوية الأولية باستخدام ثلاثة مُعرِّفات على الأقل: اسم العينة أو رقم التعريف الفريد، وتاريخ جمع العينة وتوقيته، والحروف الأولى من اسم جامع العينة.
تأكد من وجود مُعاون لمساعدتك بشأن معدات الوقاية الشخصية والمعدات الإضافية.
صورة مأخوذة من: الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
استعِد

## Slide 31
أمور يجب مراعاتها:
يجب ألَّا يأخذ العينات إلا الأشخاص المُدربون في مجال فصد الدم.
هل يحتاج المختبر البلازما أم المصل؟
  في حالة البلازما، يُستخدم أنبوب يحتوي على مادة مضادة للتخثر(حمض إيثيلين ثنائي الأمين، هيبارين).
  في حالة المصل، يُستخدم أنبوب + مادة تسريع تجلط الدَّم.
  انتبه! لا يوجد معيار بشأن لون أغطية الأنبوب.
هل كنت تعلم؟
حرِّك الأنابيب بلطفٍ بعد أخذ العينة لمزج الدم.
يؤدي تخزين العينات في درجات حرارة مرتفعة جدًّا أو منخفضة جدًّا إلى انحلال كُريات الدم الحمراء.
يلزم وجود المصل لإجراء الاختبار المصلي.
قد تكون هناك حاجة للحصول على عينة ثانية في أثناء فترة النقاهة لفحص بعض المُمرضات.
يجب ألَّا يُسمح بتجلط أو تجمد عينة الدم المأخوذة لإجراء مزرعة.
إذا تعذر أخذ عينة دم من الوريد، يمكن الحصول على عينة عن طريق وخز الأصبع في بعض الحالات.
أيُّ عينة دم؟
اتصل بالمختبر لتأكيد نوع العينة، وكذلك حجمها المطلوب، والأنبوب الذي يجب استخدامه، ودرجة حرارة تخزينها و/ أو نقلها.
الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
عينات الدم

## Slide 32
  يجب ألَّا يأخذ العينات إلا الأشخاص ذوو الخبرة في أخذ عينات البراز.
  تُجمع العينات قبل العلاج، أو تُدون ملاحظة في حالة إعطاء المريض مضادات حيوية.
  يمكن استخدام اختبارات التشخيص السريع للكوليرا لفحص العينات في الميدان.
  تَحفظ مستنبتاتُ النقل المناسبة العيناتِ لمدة تتراوح بين 48 ساعةً إلى 72 ساعةً.
    Cary-Blair
    Amies/Stuart
    Para-Pak®
للحصول على عينات البراز:
ينبغي نقل 5 غرامات من البراز إلى حاوية نظيفة مانعة للتسرب وذات غطاء حلزوني، ثُم تُغلف بشريط بارافيلم لإحكام غلقها.
بدلًا من ذلك، يمكن جمع عينة البراز مباشرةً باستخدام المسحة المناسبة.
قد تكون المسحة من المستقيم مفيدة في حالات الرضع والأطفال الصغار.
أمور يجب مراعاتها:
عينات البراز

## Slide 33
يجب ألَّا يأخذ العينات إلَّا الأشخاص المُدربون ذوو الخبرة في جمع عينات السائل الدماغي النخاعي.
لا ينبغي إجراء البَزْل القَطَني في مكان آفة جلدية موضعية أو في حالة وجود أي موانع أخرى.
ينبغي اتباع تقنية التعقيم بدقة للوقاية من العدوى وتلوث العينات.
ينبغي استخدام مستنبت (Trans-Isolate "TI") للعينات المأخوذة لإجراء مزرعة.
ينبغي عدم تبريد العينات إذا كان يلزم إجراء مزرعة.
  مثال: التهاب السحايا البكتيري.
Thermo Fisher Scientific
عينات السائل الدماغي النخاعي
أمور يجب مراعاتها:

## Slide 34
يجب ألَّا يأخذ العينات إلا الأشخاص ذوو الخبرة في أخذ المسحات من الحلق والمسحات الأنفية البُلعومية.
  مع كل مسحة، ينبغي استخدام أنابيب مُعقمة للمسحات.
  ينبغي أن يتضمن الأنبوب مستنبتات مناسبة للنقل:
    عند إجراء مزرعة، يمكن استخدام مستنبت (Amies ) أو (Stuart)
    بالنسبة للفحوص الأخرى، قد تكون مستنبتات النقل فيروسية أو عامة (مستنبت نقل الفيروس (VTM)/ مستنبت نقل عام (UTM))
أمور يجب مراعاتها:
المسحات الفموية البُلعومية والمسحات الأنفية البُلعومية (1)

## Slide 35
صورة مأخوذة من: CDC Technical Guidance
Aviva
مسحة أنفية بُلعومية
  أدخِل مسحة على عمود من السلك المرن من خلال فتحتَي الأنف بمحاذاة الحنك (وليس لأعلى) حتى تلاقي مقاومة أو تكون المسافة مساوية للمسافة من الأذن إلى فتحة أنف المريض، مما يشير إلى ملامسة البُلعوم الأنفي. وينبغي أن تصل المسحة إلى العمق الذي يساوي المسافة من فتحتَي الأنف إلى الفتحة الخارجية للأذن.
  افرُك المسحة بلطف وأدِرها (اترُك المسحة في مكانها لعدة ثوانٍ لامتصاص الإفرازات).
  اسحَب المسحة ببطء في أثناء تدويرها.
مسحة فموية بلعومية
  أدخِل المسحة في منطقتَي الجدار الخلفي للبلعوم واللوزتين.
  افرُك بالمسحة كلًّا من عمودَي اللوزتين والجدار الخلفي للبُلعوم الفموي، وتجنب لمس اللسان، والأسنان، واللثة.
المسحات الفموية البُلعومية والمسحات الأنفية البُلعومية (2)
Notes: ملاحظة: تُحدَّث الإرشادات التقنية للمنظمة بشأن كوفيد- 19 باستمرار، لذا يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمنظمة للاطلاع على أحدث الإرشادات قبل تقديم هذا التدريب.

## Slide 36
شاهد الفيديو الذي أعدته منظمة الصحة العالمية حول كيفية جمع عينات فموية بُلعومية وأنفية بُلعومية لتشخيص كوفيد-19
(WHO-TRA COVID-19 diagnosis specimen collection 12FEB2021)
https://youtu.be/jh6Is9oPyyw
المسحات الفموية البُلعومية والمسحات الأنفية البُلعومية (3)

## Slide 37
قد يستجيب فريق الاستجابة السريعة لبلاغ عن وفاة
  احمِ نفسك، حتى عند جمع العينة بعد وفاة الحالة.
تختلف أنواع العينات حسب المرض، ومنها:
  مسحة شِدقية (سائل فموي).
  خَزْعة من الجلد أو الأنسجة.
  سحب دم من الشرايين أو القلب.
  مسحات من المستقيم.
جمع العينات بعد وفاة الحالة

## Slide 38
قد تستجيب لبلاغٍ عن شخصٍ مريضٍ، ولكن يكتشف عند طرح الأسئلة أن المرض المُشتبه فيه يرجع لأسباب ذات صلة بالحيوانات أو بالبيئة.
قد تشمل العينات البيئية:
  عينات من المياه.
  عينات من التربة.
  عينات من الأغذية.
  عينات من الهواء المُرشَّح.
قد تشمل العينات الحيوانية:
  الحشرات.
  خزعات من الحيوانات الحية أو النافقة./ الذبائح.
  عينات أو مسحات من دم أو براز الحيوان.
ارتدِ دائمًا معدات الوقاية الشخصية الملائمة لجمع العينة.
عينات حيوانية وبيئية

## Slide 39
http://www.who.int/malaria/areas/diagnosis/rapid-diagnostic-tests/about-rdt/en/
يمكن أن تشمل اختبارات التشخيص السريع المقايسات المناعية وفق التدفق الجانبي أو التقنيات الجزيئية.
يمكن استخدامها أدواتٍ للتشخيص أو التحرِّي، وقد تكون مفيدة جدًّا في الميدان.
حسب البلد، يمكن تشخيص الأمراض الآتية بناءً على نتيجة اختبار التشخيص السريع:
  الملاريا
  حُمَّى الضنك
  كوفيد-19
قد يُستخدم اختبار التشخيص السريع مع أمراضٍ أخرى في بادئ الأمر، إلا أنه يلزم تأكيد نتيجته مختبريًّا أو عن طريق إجراء مزرعة، أو الاختبار المَصلي، أو الاختبار الجزيئي، مثل الكوليرا.
تُطوَّر أنواعٌ جديدةٌ من اختبارات التشخيص السريع طوال الوقت، ويمكن إدخال أجهزة جديدة في أثناء حالات الاستجابة.
  فأثناء فاشية الإيبولا في عام 2014 على سبيل المثال، طُورت واختُبرت المقايسات المناعية وفق التدفق الجانبي وخراطيش جينكسبيرت.
نظرة عن كثب على اختبارات التشخيص السريع

## Slide 40
5. نقل العينات

## Slide 41
  ضع العينة في الحاوية المناسبة حسب نوع النقل (الدولي مقابل الوطني) ونوع الفحص المستخدم.
  راعِ شروط درجة الحرارة اللازمة لشحن العينة، حسب نوع الفحص المُستخدم والمدة الزمنية المتوقعة للنقل.
اعتبارات رئيسية
Notes: ملاحظة إلى المُيسِّر: لخِّص النقاط الرئيسية بإيجاز.
معلومات إضافية بشأن المتطلبات الخاصة بدرجات الحرارة
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/biosafety-faqs.html
ينبغي شحن العينات في درجة حرارة تتراوح بين درجتين مئويتين إلى 8 درجات مئوية مع عبوات ثلجية. وإذا كانت العينة مُجمَّدة، تُشحن ليلًا مع وضعها على ثلج جافٍّ.
ينبغي الحفاظ على سلامة الوعاء الأولي والعبوة الثانوية في درجة حرارة المبرد المستخدم، وكذلك درجات الحرارة والضغط اللذين قد ينجمان عن فقدان التبريد.
ينبغي أن تُصمم العبوات التي تحتوي ثلجًا جافًّا بحيث تحول دون تراكم الضغط، وتسمح بإطلاق الغازات التي يمكن أن تؤدي إلى تمزق العبوة.
ينبغي فحص العينات التي تُؤخذ لأغراض عزل الفيروسات والكشف عن الحمض النووي في أقرب وقت ممكن.
http://www.chinacdc.cn/en/COVID19/202003/P020200308322036088669.pdf
يمكن حفظ العينات التي تُفحص خلال 24 ساعةً عند درجة حرارة 4 درجات مئوية.
ينبغي حفظ العينات التي لا يمكن أن تُفحص خلال 24 ساعةً عند درجة حرارة 70- درجة مئوية أو أقل (يمكن حفظ العينات مؤقتًا في مُبردات في درجة حرارة 20- درجة مئوية، إذا تعذر التخزين عند -70 درجة مئوية). ويمكن حفظ المصل في درجة حرارة 4 درجات مئوية لمدة 3 أيام، وأقل من -20 درجة مئوية لفترة أطول.
يلزم توفير مَدْخَرات أو كبائن خاصة لتخزين العينات تخزينًا منفصلًا. ينبغي تجنب تكرار دورات التجميد-الإذابة أثناء نقل العينات.

## Slide 42
  الفئة «أ»: أي مادة مُعدية تُنقَل على نحوٍ يمكن أن يسبب، عند التعرُّض لها، إعاقة دائمة أو تهديدًا للحياة أو مرضًا مميتًا للبشر أو الحيوانات الأصحاء (مثال: مزرعة السل أو مزرعة فيروسية).
  ملصق الشحن:
    UN2814 - مادة مُعدية تؤثر على البشر (والحيوانات)
    UN2900 - مادة مُعدية تؤثر على الحيوانات فقط
  الفئة «ب»: أي مادة مُعدية لا تستوفي معايير الإدراج في الفئة «أ» (مثال: بلغم سلي أو مسحة أنفية من مريض يُشتبه في إصابته بكوفيد-19).
  ملصق الشحن:
    UN3373 - مادة بيولوجية من الفئة «ب»
  تصنيف المواد:
النقل الدولي للعينات
Notes: ملاحظة: تُحدَّث الإرشادات التقنية للمنظمة بشأن كوفيد- 19 باستمرار، لذا يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمنظمة للاطلاع على أحدث الإرشادات قبل تقديم هذا التدريب.
ملاحظة إلى المُيسِّر: لخِّص النقاط الرئيسية بإيجاز.

## Slide 43
بالنسبة للنقل الدولي للعينات، ضع في الاعتبار النقاط الآتية:
اسم الشحن الصحيح (PSN) للمادة المُعدية.
رقم المادة المُعدية وفقًا للأمم المتحدة.
اسم وعنوان كلٍّ من الشاحن والمُستلم.
اسم المسؤول الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ ورقم هاتفه (يمكن كتابتهما على بوليصة الشحن الجوي لعبوات الفئة «ب»).
UN 3373
مادة مُعدية،
تؤثر على البشر
UN 2814
مادة بيولوجية،
الفئة ب
برنامج التدريب على شحن المواد المعدية (ISST)
الثلج الجاف باعتباره مُبردًا
UN1845
صافي الكمية _______ كغم
مؤشرات الثلج الجاف (إن وُجد)، وتشمل اسم الشحن الصحيح (PSN)، ورقم الأمم المتحدة، وصافي الكمية المُستخدمة.
الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
علامات نقل العينات
النقل الدولي للعينات
Notes: ملاحظات إلى المُيسِّرين: «العلامات» هي ما يلزم كتابته على صندوق الشحن: العنوان، وما إلى ذلك.

## Slide 44: الوثائق البالغة الأهمية للوائح النقل الدولي للعينات
ينبغي أن تُرفق قائمة بأصناف المحتويات، وتُوضع بين العبوة الثانوية والعبوة الخارجية.
ينبغي أن تُرفق بجميع الشحنات التي تُنقل جوًّا بوليصة شحن جوي معبأة على نحوٍ صحيح. وتتطلب المواد من الفئة «أ» أيضًا إقرار البضائع الخطرة.
تقع على عاتق شركة الشحن مسؤولية التحقق مما إذا كان من الضروري الحصول على تصاريح جمركية. وتشمل الوثائق التي من الشائع أن تطلبها الجمارك الآتي:
  تصاريح التصدير و/ أو الاستيراد.
  فاتورة الجمارك التي توضح:
    المحتويات (مثل: مادة مُعدية – دم/ بول/ مصل بشري)
    إقرارًا جمركيًّا بعدم وجود قيمة تجارية.
قد يكون ضروريًّا إبرام اتفاق لنقل المواد مع شركة الشحن.
اطلب دائمًا من الناقل المشورة بشأن الوثائق الضرورية. ويرفض الناقلون في أغلب الأحيان الشحنات أو يؤخرونها بسبب نقص بعض الأوراق أو عدم استيفائها على النحو الواجب!
امتثالًا للوائح النقل الدولي للعينات، يجب مراعاة الآتي:
Notes: ملاحظات إلى المُيسِّرين: قد تقع مسؤولية الحصول على تصاريح الاستيراد على المختبر الذي سيستلم العينات.

## Slide 45
  تتألف التعبئة الثلاثية من ثلاث طبقات:
  الوعاء الأولي
  وعاء غير مُنفذ للماء، ومانع للتسرب، يحتوي على العينة.
  عبوة تحتوي على مادة ماصة كافية لامتصاص جميع السوائل في حالة الكسر أو التسريب، ولتثبيت العينات في أثناء النقل.
  العبوة الثانوية
  عبوة متينة، وغير منفذة للماء، ومانعة للتسرب، لاحتواء الأوعية الأولية وحمايتها.
  يمكن وضع عدة أوعية أولية مُبطنة داخل عبوة ثانوية واحدة.
  العبوة الثالثية
  تُوضع العبوة الثانوية داخل عبوة خارجية مع تبطينها بمادة مناسبة.
  قد تحتوي على ثلج أو ثلج جاف (عند الضرورة) للحفاظ على درجة حرارة العينة.
  تحتوي على بعض الوثائق.
على الصعيد الدولي، ينبغي فقط استخدام التغليف المجرب والمعتمد وفقًا لبند تعليمات التعبئة 620 للشحنات من الفئة «أ». تحمل هذه العبوات علامة التغليف الخاصة بالأمم المتحدة.
يمكن استخدام بند تعليمات التعبئة 650 للاسترشاد به في تعبئة المواد من الفئة «ب».
4G/CLASS 6.2/02
F/BVT 312103
u
n
الرسومات مأخوذة من: برنامج التدريب على شحن المواد المعدية (ISST)
التعبئة الثلاثية
النقل الدولي للعينات
Notes: ملاحظة: تُحدَّث الإرشادات التقنية للمنظمة بشأن كوفيد- 19 باستمرار، لذا يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمنظمة للاطلاع على أحدث الإرشادات قبل تقديم هذا التدريب.
ملاحظات إلى المُيسِّرين: لا تضع الثلج الجافَّ في حاويات غير منفذة للهواء! فاستخدام الثلج الجاف ليس أمرًا شائعًا في استقصاء الفاشيات في الميدان.

## Slide 46
  تستخدم بلدان كثيرة نُظمًا مُعدلة لنقل العينات لتلبية احتياجاتها اليومية.
  يمكن تطهير حاويات الشحن وإعادة استخدامها.
  القاعدة الذهبية لنقل أي عينة هي: تحمي التعبئة الثلاثية العامل، والعينة، والبيئة، على النحو الموضح أدناه:
  العبوة الأولية: هي حاوية العينة التي تُوضع غالبًا في كيس قابل للغلق أو حاوية بلاستيكية، مع مادة ماصة كافية لاحتواء الانسكاب.
  العبوة الثانوية: هي حاوية متينة مانعة للتسرب وقابلة للغلق، تُستخدم لحماية العينات في أثناء النقل، ويمكن أن تحتوي على عبوات أولية متعددة.
  العبوة الثالثية: يمكن أن تحتوي على عدة عبوات ثانوية. وهي تعمل على تنظيم درجة حرارة العينة، وحفظ الوثائق المطلوبة، وحماية البيئة.
الرسومات مأخوذة من: الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
النقل الوطني للعينات
Notes: ملاحظات إلى المُيسِّرين:
يمكن وضع العبوة الأولية في كيس قابل للغلق أو حاوية بلاستيكية للحدّ من انتقال التلوث إلى العاملين من على السطح الخارجي للعبوة الأولية. وكانت هذه الممارسة يوصى بها عند شحن عينة يُشتبه في إصابتها بالإيبولا.
يجب وضع علامة صحيحة على الحاوية الأولية باستخدام ثلاثة مُعرِّفات على الأقل: اسم العينة أو رقم التعريف الفريد، وتاريخ جمع العينة، وتوقيت جمعها.
يجب وضع علامة على العبوة الثالثية وتوسيمها على نحوٍ صحيح: أشِّر إلى الشريحتين 7-8.

## Slide 47
تأكَّد من التخلص من الأدوات الحادة في حاوية مناسبة لتقليل مخاطر الإصابة إلى الحد الأدنى.
الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
الوحدة التدريبية لفِرَق الاستجابة السريعة بشأن المختبرات
طهِّر المواد عند المصدر قدر الإمكان، باستخدام المطهِّر المناسب:
    استعمِل مبيِّضًا (1000 جزءٍ في المليون (0.1%)) لتطهير الأسطح العامة و(10000 جزءٍ في المليون (1%)) لتطهير انسكابات الدم).
    إيثانول تركيز 62-71%
تأكد من تطهير حاويات الأدوات الحادة.
ضَع النفايات الخطرة في كيس مزدوج وأحكِم غلقه.
خُذ النفايات الخطرة إلى حيث يمكن تطهيرها والتخلص منها على نحوٍ سليم.
ينبغي أن يدير فريق الاستجابة السريعة جميع النفايات التي تتولد عن الأنشطة التي ينفذونها حمايةً للمجتمع المحلي والبيئة.
التنظيف
Notes: ملاحظات إلى المُيسِّرين: تساوي 10% من الهيبُّوكُلوريت 10000 جزءٍ في المليون. ويجب أن يكون محلول الهيبُّوكُلوريت (المُبيِّض) مُحضَّرًا حديثًا، إلا إذا كان يحتوي على مثبِّت.

## Slide 48
يمكن التخلص من النفايات المُعدية بالطرق الآتية حسب ما هو متاحٌ في الموقع:
الترميد
الاحتواء والدفن
ينبغي تطهير النفايات المُعدية قبل التخلص منها باستخدام:
جهاز الأوتوكلاف.
التطهير الكيميائي.
التخلص من النفايات
Notes: ملاحظات إلى المُيسِّرين: تكون طرق التخلص والتطهير فعالة إذا كانت المعدات (مثل جهاز الأوتوكلاف أو المرمدة) أو الكواشف (مثل الهيبُّوكُلوريت) تخضع للصيانة/ التجهيز كما ينبغي، وتُستخدم بدقة وفقًا للبروتوكولات المناسبة.
إذا استُخدم الترميد بطريقة صحيحة، فيمكن أن يكون وسيلة تطهير فعالة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في حفرة الحرق. ومع ذلك، يوفر الترميد، خاصةً إذا كان في حفرة مفتوحة، مستوى أقل بكثير من التحكم في البيئة مقارنة بالأوتوكلاف، ويتطلب فترات تسخين أطول ودرجات حرارة أعلى حتى يكون فعالًا. ويجب أن يوضع في الاعتبار أيضًا الآتي:
يمكن للنيران المكشوفة أن تؤدي إلى انتشار الميكروبات الحيَّة في تيارات الهواء.
قد يؤدي حرق النفايات المُعالَجة بالكلور إلى توليد الدِّيوكْسِينات المُسببة للسرطان.
قد يؤدي حرق أنواع معينة من اللدائن إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة.
يوفر جهاز الأوتوكلاف بيئة يمكن التحكم فيها بصورة أكبر، إلا أن مستوى الفاعلية قد يتأثر بكلٍ من زيادة الحِمل، وانسداد مجرى دوران البخار، وغلق الأكياس بإحكام شديد، ومحاولة تعقيم حاويات مُغلقة باستخدام الأوتوكلاف، وغير ذلك.

## Slide 49
  الابتعاد عن منطقة الانسكاب.
  تنبيه الآخرين الموجودين في منطقة الانسكاب.
  التعامل مع خطر التعرُّض المُحتمل.
    تطهير الملابس من الرذاذ.
    خلع معدات الوقاية الشخصية الملوثة.
    التماس الرعاية الطبية للذين تعرضوا للخطر.
  احتواء الانسكاب.
    تغطية الانسكاب بالمواد الماصة.
    التطهير باستخدام المُطهِّر المناسب، مثل الهيبُّوكلوريت بتركيز 10% الذي يكون مُحضَّرًا حديثًا.
    إزالة الأدوات الحادة.
  جمع النفايات.
    اجمع النفايات للتخلص منها بالطريقة السليمة.
  التبليغ عن الحادث.
تتمثل خطوات ضمان الاستجابة لانسكابات الدم أو السوائل الجسدية في الآتي:
الانسكابات والتعرُّض العَرَضي

## Slide 50
6. التوثيق‬

## Slide 51
توثيق كل عينة تُجمع أمرٌ بالغُ الأهمية.
WHO Laboratory Quality Stepwise Implementation (LQSI) tool
https://extranet.who.int/lqsi/content/develop-request-form-laboratory-testing
التوثيق‬

## Slide 52
7. تخزين العينات - توصيات عامة

## Slide 53
  إذا لم تُعبأ العينات وتُشحن على نحوٍ سليم، فقد لا يقبلها المختبر.
  إذا تعذر نقل العينات على الفور، ينبغي تخزينها في درجة الحرارة الملائمة.
  اتصل بالمختبر للتحقق من درجات الحرارة المناسبة للتخزين والنقل.
  عليك إبقاء المختبر على علم بأي تأخير وأي حيد عن الشروط (التخزين عند درجة حرارة خاطئة، وغير ذلك).
نوع العينة | الاختبار | مستنبتات النقل | درجة الحرارة الموصى بها
البلازما | تفاعل البوليميراز المتسلسل | لا ينطبق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ | درجتان إلى 8 درجات مئوية
المصل | الاختبار المصلي | لا ينطبق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ | درجتان إلى 8 درجات مئوية
المسحة | تفاعل البوليميراز المتسلسل | مستنبت نقل عام أو مستنبت نقل الفيروس | درجتان إلى 8 درجات مئوية
المسحة | المزرعة | مستنبتات (Amies) أو (Cary Blair) | درجتان إلى 8 درجات مئوية
السائل الدماغي النخاعي | المزرعة | مستنبت (TI) | الهواء المحيط
البراز | المزرعة | مستنبتات Cary Blair | درجتان إلى 8 درجات مئوية
النقاط الرئيسية:
تخزين العينات - توصيات عامة
Notes: ملاحظات إلى المُيسِّرين:
سيُناقش نقل العينات بمزيدٍ من التفصيل في الوحدة التدريبية المعنية بنقل العينات.
الجدول الوارد إرشادي. حسب الفحص المختبري وزمن الشحن، قد يُفضل استخدام مستنبتات نقل ودرجة حرارة مختلفة.
تتمثل الفكرة الرئيسية في ضرورة التأكد دائمًا من المختبر.

## Slide 54
8. نشاط قائم على سيناريو

## Slide 55
  كان فريق الاستجابة السريعة يتتبَّع المخالطين في أحد المجتمعات المحلية في أثناء فاشية للحصبة عندما كشف أحد المخالطين المعروفين عن إصابته بحمى وطفح جلدي في الليلة الماضية.
السيناريو 1

## Slide 56
  ما الحد الأدنى من معدات الوقاية الشخصية التي ينبغي استخدامها لأخذ عينة من هذا الشخص؟
  ما الإجراءات التي ستطبقها لضمان جمع العينة المأخوذة، وتخزينها، ونقلها بنجاح؟
  ما تدابير المتابعة التي يُمكن اتخاذها لضمان استلام العينة؟
السيناريو 1 - الأسئلة

## Slide 57
1. ما الحد الأدنى من معدات الوقاية الشخصية التي ينبغي استخدامها لأخذ عينة من هذا الشخص؟
  القفازات والقناع الطبي.
2. ما الإجراءات التي ستطبقها لضمان جمع العينة المأخوذة، وتخزينها، ونقلها بنجاح؟
  ضع العينة في الحاوية المناسبة حسب نوع النقل (الدولي مقابل الوطني) ونوع الاختبار المستخدم.
  تأكد من وضع التوسيم المناسب على العينات والحاويات، وإرفاق الوثائق الكافية بها.
  راعِ شروط درجة الحرارة اللازمة لشحن العينة وفقًا لنوع الاختبار المُستخدم.
  إذا تعذر نقل العينات أو اختبارها على الفور، ينبغي حفظها على النحو المناسب (انظر الشريحة التالية).
  أنت مسؤولٌ عن إزالة المخلفات الخطرة وجعلها مأمونة.
3. ما تدابير المتابعة التي يُمكن اتخاذها لضمان استلام العينة؟
  أخطِر المختبر مُسبقًا بعدد العينات والموعد المتوقع لتسليمها.
  تحقق من الناقل لضمان خلو الشحنة من أي مشاكل (مثل الجمارك).
  تأكد من أن الناقل والمختبر يستطيعان الاتصال بك إذا ظهرت مشكلة أو إذا كانت لديهما أسئلة بشأن شحن العينة.
السيناريو 1 - الإجابات

## Slide 58
  زار فريق الاستجابة السريعة أحد مرافق الرعاية الصحية المحلية لاستقصاء حالة رجل مريض اشتبه موظفو الرعاية الصحية في إصابته بمرض كوفيد-19. وكان المريض معتلًّا ومصابًا بالحمى، والسعال الجاف، وضيق النفس.
السيناريو 2

## Slide 59
  ما الحد الأدنى من معدات الوقاية الشخصية التي ينبغي استخدامها لأخذ عينة من هذا الشخص؟
  ما الإجراءات التي ستطبقها لضمان جمع العينة المأخوذة، وتخزينها، ونقلها بنجاح؟
  ما تدابير المتابعة التي يُمكن اتخاذها لضمان استلام العينة؟
السيناريو 2 - الأسئلة

## Slide 60
1. ما الحد الأدنى من معدات الوقاية الشخصية التي ينبغي استخدامها لأخذ عينة من هذا الشخص؟
  قفازات، وكمامةN95 أو قناع طبي، ومئزر (مريلة)، ورداء واقٍ، وواقي العينين.
2. ما الإجراءات التي ستطبقها لضمان جمع العينة المأخوذة، وتخزينها، ونقلها بنجاح؟
  ضع العينة في الحاوية المناسبة حسب نوع النقل(الدولي مقابل الوطني) ونوع الاختبار المستخدم.
  تأكد من وضع التوسيم المناسب على العينات والحاويات، وإرفاق الوثائق الكافية بها.
  راعِ شروط درجة الحرارة اللازمة لشحن العينة وفقًا لنوع الاختبار المُستخدم.
  إذا تعذر نقل العينات أو اختبارها على الفور، ينبغي حفظها على النحو المناسب (انظر الشريحة التالية).
  أنت مسؤولٌ عن إزالة المخلفات الخطرة وجعلها مأمونة.
3. ما تدابير المتابعة التي يُمكن اتخاذها لضمان استلام العينة؟
  أخطِر المختبر مُسبقًا بعدد العينات والموعد المتوقع لتسليمها.
  تحقق من الناقل لضمان خلو الشحنة من أي مشاكل (مثل الجمارك).
  تأكد من أن الناقل والمختبر يستطيعان الاتصال بك إذا ظهرت مشكلة أو إذا كانت لديهما أسئلة بشأن شحن العينة.
السيناريو 2 - الإجابات

## Slide 61
إضافة إلى إجابة السؤال 2:
الشروط الموصى بها للشحن الدولي للعينات المُحالة لإجراء اختبار الكشف عن كوفيد-19 (إرشادات الاختبار اعتبارًا من 14 آيار/ مايو 2020).
السيناريو 2

## Slide 62
يؤثر جمع العينات والوقت المستغرق بين جمعها وتجهيزها تأثيرًا مباشرًا على جودة النتائج المختبرية وموثوقيتها.
ضع في الاعتبار النقاط الآتية:
  أخطِر المختبر مُسبقًا بعدد العينات والموعد المتوقع لتسليمها.
  إذا تعذر نقل العينات أو فحصها على الفور، ينبغي حفظها على النحو المناسب.
  أنت مسؤولٌ عن إزالة المخلفات الخطرة وجعلها مأمونة.
  إذا ساورتك أي شكوك، فناقش خططك مع المختبر.
  سجِّل جميع الخطوات، مع إبقاء المختبر على علمٍ بها.
الرسائل الرئيسية
Notes: ملاحظة: تُحدَّث الإرشادات التقنية للمنظمة بشأن كوفيد- 19 باستمرار، لذا يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمنظمة للاطلاع على أحدث الإرشادات قبل تقديم هذا التدريب.

## Slide 63
  هل لديكِ أسئلة؟ اتصل بالمختبر و/ أو الناقل!
  تأكد من أن الناقل والمختبر يستطيعان الاتصال بك إذا ظهرت مشكلة أو إذا كانت لديهما أسئلة بشأن شحن العينة.
  تحقق من الناقل لضمان خلو الشحنة من أي مشاكل (مثل الجمارك).
  تأكد من وضع التوسيم المناسب على العينات والحاويات، وإرفاق الوثائق الكافية بها.
الرسائل الرئيسية
Notes: ملاحظة: تُحدَّث الإرشادات التقنية للمنظمة بشأن كوفيد- 19 باستمرار، لذا يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمنظمة للاطلاع على أحدث الإرشادات قبل تقديم هذا التدريب.
ملاحظات إلى المُيسِّرين: يحق لشركات النقل (مثل شركات الطيران) أن ترفض نقل البضائع أو تحتجزها لفترات طويلة قبل النقل.

## Slide 64
9. المراجع والمبادئ التوجيهية

## Slide 65
WHO Laboratory biosafety manual, 4th edition: Personal protective equipment
https://www.who.int/publications/i/item/9789240011410
توصيات الأمم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة، 2017
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev20/20files_e.html
ICAO Technical Instructions
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
Specimen labeling, storage & handling, CDC
https://www.cdc.gov/urdo/downloads/specstoragehandling.pdf
WHO Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2017–2018
http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.8/en/
WHO Infectious Substances Shipping Training - a course for shippers
http://www.who.int/ihr/i_s_shipping_training/en/
المراجع والمبادئ التوجيهية

## Slide 66
European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), 2017 www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html
Regulations on the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID), 2017
http://otif.org/en/?page_id=174
Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008, CDC
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11560
Guidelines for the collection of clinical specimens during field investigation of outbreaks, WHO/CDS/CSR/EDC/2000.4
http://www.who.int/ihr/publications/WHO_CDS_CSR_EDC_2000_4/en/
CDC Infectious Diseases Laboratories Test Directory, https://www.cdc.gov/laboratory/specimen-submission/list.html
COVID-19 Specimen Collection – Nebraska Medical Center, https://www.youtube.com/watch?v=7g4aeMDe_tc&feature=youtu.be
المراجع والمبادئ التوجيهية
Notes: ملاحظة: تُحدَّث الإرشادات التقنية للمنظمة بشأن كوفيد- 19 باستمرار، لذا يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للمنظمة للاطلاع على أحدث الإرشادات قبل تقديم هذا التدريب.

## Slide 67
10. موارد تعلُّم إضافية

## Slide 68
حزمة التدريب بشأن الاختبارات التشخيصية السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
https://extranet.who.int/hslp/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
موارد تعلُّم إضافية

## Slide 69
شكرًا لكم

## Slide 70
إخلاء المسؤولية
منصة منظمة الصحة العالمية للتعلُّم في مجال الأمن الصِّحيِّ - مواد تدريبية
حقوق هذه المواد التدريبية محفوظة لصالح منظمة الصحة العالمية بموجب حق المؤلف (© منظمة الصحة العالمية 2022). جميع الحقوق محفوظة.
يخضع استخدامك لهذه المواد إلى «شروط الاستخدام - منصة منظمة الصحة العالمية للتعلُّم في مجال الأمن الصِّحيِّ، مواد تدريبية»، التي قبلتها عند تنزيلها، وهي متاحة على منصة التعلُّم في مجال الأمن الصِّحيِّ على الرابط الآتي: (https://extranet.who.int/hslp).
إذا أحدثت تغييرات في محتويات هذه المواد أو عدَّلتها أو ترجمتها أو نقَّحتها بأي طريقة أخرى، فعليك أن تُوضِّح أن المنظمة ليس لها علاقة من قريبٍ أو بعيدٍ بهذه التعديلات، ولا يجوز أن تستخدم اسم المنظمة أو شعارها في هذه المواد المُعدَّلة.
وإذا أحدثت تغييرات في محتويات هذه المواد أو عدَّلتها أو ترجمتها أو نقَّحتها بأي طريقة أخرى، فعليك أن تُفصح عن مصدر المواد من خلال الإسناد الآتي: «هذه المواد التدريبية هي نسخة معدلة من «برنامج التدريب المتقدم لفِرَق الاستجابة السريعة» (متاح على الرابط الآتي: https://extranet.who.int/hslp/)، وحقوقها محفوظة لصالح منظمة الصحة العالمية بموجب حق المؤلف (© منظمة الصحة العالمية، 2022)، ومُستخدمة بتصريح من منظمة الصحة العالمية. وتُخلي منظمة الصحة العالمية مسؤوليتها تمامًا عن أي تعديلات أو تنقيحات على المواد الخاصة بها المحمية بموجب حق المؤلف».
وعلاوةً على ذلك، يُرجَى إخطار المنظمة بأي تعديلات قد تطرأ على هذه المواد التي تستخدمها علانيةً، لأغراض حفظ السجلات ومواصلة التطوير، عن طريق إرسال رسالة على عنوان البريد الإلكتروني التالي:ihrhrt@who.int .