## Slide 1: 5
مأمونية الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2

## Slide 2: إخلاء المسؤولية
منصة تعلم الأمن الصحي لمنظمة الصحة العالمية - مواد تدريبية
هذه المواد التدريبية لمنظمة الصحة العالمية محفوظة © منظمة الصحة العالمية 2022. كل الحقوق محفوظة.
يخضع استخدامك لهذه المواد لـ "شروط استخدام منصة تعلم الأمن الصحي لمنظمة الصحة العالمية، المواد التدريبية"، التي وافقت عليها عند تنزيلها والمتاحة على منصة تعلم الأمن الصحي على الرابط: https://extranet.who.int/hslp.
وفي حالة تكييف محتويات هذه المواد أو تعديلها أو تغييرها أو ترجمتها أو تنقيحها بأي شكل من الأشكال، لا تجوز الإشارة ضمناً إلى ارتباط منظمة الصحة العالمية بأي شكل بهذه التعديلات ولا يجوز استخدام اسم منظمة الصحة العالمية أو شعارها في تلك المواد المعدَّلة.
وعلاوة على ذلك، يرجى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأي تعديلات تطرأ على هذه المواد التي تستخدمها علانية وذلك لأغراض حفظ السجلات والتطوير المستمر من خلال البريد الإلكتروني ihrhrt@who.int.

## Slide 3: أهداف التعلم
في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن تكونوا قادرين على القيام بما يلي:
  وصف معدات الحماية الشخصية اللازمة وكيفية استخدامها؛
  شرح كيفية تحضير المطهرات واستخدامها؛
  شرح كيفية إجراء الاختبارات بأمان والتخلص الآمن من النفايات.
Notes: I would change it to …, you will: know ….

## Slide 4: انتقال فيروس كورونا-سارس-2 (1)
ينتشر فيروس كورونا-سارس-2 بين الأشخاص من خلال الاتصال المباشر وغير المباشر (من خلال الأجسام أو الأسطح الملوثة) أو الاتصال الوثيق بالأشخاص المصابين عن طريق إفرازات الفم والأنف التي تُطلق عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث أو يتنفس أو يغنّي.
ويمكن للأشخاص الذين هم على اتصال وثيق بشخص مصاب الإصابة بعدوى فيروس كورونا-سارس-2 عندما تدخل تلك القطرات المعدية إلى فمهم أو أنفهم أو عينيهم.

## Slide 5: انتقال فيروس كورونا-سارس-2 (2)
من أجل تجنب الاتصال، من المهم المحافظة على مسافة متر واحدة على الأقل من الآخرين، وتنظيف اليدين بشكل متكرر، وتغطية الفم بمنديل أو ثني الكوع عند العطاس أو السعال.
عندما لا يكون التباعد الجسدي ممكناً (الابتعاد بمسافة قدرها متر واحد أو أكثر)، يشكل ارتداء القناع إجراء مهماً لحماية الآخرين. وتنظيف اليدين بشكل متكرر أمر بالغ الأهمية أيضاً.

## Slide 6: انتقال فيروس كورونا-سارس-2 (3)
يمكن أن ينتج عن جمع العينات قطرات صغيرة جداً قادرة على البقاء معلقة في الهواء لفترات أطول من الزمن.
  لا يعتبر هذا الإجراء إجراءً لتوليد الهباء الجوي1
عند جمع عينات من الأشخاص المصابين بفيروس فيروس كورونا-سارس-2، يمكن أن تحتوي هذه القطرات على فيروس كورونا-سارس-2.
من المحتمل أن يستنشق العاملون الصحيون أو أشخاص آخرون هذه القطرات إن لم يرتدوا معدات الحماية الشخصية المناسبة. وسيضمن ارتداء معدات الوقاية الشخصية الصحيحة لهذا الإجراء وجود خطر منخفض فيما يخص انتقال العدوى.
ينبغي عدم السماح للآخرين غير المشاركين في الإجراء الدخول إلى المناطق التي يجري فيها جمع العينات.
1 الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء تقديم الرعاية الصحية في حالة الاشتباه في الإصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19) أو تأكيدها. إرشادات مبدئية، 12 تموز/يوليو 2021. جنيف: منظمة الصحة العالمية: 2021

## Slide 7: إجراء تقييم للمخاطر البيولوجية (1)
إن تقييم المخاطر البيولوجية هو عملية منهجية لجمع المعلومات وتقييم الاحتمالات والعواقب المتعلقة بالتعرض للمخاطر أو انبعاثها في مكان العمل، وتحديد تدابير ملائمة لضبط المخاطر والحد منها إلى مستوى مقبول.
الخطوة 1- جمع المعلومات (تحديد المخاطر)
الخطوة 2- تقييم المخاطر
الخطوة 3- وضع استراتيجية لضبط المخاطر
الخطوة 4- اختيار تدابير ضبط المخاطر وتنفيذها
الخطوة 5- استعراض المخاطر وتدابير ضبط المخاطر

## Slide 8: إجراء تقييم للمخاطر البيولوجية (2)
ينبغي أن يكون تقييم المخاطر عملية مستمرة.
ينبغي أن يُجرى التقييم في بداية جميع الأعمال التي تحتوي على عوامل بيولوجية وكلما حدثت تغييرات في ما يلي:
  العاملون
  المرفق
  المعدات‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  الأساليب
  اللوائح التنظيمية
للمزيد من المعلومات حول إجراء تقييم للمخاطر، انظر: تقييم المخاطر والتدبير العلاجي للعاملين في مجال الرعاية الصحية المعرّضين للعدوى في سياق جائحة كوفيد-19: إرشادات مبدئية، 19 آذار/مارس 2020، و9 أيلول/سبتمبر 2020، وإرشادات السلامة البيولوجية المختبرية بشأن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19): إرشادات مبدئية، 28 كانون الثاني/يناير 2021

## Slide 9: مستوى الخطر لإجراءات الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
الخطر المتبقي ** | الخطر الأولي * | الإجـراء
منخفض إلى متوسط | ‫متوسط إلى مرتفع‬ | جمع العينات
منخفض | منخفض | استلام العينة وقبولها
منخفض | منخفض | الاختبار التشخيصي السريع لمستضد فيروس كورونا-سارس-2
* الخطر الأولي: المخاطر قبل اتخاذ أي احتياطات محددة (مثل، التنفس الاصطناعي، ومعدات الحماية الشخصية)
** الخطر المتبقي: المخاطر المتبقية بعد اتخاذ الاحتياطات الأساسية (مثل، التنفس الاصطناعي، ومعدات الحماية الشخصية)

## Slide 10: الأمور التي ينبغي لكم فعلها قبل جمع العينات واختبارها
ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة
يُرجى التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية في بلدكم
الإجراء | معدات الوقاية الشخصية
جمع العينات | قفازات غير معقّمة؛ للاستخدام مرة واحدة فقط الرداء الطبي1 حماية العينين (نظارات السلامة أو النظارات الواقية، واقيات الوجه [أقنعة الوجه]) قناع طبي 2، 3
تلقي العينات وإقراراها | قفازات غير معقّمة؛ للاستخدام مرة واحدة فقط رداء طبي حماية العين (نظارات السلامة أو النظارات الواقية، واقيات الوجه [أقنعة الوجه]) قناع طبي 3
اختبار عينات الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 | 
1 أردية ذات واجهة صلبة أو ملتفة حول الجسم، وسترات واقية، أو أردية فضفاضة ذات أكمام تغطي السواعد تماماً؛ وأغطية للرأس؛ وأغطية للأحذية أو أحذية خاصة
2 نصائح بشأن استخدام الكمامات في سياق جائحة كوفيد-19: إرشادات مبدئية، 23 كانون الأول/ديسمبر 2020؛ Rational use of personal protective equipment for COVID-19 and considerations during severe shortages. Geneva: World Health Organization; 2020 ؛ Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (‎COVID-19)‎ is suspected or confirmed. Interim guidance, 12 July 2021 .
يُوصى باستخدام أقنعة التنفس في البيئات التي يتم فيها تنفيذ إجراءات توليد الهباء الجوي. واستناداً إلى القيم والتفضيلات، وإذا كانت هذه الأقنعة متاحة على نطاق واسع، يمكن استخدامها أيضاً عند توفير الرعاية المباشرة لمرضى كوفيد-19 في بيئات أخرى.
3 تُعرَّف الأقنعة الطبية على أنها كمامات خاصة بالعمليّات أو الإجراءات الجراحيّة، وتكون مسطّحة أو مطويّة؛ ويتم ربطها على الرأس بأشرطة حول الأذن أو خلف الرأس أو كليهما. ويجري اختبار خصائص قدرتها وفقاً لمجموعة من أساليب الاختبار القياسية (ASTM F2100، أو EN14683، أو ما يعادلها) التي تهدف إلى الموازنة بين الترشيح العالي للهواء وقابلية التنفس بفعالية، وبشكل اختياري، مقاومة تسرب السوائل.

## Slide 11: كيفية ارتداء معدات الحماية الشخصية وخلعها
تُتاح الدورة التدريبية على الرابط التالي: https://openwho.org/courses/IPC-PPE-EN (كوفيد-19: كيفية ارتداء معدات الحماية الشخصية وخلعها)
موارد أخرى: السلسلة المصورة للسلامة البيولوجية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية: https://www.who.int/ihr/publications/biosafety-video-series/en
يُرجى تشغيل الفيديو بالنقر هنا

## Slide 12: إعداد محطة العمل
يجب إجراء الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 على منضدة مخصصة جيدة التهوية ومنفصلة عن منطقة جمع العينات وغيرها من المناطق الأخرى التي يمكن للمرضى الوصول إليها.
ينبغي أن تحمل منطقة العمل علامة الخطر البيولوجي وتكون متاحة فقط للموظفين المدربين الذين يجرون الاختبار ويرتدون معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
يُرجى التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية في بلدكم

## Slide 13: إعداد محطة العمل
اللوازم
يجري الاختبار هنا
(ضع منشفة أو مادة ماصة مماثلة)
سجل الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
مقياس الوقت
قفازات
حاوية نفايات ومطهرات
(مُبيِّض كلور 0.1% و1%
وإيثانول 70%)

## Slide 14: عند العمل على إجراء الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2، ينبغي لكم:
تغيير الأردية الطبية والقفازات إذا أصبحت متسخة أو ملوثة.
إزالة الأردية الطبية والقفازات قبل مغادرة منطقة العمل وبين اختبار العينات.
التخلص من الأردية الطبية وحيدة الاستخدام بعد الاستخدام لمرة واحدة. ينبغي إعادة استخدام الأردية الطبية القماشية بعد التنظيف السليم وإزالة التلوث.
القيام دائماً بتنظيف اليدين قبل العمل على العينات وبعده، وقبل استخدام القفازات وبعده.
يُرجى التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية في بلدكم

## Slide 15: المطهرات

## Slide 16: المطهرات من أجل فيروس كورونا-سارس-2
ليست كل المطهرات فعالة ضد فيروس كورونا-سارس-2.
المبيّض والإيثانول هما مطهران متاحان بشكل شائع وناجعان في مكافحة فيروس كورونا-سارس-2.
اتباع الإرشادات الوطنية أو الإرشادات الدولية عند اختيار المطهرات.1
1 Laboratory biosafety manual. 4th edition. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311).
2 يشير التركيز إلى قوة المطهر.
3 يتراوح تركيز المبيّض المنزلي بين 3% و5%. لا تستخدموا المبيّض عند استعمال المنتجات التي تحتوي على الغواناديوم إيزوثيوسيانات/ثيوسيانات (GITC/GTC). وفي هذه الحالة، يمكنكم استخدام محلول يحتوي على 70% من الإيثانول أو كحول الايزوبروبيل. وتحققوا من تعليمات الشركات المصنعة الخاصة بالاستخدام.
يُرجى التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية في بلدكم
النوع | تركيز العمل2 | التعليقات
هيبوكلوريت الصوديوم (مبيّض3) | 0.1% | مطهر للأغراض العامة يمكن استخدامه لتطهير الأسطح بشكل عام.
هيبوكلوريت الصوديوم (مبيّض3) | %0.5 | مطهر للأغراض العامة يمكن استخدامه لنقع العناصر وتطهير التسربات. مادة أكالة للمعادن والبلاستيك
الإيثانول | 70% | لا يترك أي بقايا. استخدموه مع المطهرات الأخرى لإزالة التلوث من الأسطح (بما في ذلك من المعادن)

## Slide 17: تحضير المطهرات واستخدامها
طهروا محطة العمل قبل الاستخدام وبعده، وبعد حدوث تسرب على الفور.
تعد المدة الزمنية لملامسة المحلول المطهر ومدى تخفيفه والعمر الافتراضي للمحلول المستخدم في العمل (بعد التخفيف) أموراً بالغة الأهمية للتطهير الفعال.
ضعوا المطهرات دائماً بشكل مباشر على الأسطح أو التسربات للمدة الزمنية الموصى بها، وعادة ما تتراوح بين 10 و15 دقيقة.
أعدوا يومياً محلول العمل من هيبوكلوريت الصوديوم (مبيّض) عن طريق التخفيف من محلول المطهر المركز، إذ يتحلل هيبوكلوريت الصوديوم المخفف بسرعة ويفقد فعاليته.
حددوا تاريخ التخفيف على الزجاجة واستخدموها فقط في يوم التحضير.
لا تستخدموا المبيّض عند استعمال المنتجات التي تحتوي على الغواناديوم إيزوثيوسيانات/ثيوسيانات (GITC/GTC). وفي هذه الحالة، يمكنكم استخدام محلول يحتوي على 70% من الإيثانول أو كحول الايزوبروبيل. وتحققوا من تعليمات الشركات المصنعة الخاصة بالاستخدام.
يُرجى التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية في بلدكم

## Slide 18: تخفيف المطهرات: المُبيِّض - مثال على محلول 0.5٪
لتحضير محلول هيبوكلوريت الصوديوم 0.5% (المُبيِّض) من المُبيِّض المنزلي (هيبوكلوريت الصوديوم 5%):
في وعاء مناسب أو بخَّاخ، أضف 10 مليلتر من المُبيِّض المنزلي إلى 90 مليلتراً من الماء.
دوِّن على الوعاء أو البخَّاخ اسم المطهر (مُبيِّض 1%)، وتاريخ التحضير، والأحرف الأولى للموظفين الذين حضَّروا المحلول.
حضِّر مطهر المُبيِّض المخفف يومياً وتخلص من أي كمية من المطهر غير مستخدم في نهاية اليوم.
لا تستخدم المطهر إلا في يوم التحضير.
عدِّل التخفيف بناءً على التركيز الأولي للمُبيِّض المنزلي (عادة بين 3٪ و5٪).

## Slide 19: تخفيف المطهرات: الإيثانول
لتحضير محلول إيثانول 70٪ من إيثانول 100٪:
في وعاء مناسب أو بخَّاخ، أضف 70 مليلتراً من الإيثانول 100% إلى 30 مليلتراً من الماء.
دوِّن على الوعاء أو البخَّاخ اسم المطهر (إيثانول 70%)، وتاريخ التحضير.
يمكن تخزين الإيثانول في وعاء أو بخَّاخ.

## Slide 20: التعامل مع الانسكاب
مع ارتداء القفازات والثوب الطبي:
رش مكان البقعة بمُبيِّض 1%.
غطِ البقعة والمطهر بمنديل ورقي.
اتركها لمدة 10 دقائق على الأقل.
امسح البقعة والمطهر بمنديل ورقي وتخلص منه في حاوية نفايات الأخطار البيولوجية.
طهِّر المكان بمُبيِّض 1٪ وجففها بمنديل ورقي. وتخلص من المنديل الورقي في حاوية نفايات الأخطار البيولوجية.
طهِّر المكان بكحول 70٪ وجففها بمنديل ورقي. وتخلص من المنديل الورقي في حاوية نفايات الأخطار البيولوجية.

## Slide 21: التعامل مع النفايات

## Slide 22: إدارة النفايات (1)
تعاملوا مع جميع النفايات الناتجة عن جمع العينات (مثل حاوية العينات، إذا كانت مختلفة عن أنبوب الاستخراج) ومعدات الوقاية الشخصية وحيدة الاستخدام باعتبارها خطرة بيولوجياً. وعليكم وضع النفايات المعدية في أجهزة التعقيم أو حرقها.1
1 Laboratory biosafety manual. 4th edition. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311).

## Slide 23: إدارة النفايات (2)
تخلصوا من الأشرطة وأنابيب الاستخراج المستعملة (والمواد الاستهلاكية الأخرى مثل ماصات النقل) المستخدمة في الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2:
  اقرأوا تعليمات الشركات المصنعة الخاصة بمجموعة الأدوات.
    ملاحظة: ستقوم بعض وسائط التحلل في مجموعة لوازم الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن المستضدات، عند استخدامها وفقاً لتعليمات الاستخدام، بتعطيل فيروس كورونا-سارس-2 عند إضافة العينة إلى وسيط التحلل في أنبوب التحلل. ويمكن الاطلاع على إجراءات إدارة النفايات المشار إليها في تعليمات الاستخدام.
  اقرأوا أوراق بيانات سلامة المواد.
    ملاحظة: قد تحتوي وسائط التحلل في مجموعة لوازم الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن المستضدات على آزيد الصوديوم، وينبغي تجنب التعقيم عند التعامل مع كميات كبيرة من آزيد الصوديوم. وقد يؤدي تراكم آزيد الصوديوم في اتصال مع المعدن إلى خطر جسيم مع الحرارة أو الصدمة.
  اتبعوا اللوائح الوطنية والمحلية للتخلص منها.
  في حالة عدم وجود توصيات معاكسة من السلطات الوطنية أو الشركة المصنعة، يُرجى التعامل مع الاختبارات التشخيصية السريعة لمستضدات فيروس كورونا-سارس-2 على أنها خطرة بيولوجياً.

## Slide 24: الأمور التي ينبغي لكم فعلها بعد الاختبار
جميع مكونات الاختبارات التشخيصية السريعة لمستضدات فيروس كورونا-سارس-2 هي وحيدة الاستخدام ويجب عدم استخدامها مرة أخرى.
تُوضع جميع المواد التي يُحتمل أن تكون ملوثة (مثل حاويات العينات المستخدمة وأنابيب الاستخراج المستخدمة وماصات النقل وأشرطة الاختبار المستخدمة) في كيس الوقاية من المخاطر البيولوجية.
في نهاية اليوم، يُغلق كيس الوقاية من المخاطر البيولوجية بإحكام، وتُتبع إرشادات مرفقكم للتخلص من النفايات البيولوجية الخطرة.
يُرجى التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية في بلدكم

## Slide 25: إجراء الاختبار في المجتمع
أخذ ما يكفي من أكياس الوقاية من المخاطر البيولوجية عند الذهاب من أجل إجراء الاختبارات في المجتمع المحلي.
وضع جميع المواد التي يُحتمل أن تكون ملوثة (مثل أنابيب الاستخراج المستخدمة وماصات النقل وأشرطة الاختبار المستخدمة) في كيس الوقاية من المخاطر البيولوجية وإغلاقه بإحكام.
استخدام كيس جديد (غير مستخدم) للوقاية من المخاطر البيولوجية للتخلص من النفايات في مواقع مختلفة في المجتمع المحلي.
إعادة أكياس الوقاية من المخاطر البيولوجية المغلقة بإحكام إلى المرفق الصحي للتعقيم1 أو الحرق.
    1 قد تحتوي وسائط التحلل في مجموعة لوازم الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن المستضدات على آزيد الصوديوم - وينبغي تجنب التعقيم عند التعامل مع كميات كبيرة من آزيد الصوديوم. وقد يؤدي تراكم آزيد الصوديوم في اتصال مع المعدن إلى خطر جسيم مع الحرارة أو الصدمة.
يُرجى التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية في بلدكم

## Slide 26
النقاط الرئيسية (1)
ارتدوا معدات الوقاية الشخصية المناسبة التي ينبغي أن تشمل حماية الجهاز التنفسي وحماية العين والرداء الطبي والقفازات.
يمكن تكييف نوع معدات الوقاية الشخصية التي ستستخدم استناداً إلى تقييم محلي للمخاطر.
ينبغي إجراء الاختبار في غرفة منفصلة جيدة التهوية.

## Slide 27
النقاط الرئيسية (2)
المبيّض (هيبوكلوريت الصوديوم) والإيثانول كلاهما ناجعان ضد فيروس كورونا- سارس-2.
تعد المدة الزمنية لملامسة المحلول المطهر ومدى تخفيفه والعمر الافتراضي للمحلول المستخدم في العمل (بعد التخفيف) أموراً بالغة الأهمية للتطهير الفعال.
تعاملوا مع جميع النفايات الناتجة عن جمع العينات والاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 على أنها خطرة بيولوجياً، ما لم يُذكر خلاف ذلك.

## Slide 28: أسئلة؟