## Slide 1: 6
جمع العينات

## Slide 2: إخلاء المسؤولية
منصة تعلم الأمن الصحي لمنظمة الصحة العالمية - مواد تدريبية
هذه المواد التدريبية لمنظمة الصحة العالمية محفوظة © منظمة الصحة العالمية 2022. كل الحقوق محفوظة.
يخضع استخدامك لهذه المواد لـ «شروط استخدام منصة تعلم الأمن الصحي لمنظمة الصحة العالمية، المواد التدريبية»، التي وافقت عليها عند تنزيلها والمتاحة على منصة تعلم الأمن الصحي على الرابط: https: //extranet.who. int / hslp.
وفي حالة تكييف محتويات هذه المواد أو تعديلها أو تغييرها أو ترجمتها أو تنقيحها بأي شكل من الأشكال، لا تجوز الإشارة ضمناً إلى ارتباط منظمة الصحة العالمية بأي شكل بهذه التعديلات ولا يجوز استخدام اسم منظمة الصحة العالمية أو شعارها في تلك المواد المعدَّلة.
وعلاوة على ذلك، يرجى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأي تعديلات تطرأ على هذه المواد التي تستخدمها علانية وذلك لأغراض حفظ السجلات والتطوير المستمر من خلال البريد الإلكتروني ihrhrt@who.int.

## Slide 3: أهداف التعلم
في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن تكونوا قادرين على القيام بما يلي:
وصف معدات الحماية الشخصية اللازمة لجمع العينات؛
شرح كيفية تجهيز محطة العمل/المنطقة الخاصة بجمع العينات لديكم؛
وصف العينات الموصى بها لاختبار فيروس كورونا-سارس-2؛
وصف الاحتياطات الواجب اتخاذها عند جمع العينات لاختبار فيروس كورونا-سارس-2؛
وصف كيفية تعبئة العينات لنقلها.

## Slide 4: مقدمة إلى جمع العينات
يشكل جمع العينات بشكل صحيح أمراً بالغ الأهمية في التشخيص المختبري لكوفيد-19.
إن مستوى جودة النتيجة في أي اختبار تشخيصي هو بمقدار جودة العينة المستلمة.
قد تؤدي العينة التي لم تُجمع بشكل صحيح إلى نتيجة اختبار سلبية خاطئة ويمكن أن تؤدي إلى احتمال عدم عزل شخص مصاب بكوفيد-19 أو عدم تلقيه الرعاية المناسبة.
غالباً ما تكون مسحات البلعوم الأنفي هي العينة المفضلة للاختبار باستخدام الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2. وتُستخدم أيضاً أنواع أخرى من العينات، مثل مسحات الأنف والحلق (غالباً من أجل مجموعات أدوات الاختبار الذاتي). ويُرجى دائماً الرجوع إلى تعليمات الاستخدام الخاصة بمجموعة الأدوات التي ستحدد نوع العينات الذي ينبغي استخدامه.

## Slide 5: محطة العمل الخاصة بجمع العينات
اجمعوا عينات اختبار فيروس كورونا-سارس-2 وأنتم ترتدون معدات الوقاية الشخصية المناسبة (الموضحة لاحقاً في هذه الوحدة).
تأكدوا من توفر جميع المستلزمات قبل إجراء عملية جمع العينات.
اجمعوا العينات في غرفة الإجراءات العادية مع إغلاق الباب.
احصروا عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الحاضرين أثناء الإجراء ليقتصر على العاملين الضروريين لرعاية المرضى ودعم الإجراءات.
ينبغي ألّا يكون الأشخاص الآخرون غير المشاركين في الإجراء، بمن فيهم الزوار، حاضرين في عملية جمع العينات.
1 قد يلزم تنقيح إعداد محطة العمل إذا تم جمع العينات في الحقل.

## Slide 6: اللوازم والمواد
أداة مسح أنفيى بلعومي معقمة جديدة (غير مفتوحة) مغلفة بشكل فردي
أوعية أولية (على سبيل المثال، وسائط نقل الفيروس أو أنبوب مزود بدارئ)
معدات الوقاية الشخصية، بما في ذلك القفازات، ورداء طبي، وواقي العينين؛ نظارات واقية أو واقيات الوجه وقناع طبي)2
قلم لوضع العلامات أو التوسيم
محلول مبيّض وإيثانول ومناشف ورقية لتنظيف محطة العمل
استمارة جمع العينات
الصابون من أجل غسل اليدين أو فرك اليدين بالمطهر الكحولي
أكياس الوقاية من المخاطر البيولوجية المقاومة للتسرب وصناديق نفايات من أجل احتواء نفايات المخاطر البيولوجية أو نقلها.
1 عندما تصبح الاختبارات الجديدة متاحة، يمكن استخدام أنواع أخرى من العينات.
2 يُوصى باستخدام أقنعة التنفس في البيئات التي يتم فيها تنفيذ إجراءات توليد الهباء الجوي. واستناداً إلى القيم والتفضيلات، وإذا كانت متاحة هذه الأقنعة متاحة على نطاق واسع، يمكن استخدامها أيضاً عند توفير الرعاية المباشرة لمرضى كوفيد-19 في بيئات أخرى.
يُرجى التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية في بلدكم

## Slide 7: ما هي معدات الوقاية الشخصية الموصى بها لعامل الرعاية الصحية أثناء جمع العينات؟
رداء طبي عازل بأكمام طويلة فوق سترات واقية، يغطي جذعكم بالكامل ويمتد من رقبتكم إلى ركبتيكم، ويغطي ذراعيكم حتى نهاية معصميكم.
قناع طبي آمن مثبت بإحكام ومناسب لوجهكم.
واقٍ للعينين (على سبيل المثال، نظارات واقية أو واقٍ لكامل الوجه وحيد الاستعمال) يمكن تعديله ليناسب وجهكم ويغطي عينيكم وأنفكم وفمكم وذقنكم.
قفازات نظيفة وغير معقمة يمكن التخلص منها وتغطي منطقة المعصم في رداء عزل.

## Slide 8: جمع العينات: إرشادات عامة (1)
اقرأ جميع تدابير السلامة البيولوجية المطبَّقة على جمع العينات وتناولها والتعامل معها لاختبار فيروس كورونا-سارس-2، وافهمها والتزم بها التزاماً صارماً.
اجمع العينة في أسرع وقت ممكن فور اتخاذ قرار إجراء اختبار فيروس كورونا-سارس-2، بغض النظر عن وقت ظهور الأعراض.
التزم التزاماً صارماً بإجراءات جمع العينات المطبَّقة للحصول على عينات عالية الجودة.
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 9: جمع العينات: إرشادات عامة (2)
نظفوا أسطح غرفة الإجراء وطهروها على الفور قبل جمع العينات وبعده باستخدام المطهرات المناسبة والمدة الزمنية للملامسة الموصى بها للمطهر المحدد.
سِموا كل عينة برقم التعريف المميز للمريض (على سبيل المثال، رقم السجل الطبي)، وعلامة تعريف مميزة للعينة (على سبيل المثال، رقم طلب المختبر)، ونوع العينة، وتاريخ جمع العينة ووقت جمعها.
التزموا بشكل صارم بتدابير نظافة اليدين والسلامة البيولوجية الموصى بها.
يُرجى التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية في بلدكم

## Slide 10: جمع مسحة أنفية بلعومية (3)
إذا لم ينجح الجمع من فتحة أنف واحدة، فخذوا عينة من فتحة الأنف الأخرى بنفس أداة المسح.
بعد أخذ العينة، أجروا الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 - وفقاً لتعليمات الشركة المصنّعة (انظر الوحدة 8: إجراء الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2).
عند وضع المسحات في أنبوب، إذا لم يكن للمسحات نقطة كسر، طهّروا على الفور المقص المستخدم لقطع المسحة قبل قطع المسحة وبعده.
وإذا كان من المقرر جمع عينة ثانية للاختبار الجزيئي باستخدام اختبار تضخيم الحمض النووي وفقاً لخوارزمية الاختبار في بلدكم، فقوموا بذلك مباشرة بعد جمع العينة للاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2.

## Slide 11: جمع مسحة أنفية بلعومية (1)
أدخل مسحة أنفية بلعومية معقَّمة في التجويف الأنفي للمريض، لتصل إلى سطح البلعوم الأنفي الخلفي.
امسح سطح البلعوم الأنفي الخلفي، ولف المسحة 3-4 مرات لضمان الحصول على عينة جيدة. وسيضمن ترك المسحة في التجويف الأنفي لبضع ثوان امتصاص إفرازات الأنف.
اسحب المسحة المعقمة من تجويف الأنف.

## Slide 12: جمع مسحة أنفية بلعومية (2)
إذا لم ينجح جمع العينة من إحدى فتحتي الأنف، فاجمعها من فتحة الأنف الأخرى باستخدام نفس المسحة.
بعد جمع العينة، أجرِ الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 وفقاً لتعليمات الشركة المُصنِّعة (انظر الوحدة الثامنة: إجراء الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2)
وإذا كان من المقرر جمع عينة ثانية للاختبار الجزيئي بواسطة اختبار تضخيم الحمض النووي وفقاً لقاعدة المتَّبعة في بلدك، فافعل ذلك فورًا بعد جمع العينة للاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2.

## Slide 13: جمع مسحة أنفية بلعومية (فيديو)
لتشغيل الفيديو: كيفية جمع العيّنات الفموية البلعومية والأنفية البلعومية لأغراض تشخيص عدوى كوفيد-19

## Slide 14: نقل العينات إلى المختبر

## Slide 15: أشياء ينبغي مراعاتها عند تغليف العينات من أجل نقلها1، 2
تنبهوا. هناك خطر بتعريض الناس أو البيئة للعينات أثناء النقل.
توخوا الحذر. يجب تغليف عينات اختبار فيروس كورونا-سارس-2 بثلاثة أغلفة، فالتغليف الثلاثي يحمي العينة من الكسر أو التسرب أثناء النقل ويمنع تلوث مركبة النقل والبيئة في حالة حدوث كسر/تسرب.
كونوا استباقيين. إن لم يكن لديكم أغلفة ثلاثية تجارية متاحة، فيمكنكم الارتجال من العناصر الشائعة الموجودة في مرفقكم إذا كانت تلتزم بمبادئ التغليف الثلاثي (الموضحة في الشريحة التالية). ويمكن إجراء نقل العينات داخل المؤسسة باستخدام صندوق بلاستيكي مزود بأغطية أو لوائح.
1 Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2021–2022. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240019720، تمّ الاطّلاع في 13 نيسان/أبريل 2021).
2 Guidance for use of pneumatic tube systems for transport of respiratory specimens from suspected or confirmed COVID-19 patients. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2020 (https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2020/transport_recommendations_for_covid-19_specimens.html,accessed 28 October 2020).

## Slide 16: أمثلة على التغليف الثلاثي لعينات فيروس كورونا-سارس-2 1
تشمل الطبقات الثلاث التي تشكل التغليف الثلاثي الوعاء الأولي والتغليف الثانوية والتغليف الخارجي.
يتكوّن التغليف الخارجي من صندوق ثلج مزودة بغطاء ويحمي التغليف الثانوي المصنوع من مواد مقاومة للماء.
ويُوضع الوعاء الأولي في التعليف الثانوي ويتضمن مواد امتصاص وتوسيد إضافية.
المصدر: Laboratory biosafety manual. 4th edition. Geneva: World Health Organization; 2021
1 إذا قمتم بشحن عينات إلى مختبرات مرجعية تابعة لمنظمة الصحة العالمية أو مراكز متعاونة خارج البلد أو قمتم بشحن العينات جواً، فيتعين عليكم ضمان الامتثال للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة - اللوائح النموذجية (الطبعة المنقحة الثانية والعشرون، الأمم المتحدة) والتعليمات التقنية للنقل المأمون للبضائع الخطرة عن طريق الجو (إيكاو). Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2021–2022. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ 2021

## Slide 17
النقاط الرئيسية (1)
يشكل جمع العينات بشكل صحيح أمراً بالغ الأهمية في التشخيص المختبري لكوفيد-19.
ارتدوا معدات الوقاية الشخصية المناسبة التي ينبغي أن تشمل حماية الجهاز التنفسي، أي قناع طبي وحماية للعينين ورداء طبي وقفازات وحيدة الاستخدام.
اجمعوا العينات في أقرب وقت ممكن بعد اتخاذ قرار إجراء الاختبار.

## Slide 18
النقاط الرئيسية (2)
ينبغي إجراء الاختبار مباشرة بعد جمع العينات.
عندما يكون من المطلوب تخزين العينات و/أو إرسالها قبل الاختبار، ينبغي اتباع الإجراءات المناسبة. وينبغي على وجه الخصوص تغليف العينات باستخدام نظام تغليف ثلاثي.

## Slide 19: أسئلة؟