## Slide 1: 8
إجراء الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2)

## Slide 2: إخلاء المسؤولية
منصة تعلم الأمن الصحي لمنظمة الصحة العالمية - مواد تدريبية
هذه المواد التدريبية لمنظمة الصحة العالمية محفوظة © منظمة الصحة العالمية 2022. كل الحقوق محفوظة.
يخضع استخدامك لهذه المواد لـ"شروط استخدام منصة تعلم الأمن الصحي لمنظمة الصحة العالمية، المواد التدريبية"، التي وافقت عليها عند تنزيلها والمتاحة على منصة تعلم الأمن الصحي على الرابط:https://extranet.who.int/hslp.
وفي حالة تكييف محتويات هذه المواد أو تعديلها أو تغييرها أو ترجمتها أو تنقيحها بأي شكل من الأشكال، لا تجوز الإشارة ضمناً إلى ارتباط منظمة الصحة العالمية بأي شكل بهذه التعديلات ولا يجوز استخدام اسم منظمة الصحة العالمية أو شعارها في تلك المواد المعدَّلة.
وعلاوة على ذلك، يرجى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأي تعديلات تطرأ على هذه المواد التي تستخدمها علانية وذلك لأغراض حفظ السجلات والتطوير المستمر من خلال البريد الإلكترونيihrhrt@who.int .

## Slide 3: أهداف التعلّم
في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن تكونوا قادرين على القيام بما يلي:
وصف الخطوات الرئيسية التي يتعين اتباعها لإجراء الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا- سارس- 2؛
شرح كيفية تفسير نتائج الاختبار الفردية.
قد تحتاج هذه الشريحة إلى التكييف استناداً إلى الاختبارات التشخيصية السريعة المستخدمة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا- سارس2-

## Slide 4: الاختبار التشخيصي السريع لمستضد فيروس كورونا-سارس-2
إجراءات الاختبار وتفسير النتائج الخاصة بالاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 متشابهة لجميع الاختبارات.
ومن المهم اتباع تعليمات الاستخدام الخاصة بالاختبار، حيث قد تختلف الكواشف والإجراءات، بما فيها أوقات الحضانة، بين الاختبارات المختلفة.

## Slide 5: محتويات مجموعة الاختبار الخاصة بالاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
جهاز اختبار (مُغلَّف بمفرده في كيس مصنوع من رقائق مع مادة مُجفِّفة)
أنبوب محلول تحلل
غطاء فوهة
مسحة معقمة
حامل ورق
تعليمات الاستخدام
قد تحتاج هذه الشريحة إلى التعديل بناءً على الاختبار التشخيصي السريع المستخدم للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2

## Slide 6: الاحتياطات
لا تعد استخدام مكونات مجموعات الاختبار الخاصة بالاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2.
لا تستخدم مجموعة الاختبار الخاصة بالاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 في حالة تلف الكيس أو كسر الختم.
لا تستخدم أبدًا أنبوب محلول التحلل من تشغيلة أخرى من نفس مجموعة الاختبار أو من أنواع مختلفة من مجموعات الاختبار.
قد تحتاج هذه الشريحة إلى التعديل بناءً على الاختبار التشخيصي السريع المستخدم للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2

## Slide 7: الاستعداد
قراءة تعليمات الاستخدام الخاصة بالاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 بعناية
التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية. لا تستخدموا مجموعة اللوازم إذا انتهى تاريخ صلاحيتها. وتبقى مواد مجموعة اللوازم مستقرة حتى حلول تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على الصندوق الخارجي.
التحقق من أن جهاز الاختبار والحزمة المجففة غير تالفة أو غير صالحة.
تخزين الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة وبدرجة الحرارة التي توصي بها الشركة المصنعة.
لا تجمّدوا مجموعة اللوازم.
يلزم تنظيف اليدين وارتداء معدات الوقاية الشخصية الموصى بها أثناء إجراء الاختبار.
قد تحتاج هذه الشريحة إلى التكييف استناداً إلى الاختبارات التشخيصية السريعة المستخدمة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا- سارس2-

## Slide 8: إجراء الاختبار التشخيصي السريع لمستضد فيروس كورونا-سارس-2 (1)
أدخل المسحة في أنبوب محلول التحلل. أثناء الضغط على الأنبوب، حرِّك المسحة.
انزع المسحة أثناء الضغط على جوانب الأنبوب لاستخراج السائل من المسحة.
اضغط غطاء الفوهة بإحكام على الأنبوب.
قد تحتاج هذه الشريحة إلى التعديل بناءً على الاختبار التشخيصي السريع المستخدم للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2

## Slide 9: إجراء الاختبار التشخيصي السريع لمستضد فيروس كورونا-سارس-2 (2)
ضع قطرات من العينة المستخرجة على وعاء العينة في جهاز الاختبار. وأضف العدد الصحيح من القطرات الذي تحدده الشركة المُصنِّعة.
اقرأ وسجِّل نتيجة الاختبار بعد الفترة الزمنية المحددة.
قد تحتاج هذه الشريحة إلى التعديل بناءً على الاختبار التشخيصي السريع المستخدم للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2

## Slide 10: إجراء الاختبار التشخيصي السريع لمستضد فيروس كورونا-سارس-2 (3)
سجِّل نتيجة الاختبار في سجل الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
أبلغ نتيجة الاختبار.
تخلص من جميع النفايات (مجموعة الاختبار المستخدمة وأنبوب محلول التحلل والمسحة وحامل الورق) في كيس النفايات البيولوجية.
انزع القناع الطبي والثوب والقفازات وواقي العين أو واقي الوجه.
نظِّف يديك.
قد تحتاج هذه الشريحة إلى التعديل بناءً على الاختبار التشخيصي السريع المستخدم للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2

## Slide 11: تفسير نتائج الاختبار التشخيصي السريع
يجب مراعاة نتائج الاختبار التشخيصي السريع جنباً إلى جنب مع السوابق السريرية للمريض والمعلومات الأخرى المتاحة.
تفسير نتيجة الاختبار التشخيصي السريع على الجهاز:
سيظهر شريط ملون في القسم العلوي من نافذة النتيجة لإظهار أن الاختبار يعمل بشكل صحيح. وهذا الشريط هو شريط الضبط (C).
سيظهر شريط ملون في القسم السفلي من نافذة النتيجة. وهذا الشريط هو شريط الاختبار الخاص بمستضدات فيروس كورونا-سارس-2 (T).

## Slide 12: تفسير النتائج: النتائج السلبية
وجود خط في شريط الضبط "C" وعدم وجود خط في شريط الاختبار "T" يعني عدم اكتشاف فيروس كورونا-سارس-2.
يجب تفسير نتيجة الاختبار على أنها نتيجة سلبية.
قد تحتاج هذه الشريحة إلى التعديل بناءً على الاختبار التشخيصي السريع المستخدم للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
سلبية

## Slide 13: تفسير النتائج: النتائج الإيجابية
وجود خط في شريط الضبط "C" ووجود خط في شريط الاختبار "T" يعني اكتشاف فيروس كورونا-سارس-2.
حتى إذا كان خط الضبط باهتاً أو كان خط الاختبار غير متجانس، فيجب اعتبار أن الاختبار قد تم بشكل صحيح ويجب تفسير نتيجة الاختبار على أنها نتيجة إيجابية.
قد تحتاج هذه الشريحة إلى التعديل بناءً على الاختبار التشخيصي السريع المستخدم للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
إيجابية

## Slide 14: تفسير النتائج: النتائج غير الصحيحة
عدم وجود خط في شريط الضبط "C" ووجود خط أو عدم وجود خط في شريط الاختبار "T" يعني أن الاختبار غير صالح.
كرر الاختبار باستخدام جهاز جديد للاختبار التشخيصي السريع (غير مفتوح) وعينة جديدة.
قد تحتاج هذه الشريحة إلى التعديل بناءً على الاختبار التشخيصي السريع المستخدم للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
غير صالح

## Slide 15: قراءة الاختبارات التشخيصية السريعة
قد تحتاج هذه الشريحة إلى التكييف استناداً إلى الاختبارات التشخيصية السريعة المستخدمة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا- سارس2-

## Slide 16: فيديو توضيحي
لتشغيل الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=hED71QH1XRo

## Slide 17: العرض التوضيحي والممارسة العملية

## Slide 18: ‫النشاط‬: إعداد محطة العمل
تعليمات:
حدد مكان عملك في غرفة النشاط العملي:
اجمع مجموعات الاختبار واللوازم.
احصل على عينة ضبط إيجابية وأخرى سلبية من المدرِّب.
رتب كل الأصناف في محطة العمل.
إجمالي الوقت: 5 دقائق

## Slide 19: الممارسة العملية
تعليمات:
استخدم احتياطات السلامة وضع معدات الحماية الشخصية.
أجرِ اختبارين تشخيصيين سريعين للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 باستخدام عينات ضبط يقدِّمها المدرِّب (إذا لم تكن عينات الضبط متوفرة، فيمكن إجراء الاختبار على عينات جرى جمعها في إطار جلسة التدريب).
ارفع يدك إذا كنت بحاجة إلى لوازم إضافية.
وثِّق نتائج الاختبار.
اعرض نتائج الاختبار وأجهزة الاختبار على مدرِّبك بعد الانتهاء.
إجمالي الوقت: 45 دقيقة

## Slide 20: التفسير العملي لنتائج الاختبار

## Slide 21: ‫النشاط‬: تفسير الاختبار (1)‬
تعليمات:
فسِّر نتائج الاختبار من ورقة القراءة الخاصة بالاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
سجِّل النتائج.
ارفع يدك إذا احتجت إلى مساعدة.
إجمالي الوقت: 5 دقائق

## Slide 22: ‫النشاط‬: تفسير الاختبار (2)‬
الإجابات:
إيجابية/سلبية/غير صالحة
إيجابية/سلبية/غير صالحة
إيجابية/سلبية/غير صالحة
إيجابية/سلبية/غير صالحة
إيجابية/سلبية/غير صالحة
الإجابات:
إيجابية/سلبية/غير صالحة
إيجابية/سلبية/غير صالحة
إيجابية/سلبية/غير صالحة
إيجابية/سلبية/غير صالحة
إيجابية/سلبية/غير صالحة
قد تحتاج هذه الشريحة إلى التعديل بناءً على الاختبار التشخيصي السريع المستخدم للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2

## Slide 23: التحديات الشائعة أمام الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
ارجع إلى الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 - الأسئلة الأكثر شيوعاً لمزيد من المعلومات عن التحديات الشائعة أمام الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 ومزيد من المعلومات عن إجراء الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2.

## Slide 24
النقاط الرئيسية
اتبعوا إرشادات الاستخدام الخاصة بمجموعة لوازم الاختبار لإجراء الاختبار.
تأكدوا من عدم تلف مجموعة اللوازم وأن تاريخها صالح قبل استخدامها.
سجلوا النتائج في سجل الاختبارات التشخيصية السريعة.
عند تفسير نتائج الاختبار، يُرجى التحقق دائماً من وجود خط التحكم. وإذا لم يكن موجوداً، فإن النتيجة غير صالحة ويجب تكرار الاختبار باستخدام اختبار تشخيصي سريع جديد.

## Slide 25: أسئلة؟