## Slide 1: 9
استخدام بيانات الاختبار التشخيصي السريع لمستضد فيروس كورونا-سارس-2

## Slide 2: إخلاء المسؤولية
منصة تعلم الأمن الصحي لمنظمة الصحة العالمية - مواد تدريبية
هذه المواد التدريبية لمنظمة الصحة العالمية محفوظة © منظمة الصحة العالمية 2022. كل الحقوق محفوظة.
يخضع استخدامك لهذه المواد لـ"شروط استخدام منصة تعلم الأمن الصحي لمنظمة الصحة العالمية، المواد التدريبية"، التي وافقت عليها عند تنزيلها والمتاحة على منصة تعلم الأمن الصحي على الرابط: https://extranet.who.int/hslp.
وفي حالة تكييف محتويات هذه المواد أو تعديلها أو تغييرها أو ترجمتها أو تنقيحها بأي شكل من الأشكال، لا تجوز الإشارة ضمناً إلى ارتباط منظمة الصحة العالمية بأي شكل بهذه التعديلات ولا يجوز استخدام اسم منظمة الصحة العالمية أو شعارها في تلك المواد المعدَّلة.
وعلاوة على ذلك، يرجى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأي تعديلات تطرأ على هذه المواد التي تستخدمها علانية وذلك لأغراض حفظ السجلات والتطوير المستمر من خلال البريد الإلكترونيihrhrt@who.int.

## Slide 3: أهداف التعلّم
في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن تكونوا قادرين على القيام بما يلي:
سرد الوثائق والسجلات التي ينبغي أن تكون متاحة في موقع الاختبار؛
وصف محتويات سجل الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 وكيفية استخدامه؛
وصف الغرض من مؤشرات الجودة؛
سرد مؤشرات الجودة التي ينبغي رصدها في الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2؛
شرح كيفية تحليل بيانات الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2.

## Slide 4: حفظ السجلات

## Slide 5: حفظ السجلات
يسمح حفظ السجلات لموقع الاختبار بالآتي:
مراقبة جودة الاختبار
تتبع عدد الاختبارات
تحديد اللوازم المطلوبة للاختبار.

## Slide 6: المستندات والسجلات الخاصة بالاختبارات التشخيصية السريعة
الوثائق
  تتضمن السياسات المكتوبة وأوصاف العمليات وإجراءات التشغيل القياسية
  تُستخدَم لتوصيل المعلومات عن سياسات الاختبار وإجراءاته
السجلات
  تتكون من المعلومات التي تُسجَّل في أوراق العمل والنماذج والمخططات
  تُستخدَم لتسجيل البيانات حول إجراءات الاختبار ونتائجه

## Slide 7: ما الوثائق التي يجب عليك الاحتفاظ بها في الموقع؟
السياسات القطري وقواعد الاختبار
أدلة السلامة
إجراءات التشغيل الموحدة، ومنها:
  تحضير المطهر
  جمع العينات
  إجراء الاختبار
  التعامل مع النفايات
إجراء مراقبة الجودة
إجراء تقييم الجودة الخارجي
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 8: ما هي السجلات التي ينبغي لكم الاحتفاظ بها في الموقع؟
استمارات طلب الاختبار
سجلات نقل العينات
سجل الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
سجلات درجة الحرارة (على سبيل المثال، المعدات الحساسة لدرجة الحرارة، التخزين البارد)
سجلات المخزون
سجل الترصد الخاص بكوفيد-19
ترد هنا استمارة ملاحظات المستخدمين الخاصة بالترصد في مرحلة ما بعد التسويق
يُرجى التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية في بلدكم

## Slide 9: نصائح لحفظ السجلات بشكل جيد
افهم المعلومات التي يجري تسجيلها.
تأكد من تسجيل جميع المعلومات في كل مرة يُنفَّذ فيها إجراء.
تأكد من تسجيل جميع المعلومات الهامة:
  معلومات المريض
  اسم مجموعة الاختبار، رقم التشغيلة، تاريخ انتهاء الصلاحية
  نتائج الاختبارات الفردية والنهائية.
يجب توثيق المعلومات بنفس الطريقة في كل مرة.

## Slide 10: سجل الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا- سارس-2*
  سجل الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا- سارس-2:
  هو بمثابة أداة مستمرة لضمان الجودة
  يحدد المشاكل
  يساعد على تحديد عدد الاختبارات التي أُجريت
  يوفر بيانات لرصد مؤشر الجودة
* يُتاح نموذج كجزء من حزمة التدريب على الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا- سارس-2
https://extranet.who.int/hslp/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package

## Slide 11: سجل الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
1
2
3
4
5
6
  يسجِّل سجل الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 المعلومات التالية:
  رقم تعريف العينة، وعمر المريض وجنسه، وغير ذلك.
  اسم مجموعة الاختبار، ورقم التشغيلة، وتاريخ انتهاء الصلاحية
  الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2، واختبار تضخيم الحمض النووي، ونتائج الاختبار النهائية
  من أجرى الاختبار
  تُلخَص القيم الإجمالية للصفحة عند الانتهاء
  توقيع المشرف في أسفل الصفحة لتأكيد السجل
5
5
3
3
5

## Slide 12: تخزين الوثائق والسجلات
تأكد من أن الوثائق والسجلات محفوظة في مكان آمن ويمكن استرجاعها بسهولة.
تأكد من السرية التامة لسجلات المرضى من خلال تخزين السجلات التي تحتوي على معلومات متعلقة بكوفيد-19 بشكل صحيح:
  احتفظ بالسجلات بعيداً عن أنظار المرضى والموظفين الآخرين.
  احتفظ بالسجلات في خزانة مقفلة عندما عدم استخدامها.

## Slide 13: جمع مؤشرات الجودة

## Slide 14: ما مؤشرات الجودة؟
مؤشرات الجودة، المعروفة أيضاً باسم مؤشرات الأداء الرئيسية، هي مقاييس موضوعية لمدى نجاح اختبار تشخيصي.
نظرًا لعدم إمكانية مراقبة أداء كل خطوة من خطوات عملية الاختبار، تساعدك مؤشرات الجودة على التحديد المبكر للمشاكل التي قد تؤثر على جودة نتائج الاختبار، واتخاذ الإجراءات لتصحيح الأخطاء (إجراء تصحيحي) وتقليل فرصة تكرار حدوثها (إجراء وقائي).
ويجري الحصول على مؤشرات الجودة من الوثائق والسجلات، ومنها استمارة طلب العينة وسجل الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2.

## Slide 15: ما هي أهمية مؤشرات الجودة؟
يشكل رصد مؤشرات الجودة مكوناً أساسياً في جميع اختبارات كوفيد-19.
تكتسي مؤشرات الجودة أهمية خاصة في سياق الاستجابة لجائحة كوفيد-19، إذ يوجد ضغط قوي يدفع إلى توسيع نطاق الاختبارات بسرعة وتقديم النتائج في الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالتدبير العلاجي للمرضى واستجابات الصحة العامة، مثل العزل والحجر الصحي.
يسمح تتبع مؤشرات الجودة بالتحديد المبكر للأخطاء والمشاكل الأخرى (مثل تأخر الإبلاغ عن النتائج) التي يمكن حلّها من خلال التحقيق والإجراءات التصحيحية والوقائية.
يمكن أن يساعد جمع مؤشرات الجودة وتحليلها بشكل روتيني على تخطيط عمليات الاختبار وتنفيذها، ويشكل كذلك جزءاً لا يتجزأ من المساهمة في الترصد في مرحلة ما بعد التسويق.

## Slide 16: ما مؤشرات الجودة الواجب استخدامها لرصد اختبارات كوفيد-19؟
تُجمَع مؤشرات الجودة التالية من القيم الإجمالية اليومية ثم الأسبوعية المسجَّلة في سجل الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 (أو ما يعادله):
عدد العينات المختبرة ونسبتها، حسب نوع العينة والتشغيلة/الدفعة والقائم بإجراء الاختبار
عدد ونسبة نتائج الاختبار التشخيصي السريع الإيجابية والسلبية وغير الناجحة (غير الصالحة)
عدد ونسبة مرضى كوفيد-19 الإيجابيين بواسطة اختبار تضخيم الحمض النووي
عدد الأيام التي توقفت فيها خدمات الاختبار
عدد ونسبة الاختبارات الفاسدة (عبوات تالفة، إلخ)
متوسط الوقت المستغرق (من جمع العينات إلى إعداد التقارير)
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 17: جمع بيانات مؤشرات الجودة وتحليلها (1)
سجل القيم الإجمالية اليومية ثم الأسبوعية لمؤشرات الجودة التي سُجِلت في سجل الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2.
اجمع القيم الإجمالية عبر موقع الاختبار. وراجع الاتجاهات وقارنها بالأهداف المحددة سلفاً.
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 18: جمع بيانات مؤشرات الجودة وتحليلها (2)
إحدى الطرق الجيدة لمعرفة اتجاهات بيانات مؤشرات الجودة هي إظهار نقاط البيانات على الرسم البياني.
على الرسم البياني، سجِّل مختلف مؤشرات الجودة وابحث عن الاتجاهات أو القيم المتطرفة، مثل:
  التغيير في حجم الاختبارات
  التغيير في معدل الإيجابية
  الزيادات في نتائج الاختبارات غير الصالحة
  التأخيرات في الاختبارات.
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 19: تصحيح الأخطاء
أجرِ استقصاءً إضافياً لتحديد السبب (السبب الجذري) لمؤشرات الجودة التي تقع خارج النطاق المقبول أو ذات الاتجاهات غير العادية. ويمكن إجراء الاستقصاء خلال الزيارات الإشرافية.
ينبغي أن تطلب المواقع المساعدة من المشرفين إذا كانت هناك صعوبات في تحديد المشاكل والإجراءات التصحيحية.
قد يفيد تقسيم الأخطاء حسب القائم بإجراء الاختبار أو التشغيلة في تحديد الأسباب الجذرية التي تعزى لخطأ المُشغِّل (مثل، الأخطاء التي يرتكبها موظفون جدد أو غير مدربين) أو مشاكل الدفعة أو التشغيلة.
اتخذ إجراءات لتصحيح الأخطاء ووثِّقها، ولاحظ التدابير المطبَّقة لمنع تكرارها (الإجراءات الوقائية).
ارصد مدى فعالية الإجراءات فيما يتعلق بتحسين مؤشرات الجودة.
تتبع بيانات مؤشرات الجودة بمرور الوقت (شهرياً وربع سنوي) لمعرفة الاتجاهات طويلة المدى التي قد لا تبيِّنها التقارير الأسبوعية.
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 20: مثال على كيفية تصحيح الأخطاء
مثال: زيادة معدل النتائج غير الصالحة
<1% | مؤشر الجودة - معدل النتائج غير الصالحة المستهدف
4% | معدل النتائج غير الصالحة المُسجَّل
راجع للتعرف على أي أنماط سائدة وحدد السبب. حدِّد دفعة الاختبارات التشخيصية السريعة بها المشكلة - هل هي دفعة جديدة؟ حدِّد الموظفين الذين أجروا الاختبار - هل هم موظفون جدد؟ هل تلقوا التدريب؟ حدِّد ما إذا كانت المشاكل تتعلق بجمع العينات. حدِّد الإجراء المناسب لتصحيح المشكلة وكيف يمكن قياس مدى نجاح الإجراء. نفِّذ الإجراء. راقب فعالية الإجراء - هل عالج الخطأ؟ وثِّق جميع الخطوات وسجلها. قدِّم ملاحظات لجميع الموظفين في اجتماع أسبوعي. | ‫الإجراء‬
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 21: إبلاغ المشاكل فوراً إلى الفريق السريري
عند وقوع مؤشرات الجودة خارج النطاق المقبول/المتوقع، فمن المهم إخطار الأخصائيين السريريين على الفور.
يعد التواصل المنتظم بين الإخصائيين السريريين والقائمين بإجراء الاختبار أمراً ضرورياً لإدارة الموقف وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى، نظراً لأهمية الحصول على نتائج دقيقة وفي الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرارات السريرية مثل العزل وتدابير الصحة العامة.
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 22: التواصل مع الشركة المصنعة بشأن المشاكل على الفور
قد يشير تحليل مؤشرات الجودة إلى المشاكل المتأصلة في الاختبار نفسه، وفي هذه الحالة ينبغي الإبلاغ عنها على الفور.
استخدموا استمارة ملاحظات المستخدم الخاصة بوسائل التشخيص المختبري المتاحة هنا.
تمكّن معلومات لمرحلة ما بعد التسويق بشأن وسائل التشخيص المختبري السلطات التنظيمية الوطنية ومنظمة الصحة العالمية من الكشف عن الأحداث التي تهدد أمن الصحة العامة والتحري عنها والإبلاغ عنها واحتوائها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
إن التواصل المنتظم بين القائمين على الاختبار والشركة المصنعة ضروري لإدارة الوضع وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى.

## Slide 23: إبلاغ البيانات إلى المستوى الوطني أو الإشرافي (1)
ينبغي تحليل بيانات مؤشرات الجودة واستخدامها لتحسين الجودة والتدبير العلاجي للمرضى في موقع الاختبار.
مع ذلك، من المهم بالقدر نفسه الإبلاغ بانتظام عن البيانات إلى المستوى الوطني أو الإشرافي.
قد تتطلب اتجاهات معينة (مثل، نقص لوازم الاختبارات) تدخلاً من مستوى أعلى في النظام الصحي، أو قد يحتاج موقع الاختبار إلى مساعدة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية.
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 24: إبلاغ البيانات إلى المستوى الوطني أو الإشرافي (2)
يُعد جمع التقارير من مواقع الاختبار المختلفة وتحليل البيانات مفيداً لتحديد الاتجاهات التي تتجاوز المختبرات الفردية (مثل، النقص الوطني أو الإقليمي في لوازم الاختبارات أو ارتفاع معدلات النتائج غير الصالحة في دفعة واحدة من اختبارات التشخيص السريع).
يجب أن تُقدَّم الملاحظات الناتجة عن هذا التحليل إلى مواقع الاختبار حتى يتسنى لها وضع تدابير لمعالجة الاستنتاجات.
يمكن الاطلاع على قائمة بالأدوات المتاحة لإبلاغ البيانات إلى المستوى الوطني أو الإشرافي على الرابط: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/global-covid-19/compare-digital-tools.html
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 25
النقاط الرئيسية (1)
مؤشرات الجودة هي مقاييس موضوعية لمدى نجاح الاختبار التشخيصي.
يسمح تتبع مؤشرات الجودة واتباع اتجاهها بالتحديد المبكر للأخطاء وغيرها من المشاكل (مثل تأخر الإبلاغ عن النتائج).
إن تحديد سبب هذه الأخطاء والمشاكل أمر أساسي لتنفيذ التدابير التصحيحية والإجراءات الوقائية.

## Slide 26
النقاط الرئيسية (2)
يعد التوثيق الجيد للعمليات والحفظ الجيد للسجلات أمراً ضرورياً لتيسير اختبار الجودة ومراقبتها.
تصف الوثائق السياسات والعمليات. وتشمل هذه الوثائق الأدلة وإجراءات التشغيل الموحدة.
تتضمن السجلات معلومات عن أوراق العمل أو الاستمارات. وقد تشمل هذه الاستمارات نموذج طلب الاختبار، وسجل النتائج، والسجلات الأخرى (مثل مراقبة درجة الحرارة، والمخزون).

## Slide 27: أسئلة؟