## Slide 1: 10
ضمان النتائج الجيدة

## Slide 2: إخلاء المسؤولية
منصة تعلم الأمن الصحي لمنظمة الصحة العالمية - مواد تدريبية
هذه المواد التدريبية لمنظمة الصحة العالمية محفوظة © منظمة الصحة العالمية 2022. كل الحقوق محفوظة.
يخضع استخدامك لهذه المواد لـ"شروط استخدام منصة تعلم الأمن الصحي لمنظمة الصحة العالمية، المواد التدريبية"، التي وافقت عليها عند تنزيلها والمتاحة على منصة تعلم الأمن الصحي على الرابط: https://extranet.who.int/hslp.
وفي حالة تكييف محتويات هذه المواد أو تعديلها أو تغييرها أو ترجمتها أو تنقيحها بأي شكل من الأشكال، لا تجوز الإشارة ضمناً إلى ارتباط منظمة الصحة العالمية بأي شكل بهذه التعديلات ولا يجوز استخدام اسم منظمة الصحة العالمية أو شعارها في تلك المواد المعدَّلة.
وعلاوة على ذلك، يرجى إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأي تعديلات تطرأ على هذه المواد التي تستخدمها علانية وذلك لأغراض حفظ السجلات والتطوير المستمر من خلال البريد الإلكتروني ihrhrt@who.int.

## Slide 3: أهداف التعلم
في نهاية هذه الوحدة، ينبغي أن تكونوا قادرين على القيام بما يلي:
تحديد ضمان الجودة ومكوناته الرئيسية؛
وصف أصل مواد مراقبة الجودة؛
تعريف التقييم الخارجي للجودة ومكوناته الرئيسية؛
وصف عملية الزيارات الإشرافية.

## Slide 4: ضمان الجودة
يشير ضمان الجودة إلى العمليات المُطبَّقة للتأكد من أن موقع الاختبار يصدر نتائج جيدة.
النتائج الجيدة هي نتائج دقيقة وموثوقة وملائمة وجيدة التوقيت.
المكونان الرئيسيان لضمان الجودة هما:
  مراقبة العملية (مراقبة الجودة)
  التقييم (تقييم الجودة الخارجي)

## Slide 5: نشر ضمان الجودة
نظراً للحاجة إلى نشر الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2، فقد لا يُطبَّق نظام ضمان الجودة كاملاً عند بدء الاختبارات.
وبالتالي، لتحقيق أقصى قدر من الجودة، من الضروري شراء منتج عالي الجودة من الاختبار التشخيصي السريع، ثم نقله وتخزينه وفقاً لتعليمات الشركة المُصنِّعة.
يجب تدريب المستخدمين والإشراف عليهم، مع وجود آلية يتَّبعونها للإبلاغ عن المخاوف/الشكاوى.
يجب تقديم المكونات الأساسية لضمان الجودة بالترتيب التالي:
  اختبار ضمان الجودة
  الزيارات الإشرافية
  اختبار التشغيلة الجديدة (أو التحقق من التشغيلة الجديدة) لمجموعات الاختبار الواردة
  اختبار الكفاءة

## Slide 6: مراقبة الجودة (1)
تنطوي مراقبة الجودة على التقييم المستمر والمتواصل لخصائص أداء لاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2، أو رصد تلك الخصائص، من أجل ضمان امتثالها للخصائص المطلوبة للتشخيص الدقيق.
تتكون مراقبة الجودة من عينات ذات نتائج إيجابية أو سلبية معروفة تخضع للاختبار مع دفعات من عينات المرضى.
وتُحلَّل نتائج مراقبة الجودة وتُقارَن مع النتائج المتوقعة.
إذا لم تتطابق نتائج مراقبة الجودة مع النتائج المتوقعة، فهذا يعني أن مراقبة الجودة قد فشلت، وأن هناك حاجة إلى إجراء استقصاء واتخاذ إجراءات تصحيحية.
لا يمكن إصدار نتائج اختبارات المرضى في حالة فشل مراقبة الجودة.

## Slide 7: مراقبة الجودة (2)
يمكن توفير مواد مراقبة الجودة مع مجموعة الاختبار الخاصة بالاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2.
وإذا لم تُورَّد مواد مراقبة الجودة مع مجموعة الاختبار:
  يمكن شراؤها من مُورِّد مجموعة الاختبار أو مقدِّم خدمة آخر
  يمكن الحصول عليها من المختبرات المركزية أو المرجعية (مثل، مواد الضبط المعيارية أو المصنوعة داخلياً عن طريق تجميع عينات من مرضى مختلفين). ومع ذلك، لم يتحدد بعد أفضل الخيارات لتحضير وتوصيف وحفظ مواد مراقبة الجودة للاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2.
في الوقت الحالي، يُوصَى باستخدام مواد مراقبة الجودة المقدَّمة من الشركة المُصنِّعة للتحقق من أداء الاختبار قبل النشر الأولي للاختبارات التشخيصية السريعة، على فترات متقطعة (مثلاً، لاختبار تشغيلة جديدة وأثناء الزيارات الإشرافية)، وللتحقيق في أي شكاوى/مخاوف.

## Slide 8: مراقبة الجودة (3)
يجب إجراء مراقبة الجودة بانتظام وفقاً لتعليمات الشركة المُصنِّعة والسياسة الوطنية.
يُنصَح بإجراء مراقبة الجودة مرة واحدة على الأقل أو أكثر في الأسبوع إذا كان موقع الاختبار قد أجرى عدداً كبيراً من الاختبارات.
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 9: اختبار الدفعات الجديدة
عند شراء الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2، ينبغي فحص الاختبارات عن طريق اختبار الدفعات، أي عن طريق تقييم أداء دفعات الإنتاج (الدفعات) قبل نشرها في الميدان.
يساعد اختبار الدفعات الجديد على ضمان أن الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 المسلّمة إلى الميدان تعمل وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فينبغي إبلاغ الشركة المصنعة بذلك على الفور (يُرجى النظر في استخدام استمارة تعليقات المستخدمين الخاصة بمنظمة الصحة العالمية هنا)
عادة ما تُجرى اختبارات الدفعات الجديدة في المختبر، وذلك باتباع إجراءات موحّدة واستخدام مواد مراقبة الجودة (الضوابط الإيجابية والسلبية).
ينبغي إجراء خمس عمليات مراقبة (ثلاث ضوابط إيجابية وضابطان سلبيان) لكل دفعة جديدة.
يُرجى التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية في بلدكم

## Slide 10: العروض التوضيحية وتقييمات الكفاءة
يجب استخدام مواد مراقبة الجودة لتوضيح كيفية إجراء الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2.
بعد التدريب، يُطلب من جميع القائمين بإجراء الاختبار أداء تقييم للكفاءة للإشهاد على كفاءتهم في إجراء الاختبار.
انظر الوحدة الحادية عشر: تدريب المستخدمين، لمزيد من المعلومات عن إجراء تقييم الكفاءة.
وتجري تقييمات الكفاءة باستخدام مواد مراقبة الجودة.
إذا كان ذلك ممكناً، ينبغي عدم إخبار القائمين على إجراء الاختبار بنتائج مواد مراقبة الجودة لتقييم الكفاءة.

## Slide 11: تحضير مواد مراقبة الجودة للعرض التوضيحي وتقييمات الكفاءة
يجب إعادة تشكيل مواد اختبار مراقبة الجودة و/أو اختبارها وفقاً لتعليمات الشركة المُصنِّعة:
  عينات الضبط المُعاد تشكيلها
  أضف أقراص الضبط الإيجابية والسلبية إلى أنابيب محلول التحلل (أنبوب واحد لكل عينة ضبط)، وأغلق باستخدام الغطاء. اخلط عينات الضبط باليد أو باستخدام الدوَّارة. وأجرِ الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 حسب التعليمات.
  مسحات الضبط
  ضع مسحات الضبط الإيجابية والسلبية إلى أنابيب محلول التحلل (أنبوب واحد لكل عينة ضبط)، وأغلق باستخدام الغطاء. وأجرِ الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 حسب التعليمات.
قد تحتاج هذه الشريحة إلى التعديل بناءً على الاختبار التشخيصي السريع المستخدم للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2

## Slide 12: تقييم الجودة الخارجي

## Slide 13: تقييم الجودة الخارجي
تقييم الجودة الخارجي عملية تقييم جودة الاختبارات التشخيصية.
وتتألف من:
  الزيارات الإشرافية
  اختبار الكفاءة
  إعادة الاختبار

## Slide 14: الزيارات الإشرافية (1)
بعد التدريب على الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس- 2 ونشرها، تُعدّ المتابعة الفورية والمستمرة أمراً هاماً لتيسير ودعم إدراج العاملين في المختبرات وفي مجال الرعاية الصحية لهذه الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 في التدبير العلاجي الروتيني للمرضى وحفظ السجلات.
قبل بدء الاختبار، ينبغي تقييم جاهزية موقع الاختبار.*
بعد بدء الاختبار، ينبغي تقييم موقع الاختبار.*
تُتاح نماذج قائمة التحقق من تأهب موقع الاختبار وقائمة التحقق الإشرافية لموقع الاختبار كجزء من حزمة التدريب على الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 https://extranet.who.int/hslp/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
يُرجى التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية في بلدكم

## Slide 15: الزيارات الإشرافية (2)
توفر الزيارات الإشرافية فرصة لدعم الاختبارات في موقع الاختبار ولتقديم ملاحظات بشأن تحسين الاختبار.
يجب إجراء الزيارات الإشرافية بشكل دوري (يوصى بها أربع مرات في السنة).
يجب ترتيب عدد أكبر من الزيارات، لا سيما عند إدخال اختبار جديد (مثل، الاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2)، أو عند تحديد مشاكل متكررة أو مستمرة أو مطولة في موقع الاختبار.
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 16: اختبار الكفاءة (1)
يعد اختبار الكفاءة أداة مهمة للتواصل مع القائمين بإجراء الاختبار وتحفيزهم. وعند استخدام اختبار الكفاءة بشكل صحيح، يمكن استخدامه للتعرف على المشاكل في الاختبارات التشخيصية وحلها.
وتتضمن عملية اختبار الكفاءة المكونات التالية:
  تتولى جهة خارجية أو داخلية (تسمى مقدِّم اختبارات الكفاءة) بانتظام تقديم عينات جيدة التوصيف إلى موقع الاختبار.
  يختبر الشخص القائم بإجراء الاختبار التشخيصي السريع العينات الجيدة التوصيف، ويرفع تقارير بالنتائج إلى الجهة الخارجية أو الداخلية.
  يحلِّل مقدِّم اختبارات الكفاءة النتائج مقابل النتائج المعروفة، ويقارن النتائج بنتائج القائمين بإجراء الاختبار الآخرين من نفس الموقع (أو من مواقع الاختبار المختلفة)، ويبلِّغ النتيجة إلى القائم بإجراء الاختبار.

## Slide 17: اختبار الكفاءة (2)
تقدِّم جهات خارجية (مثل الكلية الملكية لعلماء الأمراض في أستراليا أو هيئة تقييم الجودة الخارجية الوطني بالمملكة المتحدة) عينات جيدة التوصيف لاختبار فيروس كورونا-سارس-2 (لاختبار تضخيم الحمض النووي).
قد تنتج جهات داخلية (مثل، برنامج تقييم الجودة الخارجي للأنفلونزا) كذلك عينات جيدة التوصيف للاختبار.
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 18: اختبار الكفاءة (3)
بوصفك قائماً بإجراء الاختبار، أجرِ اختبار الكفاءة للاختبار التشخيصي السريع للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 وفقاً لتوجيهات برنامج اختبار الكفاءة.
أبلغ نتائج اختبارات الكفاءة على النحو المطلوب.
إذا أبلغ برنامج اختبارات الكفاءة بأن نتائج اختبارات الكفاءة غير صحيحة، ينبغي استقصاء المسألة واتخاذ الإجراء التصحيحي.
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 19: إعادة الاختبار
إعادة الاختبار عملية يجري من خلالها إرسال بعض الاختبارات التي تُجرَى في موقع اختبار إلى موقع اختبار آخر لإعادة الاختبار.
لا يُنصح بإعادة الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 بسبب المتطلبات العملية لجمع عينات متعددة وعنصر السلامة المرتبط بنقلها.
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 20: اتخاذ الإجراء
تتطلب اختبارات الكفاءة الفاشلة وتحديد مجالات التحسين أثناء الزيارات الإشرافية إجراء استقصاء لتحديد سبب الخطأ أو الخلل في جودة الاختبار (غالباً ما يسمى تحليل الأسباب الجذرية).
عند تحديد السبب الجذري، يجب معالجته من خلال اتخاذ إجراءات تصحيحية.
تحول الإجراءات الوقائية دون تكرار الخطأ أو الخلل في جودة الاختبار.
يجب أن يوثِّق موقع الاختبار تحليل الأسباب الجذرية للمشاكل، وكذلك الإجراءات التصحيحية والوقائية المتخذة.
ينبغي التكييف وفقاً للمبادئ التوجيهية المتبعة في بلدك

## Slide 21: الترصد في مرحلة ما بعد التسويق

## Slide 22: الترصد في مرحلة ما بعد التسويق *
الترصد في مرحلة ما بعد التسويق - هي العملية التي تجريها الشركة المصنّعة لجمع التجارب وتحليلها بشأن منتج معروض في السوق.
أمثلة على المشاكل التي يمكن الإبلاغ عنها:
  تدهور استقرار الكاشف.
  المخاطر - نتيجة سلبية خاطئة، نتيجة منخفضة للغاية.
  الأضرار- تأخر التشخيص، وتأخر العلاج، وانتقال المرض من شخص إلى آخر.
  تعطيل الإجراء، وتقصير العمر الافتراضي.
* للمزيد من المعلومات عن الترصد في مرحلة ما بعد التسويق انظر: إرشادات بشأن مراقبة ما بعد التسويق ومراقبة السوق للأجهزة الطبية، خاصة وسائل التشخيص في المختبر. حزيران/يونيو 2021.

## Slide 23: نصائح لمستخدمي الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2
ينبغي لجميع المستخدمين (مقدمي الخدمات العاديين، والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية، والموظفين في المختبرات، والمختبرين ذاتياً) المساهمة في الترصد في مرحلة ما بعد التسويق من خلال إبلاغ الشركات المصنعة بأي مشاكل في الاختبارات التشخيصية السريعة بمجرد ملاحظتهم لها.
لمن تقدّم تعليقات المستخدمين؟
  أبلغوا الشركة المصنعة (توجد تفاصيل الاتصال بها في تعليمات الاستخدام) أو ممثلها المحلي المعتمد في بلدكم.
  أبلغوا منظمة الصحة العالمية عن طريق البريد الإلكتروني التالي rapidalert@who.int، إذا كُتب على المنتج اسم المنظمة أو بروتوكول الاستعمالات الطارئة.
متى تُقدّم تعليقات المستخدمين؟
  على الفور (أو في أقرب وقت ممكن)
  عليكم بالتوثيق بدلاً من التحقيق
  قد لا تكونون المستخدمين الوحيدين الذين يعانون من هذه المشكلة - يمكنكم تجنب تعرض الآخرين للأذى
للمزيد من المعلومات عن الترصد في مرحلة ما بعد التسويق انظر: إرشادات بشأن مراقبة ما بعد التسويق ومراقبة السوق للأجهزة الطبية، خاصة وسائل التشخيص في المختبر. حزيران/يونيو 2021.

## Slide 24: استمارة تعليقات المستخدم الخاصة بوسائل التشخيص المختبري
المنتج - رقم الدفعة وتاريخ انتهاء الصلاحية
الحدث - نوع العينة وعدد الاختبارات وعدد المرضى المعنيين
الأثر الصحي - التشخيص الخاطئ والتشخيص المتأخر والعلاج المتأخر وما إلى ذلك.
ضعوا بعين الاعتبار استخدام استمارة تعليقات المستخدمين الصادرة عن المنظمة هنا

## Slide 25
النقاط الرئيسية (1)
يهدف ضمان الجودة إلى ضمان إصدار نتائج اختبار دقيقة وموثوقة وذات صلة ومناسبة التوقيت.
تتضمن مراقبة الجودة رصد خصائص أداء الاختبارات التشخيصية السريعة للكشف عن مستضدات فيروس كورونا-سارس-2 باستخدام مواد ذات نتائج إيجابية أو سلبية معروفة.
لا يمكن إصدار نتائج اختبار المريض إذا فشلت مراقبة الجودة.
ينبغي إجراء اختبار الدفعة الجديدة مركزياً باستخدام مواد مراقبة الجودة قبل استخدام مجموعات الأدوات.

## Slide 26
النقاط الرئيسية (2)
يتكون التقييم الخارجي للجودة مما يلي:
  الزيارات الإشرافية
  اختبار الكفاءة
  إعادة إجراء الاختبار.
تتضمن عملية اختبار الكفاءة اختبار عينات مميزة بشكل جيد، تقدمها وكالة خارجية أو داخلية إلى موقع الاختبار، والإبلاغ عن النتائج، وتلقي التعليقات من مزود الخدمة بشأن أداء موقع الاختبار باستخدام اختبار الكفاءة.
اتخاذ الإجراءات: التحقيق، وتحديد الأسباب الجذرية إذا كانت جودة الاختبار غير كافية، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية والوقائية لحلها.

## Slide 27
النقاط الرئيسية (3)
أدوا أدواركم في الترصد في مرحلة ما بعد التسويق - ينبغي لكم الإبلاغ عن أي مشاكل في مجموعة الأدوات إلى الشركات المصنعة على الفور.
قدموا تعليقات المستخدمين إلى الشركة المصنعة، وإذا كان كُتب على المنتج "بروتوكول الاستعمالات الطارئة لمنظمة الصحة العالمية"، قدموا هذه التعليقات إلى المنظمة.

## Slide 28: أسئلة؟