## Slide 1: 08
Realización de las PDR de antígenos del SARS-CoV-2

## Slide 2: Declaración de exención de responsabilidades
Plataforma de la OMS de aprendizaje de seguridad sanitaria: Materiales didácticos
Estos materiales didácticos de la OMS son © Organización Mundial de la Salud (OMS) 2020. Reservados todos los derechos.
El uso de estos materiales está sujeto a las condiciones de uso de los materiales didácticos de la plataforma de aprendizaje de seguridad sanitaria de la OMS que usted aceptó al descargarlos y que pueden consultarse [en inglés] en la plataforma de aprendizaje de seguridad sanitaria en: https://extranet.who.int/hslp.
Si usted adapta, modifica, traduce o cambia de cualquier otra manera el contenido de estos materiales, no debe dar a entender que la OMS respalda en modo alguno esas modificaciones ni puede usar el nombre o el logo de la OMS en dichos materiales modificados.
Además, sírvase informar a la OMS de cualquier modificación de estos materiales que usted utilice públicamente, para fines de registro y desarrollo continuo, enviando un mensaje de correo electrónico a ihrhrt@who.int.

## Slide 3: Objetivos de aprendizaje
Al final de este módulo, usted podrá:
realizar las PDR de antígenos del SARS-CoV-2 según las instrucciones de uso del fabricante:
  PDR de antígenos del SARS-CoV-2 (1),
  PDR de antígenos del SARS-CoV-2 (2),
  interpretar con exactitud los resultados de cada prueba individual.
Es posible que se tenga que adaptar esta diapositiva según la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 que se utilice.

## Slide 4: Realización de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2
Los procedimientos de realización de la prueba y la interpretación de los resultados de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 son similares para todas las pruebas de este tipo.
Es importante seguir las instrucciones de uso específicas de cada prueba, ya que los reactivos y los procedimientos, incluidos los tiempos de incubación, pueden diferir en las distintas pruebas de este tipo.

## Slide 5: Contenido del kit de PDR de antígenos del SARS-CoV-2
Dispositivo de prueba (envuelto de forma individual en una bolsa de papel de aluminio con desecante),
tubo de tampón de extracción,
tapa de boquilla,
hisopo estéril,
soporte de papel,
instrucciones de uso.
Es posible que se tenga que adaptar esta diapositiva según la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 que se utilice.

## Slide 6: Precauciones
No reutilice los componentes del kit de PDR de antígenos del SARS-CoV-2.
No utilice el kit de PDR de antígenos del SARS-CoV-2 si la bolsa está dañada o el precinto está roto.
No utilice nunca el tubo de tampón de extracción de otro lote de la misma prueba ni de marcas de pruebas diferentes.
Es posible que se tenga que adaptar esta diapositiva según la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 que se utilice.

## Slide 7: Preparación
Lea detenidamente las instrucciones de uso de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2.
Compruebe la fecha de caducidad. No use el kit si se ha superado la fecha de caducidad. Los materiales del kit son estables hasta la fecha de caducidad impresa en la caja exterior.
Verifique que el embalaje/envase del dispositivo de prueba y del desecante no estén dañados y que no sean no válidos.
Conserve la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 fuera del alcance de la luz solar directa y a la temperatura recomendada por el fabricante.
No congele el kit.
Es posible que se tenga que adaptar esta diapositiva según la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 que se utilice.

## Slide 8: Procedimiento para la realización de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 (1)
Introduzca el hisopo en un tubo de tampón de extracción. Revuelva el hisopo mientras presiona en el tubo de tampón.
Retire el hisopo mientras aprieta los lados del tubo para extraer el líquido del hisopo.
Presione con fuerza la tapa de la boquilla sobre el tubo
Es posible que se tenga que adaptar esta diapositiva según la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 que se utilice.

## Slide 9: Procedimiento para la realización de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 (2)
Aplique gotas de la muestra extraída en el recipiente para la muestra del dispositivo de análisis. Agregue el número exacto de gotas especificado por el fabricante.
Después del período de tiempo especificado, realice la lectura del resultado de la prueba y regístrelo.
Es posible que se tenga que adaptar esta diapositiva según la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 que se utilice.

## Slide 10: Procedimiento para la realización de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 (3)
Registre el resultado de la prueba en el libro de registro de PDR de antígenos del SARS-CoV-2.
Notifique el resultado de la prueba.
Elimine todos los desechos (por ejemplo, kit de análisis usado, tubo de tampón de extracción, hisopo y soporte de papel) utilizando la bolsa para materiales de riesgo biológico.
Quítese la mascarilla quirúrgica, la bata, los guantes y la protección ocular o la careta protectora.
Lávese las manos.
Es posible que se tenga que adaptar esta diapositiva según la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 que se utilice.

## Slide 11: Interpretación de resultados de la PDR
Los resultados de la PDR deben considerarse conjuntamente con los antecedentes clínicos del paciente y el resto de información disponible
Interpretación del resultado de la PDR en el dispositivo:
Aparecerá una banda de color en la parte superior de la ventana de resultado, lo cual indica que la prueba está funcionando adecuadamente. Esta banda es la línea de control (C).
Aparecerá una banda de color en la parte inferior de la ventana de resultado. Esta banda es la línea de la prueba para el antígeno del SARS-CoV-2 (T).

## Slide 12: Interpretación del resultado: Resultados negativos
Una línea en “C” y NINGUNA LÍNEA en “T” significa que NO SE DETECTA el SARS-CoV-2.
El resultado de la prueba debe interpretarse como un resultado NEGATIVO.
Es posible que se tenga que adaptar esta diapositiva según la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 que se utilice.

## Slide 13: Interpretación del resultado: Resultados positivos
Una línea en “C” Y una línea en “T” significa que SE DETECTA el SARS-CoV-2.
Aun en el caso de que la línea de control sea débil o la línea de la prueba no sea uniforme, debe considerarse que la prueba se ha realizado correctamente y el resultado de la prueba debe interpretarse como un resultado POSITIVO.
Es posible que se tenga que adaptar esta diapositiva según la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 que se utilice.

## Slide 14: Interpretación del resultado: Resultados no válidos
NINGUNA LÍNEA en “C” y una línea o ninguna línea en “T” significa que la prueba NO ES VÁLIDA.
Repita la prueba empleando un dispositivo nuevo (sin abrir) de PDR de antígenos del SARS-CoV-2 y una muestra nueva.
Es posible que se tenga que adaptar esta diapositiva según la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 que se utilice.

## Slide 15: Demostración y práctica

## Slide 16: Actividad: Organización del puesto de trabajo
Instrucciones:
Encuentre su puesto de trabajo en la sala de prácticas.
Consiga los kits de prueba y los insumos.
Obtenga una muestra de control POSITIVA y una muestra de control NEGATIVA que le proporcionará el instructor.
Disponga todos los elementos en el puesto de trabajo.
Tiempo total: 5 minutos

## Slide 17: Ejercicios prácticos
Instrucciones:
Aplique las precauciones de seguridad y lleve puesto el equipo de protección personal (EPP).
Realice dos PDR de antígenos del SARS-CoV-2 con las muestras de control proporcionadas por su instructor (si no se dispone de muestras de control, pueden realizarse las pruebas con muestras obtenidas como parte de la sesión de capacitación).
Levante la mano si necesita insumos adicionales.
Documente los resultados de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2.
Muestre sus resultados de la prueba y los dispositivos de prueba al instructor después de llevarlas a cabo.
Tiempo total: 45 minutos

## Slide 18: Interpretación práctica de los resultados de las pruebas

## Slide 19: Actividad: Interpretación de las pruebas (1)
Instrucciones:
Interprete los resultados de las pruebas de la hoja de lectura de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 proporcionada.
Registre sus resultados.
Levante la mano si necesita ayuda.
Tiempo total: 5 minutos

## Slide 20: Actividad: Interpretación de las pruebas (2)
Respuestas:
Positiva / NEGATIVA / no válida
Positiva / negativa / NO VÁLIDA
POSITIVA / negativa / no válida
POSITIVA / negativa / no válida
Positiva / NEGATIVA / no válida
Respuestas:
POSITIVA / negativa / no válida
Positiva / NEGATIVA / no válida
Positiva / negativa / NO VÁLIDA
Positiva / NEGATIVA / no válida
POSITIVA / negativa / no válida
Es posible que se tenga que adaptar esta diapositiva según la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 que se utilice.

## Slide 21: Dificultades frecuentes en las PDR de antígenos del SARS-CoV-2
Consulte en Prueba diagnóstica rápida de antígenos del SARS-CoV-2: Preguntas frecuentes información más detallada sobre las dificultades frecuentes en las PDR de antígenos del SARS-CoV-2 e información adicional sobre la realización de las PDR de antígenos del SARS-CoV-2.

## Slide 22: ¿Alguna pregunta?