## Slide 1: 10
Garantía de resultados de calidad

## Slide 2: Declaración de exención de responsabilidades
Plataforma de la OMS de aprendizaje de seguridad sanitaria: Materiales didácticos
Estos materiales didácticos de la OMS son © Organización Mundial de la Salud (OMS) 2022. Reservados todos los derechos.
El uso de estos materiales está sujeto a las condiciones de uso de los materiales didácticos de la plataforma de aprendizaje de seguridad sanitaria de la OMS que usted aceptó al descargarlos y que pueden consultarse [en inglés] en la plataforma de aprendizaje de seguridad sanitaria en: https://extranet.who.int/hslp.
Si usted adapta, modifica, traduce o cambia de cualquier otra manera el contenido de estos materiales, no debe dar a entender que la OMS respalda en modo alguno esas modificaciones ni puede usar el nombre o el logo de la OMS en dichos materiales modificados.
Además, sírvase informar a la OMS de cualquier modificación de estos materiales que usted utilice públicamente, para fines de registro y desarrollo continuo, enviando un mensaje de correo electrónico a ihrhrt@who.int.

## Slide 3: Objetivos de aprendizaje
Al final de este módulo, usted podrá:
definir la garantía de calidad y sus principales componentes;
describir el origen de los materiales de control de calidad;
definir la evaluación externa de la calidad y sus componentes principales;
describir el proceso de las visitas de supervisión.

## Slide 4: Garantía de la calidad
La garantía de la calidad son los procesos que se aplican para conseguir que un centro de pruebas produzca resultados de calidad.
Los resultados de calidad son exactos, fiables, pertinentes y oportunos.
Los dos componentes principales de la garantía de la calidad son:
  control del proceso (control de calidad),
  evaluación (evaluación externa de la calidad).

## Slide 5: Despliegue de la garantía de la calidad
Dada la necesidad de desplegar rápidamente las PDR de antígenos del SARS-CoV-2, es posible que no haya un sistema de garantía de la calidad completo en funcionamiento cuando se inicien las pruebas.
En consecuencia, para potenciar al máximo la calidad, es esencial adquirir un producto de PDR de buena calidad y luego transportarlo y conservarlo siguiendo las instrucciones del fabricante.
Los usuarios deben recibir capacitación y ser supervisados, y deben disponer de un mecanismo para comunicar sus preocupaciones o quejas.
Los componentes esenciales de la garantía de la calidad deben introducirse en el siguiente orden:
  pruebas de control de calidad,
  visitas de supervisión,
  prueba de los nuevos lotes (o verificación de los nuevos lotes) de kits recibidos,
  pruebas de desempeño.

## Slide 6: Control de la calidad (1)
El control de la calidad consiste en el seguimiento o la evaluación continua y sostenida de las características de funcionamiento de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 para garantizar que funcione según las especificaciones requeridas para un diagnóstico exacto.
El control de la calidad utiliza muestras con resultados conocidos POSITIVOS o NEGATIVOS que se analizan junto con lotes de muestras de pacientes.
Los resultados del control de la calidad se analizan y se comparan con los resultados previstos.
Si los resultados del control de la calidad no coinciden con los resultados previstos, se considera que el control de la calidad ha fallado. Se requiere una investigación y la aplicación de medidas correctivas.
No se pueden entregar los resultados de las pruebas de los pacientes si ha fallado el control de la calidad.

## Slide 7: Control de la calidad (2)
Los materiales de control de la calidad pueden suministrarse con el kit de PDR de antígenos del SARS-CoV-2.
Si no se suministran materiales de control de la calidad con el kit:
  Pueden adquirirse materiales de control de la calidad al proveedor de los kits de PDR de antígenos del SARS-CoV-2 o a otro proveedor.
  Pueden obtenerse materiales de control de la calidad del laboratorio central o de laboratorios de referencia (por ejemplo, materiales de control de calidad normalizados o preparados internamente a partir de muestras agrupadas de diferentes pacientes). Sin embargo, todavía no se ha determinado cuáles son las mejores opciones para preparar, caracterizar y preservar los materiales de control de la calidad para las PDR de antígenos del SARS-CoV-2.
Actualmente, se recomienda utilizar los materiales de control de la calidad proporcionados por el fabricante para verificar el funcionamiento de la prueba antes del despliegue inicial de las PDR, de modo intermitente (por ejemplo en cada nuevo lote de pruebas o durante las visitas de supervisión) e investigar cualquier posible queja o inquietud.

## Slide 8: Control de calidad (3)
El control de la calidad debe realizarse regularmente de conformidad con las instrucciones del fabricante y la política nacional.
Es aconsejable realizar el control de la calidad por lo menos una vez a la semana o con mayor frecuencia si el centro de pruebas ha llevado a cabo un número elevado de pruebas.
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 9: Examen de los nuevos lotes
En el momento de la compra, deben verificarse las PDR de antígenos del SARS-CoV-2 mediante el examen de los nuevos lotes, es decir, evaluando el funcionamiento de los lotes de producción antes de su despliegue para el trabajo de campo.
El examen de los nuevos lotes ayuda a garantizar que las PDR de antígenos del SARS-CoV-2 enviadas al trabajo de campo funcionen según las especificaciones del fabricante; si no fuera así, debe informarse de inmediato al fabricante (puede utilizarse el formulario de la OMS para enviar comentarios de los usuarios, disponible aquí).
El examen de los nuevos lotes suele realizarse en el laboratorio, siguiendo procedimientos normalizados y utilizando materiales de control de la calidad (controles positivos y negativos).
Deben realizarse como mínimo cinco controles (tres positivos y dos negativos) por cada nuevo lote.
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 10: Demostración y evaluaciones del desempeño (competencias)
Deben usarse materiales de control de la calidad para la demostración de la forma de realizar las PDR de antígenos del SARS-CoV-2.
Después de la capacitación, todos los encargados de realizar las pruebas deben pasar por una evaluación de competencias para certificar que dominan los procedimientos de realización de las pruebas.
Véase en el módulo 11 (Capacitación de los usuarios) información más detallada sobre la realización de una evaluación de competencias.
Las evaluaciones de competencias se realizan con el empleo de materiales de control de la calidad.
Si es posible, deben ocultarse a la persona evaluada los resultados de los materiales de control de la calidad para las evaluaciones de competencias.

## Slide 11: Preparación de materiales de control de la calidad para la demostración y las evaluaciones del desempeño (competencias)
Los materiales para las pruebas de control de la calidad deben reconstituirse y evaluarse según las instrucciones del fabricante:
  Controles reconstituidos
  Agregue los comprimidos de control positivos y negativos a los tubos de tampón de extracción (un tubo para cada control) y tápelos con la tapa proporcionada. Mezcle los controles manualmente o con un vórtice. Realice la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 según las instrucciones.
  Controles de hisopos
  Coloque los hisopos de control positivos y negativos en tubos de tampón de extracción (un tubo para cada control) y tápelos con la tapa proporcionada. Realice la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 según las instrucciones.
Es posible que se tenga que adaptar esta diapositiva en función de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 que se utilice.

## Slide 12: Evaluación externa de la calidad

## Slide 13: Evaluación externa de la calidad
La evaluación externa de la calidad es un proceso para evaluar la calidad de las pruebas diagnósticas.
La evaluación externa de la calidad consta de:
  visitas de supervisión,
  pruebas de desempeño,
  repetición de las pruebas.

## Slide 14: Visitas de supervisión (1)
Después de la capacitación y el despliegue de las PDR de antígenos del SARS-CoV-2, es importante realizar un seguimiento inmediato y sostenido para facilitar y respaldar el trabajo del personal de laboratorio y de los profesionales de la salud para integrar estas pruebas en la atención habitual a los pacientes y el mantenimiento de los registros.
Antes de empezar a realizar las pruebas, debe evaluarse la preparación del centro de pruebas.*
Después de que se haya comenzado a realizar las pruebas, debe evaluarse el centro de pruebas.*
* Con el kit de capacitación sobre pruebas diagnósticas rápidas de antígenos del SARS-CoV-2 se facilitan las plantillas de la lista de verificación de la preparación de un centro de pruebas y la lista de verificación para la supervisión de un centro de pruebas.
https://extranet.who.int/hslp/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 15: Visitas de supervisión (2)
Las visitas de supervisión brindan la oportunidad de respaldar la realización de pruebas en el centro y aportar sugerencias para su mejora.
Las visitas de supervisión deben realizarse periódicamente (se recomienda cuatro veces al año).
Deben organizarse visitas más frecuentes en especial cuando se introduce una nueva prueba (por ejemplo, la PDR de antígenos del SARS-CoV-2) o cuando se detectan problemas frecuentes, continuos o prolongados en el centro de pruebas.
Adaptar según las directrices de su país.

## Slide 16: Pruebas de desempeño (1)
Las pruebas de desempeño son una herramienta importante para la comunicación con el personal que realiza las pruebas y su motivación. Si se utiliza correctamente, un programa de pruebas de desempeño puede usarse para detectar y resolver problemas en la realización de las pruebas diagnósticas.
El proceso de pruebas de desempeño incluye los siguientes componentes:
  Un organismo externo o interno (denominado proveedor de pruebas de desempeño) proporciona de manera regular muestras bien caracterizadas al centro de pruebas.
  La persona que lleva a cabo las pruebas PDR analiza las muestras bien caracterizadas y envía los resultados al organismo externo o interno en cuestión.
  El proveedor de pruebas de desempeño analiza los resultados comparándolos con los resultados conocidos, compara los resultados con los de otras personas del mismo centro (o de centros de pruebas diferentes) y elabora un informe para las personas que han realizado las pruebas.

## Slide 17: Pruebas de desempeño (2)
Los organismos externos (por ejemplo, Royal College of Pathologists of Australia, NEQAS del Reino Unido) proporcionan muestras bien caracterizadas para las pruebas del SARS-CoV-2 (para las PAAN).
Los organismos internos (por ejemplo, programa de evaluación externa de la calidad para la gripe) también pueden producir muestras bien caracterizadas para las pruebas.
Adaptar según las directrices de su país.

## Slide 18: Pruebas de desempeño (3)
Como persona encargada de llevar a cabo las pruebas, realice la pruebas de desempeño de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 según lo indicado por el programa de pruebas de desempeño.
Notifique los resultados de las pruebas de desempeño según lo requerido.
Si el programa de pruebas de desempeño informa que los resultados de la pruebas de desempeño son incorrectos, investigue la cuestión y adopte medidas correctivas.
Adaptar según las directrices de su país.

## Slide 19: Repetición de las pruebas
La repetición de las pruebas es un proceso en el que algunas pruebas realizadas en un centro se envían a otro centro de pruebas para repetirlas.
La repetición de las pruebas de PDR de antígenos del SARS-CoV-2 no es aconsejable debido a las dificultades prácticas de obtener múltiples muestras y a la seguridad de su transporte.
Adaptar según las directrices de su país.

## Slide 20: Adopción de medidas
Los fallos en las pruebas de desempeño y la determinación de áreas de mejora durante las visitas de supervisión requieren una investigación para determinar la razón del error o la deficiencia en la calidad de las pruebas (lo que a menudo se denomina análisis de la causa básica).
Cuando se ha determinado la causa básica, se la debe abordar adoptando medidas correctivas.
Las medidas preventivas evitan la reaparición del error o la deficiencia en la calidad de las pruebas.
El análisis de la causa básica de los problemas, así como las medidas correctivas y preventivas adoptadas deben ser documentados por el centro de pruebas.
Adaptar según las directrices de su país.

## Slide 21: Vigilancia posterior a la comercialización

## Slide 22: Vigilancia posterior a la comercialización*
La vigilancia posterior a la comercialización es el proceso realizado por el fabricante para recopilar y analizar experiencias con un producto disponible en el mercado.
Ejemplos de problemas que se pueden comunicar:
  Eventos: degradación de la estabilidad de los reactivos
  Peligros: resultados negativos falsos, resultados demasiado bajos
  Daños: retraso en el diagnóstico, retraso en el tratamiento, transmisión ulterior
  Acciones: destrucción, reducción del tiempo de conservación
* Para más información sobre la vigilancia posterior a la comercialización, consúltese el documento Orientaciones para la vigilancia poscomercialización y la vigilancia del mercado de los dispositivos médicos, incluidos los de diagnóstico in vitro, de junio de 2021.

## Slide 23: Recomendaciones a los usuarios de las PDR de antígenos del SARS-CoV-2
Todos los usuarios (proveedores no profesionales, profesionales de la atención sanitaria, personal de laboratorio, usuarios de pruebas de autodiagnóstico) deben contribuir a la vigilancia posterior a la comercialización comunicando a los fabricantes cualquier problema que presenten las PDR en cuanto los observen.
¿A QUIÉN deben remitirse los comentarios de los usuarios?
  Al fabricante (su información de contacto figura en las instrucciones de uso) o al representante autorizado del fabricante en su país
  A la OMS, si el producto está incluido en la lista de la OMS para uso de emergencia: rapidalert@who.int
¿CUÁNDO deben enviarse los comentarios de los usuarios?
  Inmediatamente (o lo antes posible).
  Es preferible documentar a investigar.
  Puede que usted no sea el único usuario que tiene el problema en cuestión; puede advertir a otros.
Para más información sobre la vigilancia posterior a la comercialización, consúltsese el documento Orientaciones para la vigilancia poscomercialización y la vigilancia del mercado de los dispositivos médicos, incluidos los de diagnóstico in vitro, de junio de 2021.

## Slide 24: Formulario para enviar comentarios de los usuarios de productos para el diagnóstico in vitro
Producto: número de lote, fecha de caducidad
Evento: tipo de muestra, número de pruebas, número de pacientes afectados
Repercusión para la salud: diagnósticos erróneos, retraso en el diagnóstico, retraso en el tratamiento, etcétera
Puede utilizar el formulario de la OMS para enviar comentarios de los usuarios, disponible aquí.

## Slide 25
Puntos clave (1)
La garantía de calidad tiene como objetivo garantizar que los resultados de las pruebas sean exactos, fiables, pertinentes y oportunos.
El control de calidad consiste en la vigilancia de las características de rendimiento de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 por medio de materiales con resultados POSITIVOS O NEGATIVOS conocidos.
Si el control de calidad no se supera, no se pueden entregar los resultados de las pruebas de los pacientes.
Los nuevos lotes deben examinarse de manera centralizada con materiales de control de calidad antes de utilizar los kits.

## Slide 26
Puntos clave (2)
La evaluación externa de la calidad consta de:
  visitas de supervisión;
  pruebas de desempeño;
  repetición de las pruebas.
El proceso de evaluación del desempeño comprende analizar muestras bien caracterizadas que una agencia interna o externa haya facilitado al centro de evaluación, notificar los resultados y la recibir comentarios del proveedor sobre el rendimiento del centro de pruebas con la evaluación del desempeño.
ACTÚE: investigue, identifique las causas profundas si la calidad de las pruebas es insuficiente y adopte medidas correctivas y preventivas para resolver el problema.

## Slide 27
Puntos clave (3)
Contribuya a la vigilancia posterior a la comercialización; debe informar a los fabricantes de inmediato si el kit presenta problemas.
Envíe sus comentarios al fabricante y, si el producto está incluido en la lista de la OMS para uso de emergencia, a la OMS.

## Slide 28: ¿Alguna pregunta?