## Slide 1: 06
Obtención de muestras

## Slide 2: Declaración de exención de responsabilidad
Plataforma de la OMS de aprendizaje de seguridad sanitaria: Materiales didácticos
Estos materiales didácticos de la OMS son © Organización Mundial de la Salud (OMS) 2022. Reservados todos los derechos.
El uso de estos materiales está sujeto a las condiciones de uso de los materiales didácticos de la plataforma de aprendizaje de seguridad sanitaria de la OMS que usted aceptó al descargarlos y que pueden consultarse [en inglés] en la plataforma de aprendizaje de seguridad sanitaria en: https://extranet.who.int/hslp.
Si usted adapta, modifica, traduce o cambia de cualquier otra manera el contenido de estos materiales, no debe dar a entender que la OMS respalda en modo alguno esas modificaciones ni puede usar el nombre o el logo de la OMS en dichos materiales modificados.
Además, sírvase informar a la OMS de cualquier modificación de estos materiales que usted utilice públicamente, para fines de registro y desarrollo continuo, enviando un mensaje de correo electrónico a ihrhrt@who.int.

## Slide 3: Objetivos de aprendizaje
Al final de este módulo, usted podrá:
describir el equipo de protección personal (EPP) que se requiere para la obtención de las muestras;
explicar cómo preparar su puesto o área de trabajo para la obtención de muestras;
describir qué muestras se recomiendan para las pruebas del SARS-CoV-2;
describir qué precauciones se deben adoptar al obtener muestras para las pruebas del SARS-CoV-2;
describir cómo realizar el embalaje de las muestras para su transporte.

## Slide 4: Introducción a la obtención de muestras
La obtención adecuada de muestras es fundamental en el diagnóstico de laboratorio de la COVID-19.
El resultado de cualquier prueba diagnóstica depende de la calidad de la muestra recibida.
Una muestra que no se toma correctamente puede llevar a un resultado negativo falso de la prueba y podría hacer que no se aísle a una persona con COVID-19 o que esta no reciba la atención apropiada.
Los hisopados nasofaríngeos suelen ser el tipo de muestra preferido para las pruebas en las que se emplean PDR de antígenos del SARS-CoV-2. También se están utilizando otros tipos de muestras, como el hisopado nasal y de garganta (con frecuencia para los kits de pruebas de autodiagnóstico). Consulte siempre las instrucciones de uso del kit, en las que se especificará el tipo de muestras que debe utilizarse.

## Slide 5: Puesto de trabajo para la obtención de muestras1
Obtenga las muestras para las pruebas del SARS-CoV-2 llevando puesto el EPP apropiado (que se describe más adelante en este módulo).
Asegúrese de que todos los insumos estén disponibles antes de realizar la obtención de muestras.
Obtenga la muestra en una sala normal para realizar procedimientos, con la puerta cerrada.
Limite el número de trabajadores de salud presentes durante el procedimiento a los que sean esenciales para la atención del paciente y para prestar apoyo para el procedimiento.
Durante la obtención de la muestra no deben estar presentes otras personas que no participen en el procedimiento, entre los que están incluidos los visitantes.
1 Puede ser necesario modificar la organización del puesto de trabajo si la obtención de muestras se realiza sobre el terreno.

## Slide 6: Insumos y materiales
Hisopo nasofaríngeo1 estéril envuelto de forma individual, nuevo (sin abrir)
Recipiente principal (por ejemplo, medio de transporte de virus o tubo con tampón)
EPP, que incluirá guantes, bata, protección ocular, gafas protectoras o careta de protección y mascarilla quirúrgica 2
Bolígrafo o rotulador para etiquetar o rotular
Lejía, etanol y toallas de papel para limpiar el puesto de trabajo
Formulario de obtención de muestras
Jabón para el lavado de manos o gel hidroalcohólico para manos
Bolsas herméticas para materiales de riesgo biológico y recipientes para desechos en donde colocar o trasladar los materiales de riesgo biológico
1 A medida que se disponga de nuevas pruebas, se podrán utilizar otros tipos de muestras.
2 Se recomienda usar mascarillas de protección respiratoria en los entornos donde se llevan a cabo procedimientos que generan aerosoles. También pueden usarse al atender directamente a pacientes con COVID-19 en otros entornos, en función de sus valores y preferencias, si están ampliamente disponibles.
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 7: ¿Qué EPP se recomienda para los trabajadores de salud durante la obtención de muestras?
Bata de aislamiento de mangas largas encima de un traje aséptico, que cubran totalmente el torso y se extiendan desde el cuello hasta las rodillas, y que cubran los brazos hasta el extremo de las muñecas
Mascarilla quirúrgica que se adapte a la cara y se fije adecuadamente
Protección ocular (por ejemplo, gafas de protección o careta facial completa desechable) que pueda ajustarse para adaptarla a la cara y que cubra los ojos, la nariz, la boca y la barbilla
Guantes limpios, no estériles, desechables, que cubran el puño de la bata de aislamiento

## Slide 8: Obtención de muestras: Directrices generales (1)
Lea, comprenda y cumpla estrictamente todas las medidas de bioseguridad aplicables para la obtención, manipulación y manejo de las muestras para la prueba del SARS-CoV-2.
Obtenga la muestra cuanto antes una vez que se ha tomado la decisión de llevar a cabo la prueba del SARS-CoV-2, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas.
Cumpla estrictamente los procedimientos establecidos para la toma de muestras a fin de obtener muestras de alta calidad.
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 9: Obtención de muestras: directrices generales (2)
Limpie y desinfecte las superficies de la sala en la que se realiza el procedimiento antes y después de la obtención de la muestra, con el empleo de los desinfectantes apropiados y del tiempo de contacto recomendado para el desinfectante de que se trate.
Rotule cada muestra con el número de identificación único del paciente (por ejemplo, el número del expediente médico o historia clínica), el número de identificación único de la muestra (por ejemplo, el número de pedido de laboratorio), el tipo de muestra y la fecha y hora de obtención de la muestra.
Cumpla estrictamente las medidas recomendadas de higiene de las manos y de bioseguridad.
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 10: Obtención de muestras: Directrices generales (3)
La prueba debe realizarse inmediatamente después de la obtención de la muestra.
Utilice solamente los materiales y reactivos (por ejemplo, tampón de extracción) suministrados con la prueba por el fabricante.
Si no es posible realizar la prueba inmediatamente después de la obtención de la muestra, siga las recomendaciones del fabricante para la conservación.
Según establezca el algoritmo de su país, si debe obtenerse una segunda muestra para una prueba molecular de tipo PAAN, asegúrese de que se disponga de los materiales y reactivos apropiados (por ejemplo, medios de transporte de virus).
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 11: Obtención de muestras con un hisopo nasofaríngeo (1)
Introduzca un hisopo nasofaríngeo estéril en la fosa nasal del paciente, llegando a la superficie de la nasofaringe posterior.
Frote sobre la superficie de la nasofaringe posterior, haciendo girar el hisopo de 3 a 4 veces para asegurar la obtención de una buena muestra. Mantener el hisopo en la fosa nasal durante unos pocos segundos permitirá asegurar que se produce la absorción de las secreciones nasales.
Retire el hisopo estéril de la fosa nasal.

## Slide 12: Obtención de muestras con un hisopo nasofaríngeo (2)
Si la obtención de la muestra en un orificio nasal no es satisfactoria, obtenga una muestra del otro orificio con el mismo hisopo.
Después de la toma de la muestra, realice la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 según las instrucciones del fabricante (véase el módulo 08 [Realización de las PDR de antígenos del SARS-CoV-2]).
Al colocar en un tubo un hisopo que no tenga punto de ruptura, desinfecte rápidamente las tijeras utilizadas para cortar el hisopo antes y después de cortarlo.
Si debe obtenerse una segunda muestra para una prueba molecular de amplificación de ácidos nucleicos, según lo que se establezca en el algoritmo de realización de pruebas de su país, hágalo de inmediato tras obtener la muestra para la PDR de antígenos del SARS-CoV-2.

## Slide 13: Obtención de una muestra con un hisopo nasofaríngeo (vídeo)
El video se puede ver aquí: Cómo obtener muestras orofaríngeas o nasofaríngeas para el diagnóstico de la COVID-19 (en inglés)

## Slide 14: Transporte de muestras al laboratorio

## Slide 15: Cuestiones que se deben tener en cuenta al embalar muestras para su transporte1,2
Tenga en cuenta los riesgos asociados. Hay un riesgo de exposición de las personas o el entorno a las muestras durante el transporte.
Tenga cuidado. Las muestras para la prueba del SARS-CoV-2 deben llevar un embalaje triple que protege la muestra frente a la rotura o las fugas durante el tránsito y previene la contaminación del transportista y del entorno en caso de rotura o fuga.
Sea proactivo. Si no dispone de sistemas de embalaje triple comerciales, puede improvisarlos con los elementos habituales existentes en su centro si se cumplen los principios de embalaje triple (que se explican en la diapositiva siguiente). El transporte de muestras dentro de la institución se puede hacer en una caja de plástico que tenga tapa o una cubierta.
1 Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2021–2022. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240019720, consultado el 13 de abril de 2021).
2 Guidance for use of pneumatic tube systems for transport of respiratory specimens from suspected or confirmed COVID-19 patients. Atlanta, Centers for Disease Control and Prevention, 2020 (https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2020/transport_recommendations_for_covid-19_specimens.html, consultado el 28 de octubre de 2020).

## Slide 16: Ejemplos de embalaje/envasado triple para las muestras de SARS-CoV-21
Las tres capas que constituyen el embalaje/envasado triple incluyen el recipiente primario, el embalaje/envase secundario y el embalaje/envase externo.
El embalaje/envase externo consiste en una nevera con tapa y protege el embalaje secundario, que debe estar hecho de un material impermeable.
El recipiente primario se introduce en el envase secundario e incluye un material adicional protector, que debe ser absorbente y amortiguador.
Fuente: Manual de bioseguridad en el laboratorio. 4.ª edición. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2021 (en inglés; la 3.ª edición está disponible en español)
1 Si envía las muestras a laboratorios de referencia de la Organización Mundial de la Salud o a centros colaboradores situados fuera del país o si envía las muestras por vía aérea, debe velar por el cumplimiento de las Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas: Reglamentación Modelo (22.ª edición revisada, Naciones Unidas) y las Instrucciones Técnicas para el Transporte Sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea (OACI).
Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2021–2022. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2021
Notes: Recipiente primario
Receptáculo estanco a prueba de fugas y derrames envuelto en material absorbente
+
Embalaje/envase secundario
Envase estanco a prueba de fugas
+
Tercera capa
Embalaje/envasado de protección

## Slide 17
Puntos clave (1)
La obtención adecuada de muestras es fundamental en el diagnóstico de laboratorio de la COVID-19.
Lleve el EPP adecuado, que debe incluir protección respiratoria; es decir, una mascarilla quirúrgica, protección ocular, bata y guantes desechables.
Obtenga las muestras lo antes posible después de que se haya tomado la decisión de realizar pruebas.

## Slide 18
Puntos clave (2)
Las pruebas deben realizarse inmediatamente después de la obtención de las muestras.
Cuando sea necesario almacenar y/o enviar las muestras antes de realizar las pruebas, siga los procedimientos adecuados. En particular, debe utilizarse un sistema de embalaje triple para las muestras.

## Slide 19: ¿Alguna pregunta?