## Slide 1: 05
Seguridad en la realización de las PDR de antígenos del SARS-CoV-2

## Slide 2: Declaración de exención de responsabilidades
Plataforma de la OMS de aprendizaje de seguridad sanitaria: Materiales didácticos
Estos materiales didácticos de la OMS son © Organización Mundial de la Salud (OMS) 2022. Reservados todos los derechos.
El uso de estos materiales está sujeto a las condiciones de uso de los materiales didácticos de la plataforma de aprendizaje de seguridad sanitaria de la OMS que usted aceptó al descargarlos y que pueden consultarse [en inglés] en la plataforma de aprendizaje de seguridad sanitaria en: https://extranet.who.int/hslp.
Si usted adapta, modifica, traduce o cambia de cualquier otra manera el contenido de estos materiales, no debe dar a entender que la OMS respalda en modo alguno esas modificaciones ni puede usar el nombre o el logo de la OMS en dichos materiales modificados.
Además, sírvase informar a la OMS de cualquier modificación de estos materiales que usted utilice públicamente, para fines de registro y desarrollo continuo, enviando un mensaje de correo electrónico a ihrhrt@who.int.

## Slide 3: Objetivos de aprendizaje
Al final de este módulo, usted podrá:
  describir qué equipo de protección personal (EPP) se necesita y cómo usarlo;
  explicar cómo preparar y usar los desinfectantes;
  explicar cómo realizar las pruebas y eliminar los desechos de un modo seguro.
Notes: I would change it to …, you will: know ….

## Slide 4: Transmisión del SARS-CoV-2 (1)
El SARS-CoV-2 se transmite entre las personas por el contacto directo, el contacto indirecto (a través de objetos o superficies contaminados) o el contacto estrecho con personas infectadas, a través de las secreciones que estas emiten por la boca y de la nariz al toser, estornudar, hablar, respirar o cantar.
Las personas que están en estrecho contacto con una persona infectada pueden contraer el SARS-CoV-2 cuando esas gotitas infecciosas les llegan a la boca, la nariz o los ojos.

## Slide 5: Transmisión del SARS-CoV-2 (2)
Para evitar el contacto, es importante mantener al menos 1 metro de distancia respecto a los demás, lavarse las manos con frecuencia y taparse la boca con un pañuelo de papel o con la flexura del codo cuando se estornuda o se tose.
Cuando no es posible el distanciamiento físico (mantenerse a una distancia de 1 metro o más), llevar una mascarilla constituye una medida importante para proteger a los demás. También es fundamental lavarse las manos con frecuencia.

## Slide 6: Transmisión del SARS-CoV-2 (3)
La obtención de muestras puede producir gotitas muy pequeñas que pueden permanecer suspendidas en el aire durante períodos más prolongados.
  Este procedimiento no tiene la consideración de procedimiento que genere aerosoles1
Cuando se toman muestras de personas infectadas por el SARS-CoV-2, estas gotitas pueden contener SARS-CoV-2.
Estas gotitas pueden ser inhaladas por los profesionales de la salud o por otras personas si no llevan el equipo de protección personal (EPP) apropiado. El uso de un EPP adecuado para el procedimiento garantizará que el riesgo de transmisión sea bajo.
No debe permitirse la presencia de personas que no participen en el procedimiento en zonas en las que se esté realizando la obtención de muestras.
1 Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) is suspected or confirmed. Interim guidance, 12 de julio de 2021. Ginebra, Organización Mundial de la Salud; 2021.

## Slide 7: Realización de una evaluación de riesgos biológicos (1)
Una evaluación de riesgos biológicos es un proceso sistemático de recopilación de información y evaluación de la probabilidad y las consecuencias de la exposición o la liberación de uno o varios productos, sustancias, radiaciones, patógenos y otras fuentes de peligros en el lugar de trabajo, así como de determinación de las medidas de control del riesgo apropiadas para reducirlo.
PASO 1. Reunir información (determinación del peligro)
PASO 2. Evaluar los riesgos
PASO 3. Elaborar una estrategia de control de los riesgos
PASO 4. Seleccionar y poner en práctica medidas para el control de los riesgos
PASO 5. Revisar los riesgos y las medidas para el control de los riesgos

## Slide 8: Realización de una evaluación de riesgos biológicos (2)
La evaluación de riesgos debe ser un proceso continuo.
Debe realizarse al comienzo de cualquier trabajo en el que haya agentes biológicos y siempre que se introduzcan cambios en lo siguiente:
  personal;
  instalaciones;
  equipamiento;
  métodos;
  reglamentos.
Para obtener más información sobre la realización de evaluaciones de riesgos, véase: Risk assessment and management of exposure of health care workers in the context of COVID-19: Interim guidance, 19 de marzo de 2020 y 9 de septiembre de 2020 y Orientaciones sobre la bioseguridad en el laboratorio relacionada con la COVID-19: Orientaciones provisionales, 28 de enero de 2021.

## Slide 9: Nivel de riesgo en los procedimientos de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2
Procedimiento | Riesgo inicial * | Riesgo residual **
Obtención de muestras | Medio a alto | Bajo a medio
Recepción y acceso a las muestras | Bajo | Bajo
Realización de la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 | Bajo | Bajo
* Riesgo inicial: Riesgo antes de que se haya aplicado ninguna precaución específica (por ejemplo, ventilación, EPP).
** Riesgo residual: Riesgo que persiste después de que se apliquen las precauciones básicas (por ejemplo, ventilación, EPP).

## Slide 10: Qué debe hacer antes de la obtención de la muestra y la realización de la prueba
Ponerse el EPP apropiado
Procedimiento | EPP
Obtención de muestras | Guantes no estériles; únicamente de un solo uso Bata1 Protección ocular (gafas de seguridad o protectoras, caretas protectoras [viseras]) Mascarilla quirúrgica 2,3
Recepción y acceso a las muestras | Guantes no estériles; únicamente de un solo uso Bata Protección ocular (gafas de seguridad o protectoras, caretas protectoras [viseras]) Mascarilla quirúrgica3
Análisis de la muestra con la PDR de antígenos del SARS-CoV-2 | 
1 Batas sólidas frontales o cruzadas, trajes asépticos o trajes de protección con mangas que cubran totalmente los antebrazos; gorros para cubrir la cabeza; y polainas para los zapatos o zapatos específicos para esa labor.
2 Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19: orientaciones provisionales, 23 de diciembre de 2020; Uso racional del equipo de protección personal frente a la COVID-19 y aspectos que considerar en situaciones de escasez graves. Ginebra, Organización Mundial de la Salud; 2020; Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (‎COVID-19)‎ is suspected or confirmed. Interim guidance, 12 de julio de 2021
Se recomienda el uso de mascarillas de protección respiratoria en los entornos donde se llevan a cabo procedimientos que generan aerosoles. También podrían usarse al atender directamente a pacientes con COVID-19 en otros entornos, en función de sus valores y preferencias, si están ampliamente disponibles.
3 Las mascarillas quirúrgicas se definen como las mascarillas utilizadas para procedimientos o intervenciones quirúrgicas, que son planas o plisadas; se mantienen en la cara mediante tiras elásticas que se sujetan en las orejas, en la cabeza o en ambos lugares. Sus características de rendimiento se evalúan mediante un conjunto de métodos de prueba estandarizados (ASTM F2100, EN 14683 o equivalente) que tienen como objetivo alcanzar un equilibrio entre alta filtración, respirabilidad adecuada y, opcionalmente, resistencia a la penetración de los líquidos.
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 11: Cómo ponerse y quitarse el EPP
Curso accesible en: https://openwho.org/courses/IPC-PPE-ES (COVID-19: Cómo ponerse y quitarse el equipo de protección personal (EPP))
Otros recursos: Serie de vídeos de bioseguridad de la OMS: https://www.who.int/activities/strengthening-public-health-laboratory-services/videos
Reproduzca el vídeo haciendo clic aquí

## Slide 12: Organización del puesto de trabajo
Las PDR de antígenos del SARS-CoV-2 deben realizarse en una mesa designada para ello, bien ventilada, separada del área de obtención de muestras y de otras áreas a las que tengan acceso los pacientes.
El área de trabajo debe señalizarse con un signo de riesgo biológico y debe ser accesible tan solo al personal que haya recibido capacitación, esté realizando las pruebas y lleve el EPP adecuado.
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 13: Organización del puesto de trabajo
Suministros
Las pruebas se realizan aquí
(colocar una toallita absorbente o un material absorbente similar)
Libro de registro de PDR de antígenos del SARS-CoV-2
PDR Ag SARS-CoV-2
Cronómetro
Guantes
Recipiente para desechos y desinfectantes
(lejía de uso doméstico al 0,1% y 1%
y etanol al 70%)

## Slide 14: Cuando esté trabajando con las PDR de antígenos del SARS-CoV-2, es necesario:
Cambiarse las batas y los guantes si se han ensuciado o contaminado.
Quitarse las batas y los guantes antes de salir del área de trabajo, y entre una y otra muestra.
Desechar las batas desechables tras un solo uso. Las batas de tela deben reutilizarse después de una limpieza y descontaminación adecuadas.
Lavarse siempre las manos antes y después de trabajar con muestras y antes y después de usar guantes.
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 15: Desinfectantes

## Slide 16: Desinfectantes para el SARS-CoV-2
No todos los desinfectantes son eficaces contra el SARS-CoV-2.
La lejía y el etanol son dos desinfectantes de amplia disponibilidad activos contra el SARS-CoV-2.
Siga las directrices nacionales o la orientación internacional al elegir los desinfectantes.1
Tipo | Concentración de uso2 | Observaciones
Hipoclorito de sodio (lejía3) | 0,1% | Desinfectante de uso general que puede emplearse para la desinfección general de superficies.
Hipoclorito de sodio (lejía3) | 0,5% | Desinfectante de uso general que puede usarse para remojar objetos y desinfectar vertidos. Corrosivo para metales y plásticos.
Etanol | 70% | No deja ningún residuo. Uso con otros desinfectantes para descontaminar las superficies (incluidos los metales).
1 Manual de bioseguridad en el laboratorio, 4.ª edición. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311, en inglés; la 3.ª edición está disponible en español en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/43255).
2 La concentración indica la potencia del desinfectante.
3 La concentración de la lejía de uso doméstico varía entre el 3% y 5%. No use lejía cuando trabaje con productos que contengan iso/tiocianato de guanidinio (GITC/GTC). En ese caso, puede utilizar una solución de solución de etanol o alcohol isopropílico al 70%. Verifique las instrucciones de uso de los fabricantes.
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 17: Preparación y uso de los desinfectantes
Desinfecte el puesto de trabajo antes y después del uso, y de inmediato en caso de que haya un derrame.
El tiempo de contacto, la dilución y el período de validez de la solución de trabajo de desinfectante (después de realizar la dilución) son todos ellos aspectos fundamentales para una desinfección eficaz.
Deje siempre los desinfectantes en contacto con las superficies o los vertidos durante el tiempo recomendado, generalmente 10‒15 minutos.
Prepare la solución de trabajo de hipoclorito de sodio (lejía) diariamente diluyendo la solución de desinfectante concentrada, ya que el hipoclorito de sodio diluido se degrada rápidamente y pierde su eficacia.
Anote la fecha de la dilución en la botella y utilícela solamente el día en el que se ha preparado.
No use lejía cuando trabaje con productos que contengan iso/tiocianato de guanidinio (GITC/GTC). En ese caso, puede utilizar una solución de solución de etanol o alcohol isopropílico al 70%. Verifique las instrucciones de uso de los fabricantes.
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 18: Dilución de los desinfectantes: Lejía, ejemplo de una solución al 0,5%
Para preparar una solución de hipoclorito de sodio al 1% a partir de lejía de uso doméstico (hipoclorito de sodio al 5%):
En un recipiente apropiado o una botella de líquido pulverizable, agregue 10 ml de lejía de uso doméstico a 90 ml de agua.
Rotule el recipiente o la botella de líquido pulverizable con el nombre del desinfectante (lejía al 0,5%), la fecha de preparación y las iniciales de la persona que preparó la solución.
Prepare el desinfectante de lejía diluida diariamente y deseche cualquier cantidad de desinfectante que quede sin usar al final del día.
Utilice tan solo el desinfectante preparado el mismo día.
Ajuste la dilución en función de la concentración de partida de la lejía de uso doméstico (generalmente, entre 3% y 5%).

## Slide 19: Dilución de los desinfectantes: Etanol
Para preparar una solución de etanol al 70% a partir de etanol al 100%:
En un recipiente apropiado o una botella de líquido pulverizable, agregue 70 ml de etanol al 100% a 30 ml de agua.
Rotule el recipiente o la botella de líquido pulverizable con el nombre del desinfectante (etanol al 70%) y la fecha de preparación.
El etanol puede conservarse en un recipiente o una botella de líquido pulverizable.

## Slide 20: Actuación en caso de derrame
Llevando guantes y una bata:
Cubra el área del vertido con lejía al 0,5%.
Cubra el vertido y el desinfectante con una toalla de papel.
Déjelo durante como mínimo 10 minutos.
Limpie el vertido y el desinfectante con una toalla de papel y deséchela en el recipiente para residuos de riesgo biológico.
Desinfecte el área con lejía al 0,5% y séquela con una toalla de papel. Deseche la toalla de papel en el recipiente para residuos de riesgo biológico.
Desinfecte el área con alcohol al 70% y séquela con una toalla de papel. Deseche la toalla de papel en el recipiente para residuos de riesgo biológico.
No use lejía cuando trabaje con productos que contengan iso/tiocianato de guanidinio (GITC/GTC). En ese caso, puede utilizar una solución de solución de etanol o alcohol isopropílico al 70%. Verifique las instrucciones de uso de los fabricantes.

## Slide 21: Manejo de los residuos

## Slide 22: Manejo de los residuos (1)
Manipule todos los desechos de la obtención de la muestra (por ejemplo, el recipiente de la muestra, si es distinto del tubo de extracción) y el EPP desechable como residuos de riesgo biológico. Esterilice en autoclave o incinere los residuos infecciosos.1
1 Manual de bioseguridad en el laboratorio, 4.ª edición. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311, en inglés; la 3.ª edición está disponible en español en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/43255).

## Slide 23: Manejo de los residuos (2)
Desecho de los cartuchos usados de las PDR de antígenos del SARS-CoV-2, los tubos de extracción usados (y otros consumibles, como las pipetas de transferencia):
  Lea las instrucciones específicas de los fabricantes de los kits.
    Nota: Algunos tampones de extracción de los kits de PDR de antígenos, si se utilizan según las instrucciones de uso, inactivarán el virus del SARS-CoV-2 cuando la muestra se añada al tampón en el tubo de extracción. Los procedimientos de manejo de los residuos indicados pueden consultarse en las instrucciones de uso.
  Lea las hojas de especificaciones técnicas de seguridad de los materiales.
    Nota: el tampón de extracción del kit de PDR de antígenos puede contener azida de sodio; debe evitarse la esterilización en autoclave al manipular grandes cantidades de azida de sodio. La acumulación de azida de sodio en contacto con metales puede ser peligrosa en caso de temperaturas elevadas o golpes.
  Siga las regulaciones locales y nacionales sobre el modo de eliminar estos desechos.
  En ausencia de otras recomendaciones de las autoridades nacionales o del fabricante, manipule las PDR de antígenos del SARS-CoV-2 como material de riesgo biológico.

## Slide 24: Qué se debe hacer después de realizar la prueba
Todos los componentes de las PDR de antígenos del SARS-CoV-2 son de un solo uso y no deben reutilizarse.
Coloque todos los materiales que pudieran estar contaminados (como recipientes de muestras, tubos de extracción usados, pipetas de transferencia y cartuchos de prueba usados) en una bolsa para materiales de riesgo biológico.
Al final del día, selle la bolsa para materiales de riesgo biológico y siga las directrices del centro para la eliminación de desechos de riesgo biológico.
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 25: Realización de pruebas en la comunidad
Tome una cantidad suficiente de bolsas para materiales de riesgo biológico cuando vaya a realizar las pruebas en la comunidad.
Coloque todos los materiales que pudieran estar contaminados (como tubos de extracción usados, pipetas de transferencia y cartuchos de prueba usados) en una bolsa para materiales de riesgo biológico y séllela.
Use una nueva bolsa para materiales de riesgo biológico para el desecho de los residuos en las distintas localizaciones en la comunidad.
Devuelva las bolsas para materiales de riesgo biológico selladas al centro de salud para su esterilización con autoclave1 e incineración.
    1 El tampón de extracción del kit de PDR de antígenos del SARS-CoV-2 puede contener azida de sodio; debe evitarse la esterilización en autoclave al manipular grandes cantidades de azida de sodio. La acumulación de azida de sodio en contacto con metales puede ser peligrosa en caso de temperaturas elevadas o golpes.
Adaptar según las directrices de su país

## Slide 26
Puntos clave (1)
Lleve el EPP adecuado, que debe incluir protección respiratoria, protección ocular, bata y guantes.
El tipo de EPP que se utilice puede variar en función de la evaluación local del riesgo.
Las pruebas deben llevarse a cabo en una sala separada bien ventilada.

## Slide 27
Puntos clave (2)
Tanto la lejía (hipoclorito de sodio) como el etanol son activos contra el SARS-CoV-2.
El tiempo de contacto, la dilución y el período de validez de la solución de trabajo de desinfectante (después de realizar la dilución) son todos ellos aspectos fundamentales para una desinfección eficaz.
Manipule todos los residuos procedentes de la obtención de muestras y la realización de PDR de antígenos del SARS-CoV-2 como residuos de riesgo biológico, a menos que se indique otra cosa.

## Slide 28: ¿Alguna pregunta?