## Slide 1: Gestion des échantillons de laboratoire
B7.1
Nom de l'orateur

## Slide 2: Introduction
Cette ressource d’apprentissage fait partie du Kit de formation avancée pour les équipes d’intervention rapide (KIFA EIR), et s’adresse en particulier aux membres des EIR.
Basé sur une approche tous risques, ce programme vise à doter les membres des EIR des connaissances, des compétences, des attitudes et des outils nécessaires pour détecter rapidement un événement de santé publique et y répondre efficacement.
Le KIFA EIR est une composante du Programme de Formation des EIR de l’OMS.

## Slide 3: Notes aux facilitateurs
Veillez à prendre connaissance du contenu de cette présentation afin de décider si vous devez ou non l’utiliser dans son intégralité, selon votre contexte, les besoins d’apprentissage ciblés dans ce domaine spécifique, et le temps alloué à la présentation.
Cette présentation peut inclure des diapositives supplémentaires contenant des remarques à l’intention des facilitateurs : vous pourrez compléter et/ou personnaliser le contenu de ces diapositives en utilisant des informations adaptées à votre pays.

## Slide 4
Objectifs d'apprentissage
Au terme de cette session, vous devriez être en mesure :
D’identifier les mesures clés à prendre avant de prélever un échantillon de laboratoire provenant d’un cas suspect
De déterminer le type d’échantillon à prélever sur le cas suspect
De décrire les procédures de gestion des échantillons
De prélever des échantillons de laboratoire en prenant les mesures PCI appropriées
De mettre en œuvre correctement la décontamination et la gestion des déchets après le prélèvement des échantillons
De préparer correctement les échantillons prélevés pour le transport.

## Slide 5: Sommaire
    Système national de gestion des échantillons de laboratoire
    Ce qu’il faut savoir avant le départ
    Quels échantillons prélever ?
    Étapes du prélèvement d’échantillons
    Transport d'un échantillon
    Documentation
    Stockage et transport des échantillons
    Activités basées sur un scénario
    Références et lignes directrices
    Autres ressources de formation

## Slide 6
1. Système national de gestion des échantillons de laboratoire

## Slide 7
Veuillez insérer ici des informations, sous forme de texte, schéma, organigramme, etc. expliquant comment fonctionne le système de gestion des échantillons de laboratoire dans votre pays.
Notes aux facilitateurs

## Slide 8
2. Ce qu’il faut savoir avant le départ sur le terrain

## Slide 9
Durent la phase de planification :
Ce qu’il faut savoir avant le départ
  Définir la cause et l’ampleur de l’épidémie
  Déterminer les types d’échantillons nécessaires pour confirmer la cause de la flambée épidémique
  Déterminer les personnes qui feront partie de l’équipe d’investigation pour le laboratoire
  Aurez-vous besoin d’une personne ayant de l’expérience en matière de prélèvement de sang, de LCR, d’échantillons provenant d’animaux ou de l’environnement ?
  Qui parmi l'équipe d'investigation va rassembler l’équipement nécessaire, les conteneurs d’échantillons, les fournitures nécessaires à l’emballage et au transport
  Identifier les laboratoires de référence
  Il peut s’agir d’un laboratoire national, d’un laboratoire international, d’un laboratoire spécialisé dans les échantillons provenant d’animaux ou de l’environnement.
  Des tests de diagnostic rapide (TDR) seront-ils effectués sur le terrain ?

## Slide 10
3. Quels échantillons prélever ?

## Slide 11: Pourquoi est-il indispensable de communiquer avec le laboratoire avant de prélever l'échantillon ?
Parfois, vous connaitrez à l’avance les échantillons qu’il vous faudra prélever, dans d’autres cas il vous faudra décider après avoir obtenu plus d’informations.
Il est important de communiquer avec le laboratoire de référence pour les raisons suivantes :
  Connaître les tests que le laboratoire effectuera
  Avoir des précisions sur les caractéristiques des échantillons (volume, température de transport, étiquetage, etc.)
  L’informer des types et du nombre d’échantillons qui seront envoyés et le temps de livraison prévu
Notes: Notes aux facilitateurs : l’approche syndromique peut guider les membres de l’EIR à identifier les types d’échantillons apparemment les plus adéquats en fonction des données disponibles. Cependant, un syndrome n’en exclut pas d’autres. Cela est particulièrement vrai pour le « syndrome systémique aigu ».

## Slide 12: Quels échantillons prélever ?
Utiliser les syndromes suivants pour vous aider à identifier le type d’échantillon à prélever :
  Syndrome diarrhéique aigu
  Syndrome de fièvre hémorragique aiguë
  Syndrome de jaunisse aiguë
  Syndrome respiratoire aigu
  Syndrome neurologique aigu
  Syndrome dermatologique aigu
  Syndrome ophtalmologique aigu
  Syndrome systémique aigu
S’assurer qu’un membre de l'équipe a reçu une formation sur les techniques de prélèvement d’échantillons requises.
Si possible, prélever des échantillons avant que le patient ne soit traité avec des antibiotiques.
Notes: Notes aux facilitateurs : l’approche syndromique peut guider les membres de l’EIR à identifier les types d’échantillons apparemment les plus adéquats en fonction des données disponibles. Cependant, un syndrome n’en exclut pas d’autres. Cela est particulièrement vrai pour le « syndrome systémique aigu ».

## Slide 13
Syndrome diarrhéique aigu
Apparition brutale de diarrhée
ET
Maladie grave
ET
Absence d’un facteur prédisposant connu
Diarrhée
Absence de fièvre, selles liquides abondantes
Syndrome dysentérique
fièvre, sang dans les selles et/ou selles glaireuse
Selles
Sang
Voir Syndrome de fièvre hémorragique aiguë
Tableau clinique, antécédents de la maladie, contexte épidémiologique, situation vaccinale…
Le prélèvement devrait être fait avant tout traitement antibiotique/antiparasitaire
Le processus de collecte, le conteneur, le milieu de transport, la température pendant le stockage et le transport, le délai avant analyse, etc. peuvent varier selon l’agent pathogène suspect et les tests effectués. Le laboratoire est en mesure de vous fournir des informations à ce sujet.

## Slide 14
Syndrome de fièvre hémorragique aiguë
Agent pathogène suspect :
Arenaviridae (Lassa, Lujo, Chapare, Guanarito, Junín, Machupo et Sabiá)
Bunyaviridae (Nairovirus, Phlebovirus and Hantavirus)
Filoviridae (virus d’Ebola et virus de Marburg)
Flaviviridae (fièvre jaune, dengue, fièvre hémorragique d’Omsk et fièvre de Kyasanur)
Paludisme
Fièvre récurrente
Etc.
Sang capillaire
Test de diagnostic rapide si possible
Sang veineux
Sang total dans un tube EDTA
Transport et stockage à 2-8°C
Frottis oral ou nasal
Transport et stockage à 2-8°C
Le prélèvement de sang est possible
Non
Oui
Test plus sensible et/ou spécifique nécessaire
/!\ Des précautions maximales sont nécessaires lors du prélèvement, du stockage et du transport de l’échantillon
Apparition brutale de fièvre d’une durée de moins de 3 semaines ET l’une ou l’autre des situations : | 
Éruption hémorragique ou purpurique Épistaxis Hémoptysie | Sang dans les selles Autres symptômes hémorragiques
ET Absence de facteurs prédisposants connus | 

## Slide 15
Syndrome de jaunisse aiguë
Apparition brutale d’une jaunisse
ET
Maladie grave
ET
Absence de facteurs prédisposants connus
Agent pathogène suspect :
Hépatite A et E
Paludisme
VHF
Fièvre typhoÏde
Leptospirose
Syndrome septicémique
Etc.
Sang
Hémoculture*
Sérum
Sang capillaire
Voir Syndrome de fièvre hémorragique aiguë
Urine en milieu de jet*
*Le prélèvement devrait être fait avant tout traitement antibiotique
Tableau clinique, antécédents de la maladie, contexte épidémiologique, situation vaccinale …
Le processus de collecte, le conteneur, le milieu de transport, la température pendant le stockage et le transport, le délai avant analyse, etc. peuvent varier selon l’agent pathogène suspect et les tests effectués. Le laboratoire est en mesure de vous fournir des informations à ce sujet.

## Slide 16
Syndrome neurologique aigu
Dysfonctionnement neurologique grave avec un ou plusieurs des cas suivants :
Détérioration de la fonction mentale
Paralysie aiguë
Convulsions
Signes d’irritation mentale
Mouvements involontaires
Autres symptômes neurologiques
ET
Maladie grave
ET
Absence de facteurs prédisposants connus
Syndrome de Guillain Barré et poliomyélite
Méningo-encéphalite bactérienne*, virale, fongique ou parasitaire
Rage
Tableau clinique, antécédents de la maladie, contexte épidémiologique, situation vaccinale…
Selles
Sang
Frottis de gorge
Liquide céphalo-rachidien
Salive
* Le prélèvement devrait être fait avant tout traitement antibiotique/antiparasitaire
Le processus de collecte, le conteneur, le milieu de transport, la température pendant le stockage et le transport, le délai avant analyse, etc. peuvent varier selon l’agent pathogène suspect et les tests effectués. Le laboratoire est en mesure de vous fournir des informations à ce sujet.
Notes: Notes aux facilitateurs : la rage est généralement négligée et devrait être sérieusement envisagée en cas de syndrome neurologique aigu dans des zones d’endémie où la rage est endémique.

## Slide 17
Syndrome respiratoire aigu
Apparition brutale de toux OU détresse respiratoire
ET
Maladie grave
ET
Absence de facteurs prédisposants connus
Infection virale :
SARS
Grippe
RSV
Syndrome pulmonaire à Hantavirus
Etc.
Infection des voies respiratoires supérieures :
Coqueluche
Diphtérie
Pharyngite à streptocoque et scarlatine
Etc.
Pneumonie
pouvant entraîner une épidémie :
Peste pulmonaire
Légionellose
Anthrax respiratoire
Etc.
Échantillon des voies respiratoires supérieures
Échantillon des voies respiratoires inférieures
Tableau clinique, antécédents de la maladie, contexte épidémiologique, situation vaccinale …
Sang
** Le prélèvement devrait être fait avant tout traitement antibiotique
Urine
Selles
Le processus de collecte, le conteneur, le milieu de transport, la température pendant le stockage et le transport, le délai avant analyse, etc. peuvent varier selon l’agent pathogène suspect et les tests effectués. Le laboratoire est en mesure de vous fournir des informations à ce sujet.
Infection bactérienne*

## Slide 18
Syndrome dermatologique aigu
Maladie fébrile aiguë avec éruption OU manifestations cutanées
ET
Absence de facteurs prédisposants connus
Varicelle
Variole du singe
Etc…
Rougeole
Rubéole
Typhus
Etc…
Anthrax cutané*
Etc…
Sang
Urine
Échantillon des voies respiratoires supérieures
Lésion cutanée
Tableau clinique, antécédents de la maladie, contexte épidémiologique, situation vaccinale …
* Le prélèvement devrait être fait avant tout traitement antibiotique
Measles and
Rubella
Le processus de collecte, le conteneur, le milieu de transport, la température pendant le stockage et le transport, le délai avant analyse, etc. peuvent varier selon l’agent pathogène suspect et les tests effectués. Le laboratoire est en mesure de vous fournir des informations à ce sujet.

## Slide 19
Syndrome ophthalmologique aigu
Apparition brutale d’une conjonctivite avec ou sans
hémorragies sous-conjonctivales
AND
Absence de facteurs prédisposants connus
Maladies à envisager :
Kératoconjonctivite adénovirale
Conjonctivite hémorragique
Etc…
Sang
Tube ± activateur de coagulation
± gel de séparation
Transport et stockage à 2-8°C ou
température ambiante < 48h
Échantillon des voies respiratoires supérieures Milieu de transport viral
Tableau clinique, antécédents de la maladie, contexte épidémiologique, situation vaccinale…
Frottis conjonctival
Milieu de transport viral

## Slide 20
Syndrome systémique aigu
Virus
Fièvres hémorragiques virales
Chikungunya
Virus O’nyong-nyong
Virus Zika
Hantavirus
Virus West Nile
Typhus
SRAS
Etc.
Bactéries*
Coxiellose
Brucellose
Leptospirose
Rickettsiose
Salmonellose et fièvre typhoïde
Peste
Anthrax
Borréliose
Etc.
Protozoaires*
Trypanosoma brucei
Paludisme
Leishmaniose
Etc.
Maladie fébrile avec des symptômes affectant plusieurs systèmes de l’organismes, avec trois des cas suivants ou plus :
ET
absence de fateurs prédisposants
Selles
Urine
Échantillon cutané
Sang
Échantillon respiratoire
Tableau clinique, antécédents de la maladie, contexte épidémiologique, situation vaccinale…
* Le prélèvement devrait être fait avant tout traitement antibiotique/antiparasitaire
Le processus de collecte, le conteneur, le milieu de transport, la température pendant le stockage et le transport, le délai avant analyse, etc. peuvent varier selon l’agent pathogène suspect et les tests effectués. Le laboratoire est en mesure de vous fournir des informations à ce sujet.
Perte d’appétit et de poids Nausée et vomissements Diarrhée Gêne abdominale | Suée et frissons Mal de tête Arthralgie, myalgie et do Éruption
Notes: Notes aux facilitateurs : les types d'échantillons mentionnés ici sont relativement faciles à prélever. D’autres échantillons, notamment des échantillons plus invasifs comme des échantillons de LCR, peuvent être nécessaires. Si, par exemple, les antécédents cliniques et le contexte épidémiologique suggèrent une affection neurologique, se référer au diagramme concernant le syndrome neurologique aigu.

## Slide 21: Quels échantillons prélever – Résumé
REMEMBER: If in doubt, ask the laboratory!
Diarrhéique |  | Frottis conjonctival
Fièvre hémorragique |  | Selles
Jaunisse |  | Échantillon des voies respiratoire
Neurologique |  | Sang
Respiratoire |  | Salive
Dermatologique |  | Liquide céphalo-rachidien
Ophthalmologique |  | Urine
Systémique |  | Échantillon ou croûte de la lésion

## Slide 22: Quels échantillons prélever – Résumé

## Slide 23
4. Etapes de prélèvement d'un échantillon

## Slide 24: Prélèvement d’un échantillon: étapes
Se protéger : enfiler tous les équipements de protection individuelle (EPI)
Se préparer : étiqueter les conteneurs et les formulaires et rassembler tout l’équipement et le matériel avant d’approcher le patient
Prélever l’échantillon : utiliser une technique et des précautions de sécurité
Transport de l’échantillon : préparer le conteneur de l’échantillon en vue du transport
Nettoyer : gérer les déchets, les déversements et les expositions accidentelles.

## Slide 25
Se protéger
SE LAVER LES MAINS AVANT ET APRÈS LE CONTACT AVEC LE PATIENT ET ENTRE LES PATIENTS
LA RECOMMANDATION MINIMALE EST L'EPI UNIVERSEL QUI COMPREND LES GANTS, LA BLOUSE ET LA PROTECTION DES YEUX
PORTER UN EPI COMPLET SI, PAR EXEMPLE, ON SOUPÇONNE UNE FIÈVRE HÉMORRAGIQUE VIRALE OU UNE PANDÉMIE DE GRIPPE
RRT lab module
RRT lab module
RRT lab module
RRT lab module
Notes: Notes aux facilitateurs : le niveau d’EPI devrait être fondé sur une évaluation des risques liée à l’activité en train d’être réalisée et au mode de transmission de l’agent pathogène suspecté. Se reporter aux prochaines diapositives.

## Slide 26
Les aspects suivants devraient être pris en compte au moment de décider du niveau d’EPI qui garantira une protection suffisante à la personne concernée :
Se protéger
Notes: To decide which level of PPE will provide enough protection for the wearer, consider: The syndrome, the mode of transmission and the activity being performed.

## Slide 27: Niveaux d’EPI
Le niveau de protection de l’EPI doit être approprié à l’agent pathogène et à l’activité en cours.
Recommandations minimales en matière d’EPI :
Pathogènes transmis par le sang/les liquides biologiques :
  Risque faible: gants, blouse, lunettes :
  Risque modéré: gants, blouse, écran faciale ;
  Risque élevé : double gantage, blouse, protection respiratoire complète.
Pathogènes transmis par voie aérienne :
  Risque faible : gants, blouse, lunettes, protection respiratoire partielle* ;
  Risque modéré : gants, blouse, lunettes, protection respiratoire complète** ;
  Risque élevé : double gant, blouse, protection respiratoire complète.
  3. Pathogènes transmis par des vecteurs :
  Utiliser l’EPI approprié pour les pathogène transmis par le sang/les liquies biologiques ;
  Un insectifuge devrait aussi être utilisé.
  *protection respiratoire partielle = masque chirurgical
  **protection respiratoire complète = Masque N95 et écran facial ou un appareil de protection respiratoire à épuration d’air motorisé – PAPR
Se protéger
Notes: Notes aux facilitateurs : Une partie du risque peut provenir de l'activité exercée. Suggestion de discussion de groupe ou d’exercice : proposition d’exemples (agent pathogène et activité) pour certains groupes à risque dans le contexte d’une enquête EIR sur le terrain concernant une flambée épidémique et discussion pour déterminer si les recommandations relatives à l’EPI sont appropriées.

## Slide 28: Niveaux d’EPI
EPI UNIVERSEL
EPI COMPLET
CONTAMINATION SANGUINE
CONTAMINATION AÉRIENNE
Masque N-95
Double gantage
Écran facial
Appareil PAPR
Bottes
Gants
Blouse
Protection oculaire (lunettes)
RRT lab module
RRT lab module
RRT lab module
RRT lab module
RRT lab module
RRT lab module
G.Pellegrini, CDC
G.Pellegrini, CDC
Se protéger
Notes: Notes aux facilitateurs :
réfléchir avec les participants sur ce qu’il faut faire si l’EPI adéquat n'est pas disponible
les niveaux de protection sur les 2 photos de droite sont équivalents

## Slide 29
Protection respiratoire
Pour assurer une protection respiratoire, vous pouvez utiliser :
Masques chirurgicaux
  Protège l’utilisateur de la transmission par gouttelettes
  Protège l’utilisateur contre les agents aérosolisés
  Ne sont pas réutilisables
Masques N95
  L’utilisateur doit faire l’objet d’un test d’ajustement et ne pas porter de barbe ou de moustache
  L’humidité réduit leur efficacité
  Ne sont pas réutilisables
  Sont difficiles à porter sur de longues périodes (> 2 heures)
Remarque : aucun de ces systèmes ne vous protège contre les gaz ou vapeurs chimiques toxiques)
Se protéger
Notes: Note: WHO COVID-19 Technical Guidance continues to be updated, so please check WHO website for the most up to date guidance prior to giving this training

## Slide 30
Graphic adapted from: RRT lab module
Se préparer
Se présenter au patient et lui expliquer ce que vous allez faire et pourquoi.
La consignation des informations est cruciale ;
  Recueillir des informations épidémiologiques sur le patient et remplir le formulaire d'enquête sur le cas ou le formulaire de demande nationale standard ;
  Étiqueter le formulaire et le contenant primaire en indiquant au minimum de trois informations : le nom de l'échantillon ou le numéro d'identification unique, la date et l'heure du prélèvement.
S’assurer qu’une personne se trouve à proximité
pour vous aider avec l’EPI et les autres
équipements.

## Slide 31: Échantillons de sang
Éléments à prendre en compte :
Une personne formée à la phlébotomie doit faire le prélèvement ;
Le laboratoire a-t-il besoin de plasma ou de sérum ?
  Tube avec anticoagulant (EDTA, héparine) pour le plasma ;
  Tube ± activateur de coagulation pour le sérum.
  ATTENTION ! Il n’existe pas de norme pour la couleur des bouchons des tubes.
RRT lab module

## Slide 32: Échantillons de sang
Le saviez-vous ?
Secouer doucement les tubes après le prélèvement pour mélanger le sang ;
Les globules rouges lysent lorsque les échantillons sont stockés à des températures trop élevées ou trop basses ;
Du sérum est nécessaire pour les tests sérologiques ;
Pour savoir si certains pathogènes sont encore présents, un deuxième échantillon peut être nécessaire pendant la convalescence ;
Le sang destiné à la culture ne doit être ni coagulé ni congelé ;
Si un échantillon de sang veineux ne peut être prélevé, du sang peut être prélevé au bout du doigt dans certains cas.
Quel prélèvement de sang ?
Contacter le laboratoire pour vous confirmer le type d’échantillon, mais aussi la quantité nécessaire, le tube à utiliser, la température de stockage et/ou de transport, etc.
RRT lab module

## Slide 33: Échantillons de selles
Éléments à prendre en compte :
  Seules des personnes expérimentées dans le prélèvement d’échantillons de selles devraient faire les prélèvements
  Prélever un échantillon avant le traitement ou indiquer l’information si le patient a reçu des antibiotiques
  Les TDR pour le choléra peuvent être utilisés pour tester les échantillons sur le terrain
  Un milieu de transport approprié préserve les échantillons pendant 48 à 72 heures :
    Cary-Blair
    Amies/Stuart
    Para-Pak®
Prélèvement d’un échantillon de selles :
Environ 5 g de selles devraient être placés dans un contenant à bouchon
à vis propre et étanche qui devra être scellé par du ruban Parafilm
Les selles peuvent aussi être recueillies directement à l’aide d'un
écouvillon approprié
Un écouvillon rectal peut être utilisé pour les nourrissons et les jeunes enfants

## Slide 34: Liquide céphalo-rachidien (LCR)
Éléments à prendre en compte :
Seule une personne formée et expérimentée dans le prélèvement de LCR devrait effectuer le prélèvement ;
Une ponction lombaire ne doit pas être effectuée sur le site d’une lésion cutanée localisée ou dans le cas d’autres contre-indications ;
Une technique aseptique doit être strictement appliquée pour prévenir une infection et la contamination de l’échantillon ;
Des milieux de transport Trans-Isolate (TI) devraient être utilisés pour les échantillons de culture ;
Ne pas réfrigérer les échantillons si une culture est nécessaire ;
  Par exemple pour la méningite bactérienne.
Thermo Fisher Scientific

## Slide 35: Prélèvement de gorge et naso-pharyngés (1)
Éléments à prendre en compte :
Seules les personnes expérimentées dans le prélèvement de frottis de gorge et les frottis naso-pharyngés devraient effectuer le prélèvement ;
  Tube avec écouvillon stérile pour chaque frottis ;
  Le tube devrait contenir un milieu de transport approprié ;
    Pour la culture, utiliser le milieu de transport Amies ou Stuart ;
    Pour d’autres tests, il peut s'agir d’un milieu de transport viral ou universel (MTV/MTU)

## Slide 36: Prélèvement de gorge et naso-pharyngés (2)
Graphic adapted from: CDC Technical Guidance
Le prélèvement nasopharyngé (NP)
Insérez un écouvillon à tige flexible dans les narines parallèlement au palais (pas vers le haut) jusqu’à ce que vous rencontriez une résistance ou que la distance soit équivalente à celle qui sépare l’oreille de la narine du patient. Cela indique un contact avec le nasopharynx. L’écouvillon doit atteindre une profondeur égale à la distance entre les narines et l’ouverture extérieure de l’oreille.
Frottez et roulez délicatement l’écouvillon (laissez l’écouvillon en place pendant plusieurs secondes pour absorber les sécrétions)
Retirez lentement l’écouvillon en le faisant tourner.
Notes: Remarque : Les orientations techniques de l’OMS concernant la Covid-19 continuent d’être mises à jour. Veuillez visiter le site internet de l’OMS pour obtenir les orientations les plus récentes avant de dispenser cette formation.
Source de l’orientation : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html
University of Nebraska Video: https://www.youtube.com/watch?v=7g4aeMDe_tc&feature=youtu.be

## Slide 37: Prélèvement de gorge et naso-pharyngés (2)
Aviva
Le prélèvement oropharyngé (OP)
Insérez l’écouvillon dans la partie postérieure du pharynx et dans les amygdales.
Frottez l’écouvillon sur les deux piliers amygdaliens et l’oropharynx postérieur et évitez de toucher la langue, les dents et les gencives.
Notes: Remarque : Les orientations techniques de l’OMS concernant la Covid-19 continuent d’être mises à jour. Veuillez visiter le site internet de l’OMS pour obtenir les orientations les plus récentes avant de dispenser cette formation.
Source de l’orientation : https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html
University of Nebraska Video: https://www.youtube.com/watch?v=7g4aeMDe_tc&feature=youtu.be

## Slide 38: Prélèvement de gorge et naso-pharyngés (3)
Regardez la vidéo de l'OMS sur la collecte d'échantillons nasopharyngés et oropharyngés (collection d'échantillons de diagnostic WHO-TRA COVID-19 12FEB2021):
https://youtu.be/jh6Is9oPyyw

## Slide 39
Échantillons post-mortem
L'EIR peut répondre à une notification de décès :​
  Protégez-vous même s'il s'agit d'un échantillon post-mortem.​
​Les types d’échantillons dépendent de la maladie et peuvent inclure :​
  Un écouvillon buccal (liquide buccal)​
  Biopsie cutanée ou tissulaire ;​
  Prélèvements sanguins artériels ou cardiaques ;​
  Écouvillons rectaux.

## Slide 40
Échantillons d’origine animale et environnementale
Vous pouvez intervenir à la suite du signalement d’une personne malade, mais lorsque vous commencez à poser des questions, vous soupçonnez que l’étiologie peut être d’origine animale ou environnementale.
Les échantillons d’origine environnementale sont :
  les échantillons d’eau ;
  les échantillons de sol ;
  les échantillons alimentaires ;
  les échantillons d’air filtré.
Les échantillons d’origine animale sont :
  les insectes ;
  les biopsies d’animaux ou les carcasses d’animaux ;
  les échantillons de sang, de selles ou les frottis.
Portez toujours l’EPI approprié lors du prélèvement des échantillons.

## Slide 41
Les tests de diagnostic rapides peuvent comprendre des immuno-essais à flux latéral ou des techniques moléculaires.
Ils peuvent être utilisés comme outils de diagnostic ou de dépistage et peuvent être très utiles sur le terrain ;
Selon le pays, les maladies comme le paludisme, la dengue peuvent être diagnostiquées sur la base du résultat d’un TDR.
D’autres maladies peuvent être détectées par des TDR au départ, mais nécessitent une confirmation en laboratoire par culture, sérologie ou tests moléculaires (le choléra, par exemple)
De nouveaux TDR sont sans cesse mis au point et de nouveaux dispositifs peuvent être utilisés dans des situations d’intervention ;
  Par exemple, lors de la flambée d’Ébola en 2014, des immuno-essais à flux latéral et des cartouches GeneXpert ont été mis au point et testés.
Zoom sur les test de diagnostic rapides (RDTs)
http://www.who.int/malaria/areas/diagnosis/rapid-diagnostic-tests/about-rdt/en/

## Slide 42
5. Transport de l'échantillon

## Slide 43
  Mettre l’échantillon dans le récipient approprié en fonction du transport (international ou national) et du type de test utilisé.
  Tenir compte des exigences de température nécessaires pour le transport de l’échantillon en fonction du type de test utilisé et le temps de transport prévu.
Principales considérations
Notes: Additional Information on temperature requirements (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/biosafety-faqs.html)
Specimens should be shipped at 2-8 degrees C with ice packs. If the specimen is frozen, ship overnight on dry ice.
The primary receptacle and the secondary packaging should maintain their integrity at the temperature of the refrigerant used as well as the temperatures and the pressures which could result if refrigeration were lost.
Packages containing dry ice should be designed and constructed so as to prevent the buildup of pressure and to allow the release of gas that could rupture the packaging.
Specimens for virus isolation and nucleic acid detection purposes should be tested as soon as possible. (http://www.chinacdc.cn/en/COVID19/202003/P020200308322036088669.pdf)
Specimens to be tested within 24 hours can be stored at 4 °C
Those that cannot be tested within 24 hours should be stored at -70 °C or below (specimens may be temporarily stored in -20 °C refrigerators in the absence of -70 °C storage condition). Serum can be stored at 4 °C for 3 days and below -20 °C for a longer period.
A special depot or cabinet is required to store specimens separately. Repeated freeze-thaw cycles during specimen transportation should be avoided.

## Slide 44
  Classification des substances:
Transport international de l'échantillon
  Catégorie A :
  Matière infectieuse qui, de la manière dont elle est transportée, peut, lorsqu’une exposition se produit, provoquer une invalidité permanente ou une maladie mortelle ou potentiellement mortelle chez l’homme ou l’animal
  Désignations de transport :
    UN2814 – MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME (et les animaux)
    UN2900 - MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX uniquement
  Catégorie B :
  Matière infectieuse qui ne répond pas aux critères de classification de catégorie A
  Désignation de transport :
    UN3373 MATIÈRE BIOLOGIQUE CATÉGORIE B
Notes: Note au facilitateur : Résumez brièvement les principales puces

## Slide 45
Transport international de l'échantillon
Marques
UN 3373
SUBSTANCE INFECTIEUSE
POUR L’HOMME
UN 2814
SUBSTANCE BIOLOGIQUE,
CATÉGORIE B
Programme de formation ISST
Désignation officielle de transport (PSN) de la matière infectieuse
Numéro ONU de la matière infectieuse
Nom et adresse de l’expéditeur et du destinataire
Nom et numéro de téléphone d’une personne responsable (peut figurer sur la lettre de transport aérien pour les colis de catégorie B)
Glace carbonique
UN1845
Quantité nette ____kg
Indicateurs de glace carbonique (le cas échéant) avec PSN, numéro ONU et quantité nette utilisée
Module lab EIR
Module lab EIR
Notes: Notes for facilitators: «marks» are what need to be written on the shipping box: address, etc.

## Slide 46: Transport international d’échantillons Documents exigés par la réglementation
Pour se conformer aux réglementations internationales sur le transport
des échantillons, pensez à :
Une liste détaillée du contenu doit être incluse entre l’emballage secondaire et l’emballage extérieur.
Toutes les expéditions par voie aérienne doivent être accompagnées d’une lettre de transport aérien dûment remplie. Les matières de catégorie A doivent également faire l’objet d'une déclaration pour marchandises dangereuses.
Il est de la responsabilité de l’expéditeur de vérifier si des permis douaniers sont nécessaires. Les documents le plus souvent demandés par les services des douanes sont :
  Permis d’exportation et/ou d’importation
  Facture douanière :
    Indiquant le contenu (matière infectieuse, sang humain/urine/sérum, par exemple)
    Contenant une déclaration en douane pour produits sans valeur commerciale
Un accord de transfert de matériel de l’organisme expéditeur peut être nécessaire.
Contactez toujours le transporteur pour obtenir des conseils sur les documents nécessaires. Les transporteurs refusent ou retardent souvent les envois en raison de documents mal remplis ou manquants !
Notes: Notes aux facilitateurs : les permis d’importation peuvent être de la responsabilité du laboratoire receveur.

## Slide 47: Transport international d’échantillons
Récipient primaire
Récipient étanche contenant l’échantillon.
Emballage contenant suffisamment de matière absorbante pour absorber tout le liquide en cas de rupture ou de fuite et pour stabiliser les échantillons pendant le transport.
Emballage secondaire
Un emballage résistant, étanche et anti-fuite pour enfermer et protéger les récipients primaires.
Plusieurs récipients primaires rembourrés peuvent être placés dans un seul emballage secondaire.
Emballage extérieur
L’emballage secondaire est placé dans un emballage extérieur contenant un matériau de rembourrage approprié.
Il peut contenir de la glace ou de la neige carbonique (si nécessaire) pour maintenir la température de l’échantillon.
Il contient de la documentation.
Au niveau international, seuls les emballages testés et approuvés selon l’Instruction d’emballage 620 doivent être utilisés pour les envois de matières de catégorie A. Ces emballages sont marqués d’un symbole des Nations Unies pour les emballages.
L’Instruction d’emballage 650 peut être utilisée pour orienter l’emballage des matières de catégorie B.
4G/CLASS 6.2/02
F/BVT 312103
U
N
Image adapté de : ISST Training Programme
Matériau absorbant
Échantillon
Récipient primaire
Bouchon
Emballage secondaire
Bouchon vissable
Fiche de suivi de l’échantillon
Emballage extérieur
Étiquette d’identification de danger biologique
Étiquette indiquant l’expéditeur et le destinataire
Notes: Remarque : Les orientations techniques de l’OMS concernant la Covid-19 continuent d’être mises à jour. Veuillez visiter le site internet de l’OMS pour obtenir les orientations les plus récentes avant de dispenser cette formation.
Instructions à l’intention des facilitateurs : Évitez de conserver la glace carbonique dans des récipients hermétiques ! L’utilisation de glace carbonique n’est pas courante pour les enquêtes sur les épidémies sur le terrain.

## Slide 48: Transport national des échantillons
  Récipient primaire : il s’agit du récipient d’échantillon qui est souvent placé dans un sac pouvant être scellé ou un récipient en plastique, avec suffisamment de matériau absorbant pour contenir un déversement.
  Emballage secondaire : il s’agit d’un emballage solide, étanche et pouvant être scellé, utilisé pour protéger les échantillons pendant le transport et qui peut contenir plusieurs récipients primaires.
  Emballage extérieur : il peut contenir plusieurs emballages secondaires. Il sert à réguler la température des échantillons, à conserver la documentation requise et à protéger l’environnement.
Image adapté de : RRT lab module
  Plusieurs pays utilisent des systèmes de transport d’échantillons modifiés pour répondre à leurs besoins quotidiens.
  Les récipients d’expédition peuvent être désinfectés et sont réutilisables.
  La règle d’or pour tout transport d’échantillons est la suivante : un triple emballage protège le travailleur, l’échantillon et l’environnement, comme expliqué ci-dessous :
Notes: Remarque : Les orientations techniques de l’OMS concernant la Covid-19 continuent d’être mises à jour. Veuillez visiter le site internet de l’OMS pour obtenir les orientations les plus récentes avant de dispenser cette formation.
Instructions à l’intention des facilitateurs :
Le récipient primaire peut être placé dans un sac scellable ou un récipient en plastique pour limiter la contamination des travailleurs par la surface extérieure du récipient primaire. Il s’agit d'une pratique recommandée lors de l’envoi d’un échantillon suspecté d’être contaminé par le virus Ebola.
Le récipient primaire doit être correctement marqué avec un minimum de trois identifiants : nom de l’échantillon ou identification unique, date de prélèvement, heure de prélèvement et initiales du nom de la personne en charge du prélèvement.
L’emballage extérieur doit être correctement marqué et étiqueté : voir les diapositives 7 et 8.

## Slide 49
Veiller à ce que les objets pointus et tranchants soient jetés dans un conteneur approprié afin de minimiser les risques de blessures
Désinfecter les matériaux à la source autant que possible avec un désinfectant approprié:
  Eau de Javel (1000 parties par million [ppm] (0,1 %) pour la désinfection générale des surfaces et 10 000 ppm (1 %) pour la désinfection des éclaboussures de sang)
  62–71% d'éthanol...
Assurez-vous de désinfecter les contenants pour objets tranchants
Double sac et déchets dangereux scellés
Amenez les déchets dangereux à un endroit où ils peuvent être correctement désinfectés et éliminés
Les EIR doivent gérer tous les déchets qu'ils créent pour protéger la communauté et l'environnement.
RRT lab module
RRT lab module
Le nettoyage
Notes: Notes aux facilitateurs : une solution d’hypochlorite à 10 % d'hypochlorite équivaut à une solution à 10 000 ppm. La solution d’hypochlorite (eau de Javel) doit avoir été préparée récemment, à moins que la solution d’hypochlorite ne contienne un stabilisateur.
Traduction de l’image :
Waste bag for destruction : Sac-poubelle devant être détruit

## Slide 50: Élimination des déchets
Selon ce qui est disponible sur le site, les déchets infectieux peuvent être éliminés de la manière suivante :
Incinération
Confinement et enfouissement
Les déchets infectieux doivent être désinfectés de la manière suivante avant d'être éliminés :
Autoclave
Désinfection chimique
Notes: Notes aux facilitateurs : les méthodes d’élimination et de désinfection sont efficaces si l’équipement (autoclave, incinérateur, par exemple) ou les réactifs (hypochlorite, par exemple) sont correctement entretenus/préparés et utilisés en respectant à la lettre les protocoles appropriés.
L’incinération, en raison des températures élevées dans la fosse à combustion, peut également être une méthode de désinfection efficace si elle est utilisée correctement. Toutefois, l’incinération, en particulier dans une fosse à ciel ouvert, est un environnement beaucoup moins contrôlé que l’autoclave et nécessite des temps de chauffage plus longs et des températures plus élevées pour être que la désinfection soit efficace. Gardez aussi à l’esprit que :
un feu en plein air peut disperser des organismes viables dans l’air ;
le fait de brûler des déchets traités au chlore peut produire des dioxines cancérigènes ;
le fait de brûler certains types de plastique peut libérer des produits chimiques nocifs.
L’autoclavage fournit un environnement plus contrôlé, mais son efficacité peut être compromise par une surcapacité, l’obstruction de la circulation de la vapeur, des sacs trop hermétiques, la tentative d’autoclavage de conteneurs hermétiques, etc.

## Slide 51: Déversements et exposition accidentelle
Réponse à un déversement de sang ou de liquides biologiques :
  S’éloigner de la zone de déversement ;
  Alerter les personnes se trouvant dans la zone du déversement ;
  Traiter toute exposition potentielle ;
    Désinfecter les vêtements touchés par des éclaboussures ;
    Ôter l’EPI contaminé ;
    Faire en sorte que les personnes exposées bénéficient de soins médicaux.
  Contenir le déversement ;
    Recouvrir le déversement de matériaux absorbants ;
    Désinfecter avec un désinfectant approprié, tel qu’une solution d’hypochlorite à 10 % préparée tout juste après le déversement ;
    Écarter les objets pointus et tranchants.
  Collecter les déchets ;
    Rassembler les déchets pour les éliminer comme il convient .
  Signaler l’incident.

## Slide 52
6. Documentation

## Slide 53: 4. Documentation
La documentation relative à chaque échantillon prélevé est très importante.
Outil de mise en œuvre par étape du système de gestion de la qualité au laboratoire
https://extranet.who.int/lqsi/fr/content/%C3%A9laborer-un-formulaire-de-demande-dexamen-de-laboratoire

## Slide 54
7. Stockage et transport des échantillons Recommandations générales

## Slide 55: Stockage et transport des échantillons – recommandations générales
Points essentiels :
  Si les échantillons ne sont pas emballés et expédiés correctement, le laboratoire peut ne pas les accepter ;
  Si les échantillons ne peuvent être transportés immédiatement, ils doivent être stockés à la température appropriée ;
  Contacter le laboratoire pour connaître les températures de stockage et de transport appropriées ;
  Tenir le laboratoire informé de tout retard et de tout écart par rapport aux exigences (mauvaise température de stockage, etc.).
Type d’échantillon | Test | Milieu de transport | Temperature recommandée
Plasma | PCR | S/O | 2 à 8ºC
Sérum | Sérologie | S/O | 2 à 8ºC
Frottis | PCR | MTU ou MTV | 2 à 8ºC
Frottis | Culture | Milieu Amies ou Cary Blair | 2 à 8ºC
LCR | Culture | Milieu TI | Ambiente
Selle | Culture | Milieu Cary Blair | 2 à 8ºC
Notes: Notes aux facilitateurs :
Le transport des échantillons sera discuté plus en détail dans un module consacré à cette question.
Le tableau est donné à titre indicatif. En fonction du test de laboratoire et du délai d’expédition, d’autres milieux de transport et d’autres températures peuvent être préférables.
L’idée principale est de toujours consulter le laboratoire en cas de doute.

## Slide 56
8. Scénarios

## Slide 57
  L'EIR effectuait une recherche de contacts dans une communauté pendant une épidémie de rougeole lorsqu'un contact connu a révélé qu'il avait développé de la fièvre et une éruption cutanée le soir dernier.
Scénario 1

## Slide 58
  Quel EPI minimal doit être utilisé pour le prélèvement d'échantillons de cet individu ?
  Quels processus mettriez-vous en œuvre pour assurer le succès de la collecte, du stockage et du transport de l'échantillon prélevé ?
  Quelles mesures de suivi peuvent être prises pour s'assurer que l'échantillon a été reçu ?
Scénario 1 - Questions

## Slide 59
1. Quel EPI minimal doit être utilisé pour le prélèvement d'échantillons de cet individu ?
Gants, masque médical.
2. Quels processus mettriez-vous en œuvre pour garantir le succès de la collecte, du stockage et du transport de l'échantillon prélevé ?
Placez l'échantillon dans le conteneur approprié en fonction du transport (international ou national) et du type de test utilisé
Assurez-vous que les échantillons et les contenants sont correctement étiquetés et incluez une documentation adéquate.
Considérez les exigences de température nécessaires pour l'expédition des échantillons en fonction du type de test utilisé
Si les échantillons ne peuvent pas être transportés ou testés immédiatement, ils doivent être stockés de manière appropriée (voir diapositive suivante) ;
Il est de votre responsabilité d'enlever les déchets dangereux et de les rendre sécuritaires.
3. Quelles mesures de suivi peuvent être prises pour s'assurer que l'échantillon a bien été reçu ?
Informer le laboratoire à l'avance du nombre d'échantillons et de leur délai de livraison prévu
Vérifiez auprès du transporteur pour vous assurer qu'il n'y a pas de problèmes avec l'expédition (par exemple, les douanes)
Assurez-vous que le transporteur et le laboratoire peuvent vous contacter en cas de problème ou s'ils ont des questions concernant l'envoi de l'échantillon.
Scénario 1 - Réponses

## Slide 60
  L’équipe d’intervention rapide s’est rendue dans un établissement de santé local pour enquêter sur un homme malade que le personnel de santé soupçonnait d’être atteint de COVID-19. Le patient avait de la fièvre, une toux sèche et était essoufflé.
Scénario 2
Notes: Remarque : Les orientations techniques de l’OMS concernant la Covid-19 continuent d’être mises à jour. Veuillez visiter le site internet de l’OMS pour obtenir les orientations les plus récentes avant de dispenser cette formation.

## Slide 61
  Quel EPI minimal devrait être utilisé pour le prélèvement d’échantillons sur cet individu ?
  Quels processus mettriez-vous en place pour mener à bien la collecte, le stockage et le transport de l’échantillon prélevé ?
  Quelles mesures de suivi peuvent être prises pour s’assurer que l’échantillon a bien été reçu ?
Scénario 2 - Questions
Notes: Remarque : Les orientations techniques de l’OMS concernant la Covid-19 continuent d’être mises à jour. Veuillez visiter le site internet de l’OMS pour obtenir les orientations les plus récentes avant de dispenser cette formation.

## Slide 62
Scénario 2 - Réponses
1. Quel EPI minimal devrait être utilisé pour le prélèvement d’échantillons sur cet individu ?
  Les gants, le masque N95 ou le masque médical, le tablier, la blouse, la protection oculaire.
2. Quels processus mettriez-vous en place pour mener à bien la collecte, le stockage et le transport de l’échantillon prélevé ?
  Mettre l’échantillon dans le récipient approprié en fonction du transport (international ou national) et du type de test utilisé.
  Veiller à ce que les échantillons et les récipients soient correctement étiquetés et accompagnés de la documentation adéquate.
  Tenir compte des exigences de température nécessaires pour le transport de l’échantillon en fonction du type de test utilisé.
  Si les échantillons ne peuvent pas être transportés ou analysés immédiatement, ils doivent être stockés de manière appropriée (voir la diapositive suivante) ;
  Il est de votre responsabilité d’enlever les déchets dangereux et de les éliminer.
3. Quelles mesures de suivi peuvent être prises pour s’assurer que l’échantillon a bien été reçu ?
  Informer le laboratoire à l’avance du nombre d’échantillons et de leur délai de livraison prévu
  Vérifier auprès du transporteur qu’il n’y a pas de problèmes avec l’envoi (par exemple, avec les douanes)
  S’assurer que le transporteur et le laboratoire peuvent vous contacter en cas de problème ou s’ils ont des questions concernant l’envoi des échantillons
Notes: Remarque : Les orientations techniques de l’OMS concernant la Covid-19 continuent d’être mises à jour. Veuillez visiter le site internet de l’OMS pour obtenir les orientations les plus récentes avant de dispenser cette formation.

## Slide 63
Scénario 2 - Réponses
Conditions recommandées pour une expédition internationale d’échantillons devant être testés pour la COVID-19 (1,2,3,4)​ |  |  |  | 
Type d’échantillon​ | Température de collecte jusqu’à l’expédition​ | Durée attendue de l’expédition​ | Température recommandée pendant l’expédition​ | Catégorie d’expédition​
Ecouvillons Oro/Nasopharyngé (+ MTV ou solution saline stérile¤)​ | 2-8°C​ | ˂ 12 jours​ | 2-8°C​ | Substance biologique catégorie B, UN 3373, instructions d’emballage P650 (5,6)​
 |  | ˃ 12 jours​ | - 70°C (glace carbonique)​ | 
Sang Total​ Sérum​ Urines​ Selles​ | ​ 2-8°C​ ​ | ˂ 5 jours​ | 2-8°C​ | 
 |  | ˃ 5 jours​ | - 70°C (glace carbonique)​ | 
Lavage broncho-alvéolaire (+ MTV§)​ Aspirât Nasopharyngé (+ MTV§)​ Aspirât/Lavage Nasal (+ MTV§)​ Expectoration​ | ​ 2-8°C​ ​ | ˂ 2 jours​ | 2-8°C​ | 
 |  | ˃ 2 jours​ | - 70°C (glace carbonique)​ | 
Tissu issu de la biopsie ou autopsie, poumons inclus (+ MTV ou solution saline stérile)​ | 2-8°C​ | ˂ 24 heures​ | 2-8°C​ | 
 |  | ˃ 24 heures​ | - 70°C (glace carbonique)​ | 
MTV : milieu de transport viral.
Évitez les congélations et décongélations répétées ; si l’échantillon est déjà congelé, placez-le sur de la glace carbonique.
Sauf si les pays d’origine, de transit ou de destination ont émis des recommandations nationales qui stipulent le contraire.
¤ La stabilité du virus COVID-19 a été évaluée dans des écouvillons nasaux et pharyngés contenant le virus et conservés dans une solution saline stérile ou dans un MTV pendant 14 jours à 2-8 °C. Le virus a été quantifié à l’aide d’une RT-PCR en temps réel. Une solution saline stérile disponible sur le marché a été utilisée (1x PBS pH 7,4 contenant du phosphate de potassium monobasique, du chlorure de sodium et du phosphate de sodium dibasique). Personal communication, Leo Poon, University of Hong Kong, Evaluation of swabs, transport media, and specimen transport conditions for the detection of COVID-19 virus by RT-PCR.
§ Utilisez le MTV lorsqu’il est disponible. Si le MTV n’est pas disponible, une solution saline stérile peut être utilisée à sa place (dans ce cas, la durée de stockage des échantillons à 2-8 °C peut être différente de ce qui est indiqué ci-dessus).
Ajout à la réponse 2 :
Conditions recommandées pour l’expédition internationale des échantillons destinés au dépistage de la Covid-19 (Indications pour la réalisation d’analyse en date du 14/5/2020).

## Slide 64: Messages clés 1
  Le prélèvement de l’échantillon ainsi que le temps écoulé entre son prélèvement et son traitement influent directement sur la qualité et la fiabilité des résultats de laboratoire.
  Il est important de prendre en compte les éléments suivants :
    Informer le laboratoire à l'avance du nombre d'échantillons et de leur délai de livraison prévu
    Si les échantillons ne peuvent être transportés ou analysés immédiatement, ils doivent être stockés de façon appropriée ;
    Il est de votre responsabilité de procéder au retrait des déchets dangereux et de rendre l’environnement sûr ;
  En cas de doute, discuter de vos mesures avec le laboratoire ;
  Consigner par écrit toutes les étapes et tenir le laboratoire informé.

## Slide 65: Messages clés 2
  Vous avez des questions? Contactez le laboratoire et/ou le transporteur !
  Assurez-vous que le transporteur et le laboratoire peuvent vous contacter en cas de problème ou s'ils ont des questions concernant l'envoi de l'échantillon
  Vérifiez auprès du transporteur pour vous assurer qu'il n'y a pas de problèmes avec l'expédition (par exemple, les douanes)
  Assurez-vous que les échantillons et les contenants sont correctement étiquetés et joignez une documentation adéquate.

## Slide 66
9. Références et lignes directrices

## Slide 67: Références et lignes directrices
WHO Laboratory biosafety manual, 4th edition: Personal protective equipment
https://www.who.int/publications/i/item/9789240011410
UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 2017 http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev20/20files_e.html
ICAO Technical Instructions
https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx
Specimen labeling, storage & handling, CDC
https://www.cdc.gov/urdo/downloads/specstoragehandling.pdf
WHO Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2017–2018
http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.8/en/
WHO Infectious Substances Shipping Training - a course for shippers
http://www.who.int/ihr/i_s_shipping_training/en/

## Slide 68: Références et lignes directrices
European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), 2017 www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html
Regulations on the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID), 2017
http://otif.org/en/?page_id=174
Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008, CDC
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11560
Guidelines for the collection of clinical specimens during field investigation of outbreaks, WHO/CDS/CSR/EDC/2000.4
http://www.who.int/ihr/publications/WHO_CDS_CSR_EDC_2000_4/en/
CDC Infectious Diseases Laboratories Test Directory, https://www.cdc.gov/laboratory/specimen-submission/list.html
COVID-19 Specimen Collection – Nebraska Medical Center, https://www.youtube.com/watch?v=7g4aeMDe_tc&feature=youtu.be
Notes: Note: WHO COVID-19 Technical Guidance continues to be updated, so please check WHO website for the most up to date guidance prior to giving this training

## Slide 69
10. Autres ressources de formation

## Slide 70: Autres ressources de formation
Kit de formation sur les tests de diagnostic rapide des antigènes du SARS-CoV-2
Kit de formation sur les tests de diagnostic rapide des antigènes du SARS-CoV-2 | HSLP (who.int)

## Slide 71
Plateforme d’apprentissage de l’OMS sur la sécurité sanitaire – Supports de formation
Les présents supports de formation sont la propriété de © l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2022. Tous droits réservés.
Votre utilisation des présents supports est soumise aux conditions d’utilisation de la « Plateforme d’apprentissage de l’OMS sur la sécurité sanitaire – Supports de formation », que vous avez acceptées en les téléchargeant, et qui sont disponibles sur la Plateforme d’apprentissage sur la sécurité sanitaire à l’adresse suivante : https://extranet.who.int/hslp.
En cas d’adaptation, de modification, de traduction ou de toute autre révision du contenu de ces documents, vous ne devez pas laisser entendre que l’OMS est affiliée de quelque manière que ce soit à ces modifications, et vous ne devez pas utiliser le nom ni l’emblème de l’OMS dans les documents ainsi modifiés.
Si vous adaptez, modifiez, traduisez ou révisez de toute autre manière que ce soit le contenu de ces documents, vous devez en citer la source en indiquant la mention suivante : « Ces supports de formation sont une version modifiée du Kit de formation avancée pour les équipes d’intervention rapide (disponible à l’adresse suivante : https://extranet.who.int/hslp/), lequel est la propriété de © l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 2022, et sont utilisés avec l’autorisation de l’OMS. L’OMS décline toute responsabilité en cas de modification ou de révision des documents de l’OMS protégés par le droit d’auteur. »
En outre, nous vous invitons à informer l’OMS de toute modification de ces documents utilisés à des fins publiques, d’archivage ou de formation continue, en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : ihrhrt@who.int.