## Slide 1: B7.1 Prélèvements Biologiques et Gestion des prélèvements pour le Diagnostic de la Maladie à Virus Ebola
Mise à jour: juin 2018
Formation des Équipes d’Intervention Rapide

## Slide 2
Objecifs
Décrire les étapes clés d’un prélèvement sans risque
Décrire l’emballage des échantillon en vue de leur transport vers le laboratoire
Décrire l’élimination / la désinfection appropriée du matériel après usage

## Slide 3
Introduction
Les prélèvements de matériels biologiques sont destinés au laboratoire pour le diagnostic de la MVE, le suivi de l’état du patient, et l’évaluation de son état.
Ils sont indispensables à la prise en charge des cas.
Cependant ils sont potentiellement dangereux et directement contagieux s’ils sont infectés.
Leurs manipulations exigent beaucoup de précaution et le respect des procédures techniques, et des règles de sécurités.
L’acte de faire un prélèvement biologique, de le manipuler, et le transporter, ainsi que les objets souillés lors du prélèvement comportent un risque élevé de contamination du préleveur, de l’entourage et de l’environnement.

## Slide 4
PRELEVEMENT

## Slide 5
Prélèvements en contexte de MVE
IMPORTANT
Seule les personnes formées doivent effectuer les prélèvements.
La particularité du prélèvement dans un contexte de MVE est le degré de précautions à prendre contre d’éventuelles contaminations.
Suivre rigoureusement les procédures techniques (PON) et directives en vigueur (étapes, tubes, quantités, etc…) et les mesures de contrôle de l’infection.

## Slide 6
Prélèvements en contexte de MVE
Matériels biologiques prélevés:
Sang total sur tube EDTA
Ecouvillonnage buccal post mortem (sur cadavres)
Autres: Sperme, Urines, etc…

## Slide 7: Etapes pour le prélèvement
Préparez-vous: étiquetez les tubes et les formulaires; rassemblez tout l’équipement et tout le matériel avant d’aller vers le patient
Protégez-vous: mettez tout l’équipement de protection individuel (EPI)
Prélèvement de l’échantillon: utilisez une technique stérile et appliquer les précautions de sécurité
Sécurité avant tout: préparez l’échantillon pour le transport
Nettoyage: occupez-vous des déchets, déversements et expositions accidentelles
Prélèvements en contexte de MVE

## Slide 8: Préparation pour le prélèvement
Assurez vous d’avoir à proximité un assistant portant l’équipement de protection individuel et pouvant fournir de l’équipement supplémentaire.
Préparer le matériel de prélèvement: plateau, désinfectant, garrot, aiguilles, pansement, …
Etiquetez le formulaire et le tube de prélèvement primaire avec au moins trois identifiants: nom de l’échantillon ou identifiant unique, date de prélèvement, heure de prélèvement.
Prélèvements en contexte de MVE

## Slide 9: Port de l’EPI
Le port de l’EPI pour les prélèvements biologique, le lavage des mains et déshabillage suivent entièrement les mêmes règles, étapes, et exigences que celles observées dans le cadre de la PCI.
Prélèvements en contexte de MVE

## Slide 10
EPI UNIVERSEL
EPI complète
ADAPTE AU LABO P3
Masque N-95
Double paire de gants
Protection faciale
Bottes
Gants
Blouse
Protection occulaire (lunettes)
G.Pellegrini, CDC
Prélèvements en contexte de MVE
Notes: Notes for facilitators:
reflect with the audience on what to do if adequate PPE is not available
the levels of protection on the 2 pictures on the right are equivalent

## Slide 11: Après le prélèvement
Placez tous les objets ayant été en contact avec l’échantillon dans un sac pour déchets infectieux.
Essuyer l’extérieur du tube avec un désinfectant avant de donner à l’assistant portant des gants. Celui-ci mettra le tube dans un second emballage (étanche).
L’assistant devra fermer le deuxième emballage le plus hermétiquement possible, le sceller et désinfecter la paroi externe.
En cas de prélèvements ou de patients multiples;
  Changer les gants en passant au patient suivant;
  Se laver les mains entre chaque patient
Prélèvements en contexte de MVE

## Slide 12
EMBALLAGE DES ECHANTILLONS ET TRANSPORT

## Slide 13: Emballage sécurisé
Le transport des prélèvements jusqu’au laboratoire doit être fait de façon sécurisé de sorte à minimiser les risques de contamination des transporteurs, de l’environnement et des receveurs tout en protégeant le prélèvement. Pour cela:
Faire un triple - emballage
Observer les règles d’etiquetage du transport international en cas d’envoi à l’étranger.
Respectez les conditions de température et de délai de conservation et de transport.
Accompagner les expéditions de documentation appropriée.
Communiquer avec le laboratoire receveur pour partager les informations et préparer la réception des envois.
Emballage des prélèvements

## Slide 14: Le Triple - emballage
Le triple – emballage isole au mieux le prélèvement.
Emballage des prélèvements

## Slide 15: Transport
Le transport doit être le plus sécurisé possible et:
Être fait avec un moyen convenable: voiture, moto, avion;
Raccourcir le délai entre le prélèvement et le traitement de l’échantillon pour ne pas affecter la qualité et la fiabilité des résultats de laboratoire;
Respectez les conditions de conservation et de température;
Accompagné de la documentation nécessaire;
Être convenu avec le laboratoire receveur.

## Slide 16
GESTION DES DECHETS

## Slide 17
Tout matériel utilisé pour prélever un patient doit être considéré comme infecté.
Les déchets doivent être traités adéquatement pour ne pas être source de contamination.
Les objets piquants et tranchants sont
récupérés dans une boîte à paroi dure
contenant un liquide désinfectant
Les déchets mous sont récupérés dans un sac étanche en vue de leur destruction.
Gestion des déchets

## Slide 18
Tout matériel utilisé pour prélever un patient doit être considéré comme infecté.
Les déchets doivent être traités adéquatement pour ne pas être source de contamination.
Les objets réutilisables sont récupérés dans un sac étanche pour désinfection ultérieur
Les sacs des objets les plus dangereux doivent être doublés au besoin puis scellés.
Gestion des déchets

## Slide 19
Les déchets ainsi collectés doivent être déposés en un endroit sûr et protégé avant la désinfection ou la destruction.
Les objets réutilisables sont désinfectés à l’aide de :
produits chimiques
ou à l’autoclave.
Les déchets non-réutilisables sont
incinérés
ou ensevelis.
Gestion des déchets

## Slide 20
- UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 2017 (http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev20/20files_e.html)
- WHO Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2017–2018 (http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.8/en/)
- WHO Infectious Substances Shipping Training - a course for shippers (http://www.who.int/ihr/i_s_shipping_training/en/)
- Ebola outbreak, laboratory technical guidances, 2014 (http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/surveillance/en/index2.html)
- IATA Packing Instruction 650 – Biological Substances, Category B (https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/packing-instruction-650-DGR56-en.pdf)
- Specimen labeling, storage & handling, CDC, (https://www.cdc.gov/urdo/downloads/specstoragehandling.pdf)
- European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), 2017 (www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html)
- Regulations on the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID), 2017 (http://otif.org/en/?page_id=174)
- Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008, CDC
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/11560
- Guidelines for the collection of clinical specimens during field investigation of outbreaks, WHO/CDS/CSR/EDC/2000.4 http://www.who.int/ihr/publications/WHO_CDS_CSR_EDC_2000_4/en/
CDC Infectious Diseases Laboratories Test Directory, https://www.cdc.gov/laboratory/specimen-submission/list.html
- ICAO Technical Instructions (https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx)
Références utiles

## Slide 21: Clause de non-responsabilité
WHO Health Security Learning Platform - Training Materials
Plateforme d’Apprentissage de l'OMS sur la Sécurité Sanitaire - Matériel de formation
Ces matériels de formation de l'OMS sont © Organisation mondiale de la Santé (OMS) 2018. Tous droits réservés.
Votre utilisation de ces matériels est soumise aux conditions d’utilisation de la "Plate-forme d'Apprentissage de la Sécurité Sanitaire de l’OMS, Matériel de Formation", que vous avez acceptés lors du téléchargement et qui sont disponibles sur la Plateforme d'Apprentissage de la Sécurité Sanitaire: https://extranet.who.int/hslp
Si vous adaptez, modifiez, traduisez ou révisez de toute autre manière le contenu de ces documents, vous n'impliquerez pas que l'OMS soit affiliée à de telles modifications et n'utiliserez pas le nom ou l'emblème de l'OMS dans ces documents modifiés.
En outre, nous vous invitons à informer l'OMS de toute modification de ces documents que vous utilisez publiquement, à des fins d'archivage et de développement continu, en envoyant un courrier électronique à l'adresse suivante: ihrhrt@who.int

## Slide 22: Merci !