## Slide 1: 05
Mesures de sécurité pour la réalisation des TDR-Ag pour le SARS-CoV-2

## Slide 2: Clause de non-responsabilité
Plateforme d’Apprentissage de l’OMS sur la Sécurité Sanitaire - Matériels de formation
Ces matériels de formation de l’OMS sont la propriété de © l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 2022. Tous droits réservés.
Votre utilisation de ces matériels est soumise au respect des « Conditions d’utilisation de la Plateforme d’Apprentissage sur la Sécurité Sanitaire de l’OMS, matériels de formation », que vous avez acceptées en les téléchargeant et qui sont disponibles sur la Plateforme d’Apprentissage sur la Sécurité Sanitaire, à l’adresse https://extranet.who.int/hslp.
En cas d’adaptation, de modification, de traduction ou de révision de toute autre manière du contenu de ces matériels, vous ne devez pas laisser entendre que l’OMS est affiliée de quelque manière que ce soit à ces modifications et vous ne devez utiliser ni le nom ni l’emblème de l’OMS dans ces matériels modifiés.
En outre, veuillez informer l’OMS de toute modification de ces matériels que vous utilisez publiquement, à des fins d’archivage et de développement continu, en envoyant un courriel à l’adresse: ihrhrt@who.int.

## Slide 3: Objectifs d’apprentissage
Au terme de ce module, vous serez à même de :
  décrire quel équipement de protection individuelle (EPI) est requis et comment l’utiliser,
  expliquer comment préparer et utiliser des désinfectants,
  expliquer comment effectuer des tests et éliminer les déchets en toute sécurité.
Notes: I would change it to …, you will: know ….

## Slide 4: Transmission du SARS-CoV-2 (1)
Le SARS-CoV-2 se transmet entre des individus par contact direct, par contact indirect (en touchant des objets ou des surfaces contaminés) ou par contact étroit avec des personnes infectées via les sécrétions buccales et nasales que ces personnes infectées expulsent lorsqu’elles toussent, éternuent, parlent, respirent ou chantent.
Les individus qui sont en contact étroit avec une personne infectée peuvent être contaminés lorsque ces gouttelettes contaminées pénètrent dans leur bouche, leur nez ou leurs yeux.

## Slide 5: Transmission du SARS-CoV-2 (2)
Pour éviter le contact, il est important de se tenir à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, de se laver régulièrement les mains et d’éternuer/tousser dans le creux de son coude ou en se couvrant la bouche avec un mouchoir en papier.
Quand la distanciation physique (plus d’un mètre de distance) n’est pas possible, porter un masque est un moyen important de protéger les autres. Il est également crucial de se laver les mains régulièrement.

## Slide 6: Transmission du SARS-CoV-2 (3)
Le prélèvement d’échantillons peut produire de fines gouttelettes qui sont capables de rester en suspension dans l’air pendant plus longtemps.
  Cette procédure n’est pas considérée comme un acte générant des aérosols. 1
Lorsque les échantillons sont prélevés chez des personnes infectées par le SARS-CoV-2, ces gouttelettes peuvent contenir le virus.
Ces gouttelettes peuvent être inhalées par les agents de santé ou d’autres individus si ces derniers ne portent pas les EPI appropriés. Grâce au port d’un EPI adapté, la procédure de prélèvement d’échantillons présentera un faible risque de transmission.
L’accès aux zones de prélèvement d’échantillons devrait être interdit aux personnes qui ne participent pas aux procédures de prélèvement.
1 Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) is suspected or confirmed. Interim guidance, 12 July 2021. Geneva: World Health Organization; 2021

## Slide 7: Effectuer une évaluation des risques biologiques (1)
L’évaluation des risques biologiques est un processus systématique consistant à rassembler des informations et à évaluer la probabilité et les conséquences d’une exposition à un ou plusieurs dangers sur le lieu de travail ou d’une libération/diffusion de ces dangers, et à déterminer les mesures appropriées de maîtrise des risques permettant de réduire le risque.
ÉTAPE 1. Rassembler les informations (identification des dangers)
ÉTAPE 2. Évaluer les risques
ÉTAPE 3. Élaborer une stratégie de maîtrise des risques
ÉTAPE 4. Sélectionner et appliquer les mesures de maîtrise des risques
ÉTAPE 5. Passer en revue les risques et les mesures de maîtrise des risques

## Slide 8: Effectuer une évaluation des risques biologiques (2)
L’évaluation des risques devrait être un processus continu.
Elle devrait être effectuée au début de toute activité en laboratoire faisant appel à la manipulation d’agents biologiques et à chaque fois qu’un changement survient au niveau :
  du personnel,
  du service,
  des équipements,
  des méthodes,
  de la réglementation.
Pour plus d’information sur la réalisation d’une évaluation des risques, voir : Risk assessment and management of exposure of health care workers in the context of COVID-19: Interim guidance, 19 March 2020, and 9 September 2020 et Orientations sur la sécurité biologique en laboratoire en rapport avec la maladie à coronavirus 2019 (‎COVID-19)‎ : orientations provisoires, 28 janvier 2021

## Slide 9: Niveau de risque associé aux procédures de TDR–Ag du SARS-CoV-2
Procédure | Risque initial * | Risque résiduel**
Prélèvement de l’échantillon | De modéré à élevé | De faible à modéré
Réception et recueil de l’échantillon | Faible | Faible
TDR-Ag du SARS-CoV-2 | Faible | Faible
* Risque initial : risque avant la prise de toute mesure de précaution particulière (par exemple, ventilation, EPI)
** Risque résiduel : risque subsistant après la prise de mesures de précaution élémentaires (par exemple, ventilation, EPI)

## Slide 10: Ce qu’il faut faire avant le prélèvement et l’analyse d’un échantillon
Porter un EPI approprié
Procédure | EPI
Prélèvement de l’échantillon | Gants non stériles à usage unique Blouse1 Protection oculaire (lunettes de sécurité ou de protection, écrans faciaux [visières]) Masque médical 2,3
Réception et recueil de l’échantillon | Gants non stériles à usage unique Blouse Protection oculaire (lunettes de sécurité ou de protection, écrans faciaux [visières]) Masque médical3
Analyse de l’échantillon par TDR-Ag du SARS-CoV-2 | 
1 Tablier ou blouse en matière solide, tenues de bloc, ou blouses à manches longues qui couvrent entièrement les avant-bras ; couvre-chefs (charlottes, etc.) ; et surchaussures ou chaussures adaptées
2 Advice on the use of masks in the context of COVID-19, Interim guidance, 23 December 2020 ; Utilisation rationnelle des équipements de protection individuelle contre la COVID-19 et éléments à considérer en cas de grave pénurie, Orientations provisoires, 23 décembre 2020. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2020. Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (‎COVID-19)‎ is suspected or confirmed. Interim guidance, 12 July 2021
Les masques respiratoires sont recommandés dans les situations où des actes générant des aérosols sont pratiqués. En fonction des valeurs et des préférences et s’ils sont largement disponibles, les masques respiratoires pourront également être utilisés lors de la prestation de soins directs aux patients COVID-19 dans d’autres contextes.
3 Les masques médicaux sont des masques chirurgicaux ou opératoires plats ou plissés ; ils se fixent sur la tête par des lanières qui entourent les oreilles, la tête ou les deux. Leur efficacité est testée suivant une série de méthodes de contrôle normalisées (ASTM F2100, EN 14683, ou équivalent) visant à établir un équilibre entre une filtration élevée, une bonne respirabilité et, éventuellement, la résistance à la pénétration des liquides.
À adapter en fonction des lignes directrices en vigueur dans votre pays

## Slide 11: Comment mettre et comment ôter un EPI
Cours disponible à l’adresse suivante : https://openwho.org/courses/IPC-PPE-FR (COVID-19 : Comment enfiler et retirer l’équipement de protection individuelle (EPI))
Autres ressources : Série de vidéos de l’OMS sur la sécurité biologique : https://www.who.int/activities/strengthening-public-health-laboratory-services/videos
Visualisez la vidéo en cliquant ici

## Slide 12: Mettre en place le poste de travail
Le TDR-Ag du SARS-CoV-2 doit être effectué sur une paillasse adéquate, bien ventilée, éloignée de la zone de prélèvement de l’échantillon et d’autres zones auxquelles les patients ont accès.
La zone de travail devrait être marquée par un signe qui indique la présence d’un danger biologique et ne devrait être accessible qu’aux personnels ayant été formés, qui effectuent le test et qui portent l’EPI approprié.
À adapter en fonction des lignes directrices en vigueur dans votre pays

## Slide 13: Configuration du poste de travail
Fournitures
Test effectué ici
(placer une étoffe absorbante)
Registre pour consigner les données relatives aux TDR-Ag du SARS-CoV-2
TDR-Ag du SARS-CoV-2
Minuteur
Gants
Récipient de déchets et désinfectants
(eau de javel à 0,1 % et 0,5 %
et éthanol à 70 %)

## Slide 14: En manipulant des TDR-Ag du SARS-CoV-2, vous devez :
Changer de blouse et de gants s’ils sont souillés ou contaminés.
Ôter blouse et gants avant de quitter la zone de travail et entre les analyses d’échantillons.
Vous débarrasser des blouses jetables après leur première utilisation. Les blouses en tissu devraient être réutilisées après un lavage et une décontamination adéquats.
Toujours appliquer les mesures d’hygiène des mains avant et après avoir manipulé les échantillons et avant et après avoir ôté les gants.
À adapter en fonction des lignes directrices en vigueur dans votre pays

## Slide 15: Désinfectants

## Slide 16: Désinfectants pour le SARS-CoV-2
Tous les désinfectants ne sont pas efficaces contre le SARS-CoV-2.
L’eau de javel et l’éthanol sont deux désinfectants couramment disponibles qui sont actifs contre le SARS-CoV-2.
Respecter les directives nationales ou les lignes directrices internationales lors du choix de désinfectants.1
Type | Concentration de travail2 | Observations
Hypochlorite de sodium (javel3) | 0,1 % | Désinfectant à usage multiple qui peut être utilisé pour la désinfection générale d’une surface
Hypochlorite de sodium (javel3) | 0,5 % | Désinfectant à usage multiple qui peut être utilisé pour imprégner des objets et désinfecter lors d’un déversement. Corrosif sur les métaux et les plastiques
Éthanol | 70 % | Ne laisse pas de résidus. À utiliser avec d’autres désinfectants pour décontaminer les surfaces (dont les métaux)
1 Laboratory biosafety manual. 4th edition. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311).
2 La concentration renvoie à la force du désinfectant.
3 La concentration de l’eau de javel domestique varie entre 3 % et 5 %. Ne pas utiliser d’eau de javel lorsqu’on travaille avec des produits qui contiennent de l’iso/thiocyanate de guanidinium (GITC/GTC). Dans ce cas, il est possible d’utiliser une solution à 70 % d’éthanol ou d’alcool isopropylique. Lire les consignes du fabricant avant l’utilisation.
À adapter en fonction des lignes directrices en vigueur dans votre pays

## Slide 17: Préparation et utilisation de désinfectants
Désinfecter le poste de travail avant et après chaque utilisation et immédiatement après un déversement.
Le temps de contact, la dilution et la durée de conservation de la solution désinfectante (après dilution) sont tous déterminants pour l’efficacité de la désinfection.
Toujours laisser les désinfectants en contact avec les surfaces ou les produits répandus pendant la durée recommandée qui est en général 10 à 15 minutes.
Préparer chaque jour la solution de travail à base d’hypochlorite de sodium (eau de javel) en diluant la solution désinfectante concentrée, étant donné que l’hypochlorite de sodium dilué se dégrade rapidement et perd de son efficacité.
Marquer la date de la dilution sur le flacon et utiliser le produit uniquement le jour où il a été préparé.
Ne pas utiliser d’eau de javel lorsqu’on travaille avec des produits qui contiennent de l’iso/thiocyanate de guanidinium (GITC/GTC). Dans ce cas, il est possible d’utiliser une solution à 70 % d’éthanol ou d’alcool isopropylique. Lire les consignes du fabricant avant l’utilisation.
À adapter en fonction des lignes directrices en vigueur dans votre pays

## Slide 18: Dilution de désinfectants : L’eau de javel – exemple d’une solution à 0.5 %
Pour préparer une solution d’hypochlorite de sodium (eau de javel) à 0,5 % à partir d’eau de javel à usage domestique (d’hypochlorite de sodium à 5 %) :
Ajouter 10 ml de javel domestique à 90 ml d’eau dans un conteneur adapté ou un vaporisateur.
Marquer sur le conteneur ou le vaporisateur le nom du désinfectant (eau de javel à 0,5 %), la date de la préparation et les initiales de l’agent qui a préparé la solution.
Préparer le désinfectant à base d’eau de javel diluée chaque jour et se débarrasser de ce qui n’aura pas été utilisé à la fin de la journée.
Utiliser le désinfectant uniquement le jour où il a été préparé.
Ajuster la dilution en se référant à la concentration initiale de l’eau de javel à usage domestique (qui varie généralement entre 3 % et 5 %).

## Slide 19: Dilution de désinfectants : L’éthanol
Pour préparer une solution d’éthanol à 70 % à partir de l’éthanol à 100 % :
Ajouter 70 ml d’éthanol à 100 % à 30 ml d’eau dans un conteneur adapté ou un vaporisateur.
Marquer sur le conteneur ou le vaporisateur le nom du désinfectant (éthanol à 70 %) et la date de la préparation de la solution.
L’éthanol peut être conservé dans un conteneur ou un vaporisateur.

## Slide 20: Gérer un déversement (mineur)
Porter des gants et une blouse :
Asperger d’eau de javel à 0,5 % la zone du déversement.
Couvrir le produit répandu et le désinfectant avec une serviette en papier.
Laisser en contact au moins 10 minutes.
Nettoyer le produit répandu et le désinfectant avec une serviette en papier et jeter l’ensemble dans le récipient à déchets biologiques dangereux.
Désinfecter la zone avec de l’eau de javel à 0,5 % et sécher avec une serviette en papier. Jeter la serviette en papier dans le récipient à déchets biologiques dangereux.
Désinfecter la zone avec de l’alcool à 70 % et sécher avec une serviette en papier. Jeter la serviette en papier dans le récipient à déchets biologiques dangereux.
Ne pas utiliser d’eau de javel lorsqu’on travaille avec des produits qui contiennent de l’iso/thiocyanate de guanidinium (GITC/GTC). Dans ce cas, il est possible d’utiliser une solution à 70 % d’éthanol ou d’alcool isopropylique.

## Slide 21: Gestion des déchets

## Slide 22: Gérer les déchets (1)
Manipuler tous les déchets issus d’activités de prélèvement d’échantillons (par exemple, le récipient à déchets, s’il diffère du tube d’extraction) et les EPI jetables en les considérant comme biologiquement dangereux. Mettre les déchets infectieux dans un autoclave ou les incinérer.1
1 Laboratory biosafety manual. 4th edition. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240011311).

## Slide 23: Gérer les déchets (2)
Élimination des cassettes usagées ou des tubes d’extraction (et autres consommables tels que les pipettes de transfert) usagés ayant servi pour le TDR-Ag du SARS-CoV-2 :
  Lire les instructions spécifiques des fabricants.
    Note : certains tampons d’extraction de kits de TDR antigénique, lorsqu’ils sont utilisés conformément au mode d’emploi, inactivent le virus SARS-CoV-2 lorsque l’échantillon est ajouté au tampon dans le tube d’extraction. Les procédures de gestion des déchets applicables peuvent être indiquées dans le mode d’emploi.
  Lire les fiches techniques de sécurité fournies pour les produits.
    Note : le tampon d’extraction d’un kit de TDR-Ag peut contenir de l’azoture de sodium, et l’autoclavage doit être évité lors de la manipulation de grands volumes d’azoture de sodium. L’accumulation d’azoture de sodium au contact d’un métal peut présenter un risque grave d’explosion sous l’effet de la chaleur ou d’un choc.
  Respecter la réglementation nationale et locale en matière d’élimination des déchets.
  En l’absence de recommandations contraires des autorités nationales ou du fabricant, manipuler les TDR-Ag du SARS-CoV-2 en les considérant comme biologiquement dangereux.

## Slide 24: Ce qu’il faut faire après le test
Tous les composants des TDR-Ag du SARS-CoV-2 sont à usage unique et ne doivent pas être réutilisés.
Mettre tout le matériel potentiellement contaminé (conteneurs d’échantillons usagés, tubes d’extraction usagés, pipettes de transfert et cassettes de test usagées) dans un sac pour déchets biologiques dangereux.
À la fin de la journée, sceller hermétiquement le sac et suivre les lignes directrices de votre établissement sur l’élimination des déchets biologiques dangereux.
À adapter en fonction des lignes directrices en vigueur dans votre pays

## Slide 25: Tests réalisés dans la communauté
Prendre des sacs pour déchets biologiques dangereux en quantité suffisante lorsqu’on va réaliser des tests au sein de la communauté.
Mettre tout le matériel potentiellement contaminé (tubes d’extraction d’échantillon usagés, pipettes de transfert et cassettes de test usagées) dans un sac pour déchets biologiques dangereux et sceller hermétiquement le sac.
Utiliser un nouveau sac pour déchets biologiques dangereux (n’ayant encore jamais servi) pour l’élimination de déchets à différents endroits au sein de la communauté.
Retourner les sacs fermés à l’établissement de santé pour autoclavage1 ou incinération.
    1 Le tampon d’extraction d’un kit de TDR-Ag du SARS-CoV-2 peut contenir de l’azoture de sodium ; l’autoclavage doit être évité lors de la manipulation de grands volumes d’azoture de sodium. L’accumulation d’azoture de sodium au contact d’un métal peut présenter un risque grave d’explosion sous l’effet de la chaleur ou d’un choc.
À adapter en fonction des lignes directrices en vigueur dans votre pays

## Slide 26
Points essentiels (1)
Porter un EPI approprié qui doit inclure une protection respiratoire, une protection oculaire, une blouse, et des gants.
Le type d’EPI à utiliser peut être adapté en fonction d’une évaluation locale des risques.
Le test devrait être réalisé dans une pièce à part, bien ventilée.

## Slide 27
Points essentiels (2)
L’eau de javel (hypochlorite de sodium) et l’éthanol sont tous deux actifs contre le SARS-CoV-2.
Le temps de contact, la dilution et la durée de conservation de la solution désinfectante (après dilution) sont tous déterminants pour l’efficacité de la désinfection.
Manipuler tous les déchets issus des activités de prélèvement d’échantillons et de réalisation des TDR-Ag du SARS-CoV-2 en les considérant comme biologiquement dangereux, sauf indication contraire.

## Slide 28: Des questions ?