## Slide 1: 08
Réalisation du TDR-Ag du SARS-CoV-2

## Slide 2: Clause de non-responsabilité
Plateforme d’Apprentissage de l’OMS sur la Sécurité Sanitaire - Matériels de formation
Ces matériels de formation de l’OMS sont la propriété de © l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 2022. Tous droits réservés.
Votre utilisation de ces matériels est soumise au respect des « Conditions d’utilisation de la Plateforme d’Apprentissage sur la Sécurité Sanitaire de l’OMS, matériels de formation », que vous avez acceptées en les téléchargeant et qui sont disponibles sur la Plateforme d’Apprentissage sur la Sécurité Sanitaire, à l’adresse https://extranet.who.int/hslp.
En cas d’adaptation, de modification, de traduction ou de révision de toute autre manière du contenu de ces matériels, vous ne devez pas laisser entendre que l’OMS est affiliée de quelque manière que ce soit à ces modifications et vous ne devez utiliser ni le nom ni l’emblème de l’OMS dans ces matériels modifiés.
En outre, veuillez informer l’OMS de toute modification de ces matériels que vous utilisez publiquement, à des fins d’archivage et de développement continu, en envoyant un courriel à l’adresse: ihrhrt@who.int.

## Slide 3: Objectifs d’apprentissage
Au terme de ce module, vous serez à même de :
décrire les principales étapes à suivre pour réaliser des TDR-Ag du SARS-CoV-2,
comprendre comment interpréter les résultats individuels de chacun.
Cette diapositive peut nécessiter une adaptation en fonction du TDR-Ag du SARS-CoV-2 utilisé

## Slide 4: TDR-Ag du SARS-CoV-2
Les procédures de test et l’interprétation des résultats des TDR-Ag du SARS-CoV-2 sont semblables pour tous les tests.
Il est important de suivre le mode d’emploi propre à chaque test, car les réactifs et les procédures, y compris les périodes d'incubation, peuvent varier d'un test à l'autre.

## Slide 5: Contenu du kit de TDR-Ag du SARS-CoV-2
Dispositif de test (emballage individuel dans une pochette en aluminium avec absorbeur d'humidité)
Tube avec tampon d’extraction
Bouchon canule
Ecouvillon stérile
Porte-papier
Mode d’emploi
Cette diapositive peut nécessiter une adaptation selon le TDR-Ag du SARS-CoV-2 utilisé

## Slide 6: Précautions
Ne pas réutiliser les composants du kit de TDR-Ag du SARS-CoV-2.
Ne pas utiliser le kit de TDR-Ag du SARS-CoV-2 si la pochette est endommagée ou si le sceau est brisé.
Ne jamais utiliser le tampon d'extraction provenant d’un autre lot du même test ou de marques de tests différentes.
Cette diapositive peut nécessiter une adaptation selon le TDR-Ag du SARS-CoV-2 utilisé

## Slide 7: Comment se préparer
Lire attentivement le mode d’emploi du TDR-Ag du SARS-CoV-2.
Vérifier la date de péremption. Ne pas utiliser le kit si la date de péremption est dépassée. Les matériels du kit sont stables jusqu’à la date de péremption imprimée sur l'extérieur de la boîte.
Vérifier que le dispositif d’analyse et le sachet de déshydratant ne sont ni endommagés, ni invalides.
Conserver le TDR-Ag du SARS-CoV-2 à l'abri de la lumière directe du soleil et à la température recommandée par le fabricant.
Ne pas congeler le kit.
Il est impératif de respecter les règles d’hygiène des mains et de porter l’EPI recommandé lors de la réalisation du test.
Cette diapositive peut nécessiter une adaptation en fonction du TDR-Ag du SARS-CoV-2 utilisé

## Slide 8: Procédure de test applicable au TDR-Ag du SARS-CoV-2 (1)
Insérer l'écouvillon dans un tube contenant le tampon d’extraction. Tout en pressant le tube contenant le tampon, remuer l’écouvillon.
Retirer l'écouvillon tout en pressant les côtés du tube pour extraire le liquide de l'écouvillon.
Presser fermement le bouchon canule de sorte qu'il entre dans le tube.
Cette diapositive peut nécessiter une adaptation selon le TDR-Ag du SARS-CoV-2 utilisé

## Slide 9: Procédure de test applicable aux TDR-Ag du SARS-CoV-2 (2)
Appliquer des gouttes d’échantillon extrait dans le puits d'échantillonnage du dispositif de test. Ajouter le nombre exact de gouttes spécifié par le fabricant.
Lire et enregistrer le résultat du test après la période de temps spécifiée.
Cette diapositive peut nécessiter une adaptation selon le TDR-Ag du SARS-CoV-2 utilisé

## Slide 10: Procédure de test applicable aux TDR-Ag du SARS-CoV-2 (3)
Consigner le résultat du test dans le Registre des TDR-Ag du SARS-CoV-2.
Enregistrer le résultat du test.
Éliminer tous les déchets (kit de test, tube contenant le tampon, écouvillon et porte-papier dont vous aurez fait usage) dans un sac pour déchets biologiques.
Enlever le masque médical, la blouse, les lunettes protectrices ou l’écran protecteur.
Procéder aux mesures d'hygiène des mains.
Cette diapositive peut nécessiter une adaptation selon le TDR-Ag du SARS-CoV-2 utilisé

## Slide 11: Interprétation des résultats des TDR
Les résultats des TDR doivent être considérés en conjonction avec les antécédents cliniques du patient et les autres données disponibles.
Interprétation des résultats des TDR sur le dispositif :
Une bande colorée apparaîtra dans la partie supérieure de la fenêtre de résultats pour indiquer que le test fonctionne correctement. Cette bande est la ligne de contrôle (C).
Une bande colorée apparaîtra dans la partie inférieure de la fenêtre de résultats. Cette bande est la ligne de test des antigènes du SARS-CoV-2 (T).

## Slide 12: Interprétation des résultats : Résultats négatifs
Une ligne dans «C» et AUCUNE LIGNE dans «T» signifient que le SARS-CoV-2 N’EST PAS DETECTE.
Le résultat du test doit être interprété comme un résultat NEGATIF
Cette diapositive peut nécessiter une adaptation selon le TDR-Ag du SARS-CoV-2 utilisé
NEGATIF

## Slide 13: Interprétation des résultats : Résultats positifs
Une ligne dans «C» ET une ligne dans «T» signifient que le SARS-CoV-2 EST DETECTE.
Même si la ligne de contrôle est faible, ou si la ligne de test n’est pas uniforme, le test doit être considéré comme correctement effectué et le résultat du test doit être interprété comme un résultat POSITIF.
Cette diapositive peut nécessiter une adaptation selon le TDR-Ag du SARS-CoV-2 utilisé
POSITIF.

## Slide 14: Interprétation des résultats : Résultats invalides
AUCUNE LIGNE dans «C» et une ligne ou aucune ligne dans «T» signifient que le test est INVALIDE.
Recommencer le test en utilisant un nouveau dispositif (non ouvert) de TDR-Ag du SARS-CoV-2 et un nouvel échantillon.
Cette diapositive peut nécessiter une adaptation selon le TDR-Ag du SARS-CoV-2 utilisé
INVALIDE

## Slide 15: Lire les résultats du TDR-Ag
Cette diapositive peut nécessiter une adaptation en fonction du TDR-Ag du SARS-CoV-2 utilisé
Non
Avez-vous atteint le temps de lecture maximal indiqué dans le mode d’emploi fourni par le fabricant ?
Oui
Lisez le test immédiatement:
1/La bande de contrôle « C » est-elle présente ?
Oui
Non
Non
Continuez l’incubation
NE lisez PAS le test
Teste INVALIDE
ABANDONNEZ la lecture du test
Refaites un nouveau test
2/La bande de test « T » est-elle présente ?
Oui
Non
Teste POSITIF
Teste NÉGATIF

## Slide 16: Vidéo de démonstration
Pour accéder à la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KXAhLSpGncg

## Slide 17: Démonstration et activités pratiques

## Slide 18: Activité : Configuration du poste de travail
Instructions
Identifier votre poste de travail dans la salle des activités pratiques.
Rassembler les kits de test et les fournitures nécessaires.
Obtenir un échantillon POSITIF et un échantillon NEGATIF auprès de votre instructeur.
Disposer tous les éléments sur votre poste de travail.
Durée totale : 5 minutes

## Slide 19: Exercices pratiques
Instructions
Respecter les mesures de sécurité et porter des équipements de protection individuelle (EPI)
Réaliser deux TDR-Ag du SARS-CoV-2 à l’aide des échantillons de contrôle fournis par votre instructeur (si des échantillons de contrôle ne sont pas disponibles, des tests peuvent être effectués sur des échantillons prélevés dans le cadre de la session de formation).
Lever la main si vous avez besoin de fournitures supplémentaires.
Documenter les résultats des TDR-Ag du SARS-CoV-2.
Montrer vos résultats de tests ainsi que les dispositifs de test utilisés à votre instructeur lorsque vous aurez terminé.
Durée totale : 45 minutes

## Slide 20: Interprétation pratique des résultats des tests

## Slide 21: Activité : Interprétation des tests (1)
Instructions
Interpréter les résultats des tests à partir de la Fiche de Lecture des TDR-Ag du SARS-CoV-2 fournie.
Enregistrer vos résultats.
Lever la main si vous avez besoin d’aide.
Durée totale : 5 minutes

## Slide 22: Activité : Interprétation des tests (2)
Réponses :
Positif / NEGATIF / invalide
Positif / négatif / INVALIDE
POSITIF / négatif / invalide
POSITIF / négatif / invalide
Positif / NEGATIF / invalide
Réponses :
POSITIF / négatif / invalide
Positif / NEGATIF / invalide
Positif / négatif / INVALIDE
Positif / NEGATIF / invalide
POSITIF / négatif / invalide
Cette diapositive peut nécessiter une adaptation selon le TDR-Ag du SARS-CoV-2 utilisé

## Slide 23: Défis communs liés aux TDR-Ag du SARS-CoV-2
Se reporter à la section «TDR-Ag du SARS-CoV-2 − foire aux questions» pour obtenir plus d'informations sur les défis communs liés aux TDR-Ag du SARS-CoV-2, ainsi que sur les procédures applicables aux TDR-Ag du SARS-CoV-2.

## Slide 24
Points essentiels
Suivre le mode d’emploi du kit d’analyse pour effectuer le test.
S’assurer que le kit n’est pas endommagé et que sa date de validité n’est pas dépassée avant de l’utiliser.
Consigner les résultats dans le registre des TDR-Ag du SARS-CoV-2.
Lors de l’interprétation des résultats du test, toujours vérifier que la bande de contrôle est bien présente. Si elle n’apparait pas, le résultat est invalide et il faut recommencer le test en utilisant un nouveau TDR.

## Slide 25: Des questions ?