## Slide 1: 06
Prélèvement d’échantillons

## Slide 2: Clause de non-responsabilité
Plateforme d’Apprentissage de l’OMS sur la Sécurité Sanitaire - Matériels de formation
Ces matériels de formation de l’OMS sont la propriété de © l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 2022. Tous droits réservés.
Votre utilisation de ces matériels est soumise au respect des « Conditions d’utilisation de la Plateforme d’Apprentissage sur la Sécurité Sanitaire de l’OMS, matériels de formation », que vous avez acceptées en les téléchargeant et qui sont disponibles sur la Plateforme d’Apprentissage sur la Sécurité Sanitaire, à l’adresse https://extranet.who.int/hslp.
En cas d’adaptation, de modification, de traduction ou de révision de toute autre manière du contenu de ces matériels, vous ne devez pas laisser entendre que l’OMS est affiliée de quelque manière que ce soit à ces modifications et vous ne devez utiliser ni le nom ni l’emblème de l’OMS dans ces matériels modifiés.
En outre, veuillez informer l’OMS de toute modification de ces matériels que vous utilisez publiquement, à des fins d’archivage et de développement continu, en envoyant un courriel à l’adresse: ihrhrt@who.int.

## Slide 3: Objectifs d’apprentissage
Au terme de ce module, vous serez à même de :
décrire l’équipement de protection individuelle (EPI) requis pour la collecte d’échantillons,
savoir comment préparer votre espace et poste de travail,
décrire quels sont les échantillons recommandés pour les tests de détection du SARS-CoV-2,
décrire les précautions à prendre lors de la collecte d’échantillons destinés aux tests de détection du SARS-COV-2,
décrire comment conditionner les échantillons en vue de leur transport.

## Slide 4: Introduction à la collecte d’échantillons
Une collecte d’échantillons bien conduite est essentielle pour le diagnostic en laboratoire de la COVID-19.
Le résultat de tout test de diagnostic dépend de la qualité de l’échantillon reçu.
Un échantillon qui n’est pas prélevé correctement peut conduire à un résultat de test faussement négatif et pourrait amener une personne atteinte de la COVID-19 à ne pas s’isoler ou à ne pas recevoir les soins appropriés.
Les écouvillons nasopharyngés sont souvent l’échantillon de choix pour les tests à l’aide des TDR-Ag du SARS-CoV-2. D’autres types d’échantillons sont également utilisés, tels que les prélèvements par écouvillonnage dans le nez ou dans la gorge (souvent pour les kits d’autodépistage). Reportez-vous toujours au mode d’emploi du kit qui spécifie le type d’échantillons à utiliser.

## Slide 5: Poste de travail pour la collecte des échantillons1
Prélevez les échantillons pour un test de détection du SARS-CoV-2 en portant l’EPI approprié (décrit plus loin dans ce module).
Assurez-vous que toutes les fournitures sont disponibles avant d’effectuer le prélèvement d’échantillons.
Prélevez l’échantillon dans une salle d’intervention normale avec la porte fermée.
Limitez le nombre d’agents de santé présents pendant l’intervention à ceux qui sont essentiels à la prise en charge du patient et au déroulement de l’intervention.
Aucune personne étrangère à la réalisation de l’intervention, notamment aucun visiteur, ne doit être présente lors du prélèvement d’échantillons.
1 La configuration du poste de travail pourra être révisée si le prélèvement d’échantillons a lieu sur le terrain.

## Slide 6: Fournitures et matériel
Écouvillon nasopharyngé1 stérile neuf (non ouvert) emballé individuellement
Récipient primairel (par exemple, milieu de transport viral ou tube avec tampon)
EPI, incluant gants, blouse, protection oculaire (lunettes de protection ou écran facial), et masque médical 2
Stylo pour le marquage ou l’étiquetage
Eau de javel, éthanol et serviettes en papier pour nettoyer le poste de travail
Formulaire de prélèvement
Savon pour le lavage des mains ou produit hydroalcoolique
Sacs étanches pour déchets biologiques dangereux et poubelles pour le stockage ou le transport des déchets biologiques dangereux
1 Au fur et à mesure que de nouveaux tests seront disponibles, d’autres types d’échantillons pourront être utilisés.
2 Les masques respiratoires sont recommandés dans les situations où des actes générant des aérosols sont pratiqués. En fonction des valeurs et des préférences et s’ils sont largement disponibles, les masques respiratoires pourront également être utilisés lors de la prestation de soins directs aux patients COVID-19 dans d’autres contextes.
À adapter en fonction des lignes directrices en vigueur dans votre pays

## Slide 7: Quel EPI est recommandé pour l’agent de santé pendant le prélèvement des échantillons ?
Robe d’isolement médicale à manches longues par dessus une tenue de bloc, qui couvre entièrement votre torse et va du cou aux genoux, et couvre vos bras jusqu’au bout des poignets
Masque médical bien fixé et adapté à votre visage
Protection des yeux (par exemple, des lunettes de protection ou un écran facial complet jetable) qui peut être ajustée pour s’adapter à votre visage et couvrir vos yeux, votre nez, votre bouche et votre menton
Gants propres, non stériles et jetables qui couvrent la zone du poignet de votre robe d’isolement médicale

## Slide 8: Prélèvement d'échantillons : directives générales (1)
Lisez, comprenez et respectez strictement toutes les mesures de biosécurité applicables pour la collecte, la manipulation et la gestion des échantillons pour les tests SARS-CoV-2.
Prélevez l'échantillon dès que possible une fois qu'une décision a été prise de poursuivre le dépistage du SARS-CoV-2, quel que soit le moment d'apparition des symptômes.
Adhérez strictement aux procédures de prélèvement d'échantillons établies pour obtenir des échantillons de haute qualité.
À adapter en fonction des lignes directrices en vigueur dans votre pays

## Slide 9: Prélèvement d’échantillons : directives générales (2)
Nettoyez et désinfectez rapidement les surfaces de la salle d’intervention avant et après le prélèvement d’échantillons en utilisant des désinfectants appropriés et le temps de contact recommandé pour le désinfectant concerné.
Étiquetez chaque échantillon avec le numéro d’identification (ID) unique du patient (p. ex., le numéro du dossier médical), l’ID unique de l’échantillon (par exemple, le numéro de demande du laboratoire), le type d’échantillon et la date et l’heure de prélèvement de l’échantillon.
Respectez strictement les mesures d’hygiène des mains et de sécurité biologique recommandées.
À adapter en fonction des lignes directrices en vigueur dans votre pays

## Slide 10
Le test doit être effectué immédiatement après le prélèvement de l'échantillon.
Utilisez uniquement les matériaux et les réactifs (par exemple, le tampon d'extraction) fournis par le fabricant avec le test.
Si le test ne peut pas être effectué immédiatement après le prélèvement de l’échantillon, suivez les recommandations du fabricant pour son stockage.
Selon l'algorithme de votre pays, si un deuxième échantillon doit être prélevé pour le test moléculaire TAAN, assurez-vous que les matériaux et réactifs appropriés (par exemple, le milieu de transport viral) sont disponibles au poste de travail.
Prélèvement d'échantillons : directives générales (3)
À adapter en fonction des lignes directrices en vigueur dans votre pays

## Slide 11: Prélever un écouvillon nasopharyngé (1)
Insérez un écouvillon nasopharyngé stérile dans la cavité nasale du patient, atteignant la surface du nasopharynx postérieur.
Écouvillonner la surface du nasopharynx postérieur, en tournant l'écouvillon 3 à 4 fois pour assurer un bon prélèvement. Laisser l'écouvillon dans la cavité nasale pendant quelques secondes assurera l'absorption des sécrétions nasales.
Retirez l'écouvillon stérile de la cavité nasale.

## Slide 12: Prélever un échantillon par écouvillonnage nasopharyngé (2)
Si le prélèvement dans une narine échoue, prélevez un échantillon dans l’autre narine avec le même écouvillon.
Après avoir collecté l’échantillon, effectuez le TDR-Ag du SARS-CoV-2 selon les instructions du fabricant (voir Module 08 : Réalisation du TDR-Ag du SARS-CoV-2).
Au moment de placer les écouvillons dans un tube, si les écouvillons n’ont pas de point de cassure, désinfectez rapidement les ciseaux destinés à couper l’écouvillon, avant et après avoir coupé l’écouvillon.
Si un deuxième échantillon doit être prélevé pour un test moléculaire TAAN d’après l’algorithme de test de votre pays, faites-le immédiatement après avoir prélevé l’échantillon destiné au test TDR-Ag du SARS-CoV-2.

## Slide 13: Prélever un échantillon par écouvillonnage nasopharyngé (vidéo)
Pour accéder à la vidéo : How to collect oropharyngeal and nasopharyngeal specimens for the diagnosis of COVID-19

## Slide 14: Transport des échantillons au laboratoire

## Slide 15: Éléments à prendre en compte lors de l’emballage des échantillons en vue de leur transport1,2
Savoir. Il existe un risque d’exposition des personnes ou de l’environnement aux échantillons pendant le transport.
Faire attention. Les échantillons destinés aux tests du SARS-CoV-2 doivent être emballés avec un triple emballage. Le triple emballage protège l’échantillon contre la casse ou les fuites pendant le transport et empêche la contamination du courrier et de l’environnement en cas de casse / fuite.
Être proactif. Si vous n’avez pas de triple emballage commercial disponible, vous pouvez improviser à partir d’articles courants trouvés dans votre établissement s’ils respectent les principes du triple emballage (expliqués sur la diapositive suivante). Le transport des échantillons au sein de l’institution peut se faire à l’aide d’une boîte en plastique munie de couvercles ou d’une plaque.
1 Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2021–2022 (Guide pratique sur l’application du Règlement relatif au Transport des matières infectieuses 2021-2022). Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240019720, accessed 13 April 2021).
2 Guidance for use of pneumatic tube systems for transport of respiratory specimens from suspected or confirmed COVID-19 patients. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2020 (https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2020/transport_recommendations_for_covid-19_specimens.html,accessed 28 October 2020).

## Slide 16: Exemples de triple emballage pour les échantillons de SARS-CoV-21
Les trois couches qui constituent le triple emballage comprennent le récipient primaire, l’emballage secondaire et l’emballage extérieur.
L’emballage extérieur est constitué d’une glacière avec couvercle et protège l’emballage secondaire, qui est en matériau étanche.
Le récipient primaire est placé dans l’emballage secondaire avec un matériau absorbant et de rembourrage supplémentaire.
Source : Laboratory biosafety manual. 4th edition. Geneva: World Health Organization; 2021
1 Si vous expédiez des échantillons à des laboratoires de référence de l’Organisation mondiale de la Santé ou à des centres collaborateurs en dehors du pays ou que vous expédiez des échantillons par voie aérienne, vous devez vous assurer du respect des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods—Model Regulations (22nd revised edition, United Nations)) et des Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) (ICAO).
Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2021–2022. Geneva: World Health Organization; 2021
Récipient primaire
Conteneur étanche à l’eau, à l’épreuve des fuites ou non tamisant, enveloppé dans un matériau absorbant
Emballage secondaire
Emballage étanche à l’eau, à l’épreuve des fuites
Troisième couche
Emballage extérieur de protection

## Slide 17
Points essentiels (1)
Une collecte d’échantillons bien conduite est essentielle pour le diagnostic en laboratoire de la COVID-19.
Porter un EPI approprié qui doit inclure une protection respiratoire, autrement dit un masque médical, ainsi qu’une protection oculaire, une blouse, et des gants.
Prélever des échantillons aussitôt que possible après que la décision de réaliser un test a été prise.

## Slide 18
Points essentiels (2)
Le test doit être effectué immédiatement après le prélèvement de l’échantillon.
S’il est nécessaire de stocker et/ou d’expédier les échantillons avant le test, suivez les procédures appropriées. Les échantillons doivent notamment être conditionnés à l’aide d’un système de triple emballage.

## Slide 19: Questions?