## Slide 1
Evaluation : EEQ-Module10
Assessment: EQA - Module 10
<number>
EQA - Module 12
<number>
Évaluation Externe de la Qualité – EEQ
Notes: <number>

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
<number>
A la fin de ce module, les participants seront en mesure de:
Discuter l’importance de l’évaluation externe de la qualité (EEQ) dans l’amélioration de la qualité des résultats d’analyses
Décrire au moins trois méthodes d’EEQ ainsi que leurs avantages et inconvénients
Ébaucher une méthode afin d’investiguer un résultat incorrect d’un échantillon d’EEQ
Notes: <number>

## Slide 3: Scénario
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
<number>
Un nouveau superviseur nommé au laboratoire a commencé à revoir les résultats antérieurs d’EEQ et observe que la performance des colorations de Gram a été mauvaise plusieurs fois.
  « Comment le laboratoire devrait il investiguer ce problème ? »
Notes: <number>

## Slide 4: Le système de gestion de la qualité
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>

## Slide 5
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
Évaluation Externe de la qualité
Système servant à vérifier objectivement la performance des laboratoires en utilisant une agence ou des installations externes.

## Slide 6
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>

## Slide 7: Évaluation Externe de la Qualité (EEQ)
Evaluation : EEQ-Module10
Comparaison entre différents sites d’analyse
Premier avertissement sur les problèmes systématiques
Preuve objective de la qualité des analyses
Identifient les domaines ayant besoin d’être améliorés
Identifient les besoins de formation
<number>
<number>

## Slide 8: Bénéfices de l’EEQ
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
Objectifs orientés laboratoire
Objectifs orientés Santé publique

## Slide 9
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>

## Slide 10: EEQ
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
Importante pour l’amélioration
Une mesure des performances du laboratoire

## Slide 11
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
ISO/IEC Guide 43-1:1997
« Les programmes de contrôle d’efficacité/test de capacités sont des comparaisons inter laboratoires qui sont organisés régulièrement pour évaluer la performance des laboratoires d’analyses et la compétence du personnel »
Définition Test de capacité (PT)

## Slide 12
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
CLSI GP27-A2 27:8
« Un programme dans lequel de nombreux échantillons sont périodiquement envoyés individuellement à un groupe de laboratoires pour y être analysés et/ou identifiés puis, dans lequel les résultats de chaque laboratoire sont comparés à ceux des autres et/ou à une valeur assignée. Un rapport est envoyé aux laboratoires participants et aux autres »
Définition Test de capacités

## Slide 13
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
Organisateur de PT
Laboratoire
Analyse
Évaluation
Rapport de performance PT
Retour des résultats
Processus de PT
PT échantillons envoyés régulièrement
Reception rapport PT
Actions Correctives

## Slide 14
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
Laboratoire 1
Laboratoire 2
Pas de discussion entre laboratoires
PT: Rôles du Laboratoire
Rapport PT final reçu
ISO 15189
Analysés de la même façon avec même personnel
Amélioration
échantillon PT
échantillon Patient

## Slide 15
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
L’information provenant d’une participation à un programme de PT doit conduire à une amélioration au laboratoire.
PT Results

## Slide 16
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
Résultats affectés par des variables non liées aux échantillons des patients
Un programme de PT ne détectera pas tous les problèmes du laboratoire
Ne détectera pas les problèmes liés aux procédures pré et post analytiques
Limites des PT

## Slide 17: Autres méthodes d’EEQ Ré analyse/recontrôle
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
Laboratoire de référence
Laboratoire Périphérique
Recontrôle

## Slide 18: Ré analyse
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
Analysé par un laboratoire de référence
Pratiquée sur des tâches de sang sèches, sur des sérums
Non pratiquée en aveugle
Statistiquement significatif
Utilisée en premier pour les tests rapides VIH

## Slide 19: Recontrôle
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
Échantillons choisis au hasard
Évite biais d’échantillonnage systématique
Statiquement significatif
Résolution de désaccord
Rétro information efficace
En premier pour les lames de tuberculose

## Slide 20: Comparaison de relecture pour la recherche de bacille acido-alcoolo-résistants sur des lames choisies en ouvert et sur des lames sélectionnées de façon aléatoire en aveugle
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
Martinez A, et al. Int J Tuberc Lung Dis 2005;9(3):301-5.

## Slide 21: Évaluation sur site
Evaluation : EEQ-Module10
Assessment: EQA - Module 10
<number>
Laboratoire
  Obtenir une image réaliste des pratiques du laboratoire
  Fournit une assistance dans les domaines qui posent un problème
Groupe extérieur Organisateur
Visites Périodiques

## Slide 22: Comparaison des performances avant et après le contrôle sur site
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
Aziz, M. and G. Bretzel, Int J Tuberc Lung Dis 2002:6(4):340-349.
Table 1. Comparaison des performances des laboratoires avant et après le contrôle par check-list |  | 
Check-list | Avant(%) | Après(%)
Pas de pot à sable | 96 | 27
Pas de décontamination des crachats | 60 | 23
Pas de désinfectant | 31 | 4
Pas de poubelle (couverte) pour les déchets biologiques | 48 | 8
Pas de blouse | 48 | 46
Les techniciens ne se lavent pas les mains | 17 | 4
Manque de réactifs | 75 | 27
Mauvais prélèvement de crachats | 60 | 31
Mauvaise tenue des registres | 29 | 4
Etiquetage incorrect des lames/récipients | 31 | 13

## Slide 23: Test de capacités et Recontrôle
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
Comparaison des tests de capacités (PT) et du recontrôle (RC) |  | 
Méthode/Caractéristiques | PT | RC
Comparaison inter laboratoires | Oui | Oui
Échantillons simulés | Oui | Non
Échantillons vrais | Oui /Non | Oui
Temps et ressources nécessaires | Moins | Plus
Analytes évalués | Beaucoup | Peu

## Slide 24: Participation EEQ
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
Recommandée pour tous les laboratoires
Requise par ISO
ISO 15189

## Slide 25: Processus de gestion
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
Traiter et analyser les échantillons d’EEQ
Traiter les échantillons d’EEQ comme ceux des patients
Enregistrer toutes les activités
Investiguer les déficiences
Prendre des mesures correctives
Communiquer les résultats
Résultats EEQ
Actions correctives

## Slide 26: Problèmes de performances EEQ
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
Étude
Gestion de l’échantillon
Analyse
Rapport
Pré analyse
Post analyse
Fournisseur PT

## Slide 27: L’EEQ devrait conduire à des actions
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
EEQ
Identifier
les problèmes
Mise en place action corrective

## Slide 28: Résumé
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
L’EEQ est un système utilisé pour vérifier objectivement les performances d’un laboratoire en utilisant une agence ou des installations externes
Tous les laboratoires devraient participer à une EEQ
Il existe plusieurs méthodes pour conduire une EEQ
Les échantillons d’EEQ doivent être traités comme ceux des patients

## Slide 29: Messages clefs
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
L’EEQ utilisant des ressources précieuses, utiliser au mieux les résultats.
L’EEQ ne devrait pas être une punition.
Elle devrait être vue comme un outil d’amélioration.
L’EEQ est un des éléments critiques du système de gestion de la qualité

## Slide 30: Questions? Commentaires?
Evaluation : EEQ-Module10
<number>
<number>
<number>
<number>
Le système de gestion de la qualité