## Slide 1
<number>
Documents et registres

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
Documents et registres- Module 16
<number>
  A la fin de ce module les participants seront en mesure de :
  Expliquer la différence entre documents et registres
  Décrire la hiérarchie des documents et le rôle de chacun des niveaux
  Décrire le contenu devant être intégré dans une procédure opératoire standardisée
  Expliquer les étapes importantes et les éléments d’un système de gestion documentaire au laboratoire
  Ébaucher le contenu d’un manuel qualité
  Décrire les méthodes et les outils nécessaires pour conserver correctement les documents et les registres
Notes: <number>

## Slide 3: Scénario
Documents et registres- Module 16
<number>
Algorithme d’analyse
Manuel de sécurité
Résultats d’analyse
Procédures opératoires standardisée pour un test rapide VIH
Information produit d’un fabricant
Résumé des résultats d’une évaluation sur le site
Rapport des actions correctives
Cahier des températures (vide)
Registre des contrôles de qualité (vide)
Cahier de maintenance journalière (rempli)
Fiche de stock et livre de stock (rempli)
Cahier de transfert d’échantillon EEQ (rempli)
« Vous avez trouvé ces informations sur un bureau. »
Lesquelles sont des documents, lesquelles sont des enregistrements ?
Notes: <number>

## Slide 4: Le système de gestion de la qualité
Documents et registres- Module 16
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: Pourquoi les laboratoires ont besoin de gérer des documents et des registres ?
Documents et registres- Module 16
<number>
Pour trouver l’information quand cela est nécessaire!

## Slide 6: Documents et enregistrements, quelle différence ?
Documents et registres- Module 16
<number>
Documents
  communique l’information via ligne de conduite , processus et procédures
  besoin de mise à jour
Enregistrements
  enregistrent l’information sur des feuilles de travail, formulaires, étiquette, graphiques
  permanents, pas de changement
RECORDS
Notes: <number>

## Slide 7
Documents et registres- Module 16
<number>
L’information est le principal produit du laboratoire
Notes: <number>

## Slide 8
Documents et registres- Module 16
<number>
Procédures
Processus
Lignes de conduite
Documents du Laboratoire

## Slide 9: Lignes de conduite – le Que faire
Documents et registres- Module 16
<number>
« est une déclaration documentée de toutes les intentions et directions définie par celles-ci et approuvée par la direction » (CLSI HS1-A3)
  Les lignes de conduite :
  disent quoi faire de manière générale
  comprennent une déclaration sur les missions, les objectifs et les buts de l’organisation
  servent de cadre pour le système qualité
  devraient toujours être mentionnées dans le manuel qualité
Notes: <number>

## Slide 10: Processus – le “Comment ça arrive”
Documents et registres- Module 16
<number>
« un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie. » (ISO9000 4.3.1)
Processus:
décrivent les étapes impliquées pour mettre en œuvre les lignes de conduite
facilement représentés par des diagrammes de flux
impliquent une série d’étapes survenant au cours du temps
Notes: <number>

## Slide 11: Procédures – le “Comment le faire”
Documents et registres- Module 16
<number>
Procédures opératoires standardisées (POS)
  instructions étape par étape pour réaliser une seule activité
Aide mémoires
  version abrégée d’une POS
  ne remplace pas la POS
Notes: <number>

## Slide 12: Hiérarchie des Documents
Documents et registres- Module 16
<number>
“Comment le faire”
“Comment cela arrive”
“Que faire”

## Slide 13: Pourquoi les documents sont ils importants?
Documents et registres- Module 16
<number>
guidelines essentiels pour le laboratoire :
  manuel qualité
  POS
  matériel de référence
requis par les standards/normes
Notes: <number>

## Slide 14: Les documents sont les communicants du système de gestion de la qualité
Documents et registres- Module 16
<number>
Les instructions verbales sont souvent:
pas entendues
mal comprises
vite oubliées
difficile à suivre
Notes: <number>

## Slide 15
Documents et registres- Module 16
<number>
Les documents sont le reflet de l’organisation du laboratoire et de sa gestion de la qualité.
Une bonne règle à suivre: « Faîtes ce que vous écrivez et écrivez ce que vous faites »
Notes: <number>

## Slide 16: Les bons documents sont :
Documents et registres- Module 16
<number>
clairs
concis
conviviaux
explicites
exacts
mis à jour
Notes: <number>

## Slide 17: Les documents nécessaires dans le processus de travail doivent être accessibles au personnel sur le site de travail
Documents et registres- Module 16
<number>
instructions pour traiter les échantillons entrants
POS pour chaque analyse
graphiques CQ, instructions pour résoudre les problèmes
manuels de sécurité et précautions
Notes: <number>

## Slide 18
Documents et registres- Module 16
<number>
Le manuel qualité est un document décrivant le système de gestion de la qualité d’une organisation (ISO15189)
Notes: <number>

## Slide 19: Manuel qualité
Documents et registres- Module 16
<number>
communique clairement l’information
sert de cadre pour répondre aux exigences du système qualité
transmet l’engagement de la direction vis-à-vis du système qualité
Notes: <number>

## Slide 20: Rédiger un manuel qualité
Documents et registres- Module 16
<number>
Style et structure flexibles ;
faire au mieux pour répondre
aux besoins du laboratoire et de ses clients
Notes: <number>

## Slide 21: Rédiger un manuel qualité
Documents et registres- Module 16
<number>
Former un comité de pilotage
Établir des lignes de conduite pour
les 12 points essentiels
Décrire comment les processus arrivent Référence aux procédures
Notes: <number>

## Slide 22: Points clefs : manuel qualité
Documents et registres- Module 16
<number>
seulement UNE version officielle
jamais “terminé” toujours amélioré
lu et accepté par tout le monde
utilise un langage approprié
Gros travail, mais très utile
Notes: <number>

## Slide 23: Procédures Opératoires Standardisées (POS) sont des documents qui :
Documents et registres- Module 16
<number>
décrivent comment réaliser une analyse en utilisant des instructions étape par étape
des POS écrites aident à assurer:
  cohérence
  exactitude
  qualité
Notes: <number>

## Slide 24: Une bonne POS doit :
Documents et registres- Module 16
<number>
Être détaillée, claire et concise
Être facilement compréhensible par du nouveau personnel.
Être revue et approuvée par la direction du laboratoire.
Être mise à jour régulièrement.
Notes: <number>

## Slide 25: Format Standardisé de POS
Documents et registres- Module 16
<number>
procédure informatisée
Standardisation:
  En tête
  Version/chapitre/référence
  Auteur/lecteur/validateur
  Destinataires
  Date Version / Date d’application
  Format standardisé
la mise à jour et le stockage des différentes versions sont faciles
J Johnson, RB Smith
Notes: <number>

## Slide 26: En tête complet standardisé
Documents et registres- Module 16
<number>
Utilisé uniquement en haut de la première page
Notes: <number>

## Slide 27: En tête standardisé réduit
Documents et registres- Module 16
<number>
autres pages de toutes les procédures
utilisé en haut de toutes les autres pages
Notes: <number>

## Slide 28: Lors de la préparation des POS
Documents et registres- Module 16
<number>
établir les
moyens de
mis à jour
rassembler tous les documents
inclure chaque étape
évaluer la
validité
scientifique
déterminer la procédure à utiliser
Notes: <number>

## Slide 29: Suggestions pour établir des POS
Documents et registres- Module 16
<number>
Titre : Nom de l’analyse
Objectif : utilisation médicale
Instructions :
  Pré analyse
  Analyse
  Post analyse
Références pour vérifier que la méthode est établie
Nom de l’auteur
Signature(s)d’approbation–initiales et date
Notes: <number>

## Slide 30: Éviter de se noyer dans les détails…..
Documents et registres- Module 16
<number>
Mauvais exemple : “L’objectif de cette procédure est de documenter les activités mentionnées plus loin, ici et après référées pour les tâches prescrites avant leur exécution d’une façon inconsistante, de part une telle inconsistance peut potentiellement résulter en une tâche prescrite”…………………..

## Slide 31: Ne pas compter uniquement sur les informations produit du fabricant pour les POS
Documents et registres- Module 16
<number>
Les informations produit ne fournissent pas d’information spécifique telle que :
matériel requis, mais pas dans le kit
exigences de sécurité spécifique
exigences de contrôle de qualité externe
Notes: <number>

## Slide 32: Aides mémoire
Documents et registres- Module 16
<number>
versions abrégées des POS
manuscrits ou imprimés
emplacement visible, près des lieux d’analyse
outil utile pour s’assurer que toutes les étapes ont été réalisées correctement
Notes: <number>

## Slide 33: Aides mémoire
Documents et registres- Module 16
<number>

## Slide 34: Aides mémoire
Documents et registres- Module 16
<number>

## Slide 35: Contrôle des documents
Documents et registres- Module 16
<number>
assure que la version la plus récente est utilisée
assure la disponibilité quand nécessaire
  outil organisationnel

## Slide 36: Éléments de contrôle des documents
Documents et registres- Module 16
<number>
format ou modèle pour organiser, système de numérotation, de code...
processus d’approbation, distribution et de révision
inventaire officiel de tous les documents en circulation
processus pour s’assurer que les documents sont disponibles pour tous ceux qui en ont besoin
système d’archivage

## Slide 37
Documents et registres- Module 16
<number>
manuels de maintenance
d’équipement
POS
textes, articles, livre de référence
Documents Contrôlés
règlements et standards
Notes: <number>

## Slide 38: Documents provenant de l’extérieur
Documents et registres- Module 16
<number>
Inclus dans le système de contrôle des documents :
  Manuel de maintenance des instruments
  Règlements
  Normes ISO
  Références utilisées pour la documentation

## Slide 39: Système de numérotation
Documents et registres- Module 16
<number>
besoin d’un système de numérotation uniforme
ne pas changer un système qui fonctionne
un système: une lettre pour le type de document et ajouter un numéro : L1, L2, L3 pour les livres et T1, T2 pour les textes officiels
numéroter toutes les pages du document
référencer par le code du document, pages, code d’emplacement: Livre numéro 2, pages 188-200, sur étagère 1: B2,188-200, E1
Notes: <number>

## Slide 40
Documents et registres- Module 16
<number>
Notes: <number>

## Slide 41: Mise en place du contrôle de documents
Documents et registres- Module 16
<number>
Recueillir, tous les documents existants et les enregistrements
Réviser et mettre à jour
Déterminer les besoins supplémentaires
Développer ou obtenez des exemples de documents, des formulaires des feuilles de travail, registres , rapports
Impliquer toutes les parties prenantes
Notes: <number>

## Slide 42: Problèmes courants
Documents et registres- Module 16
<number>
Documents obsolètes
Documents en circulation obsolètes
Trop de documents distribués, mise à jour trop difficile —
Manque de contrôle des documents d’origine externe et interne
Notes: <number>

## Slide 43: Pourquoi les registres sont essentiels ?
Documents et registres- Module 16
<number>
Traçabilité de l’échantillon à travers tous les processus
Outil de gestion
Identifier les problèmes
Contrôle continu du système

## Slide 44
Documents et registres- Module 16
<number>
Compte rendu d’analyse
Enregistrements
EEQ / PT
Données CQ
Enregistrement de maintenance
Impression provenant des instruments
Livres et feuilles de travail
Carnets ou registres des échantillons
Registres du laboratoire
Notes: <number>

## Slide 45
Documents et registres- Module 16
<number>
Communications
critiques
Retour des clients
Enquête utilisateurs
Amélioration continue
Résultats audit externes
Résultats audit interne
Registres du personnel
Plus de registres
Notes: <number>

## Slide 46: Enregistrements qui peuvent facilement être oubliés !
Documents et registres- Module 16
<number>
information sur les échantillons rejetés
échantillons transférés à un autre laboratoire
enregistrements des problèmes rencontrés
registres d’inventaire et de stockage
données sur achat d’équipement, maintenance préventive, et résolution de problème
Notes: <number>

## Slide 47: Contenus de compte rendu ISO15189
Documents et registres- Module 16
<number>
Identification du test
Identification du laboratoire
Identification unique du patient et de sa localisation, destination du compte-rendu
Nom et adresse du prescripteur
Date et heure du prélèvement, heure de réception au laboratoire
Date et heure de l’émission du compte-rendu
Type d’échantillon primaire
Résultats rendus en unité SI ou unité convertible SI si applicable
Intervalles de référence, si applicable
Interprétation des résultats, si approprié
Identification et signature de la personne autorisée à rendre le compte-rendu;
Si pertinent, note précisant les résultats originaux et les résultats corrigés
Notes: <number>

## Slide 48: Systèmes papier
Documents et registres- Module 16
<number>
Permanence
  livre relié
  pages numérotées
  encre permanente
  contrôle du stockage
Accessibilité
  utiliser un système facile d’accès
Sécurité
  protéger confidentialité
  protéger des risques environnementaux
Traçabilité
  permet de tracer l’échantillon à travers tous les processus
Notes: <number>

## Slide 49
Documents et registres- Module 16
<number>

## Slide 50: Systèmes informatisés
Documents et registres- Module 16
<number>
permanence
  maintenance du système, sauvegarde
sécurité
  accès
  confidentialité
traçabilité
Notes: <number>

## Slide 51
Documents et registres- Module 16
<number>
Revue du processus d’analyse
Temps entre deux évaluations - audits
Projet de recherche
Législation nationale et règlement
Facteurs affectant le temps de rétention

## Slide 52: Résumé
Documents et registres- Module 16
<number>
Documents :
incluent lignes de conduite, procédures, processus
ont besoin d’être mis à jour et maintenus
Registres/Enregistrements :
incluent l’information capturée lors d’un processus
sont permanents, pas de mise à jour
Un bon programme de contrôle de document :
version la plus récente utilisée
disponibles et faciles d’accès

## Slide 53: Messages clefs
Documents et registres- Module 16
<number>
L’information est notre produit
Les documents sont indispensables pour assurer l’exactitude et la cohérence au sein du laboratoire

## Slide 54: Scénario
Documents et registres- Module 16
<number>
Algorithme d’analyse
Manuel de sécurité
Résultats d’analyse
Procédures opératoires standardisée pour un test rapide VIH
Information produit d’un fabricant
Résumé des résultats d’une évaluation sur le site
Rapport des actions correctives
Cahier des températures (vide)
Registre des contrôles de qualité (vide)
Cahier de maintenance journalière (rempli)
Fiche de stock et livre de stock (rempli)
Cahier de transfert d’échantillon EEQ (rempli)
« Vous avez trouvé ces informations sur un bureau. »
Lesquelles sont des documents, lesquelles sont des enregistrements ?
Notes: <number>

## Slide 55: Scénario
Documents et registres- Module 16
<number>
Algorithme d’analyse
Manuel de sécurité
Résultats d’analyse
Procédures opératoires standardisée pour un test rapide VIH
Information produit d’un fabricant
Résumé des résultats d’une évaluation sur le site
Rapport des actions correctives
Cahier des températures (vide)
Registre des contrôles de qualité (vide)
Cahier de maintenance journalière (rempli)
Fiche de stock et livre de stock (rempli)
Cahier de transfert d’échantillon EEQ (rempli)
« Vous avez trouvé ces informations sur un bureau. »
Lesquelles sont des documents, lesquelles sont des enregistrements ?
Notes: <number>

## Slide 56: Questions? Commentaires?
Documents et registres- Module 16
<number>
Notes: <number>