## Slide 1
<number>
Contrôle des processus : Contrôle qualité des procédures qualitatives et semi quantitatives

## Slide 2: Objectifs d’apprentissage
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
<number>
A la fin de ce module les participants seront en mesure de :
Faire la différence entre les contrôles intégrés et les autres contrôles
Décrire comment utiliser les souches de contrôle pour le contrôle qualité en microbiologie
Discuter l’utilisation du contrôle qualité pour les colorants utilisés lors d’examens microscopiques
Décrire les méthodes pour vérifier la performance des milieux microbiologiques
Notes: <number>

## Slide 3: Scénario
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
« Le laboratoire A fait une culture et Pseudomonas aeruginosa est identifié »
Quelles mesures de CQ pouvez vous utiliser pour confirmer que la souche a bien été identifiée ?

## Slide 4: Le système de gestion de la qualité
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: Exemples de tests qualitatifs ou semi quantitatifs
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
Examens microscopiques
Bandelettes
Procédures sérologiques
Procédures microbiologiques
Toute réaction qui ne donne pas de résultat numérique
<number>
Notes: <number>

## Slide 6: Concepts importants
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
Gestion de l’échantillon
Compétence du personnel
Maintenance de l’équipement
Matériel de contrôle
Gestion des colorants, milieux et réactifs
Conservation des registres
<number>
Notes: <number>

## Slide 7: Matériel de contrôle
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
Contrôles incorporés
Contrôles qui imitent les échantillons de patients
Cultures de collection

## Slide 8: Contrôles incorporés
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
Intégrés dans le kit d’analyse
Passés automatiquement avec chaque analyse
Évaluent certains aspects de la performance du kit
N’évaluent pas tout le processus d’analyse

## Slide 9: Contrôles traditionnels
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
Ont une réactivité connue
Imitent les échantillons de patients
Évaluent l’intégrité de tout le système d’analyse

## Slide 10: Utilisation de contrôles traditionnels
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
Analysés comme les échantillons de patient
Utilisez un contrôle positif et négatif
Incluez un contrôle faiblement positif pour les procédures immunologiques
Choisissez des contrôles positifs proches des valeurs limites (cut-off)
Incluez un contrôle pour contrôler la phase d’extraction
<number>

## Slide 11: Cultures de collection pour le CQ
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
<number>
Souches de référence
Souches « maison »
Réactions prévisibles
S’assurer que les milieux, les réactifs et les consommables fonctionnent comme prévu
Notes: <number>

## Slide 12: Origines des souches de référence
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
ATCC - American Type Culture Collection (USA)
NTCC - National Type Culture Collection (UK)
CIP - Collection de l’Institut Pasteur (France)
<number>

## Slide 13: Les colorants sont importants— Prenez soin d’eux!
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
<number>
Pas de soin
Attention Continue
Notes: <number>

## Slide 14: Gestion des colorants
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
<number>
Utilisez la procédure établie pour les préparer ou les reconstituer
Étiquette : contenu, concentration, date de préparation et de première utilisation, de péremption, initiales du préparateur
Stockage approprié
Notes: <number>

## Slide 15: Contrôle qualité des souches
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
<number>
Approprié pour des souches particulières:
  Vérification avec des organismes connus
  Analysez pour vérifier si précipitation ou cristaux
  Analysez si contaminants tels que bactéries et champignons
Gauche: Coloration Wright
Droite: coloration Gram
Notes: <number>

## Slide 16: Coloration de Gram
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
<number>
Bonne Qualité
Qualité médiocre
Notes: <number>

## Slide 17: QC des milieux
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
<number>
Vérifier la performance de tous les milieux
Milieux « maison » : tous les lots
Milieux du commerce : seulement nouveau lot
CQ MacConkey
Gauche: lactose -
Droite: lactose +
Notes: <number>

## Slide 18: Problèmes de milieux à éviter
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
Le sang humain ne devrait pas être utilisé car :
Trop de variation entre les lots
Peut contenir des substances inhibitrices, y compris des antibiotiques
Peut être dangereux (par exemple virus de l’hépatite)
<number>
Périmés
Déshydratés
Contaminés
Notes: <number>

## Slide 19: Contrôle de qualité des milieux
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
<number>
Conservez un enregistrement des milieux préparés au laboratoire
Enregistrez les résultats dans un registre dédié :
  pH, stérilité, fertilité avec cultures de collection, réponse biochimique des cultures de collection
Fréquence :
  Analyser chaque nouveau lot ou numéro de lot
Notes: <number>

## Slide 20: Résumé
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
<number>
  Les tests qualitatifs ne donnent pas de résultat numérique
  Test semi quantitatifs donnent une estimation
  Créer un programme de CQ pour les test qualitatifs et semi quantitatifs
Notes: <number>

## Slide 21: Messages clefs
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>
Procédures de CQ suivies par TOUT le personnel
Toujours enregistrer les résultats du CQ et les actions correctives
Si résultats de CQ pas acceptables, PAS de compte rendu!
<number>

## Slide 22: Questions? Commentaires?
Contrôle des processus: CQ Qualitatif et semi quantitatif -Module 8
<number>