## Slide 1
Equipas de Resposta Rápida Formação
B6.2 Limpeza e desinfecção ambiental e gestão de resíduos
Actualizado em: 16/05/2018

## Slide 2: Objectivos da aprendizagem
No final desta sessão, o participante deverá ser capaz de:
Compreender a importância da limpeza e da desfinfecção ambiental e a diferença entre os dois
Identificar o EPP apropriado e necessário para proceder a essa limpeza e desinfecção em segurança
Descrever o modo de usar os procedimentos comuns de limpeza e desinfecção em contexto de unidade de saúde
Descrever estratégias apropriadas de gestão dos resíduos, incluindo a sua separação, transporte e remoção

## Slide 3: Esboço
Limpeza e desinfecção ambiental
Materiais para a limpeza e desinfecção ambiental
Gestão de resíduos
EPP para a gestão de resíduos
Remoção de resíduos

## Slide 4: Lembrete: Precauções padrão
Devem ser aplicadas precauções de rotina em TODAS as situações para TODOS os doentes
  Quer pareçam ou não infectados ou sintomáticos
  Especialmente importantes, porque em algumas doenças infecciosas as primeiras manifestações não são específicas
http://www.who.int/csr/resources/publications/standardprecautions/en/
Notes: Standard precautions are the basis for all precautions. This is a reminder that this is not just for infectious or sick patients but all patient interactions.

## Slide 5: Precauções de PCI para quem?
Aplicar cuidadosamente medidas de PCI para evitar um eventual contacto directo não protegido com sangue e fluidos corporais ao limpar ou desinfectar o ambiente.
Notes: This should be done for all interactions.

## Slide 6: 1. Limpeza e desinfecção ambiental Por que motivo é importante?
Os microorganismos podem sobreviver:
  no equipamento médico (e.g., instrumentos), até que este seja limpo e desinfectado,
  em superfícies (como chão e mesas),
  em vestuário e EPP,
  em fluidos corporais (como sangue e vómito)
A limpeza e a desinfecção removem os microorganismos.
Notes: The transferral of microorganisms from environmental surfaces to patients is largely via hand contact with the surface. Although hand hygiene is important to minimize the impact of this transfer, cleaning and disinfecting environmental surfaces as appropriate is fundamental in reducing their potential contribution to the incidence of healthcare-associated infections
Microorganisms may survive in medical equipment, so focus on cleaning, disinfection and sterilization of medical equipment.

## Slide 7: O que é a descontaminação?
A descontaminação é um termo genérico para tornar seguro um instrumento ou superfície que se vai manusear ou reutilizar.
Limpeza, Desinfecção e Esterilização, são TODOS exemplos de procedimentos de descontaminação
Notes: This presentation will focus on limpeza e desinfecção ambiental – rather than sterilization.

## Slide 8: Quais são os 3 níveis de descontaminação?
Limpeza é a remoção de sujidade, restos e matéria orgânica, para que um instrumento seja esteticamente aceitável.
Desinfecção é a remoção de todos os agentes patogénicos. Podem permanecer alguns esporos..
Esterilização é a remoção de todos os organismos, incluindo esporos.

## Slide 9: Riscos durante a limpeza e desinfecção ambiental
Uma limpeza e desinfecção inadequadas podem propagar a infecção a:
  - Doentes
  - Pessoal de limpeza
  - Visitantes
O pessoal de limpeza deve sempre:
Usar EPP apropriado
Cumprir rigorosamente os procedimentos
Treinar repetidamente

## Slide 10: Porque devemos sempre limpar antes da desinfecção?
Resposta:
A limpeza elimina o grosso da contaminação
Matéria orgânica (e.g., fluidos corporais): ​
Neutraliza o cloro (impede que mate organismos)​
Impede que o cloro atinja os organismos​
Notes: If the surface is not cleaned before the terminal reprocessing procedures are started, the success of the disinfection process is compromised.
limpeza e desinfecção should be strongly combined as part of the decontamination programme. Detergents contain cleaning properties that remove soil and organic matter, and disinfectants contain the active ingredients that remove the microorganisms

## Slide 11: Porque devemos sempre remover os resíduos de cloro?
Respostas:
O cloro corrói e danifica os instrumentos e superfícies de metal
Reduz a vida do plástico e do algodão
Em doses elevadas, é tóxico para a pele e membranas mucosas
Notes: Chlorine is necessary and appropriate for disinfection but must be used carefully as it can be particularly harsh for surfaces and skin or mucous membrane contact.

## Slide 12: É preciso limpar e desinfectar sempre todas as superfícies?
Respostas:
Não é necessário desinfectar superfícies e equipamento que não entrem contacto directo com os doentes.
Limpar as superfícies de forma a evitar a possível geração de aerossóis; este processo, só por si, reduz significativamente a biocarga dos microorganismos.
Sempre que for necessário desinfectar, é preciso começar por fazer a limpeza. Os instrumentos e superfícies não podem ser desinfectados, se não se começar por remover a matéria orgânica (e.g., excrementos e secreções dos doentes, pó e sujidade).
Cumprir as recomendações do fabricante sobre o uso ou diluição, tempo de contacto e manuseamento dos desinfectantes.
Notes: While disinfection is not required of surfaces and equipment that do not come into contact with patients, these surfaces or equipment should still be thoroughly cleaned between patients.
Cleaning must occur before disinfection in order for the disinfection process to be most effective
Disinfectant information can depend on how you are trying to use it and what you are trying to disinfect. Follow instructions carefully for each specific circumstance.

## Slide 13: 2. Materiais de limpeza e desinfecção ambiental
EPP apropriado
  Luvas, protecção de membranas mucosas, bata, botas, etc. (ver B6.1)
Sabão e água
Material absorvente (panos, toalhas de papel)
Balde, esfregona, panos
Desinfectante
  Solução de cloro
Caixote de lixo geral
Caixote de lixo hospitalar

## Slide 14: Preparar uma solução de cloro a 0,5%
Deve usar-se sempre equipamento de protecção pessoal apropriado (e.g., luvas e óculos de protecção), quando se prepara uma solução de cloro
Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings, with Focus on Ebola. WHO, 2014 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130596/1/WHO_HIS_SDS_2014.4_eng.pdf?ua=1&ua=1&ua=1
10 colheres de sopa de HTH
20 litros de água
Notes: Strong (0.5%) solution includes a higher concentration of HTH* (High Test Hypochlorite) chlorine that can be used for disinfecting floors and surfaces, medical equipment, bedding, and gloved hands.
Mild (0.05%) solution is a more gentle solution of HTH* chlorine that can be used for washing bare hands in settings where other methods, such as soap and running water or alcohol-based hand rubs, are not available or cannot be used.

## Slide 15: Limpar as superfícies comuns (chão, paredes, mesas, etc)
Usar toalhas descartáveis ou uma esfregona embebida em água com sabão, para limpar as superfícies
Certificar-se de que todo o pó/restos visíveis são removidos
Prestar especial atenção às superfícies muito tocadas
e.g., interruptores de luz, camas, computadores, equipamento móvel.
Secar as superfícies depois de as limpar, para evitar que se escorregue (ou colocar sinalização)
Depositar no caixote de lixo geral o material de limpeza utilizado

## Slide 16: Desinfecção de superfícies
Usar EPP apropriado (luvas,, protecção das membranas mucosas, bata, botas, etc)
Limpar como nas enfermarias gerais
Desinfectar todas as superfícies com toalhas descartáveis ou esfregona embebida em cloro forte (0,5%)
Deixar o cloro actuar durante 10 minutos
Limpar as superfícies com um pano humedecido em água
Depositar as toalhas no caixote do lixo hospitalar
Lavar as esfregonas, desinfectar em cloro a 0,5% durante 10 minutos, secar ao ar (de preferência, ao sol).

## Slide 17: Desinfecção de salpicos em superfícies
Usar EPP apropriado
Embeber com solução desinfectante os materiais a usar para absorver e limpar os salpicos
Cobrir os salpicos com material absorvente (panos, papel, pó absorvente, etc)
Limpar todos os excrementos visíveis
Depositar esses materiais no caixote do lixo hospitalar
Limpar e desinfectar a superfície
WHO Practical Guidelines for Infection Control in Health Care Facilities 2004
http://www.wpro.who.int/publications/docs/practical_guidelines_infection_control.pdf.
Notes: Once the visible spill has been wiped up, it is important to clean and disinfect the surface again, as the surface may not have been exposed to the disinfectant on the first pass, depending on the volume and density of the spilled material.

## Slide 18: Pontos importantes a lembrar para os salpicos
Não verter as soluções directamente sobre os salpicos de fluidos corporais (isso pode espalhar os salpicos)
Em vez disso, verter as soluções (como a solução forte de cloro a 0,5%) nas toalhas e depois usar essas toalhas humedecidas para a desinfecção
Nunca meter uma toalha suja num balde de cloro, o que tornaria a solução menos eficaz
Usar sempre solução de cloro feita no próprio dia.
Notes: Do not use mops for spills of fluidos corporais until:
  Visible debris has been removed, and
  Surface has been disinfected after removal of contamination

## Slide 19: Pulverização
As zonas clínicas ocupadas ou desocupadas NÃO devem ser pulverizadas com desinfectante
  Trata-se de uma prática potencialmente perigosa que não tem qualquer benefício comprovado no controlo das doenças
  Se a pulverização não for precedida de limpeza, o desinfectante poderá não funcionar na presença de matéria orgânica e de sangue ou fluidos corporais.
  O uso excessivo da pulverização cria um ambiente húmido que não só é inconveniente, mas também poderá ser perigoso, por ser escorregadio e levar mais tempo a secar, especialmente em climas húmidos.

## Slide 20: Pulverização (2)
  Não é recomendada a pulverização para pessoas que usem EPP ou roupa de rua, nem para a desinfecção rotineira de quartos.
No contexto de surtos de DVE, a pulverização pode ser aceite no exterior e em alguns locais da comunidade como única opção viável
  e.g., descontaminação de casas de vítimas de DVE por uma equipa de funerais

## Slide 21
Tipos de resíduos
Separação do lixo
Transporte de resíduos
Métodos de remoção de resíduos
3. Gestão de resíduos
WHO. Safe management of wastes from health care activities. 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259491/1/WHO-FWC-WSH-17.05-eng.pdf?ua=1/.
Notes: 1. Health-care waste is segregated at the point of generation according to its type, using four major categories: sharps, non-sharps infectious waste, non-sharps noninfectious waste and hazardous waste.
2. Colour-coded waste containers or containers bearing clearly understood signs and symbols are provided at convenient locations. They are collected from all healthcare services and stored safely before treatment and/or disposal.
3. Each category of waste is treated and disposed of according to the safest feasible method available.
4. A specific waste-disposal zone exists, where wastes can be stored and disposed of safely and effectively.

## Slide 22: Tipos de resíduos
“Resíduos de cuidados de saúde inclui todos os resíduos gerados por unidades de cuidados de saúde, institutos de investigação e laboratórios relacionados com procedimentos médicos”.
Instrumentos cortantes
Resíduos infecciosos não cortantes
Resíduos não cortantes e não infecciosos
Resíduos perigosos
WHO. Safe management of wastes from health care activities. 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259491/1/WHO-FWC-WSH-17.05-eng.pdf?ua=1/.
Notes: Different management strategy for different types of waste

## Slide 23: Separação do lixo
Separar os resíduos onde eles são gerados
Nunca colocar resíduos infecciosos em caixotes de lixo geral
Colocar sempre resíduos cortantes em caixotes de lixo para objectos cortantes
Nunca colocar resíduos químicos no caixote do lixo geral
Separar partes humanas de todo o outro lixo
É preciso…..

## Slide 24: Recolha de resíduos
Os resíduos devem ser separados no ponto onde são gerados, para permitir o seu manuseamento apropriado e seguro
  De preferência, os resíduos não devem ser guardados mais de 24 horas antes de serem destruídos
Todos os resíduos sólidos, não cortantes e infecciosos devem ser depositados, usando sacos de lixo estanques, em caixotes com tampa.

## Slide 25: Exemplos de lixo geral (i.e., não perigoso)
Restos de comida
Cascas de fruta, e.g., banana
Papel/Toalhas de papel
Sacos de plástico ou de papel
Embalagens cirúrgicas
NB.: Há uma quantidade significativa de lixo geral
que é reciclável

## Slide 26: Exemplos de resíduos infecciosos
Material manchado de sangue
Tecido/órgãos humanos
Cotonetes/pensos com álcool usados
Resíduos de enfermarias de isolamento
Equipamentos de EPP descartáveis contaminados
Excrementos (podem ser colocados directamente numa sanita)
WHO. Safe management of wastes from health care activities. 2014. http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/wastemanag/en/.

## Slide 27: Examplos de resíduos líquidos infecciosos
Vómito
Fezes
Sangue
Expectoração
Saliva
Pus
Água de lavar contaminada (e.g., Ébola)

## Slide 28: Exemplos de resíduos cortantes
Agulhas e seringas usadas
Bisturis cirúrgicos usados
Vidro partido de objectos contaminados
Lâminas de vidro contaminadas
Tesouras descartáveis
“Objectos cortantes são instrumentos que
podem causar cortes ou ferimentos.”
WHO. Safe management of wastes from health care activities. 2014. http://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/wastemanag/en/.
Notes: Sharps should be disposed of in hard sided biohazard bins

## Slide 29: 4. EPP para a gestão de resíduos
Usar um conjunto completo de EPP e luvas de borracha resistentes, quando se manuseiam resíduos infecciosos
  Óculos de protecção oferecem maior protecção do que as viseiras contra salpicos que podem vir de baixo, enquanto se verte lixo líquido de um balde.
Evitar salpicos quando se remove resíduos líquidos infecciosos.

## Slide 30: 5. Remoção de resíduos
Os resíduos devem ser colocados numa fossa de profundidade adequada (e.g., 2 metros ou cerca de 7 pés) e enterrados a uma profundidade de 1–1,5 m (ou cerca de 3–5 pés).
Depois de cada descarregamento de resíduos, estes devem ser cobertos com uma camada de terra de 10 –15 cm.
A placenta e as amostras anatómicas deve ser enterradas numa fossa separada.
A área designada para o tratamento e remoção final dos resíduos deve ser de acesso controlado, para evitar a entrada de animais, pessoal sem formação ou crianças.

## Slide 31: Remoção de resíduos (2)
Resíduos, como fezes, urina e vómito, assim como o líquido de lavagens, podem ser depositados num esgoto sanitário ou em latrinas de fossa destinadas aos doentes.
  Devem ser tomadas as precauções padrão para evitar a contaminação do ambiente por fezes e urina.
  O vírus do Ébola, em princípio, é inactivado muito mais rapidamente no ambiente do que os vírus entéricos de transmissão hídrica conhecida (e.g., norovírus, vírus da hepatite A).

## Slide 32: Principais mensagens
A limpeza e a desinfecção ambiental,assim como a gestão de resíduos são componentes cruciais para travar a transmissão de doenças.
O pessoal envolvido nas operações de limpeza e desinfecção ambiental deve usar EPP adequado e seguir os procedimentos operacionais padrão.
O pessoal deve receber formação e o material deve ser fornecido de forma regular e rotineira.

## Slide 33: Referências
Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings, with Focus on Ebola. WHO, 2014 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130596/1/WHO_HIS_SDS_2014.4_eng.pdf?ua=1&ua=1&ua=1
WHO Practical Guidelines for Infection Control in Health Care Facilities 2004
http://www.wpro.who.int/publications/docs/practical_guidelines_infection_control.pdf.
WHO. Safe management of wastes from health care activities. 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259491/1/WHO-FWC-WSH-17.05-eng.pdf?ua=1/.

## Slide 34
Exoneração de responsabilidade
Plataforma da OMS para a Aprendizagem sobre Segurança Sanitária – Materiais de Formação
Estes Materiais de Formação da OMS são propriedade da © Organização Mundial da Saúde (WHO) 2018. Todos os direitos reservados.
A sua utilização destes materiais está sujeita aos “Termos de Utilização dos Materiais
de Formação da Plataforma da OMS para a Aprendizagem sobre Segurança Sanitária”, que aceitou ao descarregá-los e que estão disponíveis na Plataforma da OMS para a Aprendizagem sobre Segurança Sanitária em: https://extranet.who.int/hslp
Caso adapte, modifique, traduza ou de alguma forma altere o conteúdo destes materiais, não poderá sugerir que a OMS de algum modo aprova essas modificações, como não poderá usar o nome ou o símbolo da OMS nos materiais modificados.
Solicita-se ainda que informe a OMS de quaisquer alterações que tenha efectuado para utilização pública destes materiais, para fins de manutenção de registos e desenvolvimento contínuo, através do endereço electrónico ihrhrt@who.int

## Slide 35: Obrigado!