## Slide 1
B6.3a Passos para colocar e retirar o EPP de precaução reforçado
Actualizado em: 16/05/2016
Equipas de Resposta Rápida Formação
Notes: Can be done as exercise or didactic session depending on context/ available supplies

## Slide 2: Objectivos da aprendizagem
No final desta sessão, o participante deverá ser capaz de:
Descrever os passos necessários para colocar e retirar o EPP de precaução reforçado, com fato-macaco e bata
Notes: Nothing should be worn or carried under PPE that you want to bring back out of the contaminated area.
Paper scrubs should be used if available.
Trained observers should perform visual inspections and observe all steps.

## Slide 3: Esboço
Passos para colocar o equipamento de protecção pessoal (EPP) com fato-macaco
Passos para retirar o equipamento de protecção pessoal (EPP) com fato-macaco
Passos para colocar o equipamento de protecção pessoal (EPP) com bata
Passos para retirar o equipamento de protecção pessoal (EPP) com bata

## Slide 4: 1. Passos para colocar o equipamento de protecção pessoal (EPP)
EPP com fato-macaco
Notes: Source: Personal protective equipment for use in a filovirus disease outbreak; Rapid advice guideline (WHO 2016)
Print Annex 4 for participants: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251426/9789241549721-eng.pdf?sequence=1

## Slide 5: 1. Preparação para colocar o EPP
Retire todos os artigos pessoais (joias, relógios, telemóveis, canetas, etc.)
Vista um fato de bloco e botas de borracha1 no vestiário.
Desloque-se para a zona limpa à entrada da unidade de isolamento
Por inspecção visual, verifique se todos os tamanhos do EPP estão correctos e se a qualidade é apropriada
Inicie o processo de colocar o EPP sob a orientação e supervisão de um observador treinado (colega)
Se não houver botas, use sapatos fechados (sapatos de enfiar, sem atacadores, que cubram o dorso do pé e os tornozelos) e capas para sapatos (anti-derrapantes e, de preferência, impermeáveis)
Faça a higiene das mãos
Notes: Nothing should be worn or carried under PPE that you want to bring back out of the contaminated area.
Paper scrubs should be used if available.
Trained observers should perform visual inspections and observe all steps.

## Slide 6: 2. Colocação de luvas e fato-macaco
Calce luvas de exame em nitrilo)
Vista o fato-macaco2

## Slide 7: 3. Colocação de protecção para os olhos e aparelho respiratório
Coloque a máscara facial
Coloque a viseira OU óculos de protecção
Coloque a protecção da cabeça e pescoço
boné cirúrgico cobrindo o pescoço e os lados da cabeça (de preferência com viseira facial) OU capuz
OU
OU
Notes: If PAPRs are being used – goggles are not necessary.

## Slide 8: 4. Colocação de camadas exteriores
Coloque um avental impermeável descartável (se não houver, use um avental impermeável resistente e reutilizável)
Calce um segundo par de luvas (preferencialmente, de punho longo)2
2 Não use fita adesiva para fixar as luvas. Se as luvas ou as mangas do fato-macaco não forem suficientemente longas, faça um furo com o polegar (ou o dedo do meio) na manga do fato, para que o seu antebraço não fique exposto ao fazer movimentos largos. Alguns modelos de fatos-macaco têm aberturas para os dedos ligados às mangas.

## Slide 9: 2. Passos para retirar o equipamento de protecção pessoal (EPP)
EPP com fato-macaco

## Slide 10: 1. Retirar as camadas exteriores
Retire sempre o EPP sob a orientação e supervisão de um observador treinado (colega). Verifique se há recipientes de lixo infeccioso na zona e mudança de roupa para descartar o EPP em segurança. Deve haver outros recipientes para artigos reutilizáveis.
Retire o avental inclinando-se para a frente e tendo o cuidado de não contaminar as mãos. Ao despir um avental descartável, rasgue-o no pescoço e puxe-o para baixo, sem tocar na parte da frente. Depois desate a parte de trás e enrole o avental para a frente.
Retire a protecção a cabeça e pescoço com cuidado, para evitar contaminar a cara, começando na parte de trás pelo fundo do capuz e enrolando-o de trás para a frente e de dentro para fora. Descarte-o e segurança.
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas1.
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas.
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas.
OU
Notes: Care should be taken to move slowly and methodically at each step.
Pay particular attention not to snap gloves or apron when removing.
1 While working in the patient care area, outer gloves should be changed between patients and prior to exiting (change after seeing the last patient)

## Slide 11: Retirar as camadas exteriores

## Slide 12: 2. Despir o fato-macaco
Retire o fato-macaco e o par de luvas exteriores: o ideal será fazê-lo em frente a um espelho, inclinando a cabeça para trás para chegar ao fecho e abri-lo completamente sem tocar na pele ou roupa e retire o fato-macaco de cima para baixo. Depois de libertar os ombros, retire as luvas exteriores2, puxando os braços para fora das luvas. Ainda com as luvas interiores, enrole o fato-macaco a partir da cintura para baixo e a partir do interior do fato até ao topo das botas. Use uma bota para libertar o fato da outra bota e vice-versa, depois afaste-se do fato e descarte-o em segurança.
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas.
2 Esta técnica requer luvas de tamanho apropriado. Quando as luvas exteriores são muito apertadas ou as luvas interiores são demasiado largas e/ou as mãos estiverem a suar, as luvas exteriores deverão ser descalçadas separadamente, depois de retirar o avental.
Notes: If gloves need to be removed separately, add an additional hand hygiene step.

## Slide 13: 3. Retirar a viseira facial ou os óculos de protecção e a máscara
Retire a protecção dos olhos, puxando o fio por
detrás da cabeça e descarte-a em segurança.
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas.
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas.
Retire a máscara, começando por desatar por trás o fio de baixo, passando-o por cima da cabeça e deixando-o pendurado à frente. Depois puxe o fio de cima na parte de trás da cabeça e descarte a máscara em segurança.
Notes: Take particular care not to let the elastic of the eye protection (mask or goggles) snap as it is removed.

## Slide 14: 4. Retirar as botas e as luvas
Retire as botas de borracha sem lhes tocar (ou capas, no caso de estar a usar sapatos). Se for usar as mesmas botas fora da zona de alto risco, mantenha-as calçadas mas devidamente limpas e descontaminadas, antes de sair da zona de mudança de roupa3.
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas.
Retire as luvas com cuidado, com a técnica apropriada, e descarte-as em segurança
Faça a higiene das mãos.
A descontaminação apropriada das botas consiste em mergulhá-las num pedilúvio com solução de cloro a 0,5% (e retirar a sujidade com uma escova, se estiverem muito sujas de lama e/ou material orgânico) e limpar todos os lados com solução de cloro a 0,5%. As botas devem ser desinfectadas, pelo menos, uma vez por dia, mergulhando-as numa solução de cloro a 0,5% durante 30 minutos e depois enxaguando-as e secando-as.

## Slide 15: 3. Passos para colocar o equipamento de protecção pessoal (EPP)
EPP com bata

## Slide 16: 1. Preparação para colocar o EPP
Retire todos os artigos pessoais (joias, relógios, telemóveis, canetas, etc.)
Vista um fato de bloco e botas de borracha1 no vestiário.
Desloque-se para a zona limpa à entrada da unidade de isolamento
Por inspecção visual, verifique se todos os tamanhos do EPP estão correctos e se a qualidade é apropriada
Inicie o processo de colocar o EPP sob a orientação e supervisão de um observador treinado (colega)
Faça a higiene das mãos.
Se não houver botas, use sapatos fechados (sapatos de enfiar, sem atacadores, que cubram o dorso do pé e os tornozelos) e capas para sapatos (anti-derrapantes e, de preferência, impermeáveis)
Notes: Nothing should be worn or carried under PPE that you want to bring back out of the contaminated area.
Paper scrubs should be used if available.
Trained observers should perform visual inspections and observe all steps.

## Slide 17: 2. Vestir a bata ou o fato-macaco
Calce luvas de exame em nitrilo)
Vista uma bata descartável feita de um tecido de resistência comprovada à penetração por sangue ou líquidos corporais OU por agentes patogénicos transmitidos pelo sangue
Coloque a máscara facial.

## Slide 18: 3. Colocação de viseira ou óculos de protecção e protecções da cabeça e pescoço
Coloque uma viseira facial OU óculos de proteção.
Coloque a protecção da cabeça e pescoço
boné cirúrgico cobrindo o pescoço e os lados da cabeça (de preferência com viseira facial) OU capuz
OU
OU
Notes: If PAPR hoods are being used – goggles are not necessary.

## Slide 19: 4. Colocação de camadas exteriores
Coloque um avental impermeável descartável (se não houver, use um avental impermeável resistente e reutilizável)
Calce um segundo par de luvas (preferencialmente, de punho longo)2
2 Não use fita adesiva para fixar as luvas. Se as luvas ou as mangas do fato-macaco não forem suficientemente longas, faça um furo com o polegar (ou o dedo do meio) na manga do fato, para que o seu antebraço não fique exposto ao fazer movimentos largos. Alguns modelos de fatos-macaco têm aberturas para os dedos ligados às mangas.

## Slide 20: 4. Passos para retirar o equipamento de protecção pessoal (EPP)
EPP com bata

## Slide 21: 1. Retirar as camadas exteriores
Retire sempre o EPP sob a orientação e supervisão de um observador treinado (colega). Verifique se há recipientes de lixo infeccioso na zona e mudança de roupa para descartar o EPP em segurança. Deve haver outros recipientes para artigos reutilizáveis
Retire o avental inclinando-se para a frente e tendo o cuidado de não contaminar as mãos. Ao despir um avental descartável, rasgue-o no pescoço e puxe-o para baixo, sem tocar na parte da frente. Depois desate a parte de trás e enrole o avental para a frente.
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas1.
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas.
Retire o par de luvas exteriores e descarte-as em segurança.
Use a técnica apresentada no Passo 17
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas.
1Quando trabalhar na área destinada a cuidados aos doentes, mude as luvas exteriores entre doentes e antes de sair (mude depois de atender o último doente).
Notes: Care should be taken to move slowly and methodically at each step.
Pay particular attention not to snap gloves or apron when removing.

## Slide 22: 2. Retirar a protecção da cabeça e pescoço e a bata
Retire a protecção da cabeça e pescoço, tendo o cuidado de evitar a contaminação da face, a partir da parte de baixo traseira do capuz, enrolando-o da trás para a frente e de dentro para fora; descarte-o em segurança
Dispa a bata desatando primeiro o nó, depois puxando-a de trás para a frente, enrolando-a de dentro para fora, e descarte-a em segurança
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas.
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas.
OU

## Slide 23: 3. Retirar a viseira e os óculos de protecção ou a máscara
Retire a protecção dos olhos puxando o fio da parte de trás da cabeça e descarte-a em segurança
Retire a máscara a partir da parte de trás da cabeça, desatando primeiro o fio de baixo, passando-o por cima da cabeça e deixando-o pendurado na frente; a seguir, retire o fio de cima da parte de trás da cabeça e descarte-o em segurança
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas.
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas.
Notes: Take particular care not to let the elastic of the eye protection (mas or goggles) snap as it is removed

## Slide 24: 4. Retirar as botas e as luvas
2
Retire as botas de borracha sem uvashes tocar (ou capas, no caso de estar a usar sapatos). Se for usar as mesmas botas fora da zona de alto risco, mantenha-as calçadas mas devidamente limpas e descontaminadas, antes de sair da zona de mudança de roupa2.
Retire as luvas com cuidado, com a técnica apropriada, e descarte-as em segurança
Faça a higiene das mãos com as luvas calçadas.
Faça a higiene das mãos.
A descontaminação apropriada das botas consiste em mergulhá-las num pedilúvio com solução de cloro a 0,5% (e retirar a sujidade com uma escova, se estiverem muito sujas de lama e/ou material orgânico) e limpar todos os lados com solução de cloro a 0,5%. As botas devem ser desinfectadas, pelo menos, uma vez por dia, mergulhando-as numa solução de cloro a 0,5% durante 30 minutos e depois enxaguando-as e secando-as.

## Slide 25
Exoneração de responsabilidade
Plataforma da OMS para a Aprendizagem sobre Segurança Sanitária – Materiais de Formação
Estes Materiais de Formação da OMS são propriedade da © Organização Mundial da Saúde (WHO) 2018. Todos os direitos reservados.
A sua utilização destes materiais está sujeita aos “Termos de Utilização dos Materiais
de Formação da Plataforma da OMS para a Aprendizagem sobre Segurança Sanitária”, que aceitou ao descarregá-los e que estão disponíveis na Plataforma da OMS para a Aprendizagem sobre Segurança Sanitária em: https://extranet.who.int/hslp
Caso adapte, modifique, traduza ou de alguma forma altere o conteúdo destes materiais, não poderá sugerir que a OMS de algum modo aprova essas modificações, como não poderá usar o nome ou o símbolo da OMS nos materiais modificados.
Solicita-se ainda que informe a OMS de quaisquer alterações que tenha efectuado para utilização pública destes materiais, para fins de manutenção de registos e desenvolvimento contínuo, através do endereço electrónico ihrhrt@who.int

## Slide 26: Obrigado!