## Slide 1: Equipas de Resposta Rápida Formação
B6.3b Como preparar uma solução forte de
cloro a 0,5% e uma solução suave a 0,05%
Actualizado em: 16/05/2018

## Slide 2: Objectivos
Compreender quando deve ser usado o cloro
Compreender quando se deve usar cloro suave e cloro forte
Aprender o processo de misturar cloro de várias concentrações
Notes: Print PDFs in appropriate language from this website: https://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/mixing-chlorine-solutions.html

## Slide 3: Uso do cloro
É preferível lavar as mãos com água e sabão ou limpá-las com um desinfectante próprio a usar cloro nas mãos
Por vezes, o cloro é o único produto disponível para lavar as mãos
O cloro é usado para desinfectar superfícies e objectos

## Slide 4: O uso do cloro depende da sua concentração
Solução de cloro a 0,5% (concentração forte):
Para desinfectar objectos, superfícies e salpicos de fluidos corporais
Solução de cloro a 0,05% (baixa concentração):
Para lavar mãos nuas.

## Slide 5: O que é preciso saber
Esperar 30 minutos antes de usar uma solução de cloro feita a partir de pó
É importante guardá-la devidamente. As soluções de cloro, conforme o seu uso, devem ser transportadas em frascos com pulverizadores ou dispensadores com torneira
As soluções de cloro devem ser rotuladas com a sua concentração correcta. Rotular forte com 0,5% e suave com 0,05%
Fonte: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/mixing-chlorine-solutions.html

## Slide 6: O que é preciso saber
As soluções de cloro não funcionam muito bem em superfícies demasiado sujas. Limpe primeiro e depois desinfecte
Manter a solução de cloro ao abrigo da luz solar directa
As soluções de cloro perdem força com o passar do tempo e, por isso, deve preparar-se uma solução nova todos os dias
Fonte: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/mixing-chlorine-solutions.html

## Slide 7
Fonte: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/cleaning-handwashing-5percent-liquid-bleach.pdf
Misture 2 partes de lixívia líquida com 3 partes de água num balde. Repita até encher.
Misture 1 parte de lixívia líquida com 4 partes de água num balde. Repita até encher.
Misture 1 parte de lixívia líquida com 6 partes de água num balde. Repita até encher.
Misture 1 parte de lixívia líquida com 9 partes de água num balde. Repita até encher.
Agite bem durante 10 segundos
Cole no balde o rótulo “Solução de cloro forte (0,5%) - Limpeza
Cobrir o balde com uma tampa
Guardar à sombra. Não expor à luz solar directa
Copo medidor ou garrafa de litro
Balde com tampa
Água
Lixívia líquida
Vareta para agitar
Rótulo
Material necessário
Como Preparar uma Solução de Cloro Forte (0,5%) com Lixívia Líquida
Use uma Solução de Cloro Forte (0,5%) para limpar e desinfectar superfícies, objectos e salpicos de fluidos corporais.
Faça uma nova Solução de Cloro Forte (0,5%) todos os dias. Deite fora a solução que sobrou do dia anterior.
Use EPP reforçado
AVISO
NÃO beber água com cloro.
NÃO pôr água com cloro na boca ou olhos

## Slide 8
Fonte: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/cleaning-hand-washing-with-chlorine-powder.pdf
Como Preparar uma Solução de Cloro Forte (0,5%) com 70% de Cloro em Pó
Use uma Solução de Cloro Forte (0,5%) para limpar e desinfectar superfícies, objectos e salpicos de fluidos corporais.
Faça uma nova Solução de Cloro Forte (0,5%) todos os dias. Desfaça-se da solução que sobrou do dia anterior.
Use EPP reforçado
Adicione 10 colheres de sopa de HTH (70% de cloro) a 20 litros de água num balde
Agite bem durante 10 segundos ou até
que a HTH esteja dissolvida
Aguarde 30 minutos, antes de usar
Cubra o balde com uma tampa
Cole no balde o rótulo “Solução de cloro forte (0,5%) - Limpeza
Guardar à sombra. Não expor à luz solar directa
Material necessário
Colher de sopa
Balde com
tampa
Água
Vareta para agitar
Rótulo
AVISO
NÃO beber água com cloro.
NÃO pôr água com cloro na boca ou olhos

## Slide 9
Fonte: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/chlorine-solution-liquid-mild.pdf
Use EPP reforçado
Misture num balde 9 partes de água com 1 parte de solução forte (0,5%). Repita até encher
Adicione uma colher de sopa de HTH (70%) a 20 litros de água num balde
Agite bem durante 10 segundos ou até
que a HTH esteja dissolvida
Aguarde 30 minutos antes de usar
Cole no balde o rótulo “Solução de cloro suave (0,05%) – Lavagem de mãos
Cubra o balde com uma tampa
Colocar nos pontos de lavagem de mãos
Colher de sopa
Copo medidor ou garrafa de litro
Balde com tampa e torneira
Água
Vareta para agitar
Rótulo
Material necessário
AVISO
NÃO beber água com cloro.
NÃO pôr água com cloro na boca ou olhos
Como Preparar uma Solução de Cloro Suave (0,05%)
Use uma Solução de Cloro Suave (0,05%) para lavar mãos sem luvas.
Faça uma nova Solução de Cloro Suave (0,05%) todos os dias. Deite fora a solução que sobrou do dia anterior.

## Slide 10: Exoneração de responsabilidade
Plataforma da OMS para a Aprendizagem sobre Segurança Sanitária –
Materiais de Formação
Estes Materiais de Formação da OMS são propriedade da © Organização Mundial da Saúde (WHO) 2018. Todos os direitos reservados.
O uso que fizer destes materiais está sujeito aos “Termos de Utilização dos Materiais de Formação da Plataforma da OMS para a Aprendizagem da Segurança Sanitária”, que aceitou ao descarregá-los e que estão disponíveis na Plataforma da OMS para a Aprendizagem da Segurança Sanitária em: https://extranet.who.int/hslp
Na eventualidade de adaptar, modificar, traduzir ou, de qualquer outra forma, rever o conteúdo destes materiais, não poderá sugerir que a OMS concorda, seja de que forma for, com essas modificações, nem poderá usar o nome ou o emblema da OMS nesses materiais modificados.
Além disso, a OMS deve ser informada sobre as modificações neles introduzidas e que irão ser usadas publicamente, para fins de registo e desenvolvimento contínuo, através de correio electrónico para ihrhrt@who.int

## Slide 11: Obrigado!