## Slide 1: B7.2 Transporte de amostras laboratoriais
RAPID RESPONSE TEAM TRAINING
Actualizado em: 16/05/2018
Equipas de Resposta Rápida
Formação

## Slide 2: Objectivos da aprendizagem
No final desta sessão, o participante deverá ser capaz de:
Identificar as normas internacionais e nacionais que regulam o transporte de material biológico
Preencher os principais documentos necessários para o transporte de amostras
Listar os requisitos de armazenamento e transporte de amostras
Acondicionar amostras laboratoriais para transporte

## Slide 3: Esboço
Transporte internacional de amostras
Transporte nacional de amostras
Estabilidade das amostras
Documentação
Rejeição de amostras

## Slide 4: 1. Normas para o transporte internacional de amostras
Existem regulamentos internacionais para o transporte de agentes patogénicos biológicos :
Recomendações das Nações Unidas sobre o Transporte de Mercadorias Perigosas
Instruções Técnicas da Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO) para o Transporte Seguro de Mercadorias Perigosas por ar
  Acordo Europeu sobre o Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por estrada (ADR), para o transporte rodoviário na Europa (adaptado e usado por alguns outros países).
  Código de Mercadorias Perigosas (código IMDDG) da Organização Marítima Internacional para o transporte por mar.
  A Convenção da União Postal Universal (UPU) permite o transporte da Cat. B (UN3373) por correio postal.
Notes: Notes to facilitators:
Key point: international regulations exist and participants should be aware of them. Do not read the slide.
There may be national and/or operator variations applied to these regulations.
IATA ia a professional body. IATA «Regulations» are NOT legally-binding “regulations”.
ADR is applicable to Europe only, but is adapted for use in some other countries.
United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
  Contained in the UN Model Regulations, prepared by the Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). Forms the basis of some international agreements & many national laws.
International Civil Aviation Organization (ICAO) Technical Instructions For The Safe Transport of Dangerous Goods by Air
  International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations are derived from this global reference.

## Slide 5: Classificação do Transporte Internacional de Amostras (1)
Categoria A: uma substância infecciosa que seja transportada de tal modo que, quando ocorra exposição, possa causar incapacidade permanente, doença grave ou mortal em seres humanos ou animais normalmente saudáveis
  Designações da expedição:
    UN2814 – SUBSTÂNCIA INFECCIOSA QUE AFECTA HUMANOS ( e animais)
    UN2900 - SUBSTÂNCIA INFECCIOSA QUE AFECTA apenas ANIMAIS
Categoria B: uma substância infecciosa que não cumpre os critérios para inclusão na categoria A
  Designação da expedição:
    UN3373 SUBSTÂNCIA BIOLÓOGICA DA CATEGORIA B
Notes: Note to facilitator: Briefly summarize key bullets

## Slide 6: Classificação do Transporte Internacional de Amostras (2)
Transportes isentos:
  Microorganismos não patogénicos para pessoas ou animais
  Agentes inactivados ou neutralizados
  Amostras ambientais, incluindo amostras de alimentos e água que não se considerem colocar risco significativo de infecção
  Amostras de sangue seco
  Sangue, componentes do sangue, tecidos ou órgãos para fins de transfusão ou transplante
Notes: Note to facilitator: Briefly summarize key bullets

## Slide 7: Formação sobre o Transporte de Amostras
Todas as pessoas envolvidas no transporte de Mercadorias Perigosas devem receber formação
Para o transporte de substâncias da Categoria A é, normalmente, necessário um certificado formal
  Aprovado e determinado pelos regulamentos e autoridades nacionais competentes
A formação deve incluir:
  Conhecimentos gerais (regulamentos e requisitos gerais de acondicionamento)
  Formação específica para a tarefa (acondicionamento, rotulagem, marcação, documentação dependente das responsabilidades da tarefa)
  Formação sobre segurança (perigos das substâncias infecciosas, procedimentos de segurança, situações de emergência)

## Slide 8: Marcações para o Transporte Internacional de Amostras
UN 3373
SUBSTÂNCIA INFECCCIOSA
QUE AFECTA HUMANOS,
UN 2814
SUBSTÂNCIA BIOLÓGICA,
CATEGORIA B
PROGRAMA DE FORMAÇÃO ISST
Designação Oficial do Transporte (DOT) da substância infecciosa
Número da ONU da substância infecciosa.
Nome e endereço do expedidor e do destinatário
Nome de Emergência e Número de Telefone de uma Pessoa Responsável (podem ser escritos na carta de porte das amostras da Cat B)
Gelo seco para refrigerar
UN1845
Quantidade líquida____kg
Indicadores de gelo seco (se aplicável), incluindo DOT, número da ONU e quantidade líquida usada
Módulo de lab. da ERR
RRT lab module
Nome do expedidor
Nome do destinatário
Nome e morada do expedidor
Nome e morada do destinatário
A pessoa deve estar disponível 24 horas por dia, até a amostra chegar
Nome e número de telefone da pessoa de contacto
Módulo de lab da ERR
Notes: Notes for facilitators: «marks» are what need to be written on the shipping box: address, etc.

## Slide 9: Rótulos para o Transporte Internacional de Amostras
RRT lab module
RRT lab module
RRT lab module
Para substâncias da Cat. A :
Rótulo de Substância Infecciosa
Para embalagens que contenham mais de 50mL da substância:
Setas de orientação em lados opostos da caixa
Apenas Aeronaves de Carga (para o transporte por ar)
Se estiver incluído gelo seco:
Classe 9. Rótulo de Substâncias Diversas
Colocar setas em lados opostos das caixas
São necessárias setas, quando o volume total da substância infecciosa exceder 50 ml por caixa
Setas de orientação
Obrigatórias em lados opostos das caixas, quando o volume total da substância infecciosa exceder 50 ml
Módulo de lab. da ERR
Módulo de lab. da ERR
Módulo de lab. da ERR
Notes: Notes for facilitators: «labels» are internationally recognized and pre-defined symbols. They cannot be modified.

## Slide 10: Limites de Quantidades
A quantidade máxima permitida de material da Cat. A num avião de passageiros é 50ml ou 50g por embalagem.
A quantidade máxima permitida de material da Cat. A num avião de carga, ou outro modo de transporte, é 4L ou 4 kg por embalagem.
A quantidade máxima permitida de material da Cat. B, quer em aviões de passageiros, quer de carga, é de 4L ou 4 kg por embalagem. Não há limites para o transporte terrestre.
Conforme aplicável, deve colocar-se um rótulo Apenas Transportes de Carga.
ISST Training Programme
APENAS
AVIÕES DE CARGA
PROIBIDO EM AVIÕES DE PASSAGEIROS
Notes: Notes for facilitators: «ground transport» is anything that is not air transport.

## Slide 11: Normas sobre o Transporte Internacional de Amostras - Documentos Essenciais
Uma lista detalhada do conteúdo deve ser inserida entre a embalagem secundária e a embalagem exterior.
Todas as expedições por ar devem ser acompanhadas por uma Carta de Porte Aéreo devidamente preenchida. As substâncias da Cat. A também requerem uma Declaração de Mercadorias Perigosas.
É da responsabilidade do expedidor verificar que autorizações aduaneiras são necessárias. Os documentos normalmente pedidos pelas alfândegas são :
  Autorização de exportação e/ou importação
  Factura aduaneira indicando;
    Conteúdo (e.g., substância infecciosa-sangue/urina/soro de origem humana)
    Declaração Aduaneira de “Sem Valor Comercial”
Poderá ser necessária uma Declaração de Aprovação da Transferência de Material emitida pela instituição expedidora.
Perguntar sempre ao transportador quais os documentos necessários. Os transportadores, frequentemente, recusam ou retardam o transporte devido a documentos mal preenchidos ou em falta!
Notes: Notes for facilitators: Import permits may be the responsibility of the receiving laboratory.

## Slide 12: Embalagem tripla
  Recipiente primário
  Recipiente que contém a amostra, Impermeável e estanque.
  Acondicionar com suficiente material absorvente para absorver todo o fluido, no caso de quebra ou fuga e para estabilizar a amostra durante o transporte.
  Embalagem secundária
  Resistente, impermeável e estanque, para acomodar e proteger o recipiente primário.
  Na embalagem secundária podem ser colocados vários recipientes primários almofadados.
  Embalagem terciária
  A embalagem secundária é colocada na embalagem exterior com material de amortecimento adequado.
  Pode conter gelo ou gelo seco (se necessário), para manter a temperatura da amostra.
  Contém documentação.
Internacionalmente, apenas se devem usar embalagens testadas e aprovadas para o transporte de amostras da Cat. A usando a Instrução de Embalagem 620. Estas embalagens estão marcadas com um símbolo de embalageem das NU.
A instrução de Embalagem 650 pode ser usada para embalar substâncias da Cat. B.
4G/CLASS 6.2/02
F/BVT 312103
u
n
ISST Training Programme
Recipiente primário
Embalagem secundária
Embalagem exterior (terciária)
Tampa de rosca
Material de embalagem absorvente
Amostra
Registo da amostra
Rótulo de perigo biológico
Rótulo de endereço
Tampa
Notes: Notes to facilitators: Don’t enclose dry ice in airtight containers! Using dry ice is not common for outbreak investigation in the field.

## Slide 13: 2. Sistemas nacionais de transporte de amostras
Muitos países utilizam sistemas modificados de transporte de amostras para as suas necessidades diárias.
Os recipientes de transporte podem ser desinfectados e reutilizados.
A Regra de Ouro para o transporte de amostras é: Embalagem tripla para proteger o trabalhador, a amostra e o ambiente
      Embalagem primária – é o recipiente da amostra que, muitas vezes, é colocado dentro de um saco vedado ou de um recipiente de plástico, com material absorvente suficiente para absorver um derrame.
      Embalagem secundária – é um recipiente resistente, estanque e vedado, que é usado para proteger as amostras durante o transporte e pode conter várias embalagens primárias.
      Embalagem terciária – pode conter várias embalagens secundárias. Serve para regular a temperatura da amostra, conter a documentação necessária e proteger o ambiente.
Módulo laboratorial para as ERR
Notes: Notes to facilitators:
Primary package can be placed in sealable bag or plastic container to limit contamination of the workers from the outer surface of the primary package. This was a recommended practice when shipping a Ebola suspected sample.
Primary container must be correctly marked with a minimum of three identifiers: sample name or unique ID, date of collection, time of collection.
Tertiary package must be correctly marked and labelled: refer to slides 7-8.

## Slide 14: 3. Estabilidade da amostra
Para garantir resultados de testes rigorosos – é preciso conhecer:
  a temperatura que a amostra exige durante o transporte
  a duração do trânsito para o laboratório (prever possíveis atrasos)
  os melhores meios de transporte
Limites de temperaturas para os recipientes terciários :
  Temperatura ambiente (15 - 27°C) – transportar em refrigerador isolado
  Refrigeração (2-8°C) – transportar as amostras sobre gelo ou usar sacos de gelo
  Congelamento (-20°C) – transportar as amostras sobre gelo seco
Proteger as amostras contra a luz solar directa, humidade e contaminação.
Não colocar gelo seco em recipientes herméticos!
Se a amostra tiver sido congelada, evitar repetir o ciclo
congelamento/descongelamento.
Módulo laboratorial para as ERR
Notes: Notes to facilitators: Don’t enclose dry ice in airtight containers! Using dry ice is not common for outbreak investigation in the field.

## Slide 15: Como transportar as amostras
Amostras diferentes exigem diferentes requisitos de transporte e acondicionamento com base na viabilidade das amostras.
  Sangue total: transportar à temperatura ambiente ou refrigerar entre 2 a 8°C
Armazenamento antes do transporte : Refrigerar a 2 a 8°C. Não congelar sangue total.
  Sangue coagulado: transportar à temperatura ambiente ou refrigerar a 2 a 8°C
    Armazenamento antes do transporte : Refrigerar entre 2 a 8°C.
  Esfregaços: a temperatura de armazenamento depende do tipo de amostras de esfregaço – verificar com o laboratório para determinar a temperatura correcta para o armazenamento e o transporte
  Fezes: refrigerar entre 2 a 8°C
Armazenamento antes do transporte : refrigerar entre 2 a 8°C
VERIFICAR COM O LABORATÓRIO OS REQUISITOS PARA O TRANSPORTE DAS AMOSTRAS!

## Slide 16: Requisitos de temperatura
  Os requisitos de temperatura variam de acordo com o tipo de amostra, o teste laboratorial, o meio de transporte e a duração do transporte.
Tipo de amostra | Teste | Meio de transporte | Temperatura recomendada
Plasma | PCR | N/A | 2 a 8ºC
Soro | Serologia | N/A | 2 a 8ºC
Esfregaço | PCR | UTM or VTM | 2 a 8ºC
Esfregaço | Cultura | Meios Amies ou Cary Blair | 2 a 8ºC
CSF | Cultura | Meio TI | Ambiente
Fezes | Cultura | Meio Cary Blair | 2 a 8ºC
Notes: Notes for facilitators:
One shipment may include multiple sample types.
Different shipments may be needed if temperature requirements are different from one sample to another.

## Slide 17: 4. Documentação Formulários do laboratório e epidemiológicos
Se não for necessária refrigeração, colocar o formulário/carta do laboratório e o questionário epidemiológico no interior da embalagem terciária.
Se for necessária refrigeração, colocar a documentação num envelope selado e fixá-lo ao exterior da embalagem terciária.
Proteger os documentos da humidade e da vista das pessoas.
RRT lab module

## Slide 18: 5. Rejeição de amostras (1)
Os laboratórios podem rejeitar amostras devido ao seguinte:
Amostras não rotuladas ou impropriamente rotuladas
Amostras colocadas em recipientes impróprios ou em conservantes expirados/errados
Amostras recebidas em recipientes com fugas, fissurados ou partidos
Amostras com contaminação óbvia (visível)
Insuficiente quantidade da amostra
Amostras impróprias para o teste pedido (e.g., plasma heparinizado para PCR)
Tipos de amostras incorrectos (e.g., sangue vs. fezes)
Confirmar sempre com o laboratório!
Notes: Notes for facilitators:
Be aware that the lab is supposed to:
Record rejected samples
Retain rejected sample at recommended storage temperature for testing as extraordinary circumstances may require testing suboptimal samples

## Slide 19: 5. Rejeição de amostras (2)
Nota:
Manter comunicação frequente entre o expedidor, o transportador e o laboratório
Estar preparado para colher nova amostra no caso de o laboratório pedir outra amostra

## Slide 20: Principais mensagenss
Tem dúvidas? Contacte o laboratório e/ou o transportador!
Certifique-se de que o transportador ou o laboratório o podem contactar, se surgir um problema ou se tiverem perguntas a fazer relativamente ao transporte da amostra
Notifique o laboratório antecipadamente sobre o número de amostras e tempo previsto de entrega
Verifique com o transportador se não haverá problemas com o transporte (e.g., alfândega)
Faça uma rotulagem correcta das amostras e do recipiente e inclua a documentação adequada.
Notes: Notes for facilitators: Private carriers (e.g. airlines) have the right to refuse to carry goods and may hold shipments for extended periods prior to transport.

## Slide 21: Referências
UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 2017 (http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev20/20files_e.html)
ICAO Technical Instructions (https://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical-instructions.aspx)
IATA Packing Instruction 650 – Biological Substances, Category B (https://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Documents/packing-instruction-650-DGR56-en.pdf)
Specimen labeling, storage & handling, CDC, (https://www.cdc.gov/urdo/downloads/specstoragehandling.pdf)
WHO Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2017–2018 (http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.8/en/)
WHO Infectious Substances Shipping Training - a course for shippers (http://www.who.int/ihr/i_s_shipping_training/en/)
European Agreement on the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), 2017 (www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html)
Regulations on the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID), 2017 (http://otif.org/en/?page_id=174)

## Slide 22
Exoneração de responsabilidade
Plataforma da OMS para a Aprendizagem sobre Segurança Sanitária – Materiais de Formação
Estes Materiais de Formação da OMS são propriedade da © Organização Mundial da Saúde (WHO) 2018. Todos os direitos reservados.
A sua utilização destes materiais está sujeita aos “Termos de Utilização dos Materiais
de Formação da Plataforma da OMS para a Aprendizagem sobre Segurança Sanitária”, que aceitou ao descarregá-los e que estão disponíveis na Plataforma da OMS para a Aprendizagem sobre Segurança Sanitária em: https://extranet.who.int/hslp
Caso adapte, modifique, traduza ou de alguma forma altere o conteúdo destes materiais, não poderá sugerir que a OMS de algum modo aprova essas modificações, como não poderá usar o nome ou o símbolo da OMS nos materiais modificados.
Solicita-se ainda que informe a OMS de quaisquer alterações que tenha efectuado para utilização pública destes materiais, para fins de manutenção de registos e desenvolvimento contínuo, através do endereço electrónico ihrhrt@who.int

## Slide 23: Obrigado!