## Slide 1: 08
Efetuar o TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2

## Slide 2: Isenção de responsabilidade
Plataforma da OMS de Aprendizagem sobre Segurança Sanitária - Material de Formação
Este material de formação da OMS está protegido por direitos de autor da Organização Mundial da Saúde (OMS) 2022. Todos os direitos reservados.
A utilização deste material está sujeita aos «Termos de Utilização da Plataforma da OMS de Aprendizagem sobre Segurança Sanitária, Material de Formação», que aceitou quando o descarregou e que está disponível na Plataforma de Aprendizagem sobre Segurança Sanitária em: https://extranet.who.int/hslp.
Se adaptar, modificar, traduzir ou reformular o conteúdo destes material, tal não implicará que a OMS esteja de algum modo associada a essas alterações e o nome ou o emblema da OMS não será usado nesse material modificado.
Além disso, é favor informar a OMS sobre quaisquer modificações deste material que seja usado publicamente, para efeitos de conservação de registos e desenvolvimento continuado, através do email hrhrt@who.int.

## Slide 3: Objetivos da aprendizagem
No final deste módulo, o formando deverá ser capaz de:
Descrever os principais passos para a realização dos TDR de antigénio para o SARS-CoV-2;
Explicar como interpretar os resultados dos testes.
This slide may need to be adapted based on the SARS-CoV-2 Antigen RDT in use

## Slide 4: TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 (2)
Os procedimentos e a interpretação dos resultados do TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 são similares para todos os testes.
É importante seguir as instruções de utilização específicas do teste, pois os reagentes e procedimentos, incluindo os tempos de incubação, podem variar entre os diferentes testes.

## Slide 5: Conteúdo do kit de TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2
Dispositivo de teste (embalado individualmente numa bolsa de papel laminado com dissecante)
Tubo de extração com solução-tampão
Tampa do tubo
Zaragatoa estéril
Suporte de papel
Instruções de uso
Este diapositivo pode precisar de ser adaptado com base no TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 em utilização

## Slide 6: Precauções
Não reutilize os componentes do kit de TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2.
Não utilize o kit de TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 se a bolsa estiver danificada ou o selo estiver rompido.
Nunca use o tubo de extração com solução-tampão de outro lote do mesmo teste ou de testes de marcas diferentes.
Este diapositivo pode precisar de ser adaptado com base no TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 em utilização

## Slide 7: Preparação
Ler atentamente as Instruções de Utilização dos TDR de antigénio para o SARS-CoV-2.
Verificar o prazo de validade. Não usar o kit, se o prazo de validade tiver expirado. Os materiais do kit são estáveis até ao prazo de validade inscrito na embalagem exterior.
Verificar se o dispositivo do teste e a embalagem do dissecante não estão danificadas ou inválidas.
Guardar o TDR de antigénio para o SARS-CoV-2 ao abrigo da luz solar direta e à temperatura recomendada pelo fabricante.
Não congelar o kit.
É obrigatório fazer a higiene das mãos e usar o EPI recomendado ao executar o teste.
This slide may need to be adapted based on the SARS-CoV-2 Antigen RDT in use

## Slide 8: Procedimento do TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 (1)
Insira a zaragatoa no tubo de extracção com solução-tampão. Agite a zaragatoa enquanto aperta o tubo.
Remova a zaragatoa enquanto aperta ambos os lados do tubo para extrair o líquido da zaragatoa.
Pressione a tampa para fechar bem o tubo.
Este diapositivo pode precisar de ser adaptado com base no TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 em utilização

## Slide 9: Procedimento do TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 (2)
Aplique as gotas da amostra extraída na cavidade para amostra do dispositivo de teste. Adicione o número exato de gotas especificado pelo fabricante.
Leia e registre o resultado do teste após o período de tempo especificado.
Este diapositivo pode precisar de ser adaptado com base no TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 em utilização

## Slide 10: Procedimento do TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 (3)
Registre o resultado do teste no Livro de Registo de TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2.
Comunique o resultado do teste.
Elimine todos os resíduos (kit de teste usado, tubo de extração com solução-tampão, swab e suporte de papel) num saco para material biológico potencialmente infectante.
Remova a máscara, avental, luvas e os óculos de proteção ou a viseira.
Faça a higienização das mãos.
Este diapositivo pode precisar de ser adaptado com base no TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 em utilização

## Slide 11: Interpretação dos resultados
Os resultados devem ser considerados em consonância com o histórico clínico do paciente e outras informações disponíveis.
Interpretar os resultados do TDR no dispositivo:
Uma faixa colorida aparecerá na seção superior da janela de resultados para mostrar que o teste está funcionando corretamente. Esta faixa é a linha de controle (C).
Uma faixa colorida aparecerá na seção inferior da janela de resultados. Esta faixa é a linha de teste do antígeno SARS-CoV-2 (T).

## Slide 12: Interpretação do resultado: Resultados negativos
Uma linha no «C» e NENHUMA LINHA no «T» significa que NÃO FOI DETECTADO SARS-CoV-2.
O resultado do teste dever ser interpretado como um resultado NEGATIVO.
Este diapositivo pode precisar de ser adaptado com base no TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 em utilização
NEGATIVO

## Slide 13: Interpretação do resultado: Resultados positivos
Uma linha em "C" E uma linha em "T" significa que o SARS-CoV-2 é DETECTADO.
Mesmo que a linha de controle seja fraca ou a linha de teste não seja uniforme, o teste deve ser considerado como tendo sido realizado corretamente e o resultado do teste deve ser interpretado como um resultado POSITIVO.
Este diapositivo pode precisar de ser adaptado com base no TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 em utilização
POSITIVO

## Slide 14: Interpretação do resultado: Resultados inválidos
NENHUMA LINHA em «C» e uma linha ou nenhuma linha no «T» significa que o teste é INVÁLIDO.
Repita o teste usando um novo dispositivo (não aberto) de TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 e uma nova amostra.
Este diapositivo pode precisar de ser adaptado com base no TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 em utilização
INVÁLIDO

## Slide 15: Leitura dos TDR
This slide may need to be adapted based on the SARS-CoV-2 Antigen RDT in use
Atingiu o tempo de leitura máximo indicado nas instruções de uso do fabricante?
Continue a incubação
NÃO FAÇA A LEITURA do teste
Leia o teste imediatamente:
1/ A banda de controlo “C” está presente?
NÃO CONTINUE A LEITURA do teste
Repita o teste
2/ A banda de teste “T” está presente?
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Teste INVÁLIDO
Teste NEGATIVO
Teste POSITIVO

## Slide 16: Vídeo de demonstração
Ver o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=hED71QH1XRo

## Slide 17: Demonstração e prática

## Slide 18: Atividade: preparação da área de trabalho
Instruções:
Identificar sua estação de trabalho na sala prática.
Reúna kits de teste e suprimentos.
Obtenha uma amostra de controlo POSITIVO e uma NEGATIVA com seu instrutor.
Organize todos os itens em sua estação de trabalho.
Tempo total: 5 minutos

## Slide 19: Exercícios práticos
Instruções:
Siga as precauções de segurança e use equipamento de proteção individual (EPI).
Realize dois TDR de detecção do antígeno do SaRS-CoV-2 com as amostras de controle fornecidas pelo seu instrutor (se as amostras de controle não estiverem disponíveis, a testagem pode ser efetuada em amostras colhidas como parte da sessão de treinamento).
Levante a mão se precisar de insumos adicionais.
Registre os resultados do TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2.
Mostre os resultados do seu teste e os dispositivos de teste ao seu instrutor quando tiver terminado.
Tempo total: 45 minutos

## Slide 20: Interpretação prática dos resultados do teste

## Slide 21: Atividade: Interpretação do teste (1)
Instruções:
Interprete os resultados do teste com a ficha de leitura fornecida de TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2.
Registre os resultados que obteve.
Levante a mão se precisar de ajuda.
Tempo total: 5 minutos

## Slide 22: Actividade: Interpretação do teste (2)
Respostas:
Positivo / NEGATIVO / inválido
Positivo / negativo / INVÁLIDO
POSITIVO / negativo / inválido
POSITIVO / negativo / inválido
Positivo / NEGATIVO / inválido
Respostas:
POSITIVO / negativo / inválido
Positivo / NEGATIVO / inválido
Positivo / negativo / INVÁLIDO
Positivo / NEGATIVO / inválido
POSITIVO / negativo / inválido
Este diapositivo pode precisar de ser adaptado com base no TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 em utilização

## Slide 23: Desafios comuns do TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2
Consulte o Teste de diagnóstico rápido de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 − Perguntas frequentes para mais informações sobre desafios comuns do TDR de detecção do antígeno do SARS-CoV-2 e mais informações sobre o teste em si.

## Slide 24
Principais pontos
Seguir as instruções de utilização (IFU) do kit do teste para realizar o teste.
Verificar se o kit não está danificado e está dentro do prazo, antes de o usar.
Registar os resultados no livro de registo do TDR.
Ao interpretar os resultados do teste, verificar sempre se a linha de controlo está presente. Se não estiver, o resultado é inválido e o teste deve ser repetido usando um novo TDR.

## Slide 25: Dúvidas?