## Slide 1: 10
Обеспечение качества результатов

## Slide 2: Ограничение ответственности
Учебная платформа ВОЗ по вопросам обеспечения здоровья населения – учебные материалы
Авторское право на эти учебные материалы принадлежит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – © World Health Organization (WHO) 2022. Все права защищены.
Вы можете использовать эти материалы в соответствии с правилами «WHO Health Security Learning Platform, Training Materials – Terms of Use». Эти правила находятся на сайте «Учебной платформы ВОЗ по вопросам обеспечения здоровья населения» (https://extranet.who.int/hslp), вы приняли эти правила, когда сгружали материалы с сайта.
Если вы адаптировали, модифицировали, перевели на другой язык или каким-либо иным образом переработали содержание этих материалов, внесённые изменения никак не должны быть связаны с ВОЗ, и в изменённых материалах не должны быть использованы название или эмблема ВОЗ.
Кроме того, если вы внесли в эти материалы изменения и в таком виде используете их публично, просьба для учёта и дальнейшего развития информировать ВОЗ о таких модификациях по электронной почте ihrhrt@who.int.

## Slide 3: Цели изучения
По окончании данного модуля вы сможете:
дать определение обеспечению качества и его основным компонентам
описать источники материалов контроля качества
дать определение внешней оценке качества и ее основным компонентам
описать процесс визитов вышестоящего руководства.

## Slide 4: Обеспечение качества
Обеспечение качества – это те процессы, которые выполняют для того, чтобы гарантировать качество результатов в данном пункте тестирования.
Качественные результаты – точные, надёжные, соответствуют запросу и своевременные.
Два основных компонента обеспечения качества:
  контроль процессов (контроль качества)
  оценка (внешняя оценка качества).

## Slide 5: Внедрение обеспечения качества
Учитывая необходимость быстрого внедрения ДЭТ на антигены SARS-CoV-2, возможно в начале тестирования ещё не будет полной системы обеспечения качества.
Следовательно, чтобы качество было максимально хорошим, важно, чтобы были закуплены наборы для ДЭТ хорошего качества и их транспортировка и хранение проводились в соответствии с инструкциями производителя.
Исполнители должны быть обучены и работать под непосредственным руководством, должен иметься механизм, с помощью которого исполнители могут сообщать о проблемах и жалобах.
Основные компоненты обеспечения качества должны быть введены в следующем порядке:
  Тестирование материалов контроля качества
  Визиты вышестоящего руководства
  Тестирование новых партий (верификация) поступающих наборов
  Проверка квалификации

## Slide 6
Контроль качества – это непрерывная оценка или мониторинг рабочих характеристик ДЭТ на антигены SARS-CoV-2, с тем чтобы обеспечить их соответствие спецификациям, необходимым для правильной диагностики.
Материалы контроля качества – это пробы, о которых заранее известно, что они дают ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ или ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ результаты, и которые тестируют параллельно с партиями проб от пациентов.
Результаты контроля качества анализируют и сравнивают с ожидаемыми результатами.
Если результаты контроля качества не совпадают с ожидаемыми, это означает, что контроль качества не прошёл или неприемлем. Необходимо провести расследование и выполнить корректирующие действия.
Результаты тестов пациентов выдавать нельзя, если не прошёл контроль качества.
Контроль качества (1)

## Slide 7
Материалы контроля качества могут поставляться с набором ДЭТ на антигены SARS-CoV-2.
Если материалы контроля качества не поставляются с набором:
  Их можно заказать у поставщика набора ДЭТ на антигены SARS-CoV-2 или у другого поставщика.
  Их можно получить из центральной или референс-лаборатории (например, стандартизованные контрольные материалы или приготовленные на месте путём смешивания образцов от разных пациентов). Однако пока ещё не были определены наилучшие варианты подготовки, характеризации и хранения материалов контроля качества для ДЭТ на антигены SARS-CoV-2.
В настоящее время рекомендуется, чтобы материалы контроля качества от производителя использовали для проверки тестирования до запуска ДЭТ в практику, затем периодически (например, для тестирования новых партий и во время визитов руководства), а также для расследования любых жалоб/проблем.
Контроль качества (2)

## Slide 8
Контроль качества должен выполняться регулярно в соответствии с инструкциями производителя и национальными правилами.
Рекомендуется ставить контроли качества не реже одного раза в неделю или чаще, если в пункте тестирования проводят большое число тестов.
Адаптируйте в соответствии с рекомендациями в вашей стране
Контроль качества (3)

## Slide 9: Тестирование новых партий
После их доставки наборы для ДЭТ на антигены SARS-CoV-2 следует проверять с помощью тестирования партий, т. е. проверки рабочих характеристик партий до начала их использования в пунктах тестирования.
Тестирование новых партий помогает гарантировать, что используемые в пунктах тестирования ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 соответствуют спецификациям производителя; в противном случае такая информация должна быть незамедлительно доведена до сведения производителя (для этого можно использовать разработанную ВОЗ форму обратной связи пользователей, размещенную по ссылке).
Тестирование новых партий обычно проводят в лаборатории по стандартизированным процедурам и с использованием материалов контроля качества (положительного и отрицательного контролей).
Для проверки каждой новой партии следует поставить тесты по крайней мере с пятью пробами (тремя положительными и двумя отрицательными).
Адаптируйте в соответствии с рекомендациями в вашей стране

## Slide 10
Материалы контроля качества следует использовать для демонстрации постановки ДЭТ на антигены SARS-CoV-2.
После обучения все исполнители должны пройти оценку компетенции, чтобы получить сертификат, подтверждающий, что они квалифицированы выполнять процедуры тестирования.
Дополнительную информацию о том, как проводят оценку компетенции, можно найти в разделе 11 «Обучение исполнителей».
Оценку компетенции проводят с использованием материалов контроля качества.
Если возможно, во время оценки компетенции исполнители не должны знать, какой материал положительный, а какой отрицательный, т. е. тестирование должно делаться вслепую.
Демонстрация и оценка квалификации (компетенции)

## Slide 11
Материалы контроля качества для тестирования должны быть подготовлены и протестированы в соответствии с инструкциями производителя:
  Коммерческие материалы контроля качества
  Добавьте таблетки положительного и отрицательного контроля в пробирки с буфером для экстракции (по одной пробирке для каждого контроля) и закройте пробирки крышечками из набора. Перемешайте раствор вручную или на вортексе. Поставьте ДЭТ на антигены SARS-CoV-2 согласно инструкции.
  Мазки для контроля качества
  Поместите зонд-тампоны для положительного и отрицательного контроля в пробирки с буфером для экстракции (по одной пробирке для каждого контроля) и закройте пробирки крышечками из набора. Поставьте ДЭТ на антигены SARS-CoV-2 согласно инструкции.
Может потребоваться адаптация этого слайда в зависимости от используемого ДЭТ на антигены вируса SARS-COV-2
Подготовка материалов контроля качества для демонстрации и оценки квалификации (компетенции)

## Slide 12: Внешняя оценка качества

## Slide 13: Внешняя оценка качества (ВОК)
ВОК – это процесс оценки качества диагностического тестирования.
ВОК может быть выполнен разными способами:
  визиты вышестоящего руководства
  проверка квалификации
  повторное тестирование.

## Slide 14: Визиты руководства (1)
После обучения применению и внедрения ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 важное значение имеет дальнейшая работа по поддержке работников лабораторий и системы здравоохранения в процессе внедрения тестирования с ДЭТ в повседневное ведение пациентов и делопроизводство.
Следует оценить готовность пункта тестирования до начала тестирования.*
Следует оценить состояние пункта тестирования после начала тестирования.*
* Формы контрольного списка для оценки готовности пункта тестирования и контрольного списка для оценки пункта тестирования во время визита руководства включены в состав набора учебных материалов «Диагностический экспресс-тест на антигены вируса SARS-CoV-2»
https://extranet.who.int/hslp/ru/content/sars-cov-2-antigen-rapid-diagnostic-test-training-package
Адаптируйте в соответствии с рекомендациями в вашей стране

## Slide 15
Во время визитов вышестоящего руководства есть возможность оказать поддержку данному пункту в тестировании и дать обратную связь для улучшения его работы.
Такие визиты следует проводить периодически (рекомендуемая частота – четыре раза в год).
Могут потребоваться более частые визиты, особенно если вводится новый тест (например, ДЭТ на антигены SARS-CoV-2) или когда в пункте тестирования случаются частые, постоянные или продолжительные проблемы.
Адаптируйте в соответствии с рекомендациями в вашей стране
Визиты руководства (2)

## Slide 16: Проверка квалификации (1)
Проверка квалификации (ПК) является важным инструментом коммуникации с исполнителями и их мотивации. При правильном использовании программу ПК можно применять для выявления и разрешения проблем в диагностическом тестировании.
Процесс ПК организован следующим образом:
  Внешняя или собственная организация (организатор ПК) регулярно передаёт в пункт тестирования хорошо охарактеризованные пробы.
  Исполнитель, проводящий ДЭТ, тестирует эти пробы и сообщает результаты организатору ПК.
  Организатор ПК анализирует полученные результаты, сопоставляя их с известными результатами, сравнивает их с результатами других сотрудников из этого же пункта тестирования (или из других пунктов) и сообщает вывод исполнителю.

## Slide 17: Проверка квалификации (2)
Внешние организации (например, Королевская коллегия патологов Австралии или британский NEQAS) предоставляют хорошо охарактеризованные пробы для тестирования на вирус SARS-CoV-2 (для ТАНК).
Собственные организации (например, Программа ВОК по гриппу) также могут подготовить хорошо охарактеризованные пробы для тестирования.
Адаптируйте в соответствии с рекомендациями в вашей стране

## Slide 18: Проверка квалификации (3)
Если вы исполнитель, проведите ДЭТ на антигены SARS-CoV-2, как указано в программе ПК.
Отошлите результаты ПК организаторам согласно требованиям.
Если в заключении программы ПК указано, что результаты ПК неверны, проведите расследование и выполните корректирующие действия.
Адаптируйте в соответствии с рекомендациями в вашей стране

## Slide 19: Повторное тестирование
Повторное тестирование – это процесс, когда несколько тестов проводят в одном пункте тестирования, а потом отправляют в другой пункт для повторного тестирования.
Повторное тестирование для ДЭТ на антигены SARS-CoV-2 проводить не рекомендуется в связи с практической сложностью сбора нескольких проб и вопросами безопасности их транспортировки.
Адаптируйте в соответствии с рекомендациями в вашей стране

## Slide 20: Принятие мер
Если у тестов ПК были плохие результаты или во время визитов руководства были выявлены области, нуждающихся в улучшении, следует провести расследование, чтобы определить причину ошибок или низкого качества тестирования (что называют анализом корневых причин).
Когда корневая причина установлена, её нужно устранить, выполнив корректирующие действия.
Предупреждающие действия предотвращают повторение ошибок или неудовлетворительное качество тестирования.
В пункте тестирования должны быть задокументированы анализ корневых причин проблем, а также предпринятые корректирующие и предупреждающие действия.
Адаптируйте в соответствии с рекомендациями в вашей стране

## Slide 21: Пострегистрационный надзор

## Slide 22: Пострегистрационный надзор*
Пострегистрационный надзор – осуществляемый производителем процесс по сбору и анализу опыта использования того или иного продукта на рынке.
Примеры проблем, о которых можно сообщать производителю:
  Событие: нарушение стабильности реагента
  Опасность: ложноотрицательный результат, заниженный результат
  Вред: поздняя постановка диагноза, позднее начало лечения, дальнейшее распространение заболевания
  Действие: уничтожение теста, уменьшение срока годности
* Более подробные сведения о пострегистрационном надзоре: Руководство по пострегистрационному надзору за медицинскими изделиями, в том числе используемыми для диагностики in vitro. Июнь 2021 г.

## Slide 23: Рекомендации пользователям ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2
Все пользователи (поставщики услуг из числа местного населения, работники системы здравоохранения, персонал лабораторий, лица, выполняющие самодиагностику с использованием тестов) должны содействовать пострегистрационному надзору путем незамедлительного информирования производителей обо всех обнаруженных проблемах с ДЭТ
КОМУ следует предоставлять отзыв об опыте использования теста?
  Уведомьте производителя (контактные данные указаны в инструкции по использованию теста) или его уполномоченного представителя в вашей стране.
  Если тест прошел процедуру одобрения ВОЗ для использования в чрезвычайной ситуации (EUL), уведомьте ВОЗ: rapidalert@who.int
КОГДА следует предоставлять отзыв об опыте использования теста?
  Незамедлительно (или в кратчайшие возможные сроки)
  Сосредоточьтесь на документировании произошедшего, а не на его анализе
  Возможно, вы не единственный пользователь, у которого возникла такая проблема, и ваши действия предотвратят возможный вред другим людям
Более подробные сведения о пострегистрационном надзоре: Руководство по пострегистрационному надзору за медицинскими изделиями, в том числе используемыми для диагностики in vitro. Июнь 2021 г.

## Slide 24: Форма обратной связи пользователей медицинских изделий для диагностики in vitro
Продукт: номер партии, дата окончания срока годности
Событие: тип пробы, количество тестов, количество пациентов
Последствия для здоровья: постановка неверного диагноза, поздняя постановка диагноза, позднее начало лечения и т. д.
Форма обратной связи пользователей медицинских изделий для диагностики in vitro представлена здесь

## Slide 25
Главное(1)
Обеспечение качества имеет своей целью гарантировать получение точных, надежных, соответствующих запросу и своевременных результатов теста.
Контроль качества предполагает мониторинг рабочих характеристик ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 с использованием материалов, о которых заранее известно, что они дают ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ или ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ результаты.
Результаты тестов пациентов выдавать нельзя, если не прошел контроль качества.
Новые партии должны тестироваться централизованно с помощью материалов контроля качества до начала использования наборов для ДЭТ.

## Slide 26
Главное(2)
Внешняя оценка качества включает в себя:
  визиты вышестоящего руководства
  проверка квалификации
  повторное тестирование.
Процесс проверки квалификации (ПК) включает в себя тестирование хорошо изученных проб, предоставленных в пункт тестирования внешней или собственной организацией, сообщение результатов и получение от организатора ПК обратной связи по результатам работы пункта тестирования.
ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ: проводите расследование, в случае неудовлетворительного качества тестирования выявляйте исходные причины и осуществляйте корректирующие и предупреждающие действия.

## Slide 27
Главное (3)
Содействуйте пострегистрационному надзору: обо всех проблемах с наборами для тестирования следует незамедлительно сообщать производителю.
Делитесь своим опытом об использовании теста с производителем; если продукт прошел процедуру EUL – сообщайте ВОЗ

## Slide 28: Вопросы?