## Slide 1: 06
Взятие проб

## Slide 2: Ограничение ответственности
Учебная платформа ВОЗ по вопросам обеспечения здоровья населения – учебные материалы
Авторское право на эти учебные материалы принадлежит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) – © World Health Organization (WHO) 2022. Все права защищены.
Вы можете использовать эти материалы в соответствии с правилами «WHO Health Security Learning Platform, Training Materials – Terms of Use». Эти правила находятся на сайте «Учебной платформы ВОЗ по вопросам обеспечения здоровья населения» (https://extranet.who.int/hslp), вы приняли эти правила, когда сгружали материалы с сайта.
Если вы адаптировали, модифицировали, перевели на другой язык или каким-либо иным образом переработали содержание этих материалов, внесённые изменения никак не должны быть связаны с ВОЗ, и в изменённых материалах не должны быть использованы название или эмблема ВОЗ.
Кроме того, если вы внесли в эти материалы изменения и в таком виде используете их публично, просьба для учёта и дальнейшего развития информировать ВОЗ о таких модификациях по электронной почте ihrhrt@who.int.

## Slide 3: Цели изучения
По окончании данного модуля вы будете знать:
какие средства индивидуальной защиты (СИЗ) требуются для взятия проб
как подготовить ваше рабочее место/зону для взятия проб
какие пробы рекомендуется выполнять при тестировании на SARS-CoV-2
какие меры предосторожности следует принимать при взятии проб для тестирования на SARS-CoV-2
как упаковать пробы для транспортировки.

## Slide 4: Общие сведения о взятии проб
Правильным образом взятая проба чрезвычайна важна для лабораторной диагностики COVID-19.
Результат любого диагностического теста напрямую зависит от качества пробы.
Если проба была взята неправильно, тест может дать ложноотрицательный результат, а это может привести к тому, что человек с COVID-19 не будет изолирован или не получит должного лечения.
Мазки из носоглотки зачастую являются предпочтительным типом проб для тестирования с ДЭТ на антигены SARS-CoV-2. Также применяются другие типы проб, такие как мазки из носа и из горла (обычно используются в составе наборов для самодиагностики). Обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя по использованию теста – там указан конкретный тип проб, который необходимо использовать.

## Slide 5: Рабочее место для взятия проб1
1 Рабочее место может быть организовано иначе, если мазки берутся в полевых условиях.
При взятии мазков для тестирования на SARS-CoV-2 наденьте все надлежащие СИЗ (будут описаны позже в этом разделе).
Перед тем как брать мазок, убедитесь, что приготовлены все необходимые материалы.
Проводите взятие мазков в обычном процедурном кабинете при закрытой двери.
Во время процедуры в кабинете должно находиться минимальное число медработников – только персонал, необходимый для обслуживания пациента и проведения самой процедуры.
Во время процедуры другие лица, в том числе посетители, в кабинет не допускаются.

## Slide 6: Принадлежности и материалы
Новые, в нераспечатанной индивидуальной упаковке стерильные зонд-тампоны для мазков из носоглотки
Первичные контейнеры (например, вирусная транспортная среда или пробирка с буферным раствором)
СИЗ, в том числе перчатки, халат, защита для глаз (защитные очки или лицевой щиток) и медицинская маска2
Ручка для маркировки или нанесения надписей на этикетки
Хлорка, этиловый спирт и бумажные полотенца для очистки рабочего места
Форма/бланк взятия пробы
Мыло для рук или средство для обработки рук на спиртовой основе
Прочные пакеты для опасных биологических отходов и корзины для хранения или перемещения опасных биологических отходов
1 По мере появления новых тестов также допустимо взятие мазков других типов.
2 Респираторы рекомендуются к использованию при выполнении процедур, сопровождающихся образованием аэрозолей. Исходя из ценностных ориентиров и предпочтений респираторы также могут использоваться при оказании прямой помощи пациентам с COVID-19 в других условиях.
Адаптируйте в соответствии с рекомендациями в вашей стране

## Slide 7: Какие СИЗ рекомендованы для медработника, ответственного за взятие проб?
Халаты с длинными, закрывающими запястья рукавами, которые завязываются сзади и надеваются поверх хирургических костюмов, полностью закрывая тело от шеи до колен
Медицинская маска, которая правильно закреплена и удобно сидит на лице
Защита для глаз (например, защитные очки или одноразовый лицевой щиток), которую можно подогнать, так что она будет удобно сидеть на лице и закрывать глаза, нос, рост и подбородок
Чистые нестерильные одноразовые перчатки, манжеты которых закрывают запястья поверх рукавов халата

## Slide 8: Взятие проб: Общие рекомендации (1)
Изучите все меры биобезопасности, относящиеся к взятию проб и обращению с пробами для тестирования на SARS-CoV-2, и обязательно их выполняйте.
Возьмите пробу как можно скорее, после того как было принято решение провести тестирование на SARS-CoV-2, независимо от того, когда появились симптомы.
Точно выполняйте все установленные процедуры взятия проб, чтобы получить пробы высокого качества.
Адаптируйте в соответствии с рекомендациями в вашей стране

## Slide 9: Взятие проб: общие рекомендации (2)
Очистите и продезинфицируйте поверхности в процедурном кабинете непосредственно до и после сбора проб, используя соответствующие дезинфектанты и учитывая рекомендуемое время воздействия для каждого конкретного дезинфектанта.
На маркировке каждой пробы запишите уникальный идентификационный номер пациента (например, номер медицинской карты), уникальный номер/код пробы (например, номер регистрации в лаборатории), тип пробы, а также дату и время взятия пробы.
Обязательно следуйте рекомендациям по гигиенической обработке рук и биобезопасности.
Адаптируйте в соответствии с рекомендациями в вашей стране

## Slide 10: Взятие проб: Общие рекомендации (3)
Тест следует выполнить сразу после взятия пробы.
Используйте только те материалы и реагенты (например, буфер для экстракции), которые входят в состав набора для ДЭТ.
Если тест невозможно поставить сразу после взятия пробы, следуйте рекомендациям производителя набора по хранению проб.
Если в соответствии с алгоритмом в вашей стране должна быть взята вторая проба для молекулярного тестирования ТАНК, убедитесь, что на рабочем месте подготовлены соответствующие материалы и реагенты (например, вирусная транспортная среда).
Адаптируйте в соответствии с рекомендациями в вашей стране

## Slide 11: Взятие мазка из носоглотки (1)
Введите стерильный зонд-тампон в полость носа пациента на такую глубину, чтобы зонд достиг задней стенки носоглотки.
Сделайте мазок по задней стенки носоглотки, провернув зонд 3–4 раза, чтоб захватить достаточно материала. Оставьте зонд в носоглотке на несколько секунд, чтобы он впитал выделения.
Выньте зонд из носовой полости.

## Slide 12: Взятие мазка из носоглотки (2)
Если не удалось сделать мазок через одну ноздрю, этим же зондом сделайте мазок через другую ноздрю.
После взятия пробы поставьте ДЭТ на антигены вируса SARS-CoV-2 в соответствии с инструкциями производителя (см. раздел 08 «Постановка диагностического экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2»).
При переносе в пробирку зонда, не имеющего точки перелома, необходимо продезинфицировать ножницы, с помощью которых обрезался зонд, сразу же до и после их использования.
Если в соответствии с алгоритмом тестирования в вашей стране должна быть взята вторая проба для молекулярного тестирования ТАНК, возьмите ее сразу же после взятия пробы для ДЭТ на антигены SARS-CoV-2.

## Slide 13: Взятие мазков из носоглотки (видео)
Видео по ссылке (на англ.): взятие образцов из ротоглотки и носоглотки для диагностики COVID-19

## Slide 14: Транспортировка проб в лабораторию

## Slide 15: Что следует учитывать при упаковке проб для транспортировки1,2
Важно помнить. При транспортировке проб существует риск того, что компоненты проб попадут в окружающую среду или создадут угрозу инфицирования для других людей.
Необходимо принять меры. Пробы для тестирования на SARS-CoV-2 должны быть упакованы в тройную упаковку. Тройная упаковка защищает пробы от повреждения и протечки во время перевозки, а также обеспечивает защиту перевозчиков и окружающей среды от контаминации, если повреждение или протечка все же произойдут.
Следует проявлять изобретательность. Если у вас нет тройной упаковки промышленного производства, вы можете сделать такую упаковку из обычных материалов, имеющихся в вашей организации, если они соответствуют принципам тройной упаковки (показано на следующем слайде). Транспортировка проб в пределах учреждения может осуществляться в пластиковом контейнере с крышкой.
1 Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2019–2020 [Руководство по регламентам, регулирующим транспортировку инфекционных материалов 2021–2022 гг.]. Geneva: World Health Organization; 2021 (https://www.who.int/publications/i/item/9789240019720, по состоянию на 13 апреля 2021 г.).
2 Guidance for use of pneumatic tube systems for transport of respiratory specimens from suspected or confirmed COVID-19 patients [Рекомендации по использованию системы пневматической почты для транспортировки респираторных проб от подозреваемых или подтвержденных случаев COVID-19]. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2020 (https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2020/transport_recommendations_for_covid-19_specimens.html,по состоянию на 28 октября 2020 г.).

## Slide 16: Пример тройной упаковки для проб на SARS-CoV-21
Три слоя, которые образуют тройную упаковку, – это первичный контейнер, вторичная упаковка и наружная упаковка.
Наружная упаковка представляет собой термоконтейнер с крышкой и предназначена для защиты вторичной упаковки, сделанной из водонепроницаемого материала.
Первичный контейнер помещается во вторичную упаковку и включает в себя абсорбирующий и амортизирующий материал.
Источник: Laboratory biosafety manual. 4th edition [Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях. 4-е издание]. Geneva: World Health Organization; 2021
1 В случае направления проб в референс-лаборатории или сотрудничающие центры Всемирной организации здравоохранения за пределами страны, а также в случае пересылки проб самолетом необходимо обеспечить соблюдение документов «Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила (двадцать второе пересмотренное издание, Организация Объединенных Наций)» и «Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» (ИКАО).
Guidance on regulations for the transport of infectious substances 2019–2020 [Руководство по регламентам, регулирующим транспортировку инфекционных материалов 2021–2022 гг.]. Geneva: World Health Organization; 2021
Первичный контейнер
Герметичный или прочный контейнер, обернутый в абсорбирующий материал
Вторичная упаковка
Герметичная упаковка
Третий слой
Защитная упаковка

## Slide 17
Главное (1)
Правильным образом взятая проба чрезвычайна важна для лабораторной диагностики COVID-19.
Используйте надлежащие СИЗ, которые должны включать в себя средства для защиты органов дыхания, т. е. медицинскую маску, средства для защиты органов зрения, халат и одноразовые перчатки.
Возьмите пробу как можно скорее после принятия решения о проведении тестирования.

## Slide 18
Главное (2)
Тест следует выполнить сразу после взятия образцов.
В случае необходимости хранения и/или пересылки образцов перед выполнением теста выполняйте соответствующие процедуры. Важно, чтобы образцы были упакованы по принципу тройной упаковки.

## Slide 19: Вопросы?