## Slide 1: Контроль качества исследований на чувствительность к антимикробным препаратам
Notes: <number>

## Slide 2: Исследования на чувствительность к антибиотикам
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
<number>
предоставляют информацию для выбора подходящих препаратов для антимикробного лечения
Notes: <number>
<number>

## Slide 3: Результаты разных методов
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
метод диффузии в агаре дает качественные результаты в одной из категорий: чувствительные, промежуточные или устойчивые
методы микроразведений и градиентной диффузии в агаре дают количественный результат, минимальную ингибирующую концентрацию
Notes: <number>

## Slide 4
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
Методы определения чувствительности
Пробирки со средой, бактериями и возрастающей концентрацией антибиотиков
2
мкг/мл
4
мкг/мл
8
мкг/мл
32
мкг/мл
64
мкг/мл
128
мкг/мл
Минимальная
Ингибирующая
Концентрация
Серийные разведения в бульоне
Диффузия в агаре
растущих
Чашка агара с
газоном
бактерий
Размер
зоны
Зона задержки роста бактерий
Диск, пропитанный антибиотиком
Анализы на чувствительность определяют, будет ли бактериальный рост подавляться антибиотиком.
Чувствительность базируется на концентрации антибиотика, при которой нет заметного на глаз роста бактерий (см. МИК).
МИК
Примечание:
По размеру зоны можно вычислить МИК.
Чем меньше зона, тем выше МИК.
Чувствительные
Бактерии считаются чувствительными к антибиотику, если подавление их роста происходит при такой концентрации антибиотика, которую ЛЕГКО создать в СЫВОРОТКЕ КРОВИ пациента и которая будет БЕЗОПАСНА для пациента.
В этом случае ожидается положительная реакция на лечение.
Устойчивые
Противоположность чувствительных.
Notes: <number>
<number>

## Slide 5
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
<number>
Институт клинических и лабораторных стандартов (CLSI)
Общество микробиологии Франции
Общество микробной химиотерапии Британии
Источники информации
Notes: <number>
<number>

## Slide 6: Для примера – выдержка из одного из источников: Выбор препаратов для анализа
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
<number>
Таблица 1. Группы одобренных Управлением по продовольствию и медикаментам США антимикробных препаратов, рекомендуемые лабораториям клинической микробиологии для плановых анализов и отчетности по «непривередливым» микроорганизмам
Notes: <number>
<number>

## Slide 7: Что может быть источником ошибки в анализах на чувствительность
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
<number>
микробиологические среды
антимикробные препараты
культура для посева
инкубация
оборудование
интерпретация
Notes: <number>
<number>

## Slide 8: Метод диффузии в агаре
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
<number>
Среда агар высотой 4 мм Мюллер-Хинтона pH 7.2–7.4
Диски с температура минимум -20oC антибиотиками хранения
Посевная МакФарланд 0,5 (108 бактерий/мл) культура
Термостат температура 35 oC воздушная атмосферный воздух среда
Notes: <number>
<number>

## Slide 9: Контрольные штаммы
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
<number>
  E. coli ATCC 25922
  S. aureus ATCC 25923
  P. aeruginosa ATCC 27853
Микроорганизмы для КК должны быть получены из надежного источника
Используйте определенные микроорганизмы в анализах разных комбинаций «бактерии-антибиотик»
Notes: <number>
<number>

## Slide 10: Выбор колонии для анализа
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
<number>
Notes: <number>
<number>

## Slide 11: Стандарт МакФарланда 0,5 и доведенная суспензия исследуемого микроорганизма
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
<number>
Notes: <number>
<number>

## Slide 12: Использование диспенсеров для дисков
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
<number>
Преимущества
  практично, быстро
  увеличивает воспроизводимость
Риски:
  контаминация
  сотрудники теряют навыки распределе-ния дисков вручную
Notes: <number>
<number>

## Slide 13: Возможные проблемы при анализах на чувствительность с дисками
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
<number>
Диски расположены равномерно
Диски расположены равномерно
Слишком ГУСТОЙ посев
Notes: <number>
<number>

## Slide 14
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
Возможные проблемы при анализах на чувствительность с дисками
Диски расположены равномерно
Зоны неправильной формы, потому что диски расположены неравномерно
Notes: <number>
<number>

## Slide 15: Измерение размера зон
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
<number>
Линейка
Штангенциркули
обеспечьте хорошее освещение, измеряйте с обратной стороны чашки
у разных антибиотиков разный размер зон
могут помочь увеличительные приборы
и миллиметры играют роль
Notes: <number>
<number>

## Slide 16: Etest – метод градиента антибиотиков
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
<number>
Notes: <number>
<number>

## Slide 17: Результаты анализов будут неправильными, если:
КК исследований на чувствительность к антибиотикам – Тема 8
<number>
микроорганизм был неправильно идентифицирован
была сделана ошибка при записи результатов
были выбраны неправильные антибиотики
была исследована проба не того пациента
был запрошен неправильный анализ
не была обеспечена сохранность пробы
Notes: <number>