## Slide 1
Закупка и инвентарный учет

## Slide 2: Цели изучения
Описать шаги внедрения программы инвентарного учета
Перечислить факторы, которые необходимо учитывать при приобретении материалов
Разработать план отслеживания для системы инвентарного учета
Обсудить важность документации в отношении закупок и инвентарного учета
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 3: Ситуация
Вашу лабораторию попросили подготовиться к возможной эпидемии гриппа.
Какие факторы в отношении закупки и инвентарного учета необходимо учесть при планировании?
С какими проблемами вы можете столкнуться при составлении и выполнении плана?
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>

## Slide 4
Система управления качеством
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>

## Slide 5
Преимущества
программы инвентарного учета
Материалы и реагенты всегда в наличии
Сокращает потери
Предотвращает незапланированные затраты
Поддержание качества
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 6: Трудности инвентарного учета
Поддержание баланса запасов и сроков годности
Срок годности
реагентов варьирует:
  Реагенты РИА: 3-8 недель
  Тест-системы API: 4-12 мес.
  Иммунная сыворотка: 1-4 г.
  Диски с антибиотиками: 2-3 г.
  Готовые среды: 1 - 2 мес.
  Сухие среды: 3-5 лет
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
Запас
Срок годности
<number>
Notes: <number>

## Slide 7: Ключевые компоненты управления закупками и инвентарного учета
<number>
Осмотр
Проверка
Сортировка
Журнал учета
Срок годности
Обновление запаса
Лаборатория
Другие
лаборатории
Квалификация
поставщика
Договор
поставки
Доставка
Отслеживание
после использования
Хранение
  Условия хранения
  Поддержание
Исполь-зование
Закупка и инвентарный учет – Тема 4

## Slide 8: Установите систему оценки и выбора поставщиков
Определите критерии для материалов и услуг, которые будут покупаться
Справьтесь в других лабораториях
Оцените до покупки и после получения
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 9: Учитывать при покупке
<number>
Определите механизм оплаты
Ведите переговоры о цене
Просмотрите договоры поставки
Знайте государственные требования
Убедитесь, что наличие и доставка надежны
Закупка и инвентарный учет – Тема 4

## Slide 10: Как внедрить инвентарный учет
ИНВЕНТАРНЫЙ
УЧЕТ
Распределить обязанности
Определить потребности
Установить минимальный необходимый запас
Разработать формы и журналы
Создать систему для получения и хранения
Поддерживать систему учета во всех местах хранения
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>

## Slide 11: Определение потребностей
Проведите анализ потребностей в
материалах и реагентах:
  составьте список всех анализов, проводимых в лаборатории
  определите все материалы, необходимые для каждого анализа
  используйте доступную информацию для расчета расходования
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 12: Анализ потребностей: понадобится информация
<number>
Место и условия хранения
Время выполнения заявки и доставки
Степень важности
Расход в месяц
(определение
количества)
Единицы учета
Описание наименования
Закупка и инвентарный учет – Тема 4

## Slide 13
Что такое определение количества?
Определение количества это процесс расчета количества каждого конкретного наименования, которое потребуется на данный период времени.
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 14: Определение количества: Когда?
во время ежегодного планирования работы лаборатории
при внедрении новых программ
при подготовке к возможной или уже начавшейся эпидемии
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 15
метод, основанный на потреблении
метод, основанный на заболеваемости
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Определение количества: Как?
Notes: <number>

## Slide 16: Определение количества исходя из потребления
основано на фактическом потреблении
должно учитывать:
  фактически использованный материал
  просроченный или
  испорченный материал
  материал, запас
  которого отсутствовал
  дольше 15 дней в
  течение года
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>

## Slide 17
основано на фактическом числе случаев
должно учитывать:
  размер популяции
  частоту заболевания
  точность данных по
  заболеваемости
  рекомендации по лечению
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Определение количества исходя из заболеваемости
Notes: <number>

## Slide 18: Инвентарный учет: документация
Записывайте:
  дату получения
  номер серии
  прошел или не прошел критерии приема
  дату начала
  использования и дату
  списания
  Удобно держать
  записи в местах хранения.
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 19: Журнал запасов
Включает:
  имя и подпись
  дату получения
  количество
  дату истечения срока годности
  минимальный запас
  остаток
Другая информация:
  номер полки
  место хранения
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 20: Осмотрите новый заказ во время доставки
Проверьте содержимое
Проверьте целостность
Поставьте дату получения на каждом наименовании
Отметьте дату истечения срока годности
Расположите новую партию позади имеющейся
Сделайте запись
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 21: Хранение материалов
Комната для хранения
  чистая
  организованная
  запирающаяся
  с хорошей вентиляцией
  без прямых солнечных лучей
  хорошие, крепкие полки
  предметы в пределах досягаемости
  применяются меры безопасности
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 22: Полки
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
Соблюдайте правила безопасности
1
2
3
<number>

## Slide 23: Организация полок
предотвратит «исчезновение» материалов
сэкономит время
систематизирует места
хранения
Пронумеруйте холодные
комнаты, холодильники и
морозильные установки,
и промаркируйте полки
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 24: Используйте хорошо заметную маркировку дат
дата, когда емкость открыта
дата истечения срока годности
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 25: Постоянное отслеживание материалов в наличии
Назначьте ответственного
Проводите еженедельно подсчеты
Обновляйте записи
Держите журналы запасов во всех местах хранения
Контроль наличия
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>

## Slide 26: Компьютерная система учета запасов
Преимущества:
  точная текущая информация о наличии запасов, систематизация материалов
  слежение за сроками годности
  статистика  планирование закупок
  организация возможной передачи
  материалов
  облегчает задачи учета
Недостатки:
  нужны компьютеры на местах
  требуется обученный персонал
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 27: Выводы
В хорошо управляемой лаборатории должна быть система закупки и поддержания запасов.
Система должна включать планирование и отслеживание: анализ потребностей, разработка форм и процедур, а также отслеживание наличия. Лаборатория должна поддерживать систему учета всех реагентов и расходных материалов, используемых в лаборатории.
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 28: Основные положения
Инвентарный учет приведет к:
  увеличению производительности и продуктивности лаборатории
  надежному удовлетворению потребностей пациентов и врачей
  наличию материалов в нужное время
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 29: Вопросы? Комментарии?
<number>
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Закупка и инвентарный учет – Тема 4
Notes: <number>