## Slide 1
<number>
Контроль процессов: Введение в
контроль качества

## Slide 2: Цели изучения
Введение в контроль качества – Тема 6
<number>
По окончании данной части курса участники смогут:
Дать определение контролю качества и объяснить его связь с системой управления качеством
Объяснить, чем различаются количественные, качественные и полуколичественные исследования
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
Система управления качеством
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Введение в контроль качества – Тема 6

## Slide 4: Определение
Введение в контроль качества – Тема 6
<number>
Контроль качества (КК) – это часть управления качеством, нацеленная на выполнение требований по качеству ISO 9000:2000 (3.4.10)
КК исследует «контрольные» материалы известных веществ параллельно с пробами пациентов для контроля правильности и воспроизводимости всего процесса исследования (анализа)
Notes: <number>
<number>

## Slide 5: Цель
Введение в контроль качества – Тема 6
<number>
Целью КК является выявление ошибок и их исправление
до выдачи
результатов анализов пациентов
Notes: <number>

## Slide 6: Количественные исследования
Введение в контроль качества – Тема 6
<number>
Измеряют количество определенного вещества в пробе
Измерения должны быть точными и воспроизводимыми
Notes: <number>

## Slide 7: Качественные методы исследования
Введение в контроль качества – Тема 6
<number>
Исследования, не дающие результатов в цифрах:
  наличие или отсутствие роста
  положительный или отрицательный
  реактивный или не реактивный
  изменение цвета
Notes: <number>

## Slide 8: Полуколичественные методы исследования
Введение в контроль качества – Тема 6
<number>
Результаты выражены в виде оценки количества вещества:
«следы», «умерено» или «1+», «2+», или «3+»
количество клеток в поле зрения
титры и разведения в серологических тестах
Notes: <number>

## Slide 9
Введение в контроль качества – Тема 6
<number>
Проверяйте данные
КК
Обеспечьте
полную
документацию
Обучите
весь
персонал
Разработайте
задокументированные
правила и
процедуры
включите корректи-рующие действия
Этапы
программы КК
Notes: <number>

## Slide 10: КК – выводы
Введение в контроль качества – Тема 6
<number>
важная часть системы управления качеством
цель – выявить и исправить ошибки до выдачи результатов анализов пациентов
используют разные методы для количественных, качественных и полуколичественных анализов
Notes: <number>

## Slide 11: Вопросы? Комментарии?
<number>
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Введение в контроль качества – Тема 6
Notes: <number>