## Slide 1
Контроль процессов: Контроль качества
качественных и полуколичественных анализов

## Slide 2: Цели изучения
По окончании данной части курса участники смогут:
Различить встроенные и традиционные контроли
Объяснить, как использовать контрольные культуры для микробиологического КК
Обсудить применение процедур по контролю качества красителей, используемых в микроскопических исследованиях
Описать методы проверки характеристик микробиологических сред
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>
<number>

## Slide 3: Ситуация
Лаборатория А провела культуральное исследование и идентифицировала синегнойную палочку Pseudomonas aeruginosa.
Какие меры контроля качества вы бы использовали, чтобы подтвердить, что микроорганизм был определен правильно?
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8

## Slide 4
<number>
Система управления качеством
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8

## Slide 5: Качественные и полуколичественные исследования – Примеры
микроскопические исследования
тест-полоски
серологические процедуры
микробиологические процедуры
любые реакции, которые дают нечисловой результат
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>
<number>

## Slide 6: Важные принципы
обращение с пробами
компетентность сотрудников
обслуживание оборудования
контрольные материалы
обращение с красителями, средами и реагентами
ведение записей
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>

## Slide 7: Материалы для контроля качества
встроенные контроли
контрольные материалы, имитирующие пробы пациентов
контрольные микроорганизмы
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>

## Slide 8: Встроенные контроли
встроены в приспособление для проведения теста
анализируются автоматически при выполнении теста
оценивают определенные аспекты работы набора
возможно, не оценивают весь процесс анализа
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>

## Slide 9: Традиционные контроли
материалы с известными свойствами
имитируют пробы пациентов
оценивают работу всей аналитической системы
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>

## Slide 10: При использовании традиционных контролей:
Анализируйте их также, как пробы пациентов
Используйте положительный и отрицательный контроли
Включите слабо положительный контроль для иммунологических процедур
Выберите положительный контроль, близкий к порогу чувствительности
Включите контроль, который проверит этап выделения
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8

## Slide 11: Контрольные штаммы для КК
эталонные штаммы
штаммы, полученные в лаборатории
прогнозируемые реакции
на красители и среды
проверяют, что среды,
реагенты и расходные
материалы работают,
как полагается
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>

## Slide 12: Источники для приобретения эталонных штаммов
ATCC – Американская коллекция
типовых культур
NTCC – Национальная коллекция
типовых культур
(Великобритания)
CIP – Коллекция Института Пастера
(Франция)
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8

## Slide 13: Красители важны – позаботьтесь о них!
Никакого внимания
Постоянное внимание
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>
<number>

## Slide 14: Обращение с красителями
Применяйте установленные процедуры для приготовления и растворения
Этикетка: содержание, концентрация, даты приготовления и начала использования, срок годности, инициалы
Храните правильно
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>

## Slide 15: Контроль качества для красителей
Проверяйте в зависимости от конкретного красителя:
  с известными микроорганизмами или клетками
  на образование кристаллов или осадка
  на контаминацию (бактерии или грибы)
Слева: Окрашивание по Райту
Справа: Окрашивание по Граму
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>

## Slide 16: Окрашивание по Граму
Хорошее качество
Плохое качество
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>
<number>

## Slide 17: КК микробиологических сред
проверяйте рабочие характеристики всех сред
приготовленные в лаборатории: все партии
закупленные: только новую серию
КК агара МакКонки
Слева: не ферментирующий лактозу
Справа: ферментирующий лактозу
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>
<number>

## Slide 18: Избегать следующих проблем со средами
просроченные
пересохший агар
контаминированные
Человеческую кровь не следует использовать, потому что:
слишком большая вариация между сериями
может содержать ингибиторы, включая антибактериальные
потенциальная биологическая опасность (например, вирусы гепатита)
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>

## Slide 19: Контроль качества ростовых сред
ведите записи сред, приготовленных в лаборатории
записывайте в журнал для сред:
  рН, стерильность, способность поддерживать рост контрольных штаммов, биохимические реакции контрольных штаммов
частота
  проверяйте каждую новую партию или серию
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>

## Slide 20: Выводы
  Качественные анализы дают нечисловые результаты
  Полуколичественные анализы дают оценку
  Введите программу КК для качественных и полуколичественных анализов
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>
<number>

## Slide 21: Основные положения
Процедуры КК соблюдаются ВСЕМИ сотрудниками
Всегда записывайте результаты КК и корректирующие действия
Если результаты КК не приемлемы, то не выдавайте отчет с результатами анализов пациентов!
<number>
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8

## Slide 22: Вопросы? Комментарии?
<number>
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
КК качественных и полуколичественных исследований – Тема 8
Notes: <number>