## Slide 1
Оборудование

## Slide 2: Цели изучения
По окончании этой части курса вы сможете:
Перечислить факторы, которые нужно учитывать при покупке оборудования в лабораторию
Провести выбор и приобретение нового оборудования
Описать составные части программы обслуживания оборудования
Обосновать необходимость программы обслуживания оборудования в лаборатории
Объяснить, как проводить списание старого или устаревшего оборудования
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 3: Ситуация
«При проведении анализов ИФА вышел из строя фотометр. В лаборатории отсутствует протокол по поиску и устранению неисправностей, журнал по обслуживанию не открывали последние 2 года, и не могут найти инструкцию производителя».
Что надо делать? Почему?
Что должно было быть сделано ранее?
Ваши действия, если бы это произошло в вашей лаборатории?
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>
<number>

## Slide 4
<number>
Система управления качеством
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Оборудование – Тема 3

## Slide 5: Выигрыш от управления оборудованием
Работа на высоком уровне
Результаты анализов
Разброс/ Время
Снижает расходы на ремонт
Удлиняет срок службы
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 6
Уменьшает число остановок в работе
Повышает безопасность
Выше удовлетворенность заказчиков
<number>
Оборудование – Тема 3
Выигрыш от управления оборудованием
Notes: <number>

## Slide 7: Составные части программы
<number>
Списание,
удаление
оборудования
Сервисное
обслуживание
и ремонт
Поиск и
устранение
неисправностей
Текущее
обслуживание
Калибровка,
оценка
работы
Установка
Выбор
и закупка
Оборудование – Тема 3

## Slide 8: Управление оборудованием
Назначьте ответственных по всем видам деятельности
Обучите всех сотрудников необходимым требованиям при работе с оборудованием и его обслуживанию
Следите за осуществлением программы путем:
  обеспечения соблюдения процедур
  регулярного просмотра записей
  обновления процедур по мере надобности
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 9: Выбор и приобретение оборудования
рабочие характеристики
стоимость
реагенты
Требования к
помещениям
Потребности в
оборудовании
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>
<number>

## Slide 10
легко
использовать
язык
гарантия
безопасность
есть ли, куда поставить?
<number>
Оборудование – Тема 3
Выбор и приобретение оборудования
Notes: <number>
<number>

## Slide 11: Приобретение оборудования
покупка, аренда, дар
  централизованная закупка
  большая поставка
условия договора на поставку
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 12: Обсуждение условий приобретения
электрическую схему
информацию о программном обеспечении
список запасных частей
руководство по эксплуатации
установку производителем
испытательный период
Запросите:
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 13: Перед установкой оборудования
Получите подтверждение обязательств поставщика в письменной форме
Разработайте контрольный список
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 14: Установка оборудования
Поручите производителю провести установку и настройку, если это возможно
<number>
Оборудование – Тема 3
Не используйте оборудование, пока установка полностью не завершена
Notes: <number>

## Slide 15
  Проверьте содержимое коробки
  Сделайте копию программного обеспечения, если оно является частью системы
<number>
Оборудование – Тема 3
Установка оборудования
Notes: <number>

## Slide 16: После установки оборудования
<number>
Инвентарная запись
Калибровка
Верификация
Операционные
процедуры
Программа обслуживания
Обучение ВСЕХ операторов
Оборудование – Тема 3

## Slide 17: Калибровка оборудования
Проведите первую калибровку
  используйте стандартные растворы или калибраторы
  следуйте инструкциям производителя
Установите регулярность проведения калибровки
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 18: Оценка работы
Тестирование
известных проб, анализ результатов
Валидация с параллельными
пробами
Проверка стабильности аппаратов с контролируемой температурой
Новое Оборудование
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 19: Проверка работы
Контролируйте параметры оборудования:
  регулярно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно
  после крупного ремонта
Примеры:
  температура в термостате
  калибровка длины волны
  таблица температурного режима автоклава
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 20: Профилактическое обслуживание
регулярная чистка
настройка, замена частей оборудования
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>
REFERENCE - Content sheet X-4 : Implementing an Equipment Maintenance Program

## Slide 21: Внедрение программы по обслуживанию
Назначьте ответственных
Разработайте в письменном виде правила и процедуры
Ведите записи
Обучите персонал
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 22: Разработайте план обслуживания
Для каждого экземпляра оборудования внедрите план регулярного обслуживания, включающий:
  частоту проведения заданий по обслуживанию
  проверку работы
  регулярную замену запасных частей
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>
<number>

## Slide 23: Ведите журнал инвентарного учета оборудования
Регистрируйте:
  тип аппарата, номер модели, серийный номер
  местонахождение в лаборатории
  дата покупки
  контактная информация производителя и поставщика
  гарантия, с датой истечения гарантии
  запасные части
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 24: Учет запасных частей
Включает:
записи о запасных частях
журнал учета наличия
стоимость и информацию для заказа
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 25: Поиск и устранение неисправностей: В чем проблема?
Проба?
Реагент?
Вода, электричество?
Оборудование?
Инструкции
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 26: Если собственные усилия не увенчались успехом:
Звоните производителю или техническому специалисту
Ищите возможность продолжить работу
  получите запасной аппарат из центрального склада или от производителя
  передайте пробы в ближайшую лабораторию
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 27
НЕ используйте оборудование, которое не работает должным образом
ВНИМАНИЕ
НЕ РАБОТАЕТ
НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Дата: 31.5.2009
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 28: Сервисное обслуживание и ремонт
фирма-производитель
  лаборатория должна составить календарный план регулярного обслуживания производителем
  условия гарантии могут требовать, чтобы ремонт выполнялся только производителем
штатная служба технического обслуживания
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>
<number>

## Slide 29
<number>
Оборудование – Тема 3
Списание, удаление оборудования
Notes: <number>

## Slide 30: Списание, удаление оборудования
X
X
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>
REFERENCE - Content sheet X-6 : Troubleshooting/Retiring Equipment

## Slide 31: Документы
Разработайте в письменном виде процедуры для:
  регулярного обслуживания
  проверки работы
  калибровки
  устранению неполадок
  сервисного обслуживания производителем
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 32: Специально выделенные журналы
Регулярное обслуживание:
  калибровка
  сервисный ремонт производителем
  все проблемы
Проверка работы
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 33: Записи проблем
дата возникновения проблемы и вывода прибора из эксплуатации
причины неисправности или остановки в работе
предпринятые корректирующие действия
дата возврата в эксплуатацию
изменения в обслуживании или в проверках работы
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 34: Пример журнала 1
<number>
Оборудование – Тема 3
ЖУРНАЛ ОБОРУДОВАНИЯ
Лаборатория ………………………………………………..
Журнал для …………………………………………………..
Начат ……………………………………(имя сотрудника)
Дата …../……./……….
ЖУРНАЛ ДЛЯ
Информация об оборудовании
Работа оборудования
Для работы с оборудованием имеются
Тип оборудования
Торговая марка
Тип
Серийный номер №
Регистрационный номер №
Дата введения в эксплуатацию
Продавец
Состояние при покупке (новое, ис-
пользованное, отремонтированное)

## Slide 35
Работа оборудования | 
Для работы с оборудованием имеются | 
Документация: | 
Запасные части: | 
Действия по профилактическому обслуживанию | 
* Выполняются пользователем | 
1 раз в день | 
2 раза в неделю | 
1 раз в неделю | 
1раз в месяц | 
1 раз в 3 месяца | 
1 раз в 6 месяцев | 
* Выполняются внешними организациями | 
(Фирма/тип работ/периодичность) | ... ... ... ... / .........................../…………………..
<number>
Оборудование – Тема 3
Пример журнала 2
Notes: <number>
REFERENCE - Content sheet X-5 : Equipment Maintenance Documentation

## Slide 36
ЖУРНАЛ ДЛЯ | 
(Запишите здесь все действия, проведенные с оборудованием во время профилактического обслуживания или ремонта) | 
Дата / оператор | Действие
<number>
Оборудование – Тема 3
Пример журнала 3
Notes: <number>
REFERENCE - Content sheet X-5 : Equipment Maintenance Documentation

## Slide 37: Выводы
Программа по управлению оборудованием включает:
  выбор оборудования
  профилактическое обслуживание
  процедуры по поиску и устранению неполадок и ремонту
Документы и записи должны включать:
  опись всего лабораторного оборудования
  документацию от производителя по работе, сервисному обслуживанию и поиску и устранению неполадок
  записи по проведению всех профилактических и ремонтных работ
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 38: Основные положения
Хорошая программа по обслуживанию оборудования:
  Обеспечит высокое качество работы и высокую уверенность в надежности результатов.
  Приведет к уменьшению числа остановок в выполнении анализов и снижению расходов на ремонт и предотвратит преждевременную замену оборудования.
  Повысит безопасность условий труда сотрудников лаборатории.
Основным видом обслуживания оборудования является ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ обслуживание
<number>
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>

## Slide 39: Вопросы? Комментарии?
<number>
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Оборудование – Тема 3
Notes: <number>