## Slide 1: Организация программы внешней оценки качества (ВОК)
<number>
Notes: <number>

## Slide 2: Типы ВОК
Организация программы ВОК – Тема 10
<number>
национальная программа проверки компетентности
сеть лабораторий – межлабораторные сравнения, перепроверка
+/- оценка на месте
Notes: <number>

## Slide 3: Для организатора ВОК необходимо предшествующее (успешное!) участие в программе ВОК
Организация программы ВОК – Тема 10
<number>
участие в международной программе (для организатора национальной программы)
  отслеживание качества в своей лаборатории
  необходимо и обязательно
  вопрос об уверенности в своих силах
Notes: <number>

## Slide 4: Привлеките вышестоящие органы
Организация программы ВОК – Тема 10
<number>
входит в сферу их полномочий
обеспечит
долгосрочность
средства и способы обмена информацией
связь с органами по лицензированию, сертификации, аккредитации
финансирование (мероприятия
ВОК приводят к экономии
средств, финансирование
их оправдано)
Notes: <number>

## Slide 5: Начните с простого
Организация программы ВОК – Тема 10
<number>
Проверка компетентности
  предметные стекла, окрашенные или неокрашенные
    окраска по Граму
    окраска на КУБ
    паразиты
  идентификация бактериальных штаммов
    кишечных микроорганизмов (E. coli, Salmonella)
Перепроверка
  предметные стекла (КУБ, Грам, СМЖ, другие)
  бактериальные штаммы, если имеются материальные и технические возможности  коллекция штаммов
Notes: <number>

## Slide 6: Начните с малого
Организация программы ВОК – Тема 10
<number>
небольшое число лабораторий
регион для испытания
проверьте варианты
транспортировки
4-5 лаборатории на анализ
(еще не участвующие в программе)
первая проверка на простых задачах (предметные стекла)
макс. 15 лабораторий в течение 1-го года
макс. 3 пробы в одной рассылке (не реже 2 раз в год)
Notes: <number>

## Slide 7: Начните с неинфекционных материалов
Организация программы ВОК – Тема 10
<number>
в начале избегайте:
  «особо опасных» патогенов
  инфекционных сывороток
выполняйте национальные правила по транспортировке
Notes: <number>

## Slide 8: Требующаяся инфраструктура
Организация программы ВОК – Тема 10
<number>
рабочий стол
небольшая лаборатория
средства связи
Notes: <number>

## Slide 9: Обмен информацией с:
Организация программы ВОК – Тема 10
<number>
участвующими лабораториями
вышестоящими органами
научными сообществами
профессиональными ассоциациями
любыми другими сторонами, заинтересованными в ВОК
«ВОК»
Notes: <number>
REFERENCE - Content sheet X- 10 : EQA program started

## Slide 10: Обмен информацией
Организация программы ВОК – Тема 10
<number>
направленность программы
цели и задачи
правила конфиденциальности
благодарности, признание вклада
контактная информация
календарный график
Notes: <number>

## Slide 11: Отслеживание
Организация программы ВОК – Тема 10
<number>
результатов
комментариев, отзывов на отчеты
роли «арбитра» организатора ВОК
замечаний и рекомендаций от участвующих лабораторий
наилучших путей решения проблем
наилучших способов для рекомендации определенных методов
Отлично!
Так и должно быть!
Notes: <number>

## Slide 12
Организация программы ВОК – Тема 10
<number>
участвовать в международной ВОК
привлеките вышестоящие органы
начните с простого
начните с малого
начните с неинфекционных материалов
перед началом проведите испытание
начните с хорошим планом по взаимодействию и обмену информацией
будьте очень внимательны к комментариям и отзывам
Запуск программы ВОК для всей страны
Выводы
Notes: <number>
EQA program started

## Slide 13: Вопросы? Комментарии?
<number>
Организация
Персонал
Оборудование
Закупка и инвентарный учет
Контроль процессов
Управление информацией
Документы
и записи
Управление нештатными ситуациями
Оценка
Улучшение процессов
Обслуживание клиентов
Помещения и инфраструктура, безопасность
Организация программы ВОК – Тема 10
Notes: <number>